Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB-Hochbau BMWA

LB-HB, Version 17, 2005-04

LG 06

Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004 03

LB-HB Ergänzungen GRASPOINTNER

V:08/2009 03

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

06.G6	Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

06.G7	Fassadenrinnen (BG)

06.G8	Parkhausrinnen (BG)

06 Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite. Formstücke werden nach Stück als Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert. Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Künettentiefe enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der Rohre mit Sand.

Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers.

Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet. Die Abkürzung D steht allgemein für lichte Weite.

Kommentar:

Rohrleitungseinzelstücke für Instandsetzung sarbeiten sind mit der ULG 06.80 auszuschreiben.

Erdarbeiten, Erdsicherungs- und Wasserhaltungsarbeiten sind gesondert zu erfassen (LG 03 und LG 04).

Normen:

Als Werksvertragsnorm gilt die ÖNORM B 2226, Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationen. Weiters ist die ÖNORM B 2501, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Bestimmungen für Planung und Ausführung, besonders zu beachten, da diese ÖNORM in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Wien mit Landesgesetzblatt zur Verordnung erhoben wurde.

06.G6 Z Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Rinnen mit Gefälle:

Bei Rinnen mit eingebautem Gefälle werden nur werkseitig mit fortlaufenden Nummern versehene Rinnenteilstücke in lückenloser Reihenfolge verwendet. Notwendige Anpassungen oder Verlängerungen erfolgen ausschließlich durch dafür vorgesehene Einzelstücke ohne Gefälle. Dabei werden jeweils in der Bauhöhe passende Einzelstücke nach den Richtlinien des Herstellers eingeschoben oder am Anfang/Ende des Gefälles als Verlängerung angeordnet.

Entwässerungssysteme:

In den Einheitspreis der Rinnen ist das höhenrichtige (3 bis 5 mm unter der Fahrbahnanschlusshöhe) Versetzen in ein feuchtes Zementmörtelbett, einschließlich Herstellen der seitlichen ca. 45 Grad abgeschrägten Abstützungen aus Beton der Festigkeitsklasse C 25/30, einkalkuliert. Erdarbeiten und die Erstellung von Unterbeton oder Fundamente werden gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Erdaushub-Betonfundamente:

Positionen für den Erdaushub und Betonarbeiten sind entsprechend dem Untergrund und der Rinnenbelastung gesondert auszuschreiben. Siehe auch LB-H, LG 03 Erdarbeiten und LG 07

Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

06.G8 Z Parkhausrinnen (BG)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

06.G8 01

Parkhausrinnen NW 100, ohne eingebautem Gefälle, mit oder ohne Schnellverschluss, Einbauhöhe 55 mm, für Standard-Abdeckungen, Klasse A 15 kN bis Klasse E 600 kN, einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel. Abdeckungen und Verschraubungsmaterial werden in eigener Position abgerechnet,

z.B. BG-PA Parkhausrinne NW 100, 55 mm Bauhöhe oder Gleichwertiges.

AZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW100 ohne SV	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 100 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Parkhausrinne E-st.h=55mm NW100 ohne SV	m

Aus Edelstahl 1.4301, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 100 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW100 mit SV	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 100 mm, mit Schnellverschluss-System, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Parkhausrinne E-st.1.4301 h=55mm NW100 m.SV	m

Aus Edelstahl 1.4301, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 100 mm, mit Schnellverschluss-System, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 02

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen (Parkhausr.), NW 100, verschraubbar,

z.B. BG-PA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

EZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW100 125kN 1000mm	m

Z.B. BG-PA Gitterrost verzinkt, 1000/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW100 125kN 500mm	m

Z.B. BG-PA Gitterrost verzinkt, 500/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW100 125kN 1000mm	m

Z.B. BG-PA Gitterrost Edelstahl 1.4301, 1000/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW100 125kN 500mm	m

Z.B. BG-PA Gitterrost Edelstahl 1.4301, 500/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Gussrost f.Parkhausrinne NW100 400kN 500mm	m

Z.B. BG-PA Gussrost, 500/147/25 mm, SW 14/100 mm, Kl.D 400 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 03

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen (Parkhr.) SV NW 100, mit Schnellverschluss-System,

z.B. BG-SV Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 125kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 1000/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 125kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 500/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 1000/147/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 500/147/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 600kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 1000/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 600kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 500/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW100 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost Edelstahl 1.4301 (E-st.), 1000/147/25 mm, MW 31/15 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost Edelstahl 1.4301 (E-st.), 500/147/25 mm, MW 31/15 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Lochr.E-st.f.Parkhr.SV NW100 250kN 1000mm	m

BG-SV Lochrost Edelstahl 1.4301 (E-st.), 1000/147/25 mm, 8 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Lochr.E-st.f.Parkhr.SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Lochrost Edelstahl 1.4301 (E-st.), 500/147/25 mm, 8 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Gussrost f.Parkhausr.SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Gussrost, 500/147/25 mm, SW 16/120 mm, Kl.B/C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ	Gussr.f.Parkhausr.enge SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/147/25 mm, enge SW 16/120 mm, Kl.B/C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Gussrost f.Parkhausr.SV NW100 600kN 500mm	m

BG-SV Gussrost, 500/147/25 mm, SW 16/120 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 04

Zubehör für BG-PA-Parkhausrinne NW 100 (Parkhausr.) ohne Schnellverschluss-System.

AZ	Ablaufteil verz.f.Parkhausr.NW100 DN70mm	m

BG-PA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 70 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

BZ	Ablaufteil E-st.f.Parkhausr.NW100 DN70mm	m

BG-PA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 70 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne NW100mm	m

BG-PA L-Stück Edelstahl (Edelst.), Länge 500/680 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne NW100mm	m

BG-PA T-Stück Edelstahl (Edelst.), Länge 500/680 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnwand Parkhausrinne NW100mm verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte NW 100 verzinkt.

FZ	Stirnwand Parkhausrinne NW100mm E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte NW 100 Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW100 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 100 verzinkt (verz.).

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW100 Edelst	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 100 Edelstahl (Edelst).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW100 verz.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne NW 100 verzinkt, mit Anker zur Höhenverstellung (Höhenv.).

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW100 E-st.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne NW 100 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung (Höhenv.).

KZ	Verschr-mat.f.Gitterr.f.Parkhr.NW100 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschr-mat.f.Gussr.f.Parkhausr.NW100 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

06.G8 05

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne SV NW 100 mit Schnellverschluss-System.

AZ	Ablauft.verz.f.Parkh-rinne SV NW100 DN70mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) verzinkt (verz.) SV, Ablauf DN 70 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne (Parkh-rinne) mit Schnellverschluss-System.

BZ	Ablauft.E-st.f.Parkh-rinne SV NW100 DN70mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) Edelstahl (E-st.) SV, Ablauf DN 70 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne (Parkh-rinne) mit Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW100mm	m

BG-PA L-Stück Edelstahl (Edelst.) SV, Länge 500/680 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW100mm	m

BG-PA T-Stück Edelstahl (Edelst.) SV, Länge 500/680 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnwand Parkhausr.SV NW100 verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte SV NW 100, verzinkt.

FZ	Stirnwand Parkhausr.SV NW100 E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte SV NW 100, Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausr.SV NW100 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 100, verzinkt (verz.).

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausr.SV NW100 E-st.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne (Parkhausr.) SV NW 100, Edelstahl (E-st.).

IZ	Überschubm.f.Parkhr.SV NW100 verz.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhr.) SV NW 100, verzinkt (verz.), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhr.SV NW100 E-st.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhr.) SV NW 100, Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschrmat.f.Gitterr.f.Parkhr.SV NW100 E-st	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschrmat.f.Gussr.f.Parkhr.SV NW100 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

06.G8 11

Parkhausrinnen NW 150, ohne eingebautem Gefälle, mit oder ohne Schnellverschluss, Einbauhöhe 55 mm, für Standard-Abdeckungen, Klasse A 15 kN bis Klasse E 600 kN, einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel. Abdeckungen und Verschraubungsmaterial werden in eigener Position abgerechnet,

z.B. BG-PA Parkhausrinne NW 150, 55 mm Bauhöhe oder Gleichwertiges.

AZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW150 ohne SV	m

Aus verzinktem Stahl (verz.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 150 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Parkhausrinne E-st.h=55mm NW150 ohne SV	m

Aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 150 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW150 mit SV	m

Aus verzinktem Stahl (verz.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 150 mm, mit Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Parkhausrinne E-st.h=55mm NW150 mit SV	m

Aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 150 mm, mit Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 12

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen NW 150, ohne Schnellverschluss-System,

z.B. BG-PA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW150 125kN 1000mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/197/25mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW150 125kN 500mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/197/25mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW150 125kN 1000mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 1000/197/25mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW150 125kN 500mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 500/197/25mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gussrost f.Parkhausrinne NW150 400kN 500mm	m

BG-PA Gussrost, 500/197/25mm, SW 14/45 mm, Kl.D 400 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 13

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen SV NW 150, mit Schnellverschluss-System,

z.B. BG-SV Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 125kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/197/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 125kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/197/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/197/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/197/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 600kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/197/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 600kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/197/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW150 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl 1.4301 (E-st.), 1000/197/25 mm, MW 31/15 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW150 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl 1.4301 (E-st.), 500/197/25 mm, MW 31/15 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Gussr.f.Parkhausr.SV NW150 250kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/197/25 mm, SW 12/150 mm, Kl.B/C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Gussr.f.Parkhausr.SV NW150 400kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/197/25 mm, SW 18/170 mm, Kl.D 400 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Guss-Lstabr.Parkhausr.SV NW150 600kN 500mm	m

BG-SV Guss-Längsstabrost (Guss-Lstabr.), 500/197/25 mm, SW 27/13 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 14

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne NW 150 ohne Schnellverschluss-System.

AZ	Ablaufteil verz.f.Parkhausr.NW150 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil verzinkt (verz.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne (Parkhausr.) ohne Schnellverschluss-System.

BZ	Ablaufteil E-st.f.Parkhausr.NW150 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne (Parkhausr.) ohne Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne NW150	m

BG-PA L-Stück Edelstahl (Edelst.), Länge 500/698 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne NW150	m

BG-PA T-Stück Edelstahl (Edelst.), Länge 500/698 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnwand Parkhausrinne NW150 verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte NW 150 verzinkt (verz.).

FZ	Stirnwand Parkhausrinne NW150 Edelst.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte NW 150 Edelstahl (Edelst.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW150 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 150 verzinkt (verz.).

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW150 E-st.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 150 Edelstahl (E-st.).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW150 verz.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 150 verzinkt (verz.), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW150 E-st.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 150 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschr-mat.f.Gitterr.f.Parkhr.NW150 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschr-mat.f.Gussr.f.Parkhausr.NW150 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

06.G8 15

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne SV NW 150 mit Schnellverschluss-System.

AZ	Ablauft.verz.f.Parkhausr.SV NW150 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) verzinkt (verz.) SV, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

BZ	Ablauft.E-st.f.Parkhausr.SV NW150 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) Edelstahl (E-st.) SV, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW150	m

BG-PA L-Stück Edelstahl SV, Länge 500/698 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW150	m

BG-PA T-Stück Edelstahl SV, Länge 500/698 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnw.Parkhausrinne SV NW150 verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte SV NW 150 verzinkt (verz.).

FZ	Stirnw.Parkhausrinne SV NW150 E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte SV NW 150 Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubm.f.Parkhausrinne SV NW150 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) SV für Parkhausrinne NW 150 verzinkt (verz.).

HZ	Überschubm.f.Parkhausrinne SV NW150 E-st.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) SV für Parkhausrinne NW 150 Edelstahl (E-st.).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.SV NW150 verz.Höhenv	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) SV NW 150 verzinkt (verz.), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.SV NW150 E-st.Höhenv	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) SV NW 150 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschrmat.f.Gitterr.f.Parkhr.SV NW150 E-st	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschrmat.f.Gussr.f.Parkhr.SV NW150 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

06.G8 21

Parkhausrinnen NW 200, ohne eingebautem Gefälle, mit oder ohne Schnellverschluss, Einbauhöhe 55 mm, für Standard-Abdeckungen, Klasse A 15 kN bis Klasse D 400 kN, einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel. Abdeckungen und Verschraubungsmaterial werden in eigener Position abgerechnet,

z.B. BG-PA Parkhausrinne NW 200, 55 mm Bauhöhe oder Gleichwertiges.

AZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW200 ohne SV	m

Aus verzinktem Stahl (verz.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 200 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Parkhausrinne Edelst.h=55mm NW200 ohne SV	m

Aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 200 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Parkhausrinne verzinkt h=55mm NW200 mit SV	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 200 mm, mit Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Parkhausrinne Edelstahl h=55mm NW200 mit SV	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 200 mm, mit Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 22

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen NW 200, ohne Schnellverschluss-System,

z.B. BG-PA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW200 125kN 1000mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW200 125kN 500mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW200 125kN 1000mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 1000/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW200 125kN 500mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 500/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gussr.f.Parkhausrinne NW200 400kN 500mm	m

BG-PA Gussrost (Gussr.) 500/247/25 mm, SW 14/62 mm, Kl.D 400 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 23

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen SV NW 200, mit Schnellverschluss-System,

z.B. BG-SV Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW200 400kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.C/D 400 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW200 400kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.C/D 400 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW200 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 1000/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW200 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 500/247/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gussr.f.Parkhausrinne SV NW200 400kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/247/25 mm, SW 16/220 mm, Kl.D 400 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Gussr.f.Parkhausrinne SV NW200 600kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/247/25 mm, SW 16/220 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G8 24

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne NW 200 ohne Schnellverschluss-System.

AZ	Ablauft.verz.f.Parkhausrinne NW200 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) verzinkt (verz.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

BZ	Ablauft.E-st.f.Parkhausrinne NW200 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelstahl f.Parkhausrinne NW200mm	m

BG-PA L-Stück Edelstahl, Länge 500/748 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelstahl f.Parkhausrinne NW200mm	m

BG-PA T-Stück Edelstahl, Länge 500/748 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnpl.Parkhausrinne NW200mm verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte (Stirnpl.) NW 200 verzinkt (verz.).

FZ	Stirnpl.Parkhausrinne NW200mm E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte (Stirnpl.) NW 200 Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW200 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 200 verzinkt (verz.)

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW200 Edelst	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 200 Edelstahl (Edelst).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW200 verz.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 verzinkt (verz.), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW200 E-st.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschr-mat.f.Gitterr.f.Parkhr.NW200 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschr-mat.f.Gussr.f.Parkhausr.NW200 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

MZ	Verschrmat.f.Gr.f.Parkhr.NW200 E-st.strang.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.) bei Strangende.

06.G8 25

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne SV NW 200 mit Schnellverschluss-System.

AZ	Ablauft.verz.f.Parkhausr.SV NW200 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) verzinkt (verz.) SV, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

BZ	Ablauft.E-st.f.Parkhausr.SV NW200 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) Edelstahl (E-st.) SV, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW200mm	m

BG-PA L-Stück Edelstahl SV, Länge 500/748 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW200mm	m

BG-PA T-Stück Edelstahl SV, Länge 500/748 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnpl.Parkhausrinne SV NW200 verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte (Stirnpl.) SV NW 200 verzinkt (verz.).

FZ	Stirnpl.Parkhausrinne SV NW200 E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte (Stirnpl.) SV NW 200 Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausr.SV NW200 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 verzinkt (verz.).

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausr.SV NW200 E-st.	m

BG-PA Überschubmuffe SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 Edelstahl (E-st.).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.SV NW200 verz.Höhenv	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 verzinkt (verz), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.SV NW200 E-st.Höhenv	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschrmat.f.Gitterr.f.Parkhr.SV NW200 E-st	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschr-mat.f.Gussr.f.Parkhr.SV NW200 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).