Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB-Hochbau BMWA

LB-HB, Version 17, 2005-04

LG 06

Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004 03

LB-HB Ergänzungen GRASPOINTNER

V:08/2009 03

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

06.G6	Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

06.G7	Fassadenrinnen (BG)

06.G8	Parkhausrinnen (BG)

06 Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite. Formstücke werden nach Stück als Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert. Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Künettentiefe enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der Rohre mit Sand.

Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers.

Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet. Die Abkürzung D steht allgemein für lichte Weite.

Kommentar:

Rohrleitungseinzelstücke für Instandsetzung sarbeiten sind mit der ULG 06.80 auszuschreiben.

Erdarbeiten, Erdsicherungs- und Wasserhaltungsarbeiten sind gesondert zu erfassen (LG 03 und LG 04).

Normen:

Als Werksvertragsnorm gilt die ÖNORM B 2226, Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationen. Weiters ist die ÖNORM B 2501, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Bestimmungen für Planung und Ausführung, besonders zu beachten, da diese ÖNORM in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Wien mit Landesgesetzblatt zur Verordnung erhoben wurde.

06.G6 Z Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Rinnen mit Gefälle:

Bei Rinnen mit eingebautem Gefälle werden nur werkseitig mit fortlaufenden Nummern versehene Rinnenteilstücke in lückenloser Reihenfolge verwendet. Notwendige Anpassungen oder Verlängerungen erfolgen ausschließlich durch dafür vorgesehene Einzelstücke ohne Gefälle. Dabei werden jeweils in der Bauhöhe passende Einzelstücke nach den Richtlinien des Herstellers eingeschoben oder am Anfang/Ende des Gefälles als Verlängerung angeordnet.

Entwässerungssysteme:

In den Einheitspreis der Rinnen ist das höhenrichtige (3 bis 5 mm unter der Fahrbahnanschlusshöhe) Versetzen in ein feuchtes Zementmörtelbett, einschließlich Herstellen der seitlichen ca. 45 Grad abgeschrägten Abstützungen aus Beton der Festigkeitsklasse C 25/30, einkalkuliert. Erdarbeiten und die Erstellung von Unterbeton oder Fundamente werden gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Erdaushub-Betonfundamente:

Positionen für den Erdaushub und Betonarbeiten sind entsprechend dem Untergrund und der Rinnenbelastung gesondert auszuschreiben. Siehe auch LB-H, LG 03 Erdarbeiten und LG 07

Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

06.G6 29

Fertigteil Standardrinnen NW 100, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz,

z.B. BG-STANDARDRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Standardrinne NW100 0% 100/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Standardrinne NW100-1% 100/1-10	m

Mit 1,0% oder 0,5% Gefälle, 100/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 30

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 100 (Std100).

AZ	Std.100 Gitterrost 15kN 64/20 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 64/20 mm, Kl.A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.100 Gitterrost 125kN31/31 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 31/31 mm, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.100 Gitterrost 250kN 31/9 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 31/9 mm, KL.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.100 Gitterrost 250kN35/35 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/5, MW 35/35 mm, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Std.100 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSSROST 500/140/40, SW 16/100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 31

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 100, 500 mm lang, mit Abeckung und Schlammeimer,

z.B. BG-SINKKASTEN 500/210/560 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Std.100 Sinkkast+Gitterrost 15kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 15 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 64/20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.100 Sinkkast+Gitterrost 125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 31/31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.100 Sinkkast+Gitterrost 31/9 250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.100 Sinkkast+Gitterrost 250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Std.100 Sinkkast+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-GUSSROST 500/140/40, SW 16/100  oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 32

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 100,

z.B. auf BG-STANDARDRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Az Standardrinne NW100 Ablauf unten	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten DN 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 33

Zubehör für die Standardrinnen NW 100 (Std.100),

z.B. für BG STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	Std.100 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.100 Stirn/Endplatte	ST

Stirn- oder Endplatte aus Beton,

z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Std.100 Endplatte m.Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf aus Beton,

z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.100 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste,

z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.100 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten,

z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Std.100 Geruchsverschluss für Boden	ST

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 34

Fertigteil Standardrinnen NW 150, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz,

z.B. BG-STANDARDRINNE NW 150 oder Gleichwertiges.

AZ	Standardrinne NW150 0% 150/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Standardrinne NW150 0,5% 150/1-10	m

Mit 0,5% Gefälle, 150/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 35

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 150 (Std150).

AZ	Std.150 Gitterrost 125kN31/31 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-GITTERROST 1000/190/40/2, MW 31/31 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.150 Gitterrost 125kN 31/9 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-GITTERROST 1000/190/40/2, MW 31/9 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.150 Gitterrost 250kN 35/35 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/190/40/5, MW 35/35 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.150 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Std.150 Gussrost 125kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 125 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 36

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 150, 500 mm lang, mit Abeckung und Schlammeimer,

z.B. BG-SINKKASTEN 500/270/570 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/2 MW 31/31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 31/9 125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/2 MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 35/35 250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.150 Sinkkasten+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Std.150 Sinkkasten+Gussrost 125kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 37

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 150,

z.B. auf BG-STANDARDRINNEN oder Gleichwertiges.

BZ	Az Standardrinne NW150 Ablauf unten	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 38

Zubehör für die Standardrinnen NW 150 (Std.150),

z.B. für BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	Std.150 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.150 Stirn/Endplatte	ST

Stirn- oder Endplatte aus Beton,

z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Std.150 Endplatte m.Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf, aus Beton,

z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.150 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste,

z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.150 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten,

z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 39

Fertigteil Standardrinnen NW 200, aus Beton,ohne eingebautem Gefälle (0%),  ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz,

z.B. BG-STANDARDRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

AZ	Standardrinne NW200 H270  0%	m

Bauhöhe H 270 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Standardrinne NW200 H370  0%	m

Bauhöhe H 370 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 40

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 200 (Std.200).

AZ	Std.200 Gitterrost 125kN30/30 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/260/40/2, MW 30/30 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.200 Gitterrost 250kN 35/35 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/260/40/5, MW 35/35 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Std.200 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSSROST 500/260/40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.200 Getreidesilorost 6t Radlast 1000mm	m

Getreidesilorost, Radlast 6 t, 1000 mm lang,

z.B. BG GETREIDESILOROST 1000/261/37, Lochung 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 41

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 200, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer,

z.B. BG-SINKKASTEN 500/340/600 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Std.200 Sinkkasten+Gitterrost 125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/260/40/2 MW 30/30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.200 Sinkkasten+Gitterrost 250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/260/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Std.200 Sinkkasten+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-GUSSROST 500/260/40, SW 18/215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 42

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 200,

z.B. auf BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	Az Standardrinne NW200 Ablauf unten	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 43

Zubehör für die Standardrinnen NW 200 (Std.200),

z.B. für BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

CZ	Std.200 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.200 Stirn/Endplatte	ST

Stirn- oder Endplatte aus Beton,

z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.200 Endplatte m.Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf aus Beton,

z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Std.200 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste,

z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Std.200 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten,

z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....