Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB-Hochbau BMWA

LB-HB, Version 17, 2005-04

LG 06

Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004 03

LB-HB Ergänzungen GRASPOINTNER

V:08/2009 03

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

06.G6	Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

06.G7	Fassadenrinnen (BG)

06.G8	Parkhausrinnen (BG)

06 Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite. Formstücke werden nach Stück als Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert. Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Künettentiefe enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der Rohre mit Sand.

Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers.

Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet. Die Abkürzung D steht allgemein für lichte Weite.

Kommentar:

Rohrleitungseinzelstücke für Instandsetzung sarbeiten sind mit der ULG 06.80 auszuschreiben.

Erdarbeiten, Erdsicherungs- und Wasserhaltungsarbeiten sind gesondert zu erfassen (LG 03 und LG 04).

Normen:

Als Werksvertragsnorm gilt die ÖNORM B 2226, Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationen. Weiters ist die ÖNORM B 2501, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Bestimmungen für Planung und Ausführung, besonders zu beachten, da diese ÖNORM in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Wien mit Landesgesetzblatt zur Verordnung erhoben wurde.

06.G6 Z Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Rinnen mit Gefälle:

Bei Rinnen mit eingebautem Gefälle werden nur werkseitig mit fortlaufenden Nummern versehene Rinnenteilstücke in lückenloser Reihenfolge verwendet. Notwendige Anpassungen oder Verlängerungen erfolgen ausschließlich durch dafür vorgesehene Einzelstücke ohne Gefälle. Dabei werden jeweils in der Bauhöhe passende Einzelstücke nach den Richtlinien des Herstellers eingeschoben oder am Anfang/Ende des Gefälles als Verlängerung angeordnet.

Entwässerungssysteme:

In den Einheitspreis der Rinnen ist das höhenrichtige (3 bis 5 mm unter der Fahrbahnanschlusshöhe) Versetzen in ein feuchtes Zementmörtelbett, einschließlich Herstellen der seitlichen ca. 45 Grad abgeschrägten Abstützungen aus Beton der Festigkeitsklasse C 25/30, einkalkuliert. Erdarbeiten und die Erstellung von Unterbeton oder Fundamente werden gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Erdaushub-Betonfundamente:

Positionen für den Erdaushub und Betonarbeiten sind entsprechend dem Untergrund und der Rinnenbelastung gesondert auszuschreiben. Siehe auch LB-H, LG 03 Erdarbeiten und LG 07

Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

06.G6 01

Fertigteil-Flachrinnen NW 100, aus Beton, ohne eingebautem Gefälle, ohne Abdeckung (Abdeckungen in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel.

AZ	Beton-Flachrinne NW100 80mm	m

Bauhöhe 8 mm,

z.B. BGF-FLACHRINNE NW 100, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Beton-Flachrinne NW100 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-FLACHRINNE NW 100, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 02

Abdeckungen für Fertigteil-Flachrinnen ohne Unterschied der Bauhöhe.

AZ	Flachrinne Pressrost 15kN 1000mm	m

Pressrost Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU PRESSROST 1000/155/3, SW 9/80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Flachr.Pressrost 15kN 1000mm Edelstahl	m

Pressrost Edelstahl, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang, Edelstahl,

z.B. BGU PRESSROST 1000/155/3, SW 5/80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Flachr.Klemmgitterrost 125kN 1000mm	m

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU KLEMMGITTERROST 1000/155/3, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Flachr.Klemmgitterr.125kN/1000mm Edelstahl	m

Klemmgitterrost Edelstahl V2A, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU KLEMMGITTERROST 1000/155/3, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Flachr.Guss-Maschenrost 250kN 500mm	m

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSS-MASCHENROST 500/155/7, MW 15/22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Flachr.Schlitzaufsätze 250kN sym.	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Flachr.Schlitzaufsätze 250kN asym.	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Flachr.Schlitzaufsätze 250kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Flachr.Schlitzaufsätze 250kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Flachr.Schlitzaufsätze 400kN sym.	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ	Flachr.Schlitzaufsätze 400kN asym.	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Flachr.Schlitzaufsätze 400kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ	Flachr.Schlitzaufsätze 400kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, asymmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 03

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen NW 100.

AZ	Univ-r.NW100 Revisionsschacht 400kN sym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Revisionsschacht400kN asym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Rev-sch.400kN sym.Edelstahl	m

Revisionsschacht (Rev-sch.) Edelstahl V2A, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Revsch.400kN asym.Edelstahl	m

Revisionsschacht (Revsch.) Edelstahl V2A, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 07

Stirn- oder Endplatten für Beton-Fertigteil-Flachrinnen, z.B. für BGF oder BGF-Z FLACHRINNEN oder Gleichwertiges, aus verzinktem Stahl, ohne Unterschied der Rinnenbautiefe.

AZ	Flachrinne Stirn-o.Endplatte DN100 verzinkt	ST

Z.B. BGF oder BGF-Z STIRN oder ENDPLATTE DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Geruchsverschluss für Boden	ST

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	BGF 100 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	BGF 100 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 06

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Flachrinnen, mit oder ohne eingebauter Winkelzarge,

z.B. auf BGF oder BGF-Z FLACHRINNEN oder Gleichwertiges, ohne Unterschied der Bauhöhe.

AZ	Az Flachrinne Ablauf unten DN100	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten, DN 100.