Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB-Hochbau BMWA

LB-HB, Version 17, 2005-04

LG 06

Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004 03

LB-HB Ergänzungen GRASPOINTNER

V:08/2009 03

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

06.G6	Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

06.G7	Fassadenrinnen (BG)

06.G8	Parkhausrinnen (BG)

06 Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite. Formstücke werden nach Stück als Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert. Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Künettentiefe enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der Rohre mit Sand.

Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers.

Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet. Die Abkürzung D steht allgemein für lichte Weite.

Kommentar:

Rohrleitungseinzelstücke für Instandsetzung sarbeiten sind mit der ULG 06.80 auszuschreiben.

Erdarbeiten, Erdsicherungs- und Wasserhaltungsarbeiten sind gesondert zu erfassen (LG 03 und LG 04).

Normen:

Als Werksvertragsnorm gilt die ÖNORM B 2226, Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationen. Weiters ist die ÖNORM B 2501, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Bestimmungen für Planung und Ausführung, besonders zu beachten, da diese ÖNORM in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Wien mit Landesgesetzblatt zur Verordnung erhoben wurde.

06.G6 Z Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Rinnen mit Gefälle:

Bei Rinnen mit eingebautem Gefälle werden nur werkseitig mit fortlaufenden Nummern versehene Rinnenteilstücke in lückenloser Reihenfolge verwendet. Notwendige Anpassungen oder Verlängerungen erfolgen ausschließlich durch dafür vorgesehene Einzelstücke ohne Gefälle. Dabei werden jeweils in der Bauhöhe passende Einzelstücke nach den Richtlinien des Herstellers eingeschoben oder am Anfang/Ende des Gefälles als Verlängerung angeordnet.

Entwässerungssysteme:

In den Einheitspreis der Rinnen ist das höhenrichtige (3 bis 5 mm unter der Fahrbahnanschlusshöhe) Versetzen in ein feuchtes Zementmörtelbett, einschließlich Herstellen der seitlichen ca. 45 Grad abgeschrägten Abstützungen aus Beton der Festigkeitsklasse C 25/30, einkalkuliert. Erdarbeiten und die Erstellung von Unterbeton oder Fundamente werden gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Erdaushub-Betonfundamente:

Positionen für den Erdaushub und Betonarbeiten sind entsprechend dem Untergrund und der Rinnenbelastung gesondert auszuschreiben. Siehe auch LB-H, LG 03 Erdarbeiten und LG 07

Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

06.G6 16

Fertigteil-Universalrinnen NW 100 aus Beton (Univ-rinne), mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. BGU-Z UNIVERSALRINNE SV, NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-rinne+Gusszarge NW100 0% 100/0	m

Mit Gusszarge, ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-rinne+Gusszarge NW100 0,5% 100/1-20	m

Mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 20.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-rinne+verz.Zarge NW100 0% 100/0	m

Mit verzinkter Zarge, ohne Gefälle (0 %).

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-rinne+verz.ZargeNW100 0,5% 100/1-10	m

Mit verzinkter Zarge, mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.+Edelstahlzarge NW 100 0% 100/5-0	m

Mit Edelstahlzarge V2A, ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 17

Abdeckungen für BGU-Z Universalrinnen NW 100, mit Schnellverschluss-System verriegelbar und/oder verschraubbar, einschließlich Verschraubungsmaterial (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	Univ-r.NW100 Gitterrost 125kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Gitterrost 250kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Gussrost 250kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 16/120, Kl. B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Gussrost 250kN 500mm enge SW	ST

Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, enge SW 6/120, Kl. B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univr.NW100 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	ST

Edelstahl-Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV E GITTERROST 1000/147/25, MW 30/10, Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW100 Lochrost Edelst.250kN 1000mm	ST

Edelstahl-Lochrost (Edelst.), Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV E LOCHROST 1000/147/25, Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.NW100 Gussrost 400kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 18/120, Kl. D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Univ-r.NW100 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	ST

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl. E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Univ-r.NW100 Guss-Maschenrost 600kN 500mm	ST

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl. E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Univ-r.NW100 Gitterrost 600kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 18

Sinkkasten (Sinkkast) zu den BGU-Z Universalrinnen NW 100, 500 mm lang, mit Abdeckung, Schlammeimer und einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind,

z.B. BGU-Z SINKKASTEN SV, 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150 mit BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gitterr.125kN	ST

Mit Gitterrost (Gitterr.), Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/147/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gitterr.250kN	ST

Mit Gitterrost (Gitterr.), Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/147/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gussrost 250kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 16/120, Kl.B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 18/120, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Guss-M-rost 600kN	ST

Mit Guss-Maschenrost (Guss-M-rost), Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW100 Sinkk+Za+Guss-Lstabrost 600kN	ST

Mit Guss-Längsstabrost (Guss-Lstabr.), Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gitterrost 600kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/147/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Lochr.Edelst.250kN	ST

Mit Edelstahl-Lochrost (Lochr.Edelst.), Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV E Lochrost 500/147/25 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gittr.Edelst 250kN	ST

Mit Edelstahl-Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV E Gitterrost 500/147/25 MW 31/15 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 19

Zubehör für die Universalrinnen NW 100 (Univ-r.), mit oder ohne einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge,

z.B. für BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW100 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- oder Endplatte verzinkt,

z.B. BGU- oder BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Endplatte m.Ablauf verzinkt	ST

Endplatte mit Ablauf, DN 100, verzinkt,

z.B. BGU- oder BGU-Z-ENDPLATTE mit AbLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Stirn-Endplatte Edelstahl	ST

Stirn- oder Endplatte aus Edelstahl V2A,

z.B. BGU- oder BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW100 Endplatte m.Ablauf Edelst.	ST

Endplatte mit Ablauf, NW 100, aus Edelstahl V2A (Edelst.),

z.B. BGU- oder BGU-Z-ENDPLATTE mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW100 Geruchsverschluss für Boden	ST

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf DN 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	BGU 100 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	BGU 100 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 20

Fertigteil-Universalrinnen NW 150 aus Beton (Univ-rinne), mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge (verz.Zarge), die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel,

z.B. BGU-Z UNIVERSALRINNE SV, NW 150 oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-rinne+Gusszarge NW 150 0% 150/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-rinne+Gusszarge NW150 0,5% 150/1-10	m

Mit 0,5 % Gefälle, 150/1-10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-rinne+verz.Zarge NW150 0% 150/0	m

Mit verzinkter Zarge, ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-rinne+verz.Zarge NW150 0,5% 150/1-10	m

Mit verzinkter Zarge, mit 0,5 % Gefälle, 150/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-rinne+Edelst-zarge NW150 0% 150/5-0	m

Mit Edelstahlzarge V2A (Edelst-zarge), ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 21

Abdeckungen für BGU-Z Universalrinnen NW 150 (Univ-r.), mit Schnellverschluss-System verriegelbar und/oder verschraubbar (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	Univ-r.NW150 Gussrost 250kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, SW 18/170, Kl. B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Gussrost 400kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, SW 18/170, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	ST

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW150 Gitterrost 125kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW150 Gitterrost 250kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW150 Gitterrost 600kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univr.NW150 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	ST

Gitterrost Edelstahl V2A (Edelst.), Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 22

Sinkkasten zu den BGU-Z Universalrinnen NW 150 (Univ-r.), 500 mm lang, mit Abdeckung, Schlammeimer und einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder auch für verschraubbarer Roste geeignet sind,

z.B. BGU-Z SINKKASTEN SV, 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150 mit BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gussrost 250kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, Kl.B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Guss-L-stabr.600kN	ST

Mit Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gitterr.125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/197/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gitterr.250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BGU-Z GITTERROST 500/197/25, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univr.NW150 Sinkkast+Za+Gitterr.E-st.250kN	ST

Mit Edelstahl-Gitterrost (E-st.), Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV E GITTERROST 500/197/25, MW 30/10 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gitterr.600kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/197/25, MW 20/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 23

Zubehör für die Universalrinnen NW 150, mit oder ohne einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge,

z.B. für BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW150 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn oder Endplatte verzinkt,

z.B. BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Endplatte m.Ablauf verzinkt	ST

Endplatte mit Ablauf, DN 150, verzinkt,

z.B. BGU-Z ENDPLATTE mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 24

Fertigteil-Universalrinnen NW 200 aus Beton (Univ-rinne), mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstange (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel,

z.B. BGU-Z UNIVERSALRINNE SV, NW 200 oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-rinne+Gusszarge NW 200 0% 200/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-rinne+Gusszarge NW200 0,5% 200/1-10	m

Mit 0,5 % Gefälle, 200/1-10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-rinne+verz.Zarge NW200 0% 200/0	m

Mit verzinkter Zarge (verz.Zarge), ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.+verz.Zarge NW200 0,5% 200/1-10	m

Mit verzinkter Zarge (verz.Zarge), mit 0,5% Gefälle, 200/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-rinne+Edelst-zarge NW200 0% 200/5-0	m

Mit Edelstahlzarge V2A (Edelst-zarge), ohne Gefälle (0%)

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 25

Abdeckungen für BGU-Z Universalrinnen NW 200, mit Schnellverschluss-System verriegelbar und/oder verschraubbar (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	Univ-r.NW200 Gussrost 400kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/247/25, SW 18/220, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW200 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	ST

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW200 Gitterrost 400kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/247/25, MW 30/30, Kl.C/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univr.NW200 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	ST

Gitterrost Edelstahl V2A (Edelst.), Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/247/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 26

Sinkkasten (Sinkkast) zu den BGU-Z Universalrinnen NW 200 (Univ-r.), 500 mm lang, mit Abdeckung, Schlammeimer und einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder auch für verschraubbare Roste geeignet sind,

z.B. BGU-Z SINKKASTEN SV, 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200 mit BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW200 Sinkkast+Za+Gussr.400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/247/25, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW200 Sinkkast+Za+Guss-L-stabr.600kN	ST

Mit Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW200 Sinkkast+Za+Gitterr.400kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/247/25, MW 20/35, Kl.C/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW200 Sinkkast+Za+Gitterr.E-st.250kN	ST

Mit Edelstahl-Gitterrost (Gitterr.E-st.), Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV E GITTERROST 500/247/25, MW 30/10 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 27

Zubehör für die Universalrinnen NW 200 (Universalr.), mit oder ohne einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge,

z.B. BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Universalr.NW200 Geruchsverschl.PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss (Geruchsverschl.) aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Universalr.NW200 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- oder Endplatte verzinkt,

z.B. BGU-Z STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Universalr.NW200 Endplatte m.Ablauf verz.	ST

Endplatte mit Ablauf, DN 200, verzinkt (verz.),

z.B. BGU-Z ENDPLATTE mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 28

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Universalrinnen (Universalr.) ohne Unterschied der Art,

z.B. auf BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Az Universalr.NW 100 Ablauf unten	ST

Für Rinnen NW 100 mit Ablauf nach unten, DN 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Universalr.NW 150 Ablauf unten	ST

Für Rinnen NW 150 mit Ablauf nach unten, DN 150.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Az Universalr.NW 200 Ablauf unten	ST

Für Rinnen NW 200 mit Ablauf nach unten, DN 200.

Angebotenes Erzeugnis: ....