Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB-Hochbau BMWA

LB-HB, Version 17, 2005-04

LG 06

Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004 03

LB-HB Ergänzungen GRASPOINTNER

V:08/2009 03

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

06.G6	Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

06.G7	Fassadenrinnen (BG)

06.G8	Parkhausrinnen (BG)

06 Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite. Formstücke werden nach Stück als Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert. Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Künettentiefe enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der Rohre mit Sand.

Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers.

Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet. Die Abkürzung D steht allgemein für lichte Weite.

Kommentar:

Rohrleitungseinzelstücke für Instandsetzung sarbeiten sind mit der ULG 06.80 auszuschreiben.

Erdarbeiten, Erdsicherungs- und Wasserhaltungsarbeiten sind gesondert zu erfassen (LG 03 und LG 04).

Normen:

Als Werksvertragsnorm gilt die ÖNORM B 2226, Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationen. Weiters ist die ÖNORM B 2501, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Bestimmungen für Planung und Ausführung, besonders zu beachten, da diese ÖNORM in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Wien mit Landesgesetzblatt zur Verordnung erhoben wurde.

06.G6 Z Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Rinnen mit Gefälle:

Bei Rinnen mit eingebautem Gefälle werden nur werkseitig mit fortlaufenden Nummern versehene Rinnenteilstücke in lückenloser Reihenfolge verwendet. Notwendige Anpassungen oder Verlängerungen erfolgen ausschließlich durch dafür vorgesehene Einzelstücke ohne Gefälle. Dabei werden jeweils in der Bauhöhe passende Einzelstücke nach den Richtlinien des Herstellers eingeschoben oder am Anfang/Ende des Gefälles als Verlängerung angeordnet.

Entwässerungssysteme:

In den Einheitspreis der Rinnen ist das höhenrichtige (3 bis 5 mm unter der Fahrbahnanschlusshöhe) Versetzen in ein feuchtes Zementmörtelbett, einschließlich Herstellen der seitlichen ca. 45 Grad abgeschrägten Abstützungen aus Beton der Festigkeitsklasse C 25/30, einkalkuliert. Erdarbeiten und die Erstellung von Unterbeton oder Fundamente werden gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Erdaushub-Betonfundamente:

Positionen für den Erdaushub und Betonarbeiten sind entsprechend dem Untergrund und der Rinnenbelastung gesondert auszuschreiben. Siehe auch LB-H, LG 03 Erdarbeiten und LG 07

Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

06.G6 08

Fertigteil Universalrinnen NW 100, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel,

z.B. BGU-UNIVERSALRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Universalrinne NW 100 0% 100/0	m

Ohne Gefälle (0%.).

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Universalrinne NW 100 0,5% Gef.100/1-10	m

Mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 09

Abdeckungen (Roste) für Fertigteil-Universalrinnen NW 100 ohne Unterschied der Bauhöhe.

AZ	Univ-r.NW100 Pressrost 15kN 1000mm	m

Pressrost, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-PRESSROST 1000/155/3, SW 9/80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Pressr.15kN 1000mm Edelstahl	m

Pressrost aus Edelstahl, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-PRESSROST EDELSTAHL 1000/155/3, SW 5/80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Klemmgitterrost 125kN 1000mm	m

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Kl-gitterr.125kN 1000mm E-st.	m

Klemmgitterrost (Kl-gitterr.) Edelstahl V2A (E-st.), Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.Guss-Maschenrost 250kN 500mm	m

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/155/7, MW 15/22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN sym.	m

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN asym.	m

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN sym.	m

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN asym.	m

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ	Schlitzeinlage m.Quadratl.8x8mm verz.	m

BG-FA Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), verzinkt (verz.), Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ	Schlitzeinlage m.Quadratl.8x8mm E-st.	m

BG-FA Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), Edelstahl (E-st.) , Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 10

Sinkkasten zu den Universalrinnen NW 100, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer,

z.B. BGU-SINKKASTEN 500/158/430 mit BGU-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Universalr.NW100 Sinkkasten+Pressrost 15kN	ST

Mit Pressrost, Prüfkraft 15 kN,

z.B. BGU-PRESSROST 500/155/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Universalr.NW100 Sinkkasten+Klemmg.125kN	ST

Mit Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Universalr.NW100 Sinkkast+Pressr.15kN E-st.	ST

Mit Pressrost aus Edelstahl (E-st.), Prüfkraft 15 kN,

z.B. BGU-PRESSROST-EDELSTAHL 500/155/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Universalr.NW100 Sinkkast+Klemmg.125kN E-st	ST

Mit Klemmgitterrost aus Edelstahl (E-st), Prüfkraft 125 kN,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Universalr.NW100 Sinkkast+Guss-M.rost 250kN	ST

Mit Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/155/7, MW 15/22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 11

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen NW 100.

AZ	Univ-r.NW100 Revisionsschacht 400kN sym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Revisionsschacht 400kN asym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Rev-sch.400kN sym.Edelstahl	m

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Rev-sch.400kN asym.Edelstahl	m

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 19

Zubehör für die Universalrinnen NW 100 (Univ-r.), mit oder ohne einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge,

z.B. für BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW100 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- oder Endplatte verzinkt,

z.B. BGU- oder BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Endplatte m.Ablauf verzinkt	ST

Endplatte mit Ablauf, DN 100, verzinkt,

z.B. BGU- oder BGU-Z-ENDPLATTE mit AbLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Stirn-Endplatte Edelstahl	ST

Stirn- oder Endplatte aus Edelstahl V2A,

z.B. BGU- oder BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW100 Endplatte m.Ablauf Edelst.	ST

Endplatte mit Ablauf, NW 100, aus Edelstahl V2A (Edelst.),

z.B. BGU- oder BGU-Z-ENDPLATTE mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW100 Geruchsverschluss für Boden	ST

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf DN 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	BGU 100 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	BGU 100 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 12

Fertigteil Universalrinnen NW 150, aus Beton, ohne Abdeckung (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel,

z.B. BGU-UNIVERSALRINNE NW 150 oder Gleichwertiges.

AZ	Universalrinne NW 150 0% 150/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Universalrinne NW 150 0% 150/10-0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 13

Abdeckungen (Roste) für Fertigteil-Universalrinnen NW 150 ohne Unterschied der Bauhöhe.

AZ	Univ-r.NW150 Klemmgitterrost 125kN 1000mm	m

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Klemmgitterrost 125kN 500mm	m

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 500 mm lang,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.Guss-Maschenrost 250kN 500mm	m

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/207/7, MW 15/28 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN sym.	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN asym.	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN sym.	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN asym.	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 14

Sinkkasten zu den Universalrinnen NW 150, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer,

z.B. BGU-SINKKASTEN 500/231/665 mit BG-Schlammeimer Kunststoff oder Gleichwertiges.

AZ	Universalr.NW150 Sinkkasten+Klemmg.125kN	ST

Mit Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Universalr.NW150 Sinkkast+Guss-M.rost.250kN	ST

Mit Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/207/7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 15

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen NW 150.

AZ	Univ-r.NW150 Revisionsschacht 400kN sym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 150, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Revisionsschacht 400kN asym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 150, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Rev-sch.400kN sym.Edelstahl	m

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 150, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW150 Rev-sch.400kN asym.Edelstahl	m

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 150, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 23

Zubehör für die Universalrinnen NW 150, mit oder ohne einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge,

z.B. für BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW150 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn oder Endplatte verzinkt,

z.B. BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Endplatte m.Ablauf verzinkt	ST

Endplatte mit Ablauf, DN 150, verzinkt,

z.B. BGU-Z ENDPLATTE mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

06.G6 28

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Universalrinnen (Universalr.) ohne Unterschied der Art,

z.B. auf BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Az Universalr.NW 100 Ablauf unten	ST

Für Rinnen NW 100 mit Ablauf nach unten, DN 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Universalr.NW 150 Ablauf unten	ST

Für Rinnen NW 150 mit Ablauf nach unten, DN 150.

Angebotenes Erzeugnis: ....