Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB-Hochbau BMWA

LB-HB, Version 17, 2005-04

LG 13

Außenanlagen

Version 12, 2004 03

LB-HB Ergänzungen GRASPOINTNER

V:08/2009 03

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

13.G6	Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

13.G7	Fassadenrinnen (BG)

13.G8	Parkhausrinnen (BG)

13 Außenanlagen

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial angesehen.

Kommentar:

Leistungsgruppe Außenanlagen:

Die vorliegende standardisierte Leistungsbeschreibung für Außenanlagen wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Vergabe dieser Leistungen gemeinsam mit den anderen Baumeisterarbeiten erfolgt.

Bei beabsichtigter getrennter Vergabe sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 Baustellengemeinkosten auszuschreiben.

Die nachfolgenden Positionen erfassen nur Leistungen, die im Zuge der Errichtung von Hochbauten in Außenanlagen vorkommen. Für größere Straßenbauarbeiten wird auf die Leistungsbeschreibung der "Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS)" verwiesen.

Erdarbeiten, Hof- und Stützmauern aus Beton, einschließlich der zugehörigen Fundamente, sind nach den entsprechenden Positionen der Leistungsgruppen Erdarbeiten sowie Beton- und Stahlbetonarbeiten auszuschreiben.

Verdichtungswerte:

Die anzugebenden Verdichtungswerte sind so zu wählen, dass die Erfüllung dieser Werte den etwaigen Bauwerksbestand nicht gefährdet (Rissbildungen).

Bituminöse Tragschichten, Asphaltbeläge:

Bituminöse Tragschichten und Asphaltbeläge sind mit der LG 26 Asphaltbelagsarbeiten auszuschreiben.

13.G6 Z Oberflächen - Entwässerungsrinnen (BG)

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Rinnen mit Gefälle:

Bei Rinnen mit eingebautem Gefälle werden nur werkseitig mit fortlaufenden Nummern versehene Rinnenteilstücke in lückenloser Reihenfolge verwendet. Notwendige Anpassungen oder Verlängerungen erfolgen ausschließlich durch dafür vorgesehene Einzelstücke ohne Gefälle. Dabei werden jeweils in der Bauhöhe passende Einzelstücke nach den Richtlinien des Herstellers eingeschoben oder am Anfang/Ende des Gefälles als Verlängerung angeordnet.

Entwässerungssysteme:

In den Einheitspreis der Rinnen ist das höhenrichtige (3 bis 5 mm unter der Fahrbahnanschlusshöhe) Versetzen in ein feuchtes Zementmörtelbett, einschließlich Herstellen der seitlichen ca. 45 Grad abgeschrägten Abstützungen aus Beton der Festigkeitsklasse C 25/30, einkalkuliert. Erdarbeiten und die Erstellung von Unterbeton oder Fundamente werden gesondert verrechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Erdaushub-Betonfundamente:

Positionen für den Erdaushub und Betonarbeiten sind entsprechend dem Untergrund und der Rinnenbelastung gesondert auszuschreiben. Siehe auch LB-H, LG 03 Erdarbeiten und LG 07

Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

13.G6 01

Fertigteil-Flachrinnen NW 100, aus Beton, ohne eingebautem Gefälle, ohne Abdeckung (Abdeckungen in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel.

AZ	Beton-Flachrinne NW100 80mm	m

Bauhöhe 8 mm,

z.B. BGF-FLACHRINNE NW 100, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Beton-Flachrinne NW100 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-FLACHRINNE NW 100, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 02

Abdeckungen für Fertigteil-Flachrinnen ohne Unterschied der Bauhöhe.

AZ	Flachrinne Pressrost 15kN 1000mm	m

Pressrost Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU PRESSROST 1000/155/3, SW 9/80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Flachr.Pressrost 15kN 1000mm Edelstahl	m

Pressrost Edelstahl, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang, Edelstahl,

z.B. BGU PRESSROST 1000/155/3, SW 5/80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Flachr.Klemmgitterrost 125kN 1000mm	m

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU KLEMMGITTERROST 1000/155/3, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Flachr.Klemmgitterr.125kN/1000mm Edelstahl	m

Klemmgitterrost Edelstahl V2A, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU KLEMMGITTERROST 1000/155/3, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Flachr.Guss-Maschenrost 250kN 500mm	m

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSS-MASCHENROST 500/155/7, MW 15/22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Flachr.Schlitzaufsätze 250kN sym.	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Flachr.Schlitzaufsätze 250kN asym.	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Flachr.Schlitzaufsätze 250kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Flachr.Schlitzaufsätze 250kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Flachr.Schlitzaufsätze 400kN sym.	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ	Flachr.Schlitzaufsätze 400kN asym.	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Flachr.Schlitzaufsätze 400kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ	Flachr.Schlitzaufsätze 400kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsätze, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, asymmetrisch, SW 18, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 03

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen NW 100.

AZ	Univ-r.NW100 Revisionsschacht 400kN sym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Revisionsschacht400kN asym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Rev-sch.400kN sym.Edelstahl	m

Revisionsschacht (Rev-sch.) Edelstahl V2A, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Revsch.400kN asym.Edelstahl	m

Revisionsschacht (Revsch.) Edelstahl V2A, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 04

Fertigteil-Flachrinnen, ohne Innengefälle, aus Beton, mit einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verz. Zarge, die für Roste mit Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV, NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Bet-Flachrinne+Gusszarge NW100 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV G, NW 100, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Bet-Flachrinne+verz.Zarge NW100 80mm	m

Bauhöhe 80 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV V, NW 100, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Bet-Flachrinne+verz.Zarge NW100 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV V, NW 100, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Bet-Flachrinne+Edelstahlzarge NW100 80mm	m

Bauhöhe 80 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV E, NW 100, 80 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Bet-Flachrinne+EdelstahlzargeNW100 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV E, NW 100, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Bet-Flachrinne+Gusszarge NW150 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV G, NW 150, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Bet-Flachrinne+verz.Zarge NW150 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV V, NW 150, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Bet-Flachrinne+Edelstahlzarge NW150 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV E, NW 150, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Bet-Flachrinne+Gusszarge NW200 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV G, NW 200, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Bet-Flachrinne+verz.Zarge NW200 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV V, NW 200, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Bet-Flachrinne+Edelstahlzarge NW200 100mm	m

Bauhöhe 100 mm,

z.B. BGF-Z FLACHRINNE SV E, NW 200, 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 05

Abdeckungen für BGF-Z-Flachrinnen (Flachr.), mit Schnellverschluss-System verriegelbar und/oder verschraubbar, einschließlich Verschraubungsmaterial (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	Flachr.NW100 Gitterrost 125kN 1000mm	m

Für Flachrinnen NW 100, Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Flachr.NW100 Gitterrost 250kN 1000mm	m

Für Flachrinnen NW 100, Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Flachr.NW100 Gussrost 250kN 500mm	m

Für Flachrinnen NW 100, Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 16/120, Kl.B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Flachr.NW100 Gussrost 250kN 500mm enge SW	m

Für Flachrinnen NW 100, Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, enge SW 6/120, Kl.B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Flachr.NW100 Gitterrost 600kN 1000mm	m

Für Flachrinnen NW 100, Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Flachr.NW100 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	m

Edelstahl-Gitterrost (Edelst.), Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV E GITTERROST 1000/147/25 MW 30/10 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Flachr.NW100 Lochrost Edelst.250kN 1000mm	m

Edelstahl-Lochrost (Edelst.), Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV E LOCHROST 1000/147/25, 8mm, Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Flachr.NW100 Gussrost 400kN 500mm	m

Für Flachrinnen NW 100, Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 18/120, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Flachr.NW100 Guss-Maschenrost 600kN 500mm	m

Für Flachrinnen NW 100, Guss-Maschenrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Flachr.NW100 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	m

Für Flachrinnen NW 100, Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Flachr.NW150 Gitterrost 125kN 1000mm	m

Für Flachrinnen NW 150, Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ	Flachr.NW150 Gitterrost 250kN 1000mm	m

Für Flachrinne NW 150, Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Flachr.NW150 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	m

Für Flachrinne NW 150, Gitterrost Edelstahl V2A, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ	Flachr.NW150 Gussrost 250kN 500mm	m

Für Flachrinne NW 150, Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, SW 12/50 Kl.B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ	Flachr.NW150 Gussrost 400kN 500mm	m

Für Flachrinne NW 150, Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, SW 16/170, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

PZ	Flachr.NW150 Guss-Längststabr.600kN 500mm	m

Für Flachrinne NW 150, Guss-Längststabrost (Guss-Längststabr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSTSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

QZ	Flachr.NW150 Gitterrost 600kN 1000mm	m

Für Flachrinne NW 150, Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

RZ	Flachr.NW200 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	m

Für Flachrinne NW 200, Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/247/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

SZ	Flachr.NW200 Gussrost 400kN 500mm	m

Für Flachrinne NW 200, Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/247/25, SW 18/220, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

TZ	Flachr.NW200 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	m

Für Flachrinne NW 200, Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

UZ	Flachr.NW200 Gitterrost 400kN 1000mm	m

Für Flachrinne NW 200, Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/247/25, MW 30/30, Kl.C/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 06

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Flachrinnen, mit oder ohne eingebauter Winkelzarge,

z.B. auf BGF oder BGF-Z FLACHRINNEN oder Gleichwertiges, ohne Unterschied der Bauhöhe.

AZ	Az Flachrinne Ablauf unten DN100	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten, DN 100.

BZ	Az Flachrinne Ablauf unten DN150	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten, DN 150.

CZ	Az Flachrinne Ablauf unten DN200	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten, DN 200.

13.G6 07

Stirn- oder Endplatten für Beton-Fertigteil-Flachrinnen, z.B. für BGF oder BGF-Z FLACHRINNEN oder Gleichwertiges, aus verzinktem Stahl, ohne Unterschied der Rinnenbautiefe.

AZ	Flachrinne Stirn-o.Endplatte DN100 verzinkt	ST

Z.B. BGF oder BGF-Z STIRN oder ENDPLATTE DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Flachrinne Stirn-o.Endplatte DN150 verzinkt	ST

Z.B. BGF-Z STIRN oder ENDPLATTE DN 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Flachrinne Stirn-o.Endplatte DN200 verzinkt	ST

Z.B. BGF oder BGF-Z STIRN oder ENDPLATTE DN 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Geruchsverschluss für Boden	ST

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	BGF 100 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	BGF 100 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 08

Fertigteil Universalrinnen NW 100, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel,

z.B. BGU-UNIVERSALRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Universalrinne NW 100 0% 100/0	m

Ohne Gefälle (0%.).

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Universalrinne NW 100 0,5% Gef.100/1-10	m

Mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 09

Abdeckungen (Roste) für Fertigteil-Universalrinnen NW 100 ohne Unterschied der Bauhöhe.

AZ	Univ-r.NW100 Pressrost 15kN 1000mm	m

Pressrost, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-PRESSROST 1000/155/3, SW 9/80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Pressr.15kN 1000mm Edelstahl	m

Pressrost aus Edelstahl, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-PRESSROST EDELSTAHL 1000/155/3, SW 5/80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Klemmgitterrost 125kN 1000mm	m

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Kl-gitterr.125kN 1000mm E-st.	m

Klemmgitterrost (Kl-gitterr.) Edelstahl V2A (E-st.), Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.Guss-Maschenrost 250kN 500mm	m

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/155/7, MW 15/22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN sym.	m

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN asym.	m

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN sym.	m

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN asym.	m

Schlitzaufsatz verzinkt, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz Edelstahl, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 100, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

NZ	Schlitzeinlage m.Quadratl.8x8mm verz.	m

BG-FA Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), verzinkt (verz.), Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

OZ	Schlitzeinlage m.Quadratl.8x8mm E-st.	m

BG-FA Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), Edelstahl (E-st.) , Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 10

Sinkkasten zu den Universalrinnen NW 100, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer,

z.B. BGU-SINKKASTEN 500/158/430 mit BGU-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Universalr.NW100 Sinkkasten+Pressrost 15kN	ST

Mit Pressrost, Prüfkraft 15 kN,

z.B. BGU-PRESSROST 500/155/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Universalr.NW100 Sinkkasten+Klemmg.125kN	ST

Mit Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Universalr.NW100 Sinkkast+Pressr.15kN E-st.	ST

Mit Pressrost aus Edelstahl (E-st.), Prüfkraft 15 kN,

z.B. BGU-PRESSROST-EDELSTAHL 500/155/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Universalr.NW100 Sinkkast+Klemmg.125kN E-st	ST

Mit Klemmgitterrost aus Edelstahl (E-st), Prüfkraft 125 kN,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/155/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Universalr.NW100 Sinkkast+Guss-M.rost 250kN	ST

Mit Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/155/7, MW 15/22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 11

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen NW 100.

AZ	Univ-r.NW100 Revisionsschacht 400kN sym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Revisionsschacht 400kN asym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Rev-sch.400kN sym.Edelstahl	m

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Rev-sch.400kN asym.Edelstahl	m

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 100, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 12

Fertigteil Universalrinnen NW 150, aus Beton, ohne Abdeckung (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel,

z.B. BGU-UNIVERSALRINNE NW 150 oder Gleichwertiges.

AZ	Universalrinne NW 150 0% 150/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Universalrinne NW 150 0% 150/10-0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 13

Abdeckungen (Roste) für Fertigteil-Universalrinnen NW 150 ohne Unterschied der Bauhöhe.

AZ	Univ-r.NW150 Klemmgitterrost 125kN 1000mm	m

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 1000/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Klemmgitterrost 125kN 500mm	m

Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN, 500 mm lang,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.Guss-Maschenrost 250kN 500mm	m

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/207/7, MW 15/28 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN sym.	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN asym.	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 250kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 250 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN sym.	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN asym.	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ V NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN sym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, symmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Univ-r.Schlitzaufsätze 400kN asym.Edelstahl	m

Schlitzaufsatz, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA SCHLITZAUFSATZ E NW 150, asymmetrisch, SW 18 mm, 1000 oder 2000 mm lang oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 14

Sinkkasten zu den Universalrinnen NW 150, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer,

z.B. BGU-SINKKASTEN 500/231/665 mit BG-Schlammeimer Kunststoff oder Gleichwertiges.

AZ	Universalr.NW150 Sinkkasten+Klemmg.125kN	ST

Mit Klemmgitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BGU-KLEMMGITTERROST 500/207/2, MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Universalr.NW150 Sinkkast+Guss-M.rost.250kN	ST

Mit Guss-Maschenrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BGU GUSS-MASCHENROST 500/207/7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 15

Revisionsschacht zu den Schlitzaufsätzen NW 150.

AZ	Univ-r.NW150 Revisionsschacht 400kN sym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, symmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 150, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Revisionsschacht 400kN asym.	m

Revisionsschacht, Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch,

z.B. BG-SA Revisionsschacht V NW 150, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Rev-sch.400kN sym.Edelstahl	m

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, symmetrisch (sym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 150, symmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW150 Rev-sch.400kN asym.Edelstahl	m

Revisionsschacht aus Edelstahl (Rev-sch.), Prüfkraft 400 kN, asymmetrisch (asym.),

z.B. BG-SA Revisionsschacht E NW 150, asymmetrisch, D 400 kN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 16

Fertigteil-Universalrinnen NW 100 aus Beton (Univ-rinne), mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. BGU-Z UNIVERSALRINNE SV, NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-rinne+Gusszarge NW100 0% 100/0	m

Mit Gusszarge, ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-rinne+Gusszarge NW100 0,5% 100/1-20	m

Mit Gusszarge, mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 20.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-rinne+verz.Zarge NW100 0% 100/0	m

Mit verzinkter Zarge, ohne Gefälle (0 %).

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-rinne+verz.ZargeNW100 0,5% 100/1-10	m

Mit verzinkter Zarge, mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.+Edelstahlzarge NW 100 0% 100/5-0	m

Mit Edelstahlzarge V2A, ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 17

Abdeckungen für BGU-Z Universalrinnen NW 100, mit Schnellverschluss-System verriegelbar und/oder verschraubbar, einschließlich Verschraubungsmaterial (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	Univ-r.NW100 Gitterrost 125kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Gitterrost 250kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Gussrost 250kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 16/120, Kl. B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Gussrost 250kN 500mm enge SW	ST

Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, enge SW 6/120, Kl. B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univr.NW100 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	ST

Edelstahl-Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV E GITTERROST 1000/147/25, MW 30/10, Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW100 Lochrost Edelst.250kN 1000mm	ST

Edelstahl-Lochrost (Edelst.), Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV E LOCHROST 1000/147/25, Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.NW100 Gussrost 400kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 18/120, Kl. D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Univ-r.NW100 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	ST

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl. E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Univ-r.NW100 Guss-Maschenrost 600kN 500mm	ST

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl. E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Univ-r.NW100 Gitterrost 600kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 18

Sinkkasten (Sinkkast) zu den BGU-Z Universalrinnen NW 100, 500 mm lang, mit Abdeckung, Schlammeimer und einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind,

z.B. BGU-Z SINKKASTEN SV, 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150 mit BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gitterr.125kN	ST

Mit Gitterrost (Gitterr.), Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/147/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gitterr.250kN	ST

Mit Gitterrost (Gitterr.), Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/147/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gussrost 250kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 16/120, Kl.B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 18/120, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Guss-M-rost 600kN	ST

Mit Guss-Maschenrost (Guss-M-rost), Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW100 Sinkk+Za+Guss-Lstabrost 600kN	ST

Mit Guss-Längsstabrost (Guss-Lstabr.), Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gitterrost 600kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/147/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Lochr.Edelst.250kN	ST

Mit Edelstahl-Lochrost (Lochr.Edelst.), Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV E Lochrost 500/147/25 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Univ-r.NW100 Sinkkast+Za+Gittr.Edelst 250kN	ST

Mit Edelstahl-Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV E Gitterrost 500/147/25 MW 31/15 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 19

Zubehör für die Universalrinnen NW 100 (Univ-r.), mit oder ohne einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge,

z.B. für BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW100 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW100 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- oder Endplatte verzinkt,

z.B. BGU- oder BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW100 Endplatte m.Ablauf verzinkt	ST

Endplatte mit Ablauf, DN 100, verzinkt,

z.B. BGU- oder BGU-Z-ENDPLATTE mit AbLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW100 Stirn-Endplatte Edelstahl	ST

Stirn- oder Endplatte aus Edelstahl V2A,

z.B. BGU- oder BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW100 Endplatte m.Ablauf Edelst.	ST

Endplatte mit Ablauf, NW 100, aus Edelstahl V2A (Edelst.),

z.B. BGU- oder BGU-Z-ENDPLATTE mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW100 Geruchsverschluss für Boden	ST

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf DN 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	BGU 100 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	BGU 100 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung der BGU Guss-Maschenroste,

z.B. BGU-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 20

Fertigteil-Universalrinnen NW 150 aus Beton (Univ-rinne), mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge (verz.Zarge), die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel,

z.B. BGU-Z UNIVERSALRINNE SV, NW 150 oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-rinne+Gusszarge NW 150 0% 150/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-rinne+Gusszarge NW150 0,5% 150/1-10	m

Mit 0,5 % Gefälle, 150/1-10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-rinne+verz.Zarge NW150 0% 150/0	m

Mit verzinkter Zarge, ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-rinne+verz.Zarge NW150 0,5% 150/1-10	m

Mit verzinkter Zarge, mit 0,5 % Gefälle, 150/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-rinne+Edelst-zarge NW150 0% 150/5-0	m

Mit Edelstahlzarge V2A (Edelst-zarge), ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 21

Abdeckungen für BGU-Z Universalrinnen NW 150 (Univ-r.), mit Schnellverschluss-System verriegelbar und/oder verschraubbar (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	Univ-r.NW150 Gussrost 250kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 250 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, SW 18/170, Kl. B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Gussrost 400kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, SW 18/170, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	ST

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW150 Gitterrost 125kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW150 Gitterrost 250kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univ-r.NW150 Gitterrost 600kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univr.NW150 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	ST

Gitterrost Edelstahl V2A (Edelst.), Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 22

Sinkkasten zu den BGU-Z Universalrinnen NW 150 (Univ-r.), 500 mm lang, mit Abdeckung, Schlammeimer und einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder auch für verschraubbarer Roste geeignet sind,

z.B. BGU-Z SINKKASTEN SV, 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150 mit BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gussrost 250kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, Kl.B/C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Guss-L-stabr.600kN	ST

Mit Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gitterr.125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/197/25, MW 30/30, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gitterr.250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BGU-Z GITTERROST 500/197/25, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Univr.NW150 Sinkkast+Za+Gitterr.E-st.250kN	ST

Mit Edelstahl-Gitterrost (E-st.), Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV E GITTERROST 500/197/25, MW 30/10 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Univ-r.NW150 Sinkkast+Za+Gitterr.600kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/197/25, MW 20/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 23

Zubehör für die Universalrinnen NW 150, mit oder ohne einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge,

z.B. für BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW150 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW150 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn oder Endplatte verzinkt,

z.B. BGU-Z-STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW150 Endplatte m.Ablauf verzinkt	ST

Endplatte mit Ablauf, DN 150, verzinkt,

z.B. BGU-Z ENDPLATTE mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 24

Fertigteil-Universalrinnen NW 200 aus Beton (Univ-rinne), mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstange (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Dichtmittel,

z.B. BGU-Z UNIVERSALRINNE SV, NW 200 oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-rinne+Gusszarge NW 200 0% 200/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-rinne+Gusszarge NW200 0,5% 200/1-10	m

Mit 0,5 % Gefälle, 200/1-10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-rinne+verz.Zarge NW200 0% 200/0	m

Mit verzinkter Zarge (verz.Zarge), ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.+verz.Zarge NW200 0,5% 200/1-10	m

Mit verzinkter Zarge (verz.Zarge), mit 0,5% Gefälle, 200/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Univ-rinne+Edelst-zarge NW200 0% 200/5-0	m

Mit Edelstahlzarge V2A (Edelst-zarge), ohne Gefälle (0%)

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 25

Abdeckungen für BGU-Z Universalrinnen NW 200, mit Schnellverschluss-System verriegelbar und/oder verschraubbar (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	Univ-r.NW200 Gussrost 400kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/247/25, SW 18/220, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW200 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	ST

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW200 Gitterrost 400kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/247/25, MW 30/30, Kl.C/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univr.NW200 Gitterrost Edelst.250kN 1000mm	ST

Gitterrost Edelstahl V2A (Edelst.), Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/247/25, MW 30/10, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 26

Sinkkasten (Sinkkast) zu den BGU-Z Universalrinnen NW 200 (Univ-r.), 500 mm lang, mit Abdeckung, Schlammeimer und einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder auch für verschraubbare Roste geeignet sind,

z.B. BGU-Z SINKKASTEN SV, 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200 mit BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Univ-r.NW200 Sinkkast+Za+Gussr.400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/247/25, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Univ-r.NW200 Sinkkast+Za+Guss-L-stabr.600kN	ST

Mit Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Univ-r.NW200 Sinkkast+Za+Gitterr.400kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/247/25, MW 20/35, Kl.C/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Univ-r.NW200 Sinkkast+Za+Gitterr.E-st.250kN	ST

Mit Edelstahl-Gitterrost (Gitterr.E-st.), Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-SV E GITTERROST 500/247/25, MW 30/10 Edelstahl V2A, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 27

Zubehör für die Universalrinnen NW 200 (Universalr.), mit oder ohne einbetonierter Guss-, Edelstahl- oder verzinkter Zarge,

z.B. BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Universalr.NW200 Geruchsverschl.PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss (Geruchsverschl.) aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Universalr.NW200 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- oder Endplatte verzinkt,

z.B. BGU-Z STIRN- oder ENDPLATTE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Universalr.NW200 Endplatte m.Ablauf verz.	ST

Endplatte mit Ablauf, DN 200, verzinkt (verz.),

z.B. BGU-Z ENDPLATTE mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 28

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Universalrinnen (Universalr.) ohne Unterschied der Art,

z.B. auf BGU oder BGU-Z UNIVERSALRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Az Universalr.NW 100 Ablauf unten	ST

Für Rinnen NW 100 mit Ablauf nach unten, DN 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Universalr.NW 150 Ablauf unten	ST

Für Rinnen NW 150 mit Ablauf nach unten, DN 150.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Az Universalr.NW 200 Ablauf unten	ST

Für Rinnen NW 200 mit Ablauf nach unten, DN 200.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 29

Fertigteil Standardrinnen NW 100, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz,

z.B. BG-STANDARDRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Standardrinne NW100 0% 100/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Standardrinne NW100-1% 100/1-10	m

Mit 1,0% oder 0,5% Gefälle, 100/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 30

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 100 (Std100).

AZ	Std.100 Gitterrost 15kN 64/20 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 15 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 64/20 mm, Kl.A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.100 Gitterrost 125kN31/31 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 31/31 mm, Kl.B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.100 Gitterrost 250kN 31/9 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/2, MW 31/9 mm, KL.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.100 Gitterrost 250kN35/35 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/140/40/5, MW 35/35 mm, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Std.100 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSSROST 500/140/40, SW 16/100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 31

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 100, 500 mm lang, mit Abeckung und Schlammeimer,

z.B. BG-SINKKASTEN 500/210/560 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Std.100 Sinkkast+Gitterrost 15kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 15 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 64/20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.100 Sinkkast+Gitterrost 125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 31/31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.100 Sinkkast+Gitterrost 31/9 250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/2 MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.100 Sinkkast+Gitterrost 250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/140/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Std.100 Sinkkast+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-GUSSROST 500/140/40, SW 16/100  oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 32

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 100,

z.B. auf BG-STANDARDRINNEN oder Gleichwertiges.

AZ	Az Standardrinne NW100 Ablauf unten	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten DN 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 33

Zubehör für die Standardrinnen NW 100 (Std.100),

z.B. für BG STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	Std.100 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.100 Stirn/Endplatte	ST

Stirn- oder Endplatte aus Beton,

z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Std.100 Endplatte m.Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf aus Beton,

z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.100 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste,

z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.100 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten,

z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Std.100 Geruchsverschluss für Boden	ST

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 34

Fertigteil Standardrinnen NW 150, aus Beton, ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz,

z.B. BG-STANDARDRINNE NW 150 oder Gleichwertiges.

AZ	Standardrinne NW150 0% 150/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Standardrinne NW150 0,5% 150/1-10	m

Mit 0,5% Gefälle, 150/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 35

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 150 (Std150).

AZ	Std.150 Gitterrost 125kN31/31 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-GITTERROST 1000/190/40/2, MW 31/31 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.150 Gitterrost 125kN 31/9 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-GITTERROST 1000/190/40/2, MW 31/9 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.150 Gitterrost 250kN 35/35 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/190/40/5, MW 35/35 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.150 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Std.150 Gussrost 125kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 125 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 36

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 150, 500 mm lang, mit Abeckung und Schlammeimer,

z.B. BG-SINKKASTEN 500/270/570 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/2 MW 31/31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 31/9 125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/2 MW 31/9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.150 Sinkkasten+Gitterrost 35/35 250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/190/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.150 Sinkkasten+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Std.150 Sinkkasten+Gussrost 125kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GUSSROST 500/192/40, SW 18/145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 37

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 150,

z.B. auf BG-STANDARDRINNEN oder Gleichwertiges.

BZ	Az Standardrinne NW150 Ablauf unten	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 38

Zubehör für die Standardrinnen NW 150 (Std.150),

z.B. für BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	Std.150 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.150 Stirn/Endplatte	ST

Stirn- oder Endplatte aus Beton,

z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Std.150 Endplatte m.Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf, aus Beton,

z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.150 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste,

z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.150 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten,

z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 39

Fertigteil Standardrinnen NW 200, aus Beton,ohne eingebautem Gefälle (0%),  ohne Abdeckung, (Abdeckung in eigener Position), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit Zementmörtel mit Dichtzusatz,

z.B. BG-STANDARDRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

AZ	Standardrinne NW200 H270  0%	m

Bauhöhe H 270 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Standardrinne NW200 H370  0%	m

Bauhöhe H 370 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 40

Abdeckungen für Fertigteil-Standardrinnen NW 200 (Std.200).

AZ	Std.200 Gitterrost 125kN30/30 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 125 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/260/40/2, MW 30/30 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.200 Gitterrost 250kN 35/35 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG GITTERROST 1000/260/40/5, MW 35/35 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Std.200 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG GUSSROST 500/260/40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.200 Getreidesilorost 6t Radlast 1000mm	m

Getreidesilorost, Radlast 6 t, 1000 mm lang,

z.B. BG GETREIDESILOROST 1000/261/37, Lochung 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 41

Sinkkasten zu den Standardrinnen NW 200, 500 mm lang, mit Abdeckung und Schlammeimer,

z.B. BG-SINKKASTEN 500/340/600 mit BG-SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

AZ	Std.200 Sinkkasten+Gitterrost 125kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 125 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/260/40/2 MW 30/30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Std.200 Sinkkasten+Gitterrost 250kN	ST

Mit Gitterrost, Prüfkraft 250 kN,

z.B. BG-GITTERROST 500/260/40/5 MW 35/35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Std.200 Sinkkasten+Gussrost 400kN	ST

Mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN,

z.B. BG-GUSSROST 500/260/40, SW 18/215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 42

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Standardrinnen NW 200,

z.B. auf BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	Az Standardrinne NW200 Ablauf unten	ST

Für eine Rinne mit Ablauf nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 43

Zubehör für die Standardrinnen NW 200 (Std.200),

z.B. für BG-STANDARDRINNE oder Gleichwertiges.

CZ	Std.200 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Std.200 Stirn/Endplatte	ST

Stirn- oder Endplatte aus Beton,

z.B. BG-STIRNPLATTE oder ENDPLATTE NW 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Std.200 Endplatte m.Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf aus Beton,

z.B. BG-ENDPLATTE mit ABLAUF NW 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Std.200 Halteklammer	ST

Halteklammer zur Arretierung der Gitter- und Gussroste,

z.B. BG-HALTEKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Std.200 Patentklammer	ST

Patentklammer zur schraubenlosen Verbindung von Gitter- und Gussrosten,

z.B. BG-PATENTKLAMMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 44

Fertigteil Schwerlastrinnen NW 100, aus Beton, mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet sind, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstange (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 100/0	m

Ohne Gefälle (0%), 100/0.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Schwerlastrinne+Gusszarge 0,5% 100/1-20	m

Mit 0,5% Gefälle, 100/1 bis 20.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 45

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwerlastrinne mit Gusszargen (Gussz.) NW 100,

z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV oder Gleichwertiges.

AZ	Az Schwerlastrinne+Gussz.NW 100 Abl.unten	ST

Für Rinnen mit einem Ablauf (Abl.) nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 46

Abdeckungen für Schwerlastrinnen SV (S-ri) NW 100, mit Schnellverschluss-System in der Gusszarge verriegel- und/oder verschraubbar (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	S-ri.NW100 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/147/25, SW 18/120, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW100 Guss-Maschenrost 600kN 500mm	m

Guss-Maschenrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW100 Guss-Maschenr.600kN 500mm 4-f.v.	m

Guss-Maschenrost (Guss-Maschenr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.),

z.B. BGZ-S GUSS-MASCHENROST 500/147/25, MW 24/24, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW100 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	m

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW100 Guss-Längsstabr.600kN 500mm 4f.v	m

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4f.v),

z.B. BGZ-S GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	S-ri.NW100 Gussrost 900kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar,

z.B. BG-S GUSSROST 500/147/25, SW 16/120, Kl.F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	S-ri.NW100 Gussrost 900kN geschl.Abd.500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar, geschlossene Abdeckung,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/147/25, Kl.F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	S-ri.NW100 Gitterrost 600kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/147/25, MW 30/30 Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 47

Zubehör für die Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.), NW 100,

z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	S-ri.NW100 Sinkkast+Gussrost 400kN	ST

Sinkkasten (Sinkkast), 500 mm lang, mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSSROST 500/147/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW100 Sinkkast+Guss-Maschenrost 600kN	ST

Sinkkasten (Sinkkast), 500 mm lang, mit Guss-Maschenrost, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSS-MASCHENROST 500/147/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW100 Sinkk+Guss-Längsstabrost 600kN	ST

Sinkkasten (Sinkk), 500 mm lang, mit Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/147/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW100 Sinkkast+Gussrost 900kN	ST

Sinkkasten (Sinkkast), 500 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BGZ-S GUSSROST 500/147/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW100 Sinkkast+Za+Gitterrost 600kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/211/510 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GITTERROST 500/147/25, MW 30/30, Kl.D/E und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	S-ri.NW100 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	S-ri.NW100 Stirn-Endplatte	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt,

z.B. BG-SV STIRN-ENDPLATTE NW 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	S-ri.NW100 Endplatte+Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf verzinkt,

z.B. BG-SV ENDPLATTE NW 100 mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	S-ri.NW100 Geruchsverschluss für Boden	ST

Geruchsverschluss, in Verbindung mit einer Rinne mit Bodenablauf.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 48

Fertigteil Schwerlastrinnen NW 150, aus Beton, mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge, die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV NW 150 oder Gleichwertiges.

AZ	Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 150/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Schwerlastrinne+Gusszarge 0,5% 150/1-20	m

Mit 0,5% Gefälle, 150/1 bis 20.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 49

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwerlastrinnen mit Gusszargen NW 150,

z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV oder Gleichwertiges.

AZ	Az Schwerlastrinne+Gusszarg.NW150 Abl.unten	ST

Für Rinnen mit einem Ablauf (Abl.) nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 50

Abdeckungen für Schwerlastrinnen SV (S-ri.), NW 150, mit Schnellverschluss-System in der Gusszarge verriegel- und/oder verschraubbar (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	S-ri.NW150 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/197/25, SW 18/170, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW150 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	m

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW150 Guss-L-stabr.600kN 500mm 4-f.v.	m

Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.),

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW150 Gussrost 900kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/197/25, SW 16/170, Kl.F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW150 Gitterrost 600kN 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 1000/197/25, MW 30/30, Kl.D/E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 51

Zubehör für die Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.), NW 150,

z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	S-ri.NW150 Sinkkasten+Gussrost 400kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSSROST 500/197/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW150 Sinkkasten+Guss-Längsstabr.600kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Guss-Längsstabrost (Guss-Längsstabr.), Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/197/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW150 Sinkkasten+Gussrost 900kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gussrost, 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BGZ-S GUSSROST 500/197/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW150 Sinkkasten+Gitterrost 600kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gitterrost, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/261/690 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 150, BGZ-S GITTERROST 500/197/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW150 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 150/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	S-ri.NW150 Stirn-Endplatte	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt,

z.B. BG-SV STIRN/ENDPLATTE NW 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	S-ri.NW150 Endplatte+Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf verzinkt,

z.B. BG-SV ENDPLATTE NW 150 mit Ablauf oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 52

Fertigteil Schwerlastrinnen NW 200, aus Beton, mit oder ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge (+Gussza.), die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstange (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV NW 200 oder Gleichwertiges.

AZ	Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 200/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Schwerlastrinne+Gusszarge 0,5% 200/1-10	m

Mit 0,5% Gefälle, 200/1 bis 10.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 53

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.) NW 200,

z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE SV oder Gleichwertiges.

AZ	Az S-ri+Gusszarge NW200 Ablauf unt.	ST

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 54

Abdeckungen für Schwerlastrinnen SV (S-ri.), NW 200, mit Schnellverschluss-System in der Gusszarge verriegel- und/oder verschraubbar (Verschraubungsmittel austauschbar).

AZ	S-ri.NW200 Gussrost 400kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/247/25, SW 18/220, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW200 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	m

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW200 Guss-L-stabr.600kN 500mm 4-f.v.	m

Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.),

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/247/25, MW 27/13, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW200 Gussrost 900kN 500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/247/25, SW 16/220, Kl.F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW200 Gussrost 900kN geschl.Abd.500mm	m

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar, geschlossene Abdeckung,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/247/25, Kl.F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	S-ri.NW200 Gitterrost 400kN 1000mm	m

Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/247/25, MW 30/30, Kl.C/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 55

Zubehör für die Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.), NW 200,

z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	S-ri.NW200 Sinkkasten+Guss-Längsstabr.600kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Guss-Längsstabrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BGZ-S GUSSROST 500/247/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW200 Sinkkasten+Gussrost 400kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gussrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BG-SV GUSSROST 500/247/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW200 Sinkkasten+Gussrost 900kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BGZ-S GUSSROST 500/247/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW200 Sinkkasten+Gitterrost 400kN	ST

Sinkkasten, 500 mm lang, mit Gitterrost, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 500/326/740 einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BG-SV GITTERROST 500/247/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW200 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	S-ri.NW200 Stirn-Endplatte	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt,

z.B. BG-SV STIRN-ENDPLATTE NW 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	S-ri.NW200 Endplatte+Ablauf	ST

Endplatte mit Ablauf verzinkt,

z.B. BG-SV ENDPLATTE NW 200 mit ABLAUF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 56

Fertigteil Schwerlastrinnen NW 300, aus Beton, ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge (+Gussza.), die für Roste mit einem Schnellverschluss-System und/oder für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE NW 300 oder Gleichwertiges.

AZ	Schwerlastrinne+Gusszarge 0% 300/0  h=395mm	m

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=395 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 57

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.) NW 300,

z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	Az S-ri+Gusszarge NW 300 Abl.unt.DN 200	ST

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten (Abl.unt.), DN 200.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 58

Abdeckungen für Schwerlastrinnen SV (S-ri.), NW 300, mit Schnellverschluss-System in der Gusszarge verriegel- und/oder verschraubbar (Verschraubungsmittel austauschbar).

AZ	S-ri.NW 300 Gitterrost 250kN 1000mm	ST

Gitterrost, Prüfkraft 250 kN, 1000 mm lang,

z.B. BG-SV GITTERROST 500/347/25, MW 30/30, Kl.C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW 300 Gussrost 400kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSSROST 500/347/25, SW 16/148, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW 300 Gussrost 400kN 500mm 4-f-v.	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f-v.),

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/347/25, SW 16/148, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW 300 Guss-Längsstabrost 600kN 500mm	ST

Guss-Längsstabrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BG-SV GUSS-LÄNGSSTABROST 500/347/25, MW 25/14, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW 300 Guss-L-stabr.600kN 500mm 4-f.v.	ST

Guss-Längsstabrost (Guss-L-stabr.), Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.),

z.B. BGZ-S GUSS-LÄNGSSTABROST 500/347/25, MW 25/14, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	S-ri.NW 300 Gussrost 900kN 500mm 4-f.v.	ST

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, 4-fach verschraubbar (4-f.v.),

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/347/25, SW 16/148, Kl.F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	S-ri.NW 300 Gussrost 900kN geschl.Abd.500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang, geschlossene Abdeckung (geschl.Abd.),

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/347/25, Kl.F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 59

Zubehör für die Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.), NW 300, z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	S-ri.NW 300 Sinkkasten+Gussrost 400kN	ST

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 500/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW 300 Sinkkasten+Gussrost 600kN	ST

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, BGZ-S GUSSROST 500/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW 300 Sinkkasten+Gussrost 900kN	ST

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 500/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW 300 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW 300 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt,

z.B. BGZ-S STIRN-ENDPLATTE NW 300 verzinkt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	S-ri.NW 300 Endplatte+Ablauf verzinkt DN200	ST

Endplatte mit Ablauf verzinkt,

z.B. BGZ-S ENDPLATTE NW 300 mit ABLAUF, DN 200, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 60

Fertigteil Schwerlastrinne (Schwerl-rinne) NW 400 aus Beton, ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge, die für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. BGZ-S SCHWERLASTRINNE NW 400 oder Gleichwertiges.

AZ	Schwerl-rinne+Gusszarge 0% 400/0 h=495mm	m

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=495 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 61

Aufzahlung (Az) auf die Position Schwerlastrinnen mit Gusszargen (S-ri.) NW 400,

z.B. auf BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	Az S-ri.+Gusszarge NW 400 Abl.unt.DN 200	ST

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten (Abl.unt.), DN 200.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 62

Abdeckung für Schwerlastrinne (S-ri.), NW 400, in die einbetonierte Gusszarge 4-fach verschraubbar, einschließlich Verschraubungsmaterial (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	S-ri.NW400 Gussrost 400kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 400 kN, 500 mm lang,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/447/25, SW 15/125, Kl.D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW400 Gussrost 600kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/446725, SW 15/125, Kl.E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW400 Gussrost 900kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/447/25, SW 15/125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW400 Gussrost geschl.900kN 500mm	ST

Gussrost, geschlossene Abdeckung, Prüfkraft 900 kN, 500 mm lang,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/447/25, Kl.F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 63

Zubehör für die Schwerlastrinne mit Gusszarge (S-ri.), NW 400 mm,

z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

AZ	S-ri.NW400 Sinkkasten+Gussrost 400kN	ST

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 400 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 550/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	S-ri.NW400 Sinkkasten+Gussrost 600kN	ST

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 600 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 550/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	S-ri.NW400 Sinkkasten+Gussrost 900kN	ST

Sinkkasten, 550 mm lang, mit Gussrost 4-fach verschraubbar, Prüfkraft 900 kN, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BGZ-S SINKKASTEN SV 550/565/990 2-teilig einschließlich Rohrdurchführung KGF DN 200, GUSSROST 500/447/25 und BG-SV SCHLAMMEIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW400 Geruchsverschluss PVC-Bögen	ST

Geruchsverschluss aus PVC-Bögen DN 200/87 Grad, in Verbindung mit einem Sinkkasten,

z.B. BG GERUCHSVERSCHLUSS bestehend aus 4 Stück PVC-Kanalbögen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	S-ri.NW400 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt,

z.B. BGZ-S STIRN-ENDPLATTE NW 400 verzinkt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	S-ri.NW400 Endplatte+Ablauf verzinkt DN200	ST

Endplatte mit Ablauf verzinkt,

z.B. BGZ-S ENDPLATTE NW 400 mit Ablauf, DN 200 verzinkt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 64

Fertigteil Schwerlastrinne (Schwerl-r.) NW 500 aus Beton, ohne Innengefälle, mit einbetonierter Multifunktions-Gusszarge (Gussza.), die für verschraubbare Roste geeignet ist, ohne Abdeckung (Roste in eigener Position), ohne Querstege (keine Behinderung beim Rinnenreinigen), einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel,

z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE NW 500 oder Gleichwertiges.

AZ	Schwerl-r.+Gussza.0% 500/0 h=625mm 2000mm	ST

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=625 mm, Baulänge 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Schwerl-r.+Gussza.0% 500/0 h=625mm 1000mm	ST

Ohne Gefälle (0%), Höhe h=625 mm, Baulänge 1000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 65

Abdeckung für Schwerlastrinne (S-ri.), NW 500, in die einbetonierte Gusszarge 4-fach verschraubbar, einschließlich Verschraubungsmaterial (Verschraubungsmaterial austauschbar).

AZ	S-ri.NW500 Gussrost 600kN 500mm	ST

Gussrost, Prüfkraft 600 kN, 500 mm lang,

z.B. BGZ-S GUSSROST 500/547/25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 66

Zubehör für die Schwerlastrinne mit Gusszarge (S-ri.), NW 500 mm,

z.B. für BGZ-S SCHWERLASTRINNE oder Gleichwertiges.

CZ	S-ri.NW500 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt,

z.B. BGZ-S STIRN-ENDPLATTE NW 500 verzinkt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	S-ri.NW500 Endplatte+Ablauf verzinkt DN200	ST

Endplatte mit Ablauf verzinkt,

z.B. BGZ-S ENDPLATTE NW 500 mit Ablauf, DN 200 verzinkt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 67

Fertigteil-Sicherheitsrinnen (Sicherheitsr.) aus Beton, NW 100, ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut,

z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Sicherheitsrinne Kl.F 100/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Sicherheitsr.Kl.F 100/0 Za-Riffelblech	m

Aufzahlung (Az) für die Ausführung der verzinkten Spezialzargen in Riffelblech.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 68

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 100, mit verzinkter Spezialzarge, für eine Beschichtung der Zarge. Oben sichtbare Seiten 2 x 16,00 breit, schleifen und sandstrahlen, bis zu einem Normreinheitsgrad von mindestens SA 2,5, einschließlich Entsorgen des Abfalles, ohne Unterschied der Eluatklasse, Aufbringen eines 4-Schichtsystems mit Spezialkunstharzen (4-f.Kharz) mit einer Haftzugfestigkeit von mindestens 3,0 N/mm2 (wegen der hohen Belastung durch die Flugzeuge (Triebwerke, Reifen)), hoch chemikalienbeständig und resistent gegen Treib- und Schmierstoffe, mit einer Rutschfestigkeit von mindestens R 13 (wegen der Begehbarkeit der Passagiere), einschließlich einkalkulierter Erschwernis durch Behinderung bei Beschichtung vor Ort.

AZ	Az RinneKl.F NW100 Zarge be.4-f.Kharz v.Ort	m

13.G6 69

0Z	Az Sicherh-rinne NW100 Passstück m.Rost	m

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherh-rinne) Kl.F, NW 100, für die Herstellung von Passstücken. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollflächig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

13.G6 70

0Z	Az Sicherheitsrinne NW100 Gehrung m.Rost	m

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 100, für die Herstellung von Gehrungen (Eckgeometrie nach Angaben des Planers oder Auftraggebers), bei zwei aufeinander treffenden Rinnenlängen. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollflächig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

13.G6 71

Herstellen eines Kreuzstückes für Sicherheitsrinnen Kl.F, NW 100, mit einem Winkel von 90 Grad, als einteiligen Bauteil hergestellt. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Im Kreuzungspunkt muss durch das Einlegen von statisch geeigneten und verzinkten Formrohren das volle Auflager für die Gussroste gewährleistet sein. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut.

AZ	Sicherheitsrinne NW100 Kreuzstück	ST

Z.B. BG KREUZSTÜCK FÜR SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 72

Herstellen eines T-Stückes für Sicherheitsrinnen Kl.F, NW 100, mit einem Winkel von 90 Grad, als einteiligen Bauteil hergestellt. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Im Kreuzungspunkt muss durch das Einlegen von statisch geeigneten und verzinkten Formrohren das volle Auflager für die Gussroste gewährleistet sein. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut.

AZ	Sicherheitsrinne NW100 T-Stück	ST

Z.B. BG T-STÜCK FÜR SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 73

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne, NW 100,

z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Az Sicherheitsrinne NW100 Ablauf unten	ST

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Sicherheitsrinne NW100 1-s.geschlossen	ST

Für Rinnen, die einseitig (1-s.) geschlossen sind.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 74

Zubehör für die BG Sicherheitsrinne, NW 100 mm.

AZ	Sicherheitsrinne NW100 Sinkk+Gussrost 900kN	ST

Sinkkasten (Sinkk) für BG Sicherheitsrinne NW 100, mit verzinkter Winkelzarge, gesamter Sichtbereich mit im Betonkern verankertem Stahlblech ummantelt, mit 4-fach verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BG SINKKASTEN für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 75

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherh-r.), NW 100.

AZ	Az Sicherh-r.NW100 Stirn-Endplatte verzinkt	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt,

z.B. BG STIRN-ENDPLATTE NW 100 verzinkt für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az S-r.NW100 Endplatt+Ablauf verz.DN100	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt (verz.),

z.B. BG STIRN-ENDPLATTE NW 100 verzinkt für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 76

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherheitsr.), NW 100,

z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 100 oder Gleichwertiges.

AZ	Az Sicherheitsr.NW100 Stirn-Endpl.integr.	ST

Stirn- oder Endplatte integriert als dichte Einheit der BG Sicherheitsrinne NW 100.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 77

Fertigteil-Sicherheitsrinnen (Sicherheitsr.) aus Beton, NW 200, ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut,

z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

AZ	Sicherheitsrinne Kl.F 200/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Sicherheitsr.Kl.F 200/0 Za-Riffelblech	m

Aufzahlung (Az) für die Ausführung der verzinkten Spezialzargen in Riffelblech.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 78

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 200, mit verzinkter Spezialzarge, für eine Beschichtung der Zarge. Oben sichtbare Seiten 2 x 16,00 breit, schleifen und sandstrahlen, bis zu einem Normreinheitsgrad von mindestens SA 2,5, einschließlich Entsorgen des Abfalles, ohne Unterschied der Eluatklasse, Aufbringen eines 4-Schichtsystems mit Spezialkunstharzen (4-f.Kharz) mit einer Haftzugfestigkeit von mindestens 3,0 N/mm2 (wegen der hohen Belastung durch die Flugzeuge (Triebwerke, Reifen)), hoch chemikalienbeständig und resistent gegen Treib- und Schmierstoffe, mit einer Rutschfestigkeit von mindestens R 13 (wegen der Begehbarkeit der Passagiere), einschließlich einkalkulierter Erschwernis durch Behinderung bei Beschichtung vor Ort.

AZ	Az RinneKl.F NW200 Zarge be.4-f.Kharz v.Ort	m

13.G6 79

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 200, für die Herstellung von Passstücken. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

AZ	Az Sicherheitsrinne NW200 Passstück m.Rost	m

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 80

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 200, für die Herstellung von Gehrungen (Eckgeometrie nach Angaben des Planers oder Auftraggebers), bei zwei aufeinander treffenden Rinnenlängen. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

AZ	Az Sicherheitsrinne NW200 Gehrung m.Rost	ST

13.G6 81

Herstellen eines Kreuzstückes für Sicherheitsrinnen Kl.F, NW 200, mit einem Winkel von 90 Grad, als einteiligen Bauteil hergestellt. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Im Kreuzungspunkt muss durch das Einlegen von statisch geeigneten und verzinkten Formrohren das volle Auflager für die Gussroste gewährleistet sein. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut.

AZ	Sicherheitsrinne NW200 Kreuzstück	ST

Z.B. BG KREUZSTÜCK FÜR SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 82

Herstellen eines T-Stückes für Sicherheitsrinnen Kl.F, NW 200, mit einem Winkel von 90 Grad, als einteiligen Bauteil hergestellt. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüftkraft 900 kN, Klasse F. Im Kreuzungspunkt muss durch das Einlegen von statisch geeigneten und verzinkten Formrohren das volle Auflager für die Gussroste gewährleistet sein. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut.

AZ	Sicherheitsrinne NW200 T-Stück	ST

Z.B. BG T-STÜCK FÜR SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 83

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne, NW 200,

z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

AZ	Az Sicherheitsrinne NW200 Ablauf unten	ST

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Sicherheitsrinne NW200 1-s.geschlossen	ST

Für Rinnen, die einseitig (1-s.) geschlossen sind.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 84

Zubehör für die BG Sicherheitsrinne (Sicherh-rinne), NW 200.

AZ	Sicherh-rinne NW200 Sinkkasten+Gussr.900kN	ST

Sinkkasten für BG Sicherheitsrinne NW 200, mit verzinkter Winkelzarge, gesamter Sichtbereich mit im Betonkern verankertem Stahlblech ummantelt, mit 4-fach verschraubbaren Gussrosten (Gussr.), Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BG SINKKASTEN für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 85

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherheitsr.), NW 200.

AZ	Az Sicherheitsr.NW200 Stirn-Endplatte verz.	ST

Stirn- und Endplatte verzinkt (verz.),

z.B. BG STIRN-ENDPLATTE NW 200 verzinkt für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 86

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherheitsr.), NW 200,

z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 200 oder Gleichwertiges.

AZ	Az Sicherheitsr.NW200 Stirn-Endpl.integr.	ST

Stirn- oder Endplatte integriert als dichte Einheit für BG Sicherheitsrinne NW 200.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 87

Fertigteil-Sicherheitsrinnen aus Beton, NW 300, ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut,

z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 300 oder Gleichwertiges.

AZ	Sicherheitsrinne Kl.F 300/0	m

Ohne Gefälle (0%).

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Sicherheitsr.Kl.F 300/0 Za-Riffelblech	m

Aufzahlung (Az) für die Ausführung der verzinkten Spezialzargen in Riffelblech.

13.G6 88

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 300, mit verzinkter Spezialzarge, für eine Beschichtung der Zarge. Oben sichtbare Seiten 2 x 16 mm breit, schleifen und sandstrahlen, bis zu einem Normreinheitsgrad von mindestens SA 2,5, einschließlich Entsorgen des Abfalles, ohne Unterschied der Eluatklasse, Aufbringen eines 4-Schichtsystems mit Spezialkunstharzen (4-f.Kharz) mit einer Haftzugfestigkeit von mindestens 3,0 N/mm2 (wegen der hohen Belastung durch die Flugzeuge (Triebwerke, Reifen)), hoch chemikalienbeständig und resistent gegen Treib- und Schmierstoffe, mit einer Rutschfestigkeit von mindestens R 13 (wegen der Begehbarkeit der Passagiere), einschließlich einkalkulierter Erschwernis durch Behinderung bei Beschichtung vor Ort.

AZ	AzRinne Kl.F NW300 Zarge be.4-f.Kharz v.Ort	m

13.G6 89

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 300, für die Herstellung von Passstücken. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

AZ	Az Sicherheitsrinne NW300 Passstück m.Rost	m

13.G6 90

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne Kl.F, NW 300, für die Herstellung von Gehrungen (Eckgeometrie nach Angaben des Planers oder Auftraggebers), bei zwei aufeinander treffenden Rinnenlängen. Ohne eingebautem Gefälle, mit Bewehrung und verzinkten Spezialzargen, Betonteil im oberen Sichtbereich von Stahlzargen vollständig ummantelt, mit verschraubbaren Gussrosten, Prüfkraft 900 kN, Klasse F. Die Gussroste sind in diesem Bereich als geschlossene Abdeckung ausgebildet. Einschließlich der beidseitigen Abdichtungen der Fugen mit geeignetem Dichtmittel, nach den Richtlinien des Herstellers eingebaut. Die Vergütung erfolgt je für jede Abwinkelung (Gehrung) einmal.

AZ	Az Sicherheitsrinne NW300 Gehrung m.Rost	ST

13.G6 91

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne, NW 300,

z.B. BG SICHERHEITSRINNE NW 300 oder Gleichwertiges.

AZ	Az Sicherheitsrinne NW300 Ablauf unten	ST

Für Rinnen mit einem Ablauf nach unten.

BZ	Az Sicherheitsrinne NW300 1-s.geschlossen	ST

Für Rinnen, die einseitig (1-s.) geschlossen sind.

13.G6 92

Zubehör für die BG Sicherheitsrinne (Sicherh-rinne), NW 300.

AZ	Sicherh-rinne.NW300 Sinkkasten+Gussr.900kN	ST

Sinkkasten für BG Sicherheitsrinne NW 300, mit verzinkter Winkelzarge, gesamter Sichtbereich mit im Betonkern verankertem Stahlblech ummantelt, mit 4-fach verschraubbaren Gussrosten (Gussr.), Prüfkraft 900 kN, Klasse F, einschließlich Schlammeimer,

z.B. BG SINKKASTEN für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 93

Aufzahlung (Az) auf die Position Sicherheitsrinne (Sicherheitsr.), NW 300.

AZ	Az Sicherheitsr.NW300 Stirn-Endplatte verz.

Stirn- und Endplatte verzinkt (verz.),

z.B. BG STIRN-ENDPLATTE NW 300 verzinkt für Sicherheitsrinne oder Gleichwertiges.

13.G6 94

Fertigteil-Schlitzrinne, aus FB-Beton B 400 0/16, mit eingebauter Bewehrung (lt. Statik), ohne eingebautem Innengefälle, NW 100, Bauhöhe 500 mm, Breite 400 mm. Die Teillänge beträgt hauptsächlich 5,80 m, alle Radien und kürzere Teile werden mit einer eigenen Position als Aufzahlung verrechnet. Die Oberseite vom linken bis zum rechten Rand einschließlich des Gerinnes sind in Sichtbeton, ohne Versetz- oder Hebeanker, ausgeführt. Die Beanspruchbarkeit ist durch einen Langzeitversuch sichergestellt und garantiert. Die Stoßfugen werden in Nut- und Feder ausgebildet, unter Rücksichtnahme auf das Eingelegte Dichtungsband.

AZ	BG-Schlitzrinne NW100 580/50/40cm	ST

Fertigteil-Schlitzrinne NW 100, Bauhöhe 50 cm, Breite 40 cm,

z.B. BG-Schlitzrinne NW 100/5,80 m/40/50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G6 95

Aufzahlung (Az) auf die Position Schlitzrinne aus FB-Beton.

AZ	Az Schlitzrinne Ablauf nach unten	ST

Für die Ausführung eines Ablaufes nach unten in der Rinnensohle, Breite 8 cm, Länge 60 cm, Lage nach Angabe der Versetz-Firma.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Az Schlitzrinne Radiusausführung	ST

Für die Herstellung von abgeschrägten Teilen zur Verlegung in Radienformen oder in leichten Segmenten. Diese beinhaltet auch die Minderlänge unter 5,8 m.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Az Schlitzrinne BG-Versetzzange	PA

Für das zur Verfügung stellen der BG-Schlitzrinnen-Versetzzange.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 Z Fassadenrinnen (BG)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

13.G7 01

Fassadenrinne RB 130 mm, mit fixer Bauhöhe 55 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position,

z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 130, fixe Bauhöhe 55 mm oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Rinne verz.h=55mm b=130mm	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=55mm b=130mm	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 55 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 02

Fassadenrinne RB 130 mm, mit fixer Bauhöhe 70 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position,

z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 130, fixe Bauhöhe 170 mm oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Rinne verz.h=70mm b=130mm	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 70 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=70mm b=130mm	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 70 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 03

Fassadenrinne RB 130 mm, mit fixer Bauhöhe 110 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position,

z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 130, fixe Bauhöhe 110 mm oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Rinne verz.h=110mm b=130mm	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 110 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Rinne Edelst.V2A.h=110mm b=130mm	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 110 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 04

Fassadenrinne RB 130 mm, mit variabler Bauhöhe. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, verstellbarer Variozarge, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position,

z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 130, variable Bauhöhe oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Rinne verz.h=55-90mm b=130mm	m

Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar von 55 bis 90 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=55-90mm b=130mm	m

Aus Edelstahl, höhenverstellbar von 55 bis 90 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Fass-Rinne verz.h=90-150mm b=130mm	m

Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=90-150mm b=130mm	m

Aus Edelstahl, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm, Rinnenbreite 130 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 05

Abdeckungen für BG Fassadenrinne RB 130, aus verzinktem Stahl, einliegend, begehbar, mit Rollstuhl befahrbar,

z.B. BG-FA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterrost f.Fass-Rinne RB130 verz.1000mm	m

BG-FA Gitterrost verzinkt, MW 30/10 mm, 1000/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterrost f.Fass-Rinne RB130 verz.500mm	m

BG-FA Gitterrost verzinkt, MW 30/10 mm, 500/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Lochrost f.Fass-Rinne RB130 verz.1000mm	m

BG-FA Lochrost dm 8 mm, verzinkt, 1000/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Lochrost f.Fass-Rinne RB130 verz.500mm	m

BG-FA Lochrost dm 8 mm, verzinkt, 500/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Stegrost f.Fass-Rinne RB130 verz.1000mm	m

BG-FA Stegrost verzinkt, Schlitzweite 9/85 mm, 1000/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Stegrost f.Fass-Rinne RB130 verz.500mm	m

BG-FA Stegrost verzinkt, Schlitzweite 9/85 mm, 500/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 06

Abdeckungen für BG Fassadenrinne RB 130, aus Edelstahl V2A, einliegend, begehbar, mit Rollstuhl befahrbar,

z.B. BG-FA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.f.Fass-Rinn.RB130 Edelst.V2A 1000mm	m

BG-FA Gitterrost Edelstahl, MW 30/10 mm, 1000/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.f.Fass-Rinn.RB130 Edelst.V2A 500mm	m

BG-FA Gitterrost Edelstahl, MW 30/10 mm, 500/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Lochr.f.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A 1000mm	m

BG-FA Lochrost dm 8 mm, Edelstahl, 1000/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Lochr.f.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A 500mm	m

BG-FA Lochrost dm 8 mm, Edelstahl, 500/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Stegr.f.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A 1000mm	m

BG-FA Stegrost Edelstahl, Schlitzweite 9/85 mm, 1000/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Stegr.f.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A 500mm	m

BG-FA Stegrost Edelstahl, Schlitzweite 9/85 mm, 500/122/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 07

Zubehör für die BG Fassadenrinnen RB 130 mit fixer oder variabler Bauhöhe.

AZ	Verschraub.f.Abdeckungen Fass-Rinne RB130	m

Verschraubungsmaterial (Bügel und Schraube), je Abdeckung 2 Stück, Edelstahl V2A.

BZ	Stirnplatte Fass-Rinne RB130 verz.h=55mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, fixe Bauhöhe 55 mm.

CZ	Stirnplatte Fass-Rinne RB130 verz.h=70mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, fixe Bauhöhe 70 mm.

DZ	Stirnplatte Fass-Rinne RB130 verz.h=110mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, fixe Bauhöhe 110 mm.

EZ	Stirnplatte Fass-Rinne RB130 verz.h=55-90mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

FZ	Stirnplatte Fass-Rinn.RB130 verz.h=90-150mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 verzinkt, variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

GZ	Stirnpl.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A h=55mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, fixe Bauhöhe 55 mm.

HZ	Stirnpl.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A h=70mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, fixe Bauhöhe 70 mm.

IZ	Stirnpl.Fass-Rinne RB130 Edelst.V2A h=110mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, fixe Bauhöhe 110 mm.

JZ	Stirnpl.Fass-Rinne RB130 E-st.V2A h=55-90mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

KZ	Stirnpl.Fass-Rinn.RB130 E-st.V2A h=90-150mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 130 Edelstahl, variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

13.G7 11

Fassadenrinne RB 230 mm, mit fixer Bauhöhe 55 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position,

z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 230, fixe Bauhöhe 55 mm oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Rinne verz.h=55mm b=230mm	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=55mm b=230mm	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 55 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 12

Fassadenrinne RB 230 mm, mit fixer Bauhöhe 70 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position,

z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 230, fixe Bauhöhe 70 mm oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Rinne verz.h=70mm b=230mm	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 70 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=70mm b=230mm	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 70 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 13

Fassadenrinne RB 230 mm, mit fixer Bauhöhe 110 mm. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position,

z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 230, fixe Bauhöhe 110 mm oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Rinne verz.h=110mm b=230mm	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 110 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=110mm b=230mm	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 110 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 14

Fassadenrinne RB 230 mm, mit variabler Bauhöhe. Rinne mit einseitig perforiertem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, verstellbarer Variozarge, mit integrierter Längsverbindung. Roste und Arretierung in eigener Position,

z.B. BG-FA Fassadenrinne RB 230, variable Bauhöhe oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Rinne verz.h=55-90mm b=230mm	m

Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar  von 55 bis 90 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=55-90mm b=230mm	m

Aus Edelstahl, höhenverstellbar  von 55 bis 90 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Fass-Rinne verz.h=90-150mm b=230mm	m

Aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar  von 90 bis 150 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Fass-Rinne Edelst.V2A h=90-150mm b=230mm	m

Aus Edelstahl, höhenverstellbar  von 90 bis 150 mm, Rinnenbreite 230 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 15

Abdeckungen für BG Fassadenrinne RB 230, aus verzinktem Stahl, einliegend, begehbar, mit Rollstuhl befahrbar,

z.B. BG-FA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterrost f.Fass-Rinne RB230 verz.1000mm	m

BG-FA Gitterrost verzinkt, MW 30/10 mm, 1000/222/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterrost f.Fass-Rinne RB230 verz.500mm	m

BG-FA Gitterrost verzinkt, MW 30/10 mm, 500/222/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Lochrost f.Fass-Rinne RB230 verz.1000mm	m

BG-FA Lochrost dm 8 mm, verzinkt, 1000/222/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Lochrost f.Fass-Rinne RB230 verz.500mm	m

BG-FA Lochrost dm 8 mm, verzinkt, 500/222/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 16

Abdeckungen für BG-Fassadenrinne RB 230, aus Edelstahl V2A (E-st.V2A), einliegend, begehbar, mit Rollstuhl befahrbar,

z.B. BG-FA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.f.Fass-Rinne RB230 E-st.V2A 1000mm	m

BG-FA Gitterrost Edelstahl, MW 30/10 mm, 1000/220/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.f.Fass-Rinne RB230 E-st.V2A 500mm	m

BG-FA Gitterrost Edelstahl, MW 30/10 mm, 500/220/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Lochrost f.Fass-Rinne RB230 E-st.V2A 1000mm	m

BG-FA Lochrost dm 8 mm, 1000/220/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Lochrost f.Fass-Rinne RB230 E-st.V2A 500mm	m

BG-FA Lochrost dm 8 mm, 500/220/20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 17

Zubehör für die BG-FA Fassadenrinnen RB230 mit fixer oder variabler Bauhöhe.

AZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=55mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, fixe Bauhöhe 55 mm.

BZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=70mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, fixe Bauhöhe 70 mm.

CZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=110mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, fixe Bauhöhe 110 mm.

DZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=55-90mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, variable Bauhöhe 55 - 90 mm.

EZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 verz.h=90-150mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 verzinkt, variable Bauhöhe 90 - 150 mm.

FZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 Edelst.h=50mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl, fixe Bauhöhe 55 mm.

GZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 Edelst.h=70mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl, fixe Bauhöhe 70 mm.

HZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 Edelst.h=110mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl, fixe Bauhöhe 110 mm.

IZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 Edelst.h=55-90mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl, variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

JZ	Stirnwand Fass-Rinne RB230 E-st.h=90-150mm	m

BG-FA Stirnplatte RB 230 Edelstahl (E-st.), variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

13.G7 18

Aufsatzelement für Fassadenrinnen, geeignet als Kontroll- und Revisionsschacht, umlaufend perforiert, großflächige Auftriebssicherung, höhenverstellbar, komplett mit einliegendem Gitterrost MW 30/10 mm.

AZ	Fass-Rinne Aufsatz verz.400/400mm h=55-90mm	m

BG-FA Aufsatzelement 400/400 mm, verzinkt, variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

BZ	Fass-Rinne Aufs.verz.400/400mm h=90-150mm	m

BG-FA Aufsatzelement (Aufs.) 400/400 mm, verzinkt, variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

CZ	Fass-Rinne Aufs.E-st.400/400mm h=55-90mm	m

BG-FA Aufsatzelement (Aufs.) 400/400 mm, Edelstahl (E-st.), variable Bauhöhe 55 bis 90 mm.

DZ	Fass-Rinne Aufs.E-st.400/400mm h=90-150mm	m

BG-FA Aufsatzelement (Aufs.) 400/400 mm, Edelstahl (E-st.), variable Bauhöhe 90 bis 150 mm.

13.G7 19

Stichkanal (Stichk.) für Fassadenrinne zum Verbinden von Rinne und Ablauf.

AZ	Stichk.verz.f.Fass-Rinne 90x30mm	m

Stichkanal verzinkt, Bauhöhe 30 mm, Breite 90 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

BZ	Stichk.E-st.f.Fass-Rinne 90x30m	m

Stichkanal Edelstahl (E-st.), Bauhöhe 30 mm, Breite 90 mm, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

13.G7 21

Fassaden-Schlitzrinne SW 18 mm, mit fixer Bauhöhe 170 mm. Rinne mit einseitig perforiertem oder geschlossenem Unterteil, Schlitzweite 3 mm, zur Entwässerung an Putz-, Holz oder Glasfassaden,

z.B. BG-FA Fassaden-Schlitzrinne SW 18 mm oder Gleichwertiges.

AZ	Fass-Schlitzr.verz.h=170mm SW18mm geschl.	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 170 mm, Schlitzweite 18 mm, geschlossen, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Fass-Schl-r.E-st.V2A h=170mm SW18mm geschl.	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 170 mm, Schlitzweite 18 mm, geschlossen, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Fass-Schlitzr.verz.h=170mm SW18mm perf.	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 170 mm, Schlitzweite 18 mm, perforiert, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Fass-Schlitzr.E-st.V2A h=170mm SW18mm perf.	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 170 mm, Schlitzweite 18 mm, perforiert, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G7 22

Zubehör für die BG-FA Fassaden-Schlitzrinnen SW 18 mm, mit fixer Bauhöhe 170 mm.

AZ	Schlitzeinlage m.Quadratl.8x8mm verz.	m

BG-FA Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), verzinkt, Baulänge 1000 oder 2000 mm.

BZ	Schlitzeinlage m.Quadratl.8x8mm E-st.	m

BG-FA Schlitzeinlage mit Quadratloch 8 x 8 mm (Quadratl.), Edelstahl (E-st.), Baulänge 1000 oder 2000 mm.

CZ	Aussenecke f.Fass-Schl-r.150/150 verz.90Gr.	m

BG-FA Aussenecke 150/150 mm, verzinkt, 90 Grad.

DZ	Innenecke f.Fass-Schl-r.150/150 verz.90Gr.	m

BG-FA Innenecke 150/150 mm, verzinkt, 90 Grad.

EZ	Aussenecke f.Fass-Schl-r.150/150 E-st.90Gr.	m

BG-FA Aussenecke 150/150 mm, Edelstahl, 90 Grad.

FZ	Innenecke f.Fass-Schl-r.150/150 E-st.90Gr.	m

BG-FA Innenecke 150/150 mm, Edelstahl, 90 Grad.

GZ	Stirnwand Fass-Schlitzrinne links verz.	m

BG-FA Stirnwand links, Breite 75 mm, verzinkt.

HZ	Stirnwand Fass-Schlitzrinne rechts verz.	m

BG-FA Stirnwand rechts, Breite 75 mm, verzinkt.

IZ	Stirnwand Fass-Schlitzrinne links Edelst.	m

BG-FA Stirnwand links, Breite 75 mm, Edelstahl (Edelst.).

JZ	Stirnwand Fass-Schlitzrinne rechts Edelst.	m

BG-FA Stirnwand links, Breite 75 mm, Edelstahl (Edelst.).

13.G7 23

Revisionsschacht (Revsch.) für Fassaden-Schlitzrinnen (Fass-Schl-r.), für Reinigungs- und Kontrollzwecke, umlaufend geschlossen, mit Ablauf DN 100 nach unten, zum Anschluss an die Kanalisation, Einlage in wählbarer Oberfläche erfolgt bauseits.

AZ	Fass-Schl-r.Revsch.verz.senkr.Abl.300/275mm	m

BG-FA Revisionsschacht 300/275 mm, verzinkt, mit Ablauf DN 100 nach unten, fixe Bauhöhe 260 mm.

BZ	Fass-Schl-r.Revsch.E-st.senkr.Abl.300/275mm	m

BG-FA Revisionsschacht 300/275 mm, Edelstahl (E-st.), mit Ablauf DN 100 nach unten, fixe Bauhöhe 260 mm.

13.G8 Z Parkhausrinnen (BG)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der BG-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

13.G8 01

Parkhausrinnen NW 100, ohne eingebautem Gefälle, mit oder ohne Schnellverschluss, Einbauhöhe 55 mm, für Standard-Abdeckungen, Klasse A 15 kN bis Klasse E 600 kN, einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel. Abdeckungen und Verschraubungsmaterial werden in eigener Position abgerechnet,

z.B. BG-PA Parkhausrinne NW 100, 55 mm Bauhöhe oder Gleichwertiges.

AZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW100 ohne SV	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 100 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Parkhausrinne E-st.h=55mm NW100 ohne SV	m

Aus Edelstahl 1.4301, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 100 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW100 mit SV	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 100 mm, mit Schnellverschluss-System, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Parkhausrinne E-st.1.4301 h=55mm NW100 m.SV	m

Aus Edelstahl 1.4301, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 100 mm, mit Schnellverschluss-System, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 02

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen (Parkhausr.), NW 100, verschraubbar,

z.B. BG-PA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

EZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW100 125kN 1000mm	m

Z.B. BG-PA Gitterrost verzinkt, 1000/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW100 125kN 500mm	m

Z.B. BG-PA Gitterrost verzinkt, 500/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW100 125kN 1000mm	m

Z.B. BG-PA Gitterrost Edelstahl 1.4301, 1000/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW100 125kN 500mm	m

Z.B. BG-PA Gitterrost Edelstahl 1.4301, 500/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Gussrost f.Parkhausrinne NW100 400kN 500mm	m

Z.B. BG-PA Gussrost, 500/147/25 mm, SW 14/100 mm, Kl.D 400 kN, ohne Verschraubungsmaterial oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 03

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen (Parkhr.) SV NW 100, mit Schnellverschluss-System,

z.B. BG-SV Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 125kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 1000/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 125kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 500/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 1000/147/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 500/147/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 600kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 1000/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW100 600kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost verzinkt, 500/147/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW100 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost Edelstahl 1.4301 (E-st.), 1000/147/25 mm, MW 31/15 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost Edelstahl 1.4301 (E-st.), 500/147/25 mm, MW 31/15 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Lochr.E-st.f.Parkhr.SV NW100 250kN 1000mm	m

BG-SV Lochrost Edelstahl 1.4301 (E-st.), 1000/147/25 mm, 8 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Lochr.E-st.f.Parkhr.SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Lochrost Edelstahl 1.4301 (E-st.), 500/147/25 mm, 8 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Gussrost f.Parkhausr.SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Gussrost, 500/147/25 mm, SW 16/120 mm, Kl.B/C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

LZ	Gussr.f.Parkhausr.enge SV NW100 250kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/147/25 mm, enge SW 16/120 mm, Kl.B/C 250 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

MZ	Gussrost f.Parkhausr.SV NW100 600kN 500mm	m

BG-SV Gussrost, 500/147/25 mm, SW 16/120 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 04

Zubehör für BG-PA-Parkhausrinne NW 100 (Parkhausr.) ohne Schnellverschluss-System.

AZ	Ablaufteil verz.f.Parkhausr.NW100 DN70mm	m

BG-PA Ablaufteil verzinkt, Ablauf DN 70 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

BZ	Ablaufteil E-st.f.Parkhausr.NW100 DN70mm	m

BG-PA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 70 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne NW100mm	m

BG-PA L-Stück Edelstahl (Edelst.), Länge 500/680 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne NW100mm	m

BG-PA T-Stück Edelstahl (Edelst.), Länge 500/680 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnwand Parkhausrinne NW100mm verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte NW 100 verzinkt.

FZ	Stirnwand Parkhausrinne NW100mm E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte NW 100 Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW100 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 100 verzinkt (verz.).

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW100 Edelst	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 100 Edelstahl (Edelst).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW100 verz.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne NW 100 verzinkt, mit Anker zur Höhenverstellung (Höhenv.).

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW100 E-st.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne NW 100 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung (Höhenv.).

KZ	Verschr-mat.f.Gitterr.f.Parkhr.NW100 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschr-mat.f.Gussr.f.Parkhausr.NW100 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

13.G8 05

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne SV NW 100 mit Schnellverschluss-System.

AZ	Ablauft.verz.f.Parkh-rinne SV NW100 DN70mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) verzinkt (verz.) SV, Ablauf DN 70 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne (Parkh-rinne) mit Schnellverschluss-System.

BZ	Ablauft.E-st.f.Parkh-rinne SV NW100 DN70mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) Edelstahl (E-st.) SV, Ablauf DN 70 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne (Parkh-rinne) mit Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW100mm	m

BG-PA L-Stück Edelstahl (Edelst.) SV, Länge 500/680 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW100mm	m

BG-PA T-Stück Edelstahl (Edelst.) SV, Länge 500/680 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnwand Parkhausr.SV NW100 verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte SV NW 100, verzinkt.

FZ	Stirnwand Parkhausr.SV NW100 E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte SV NW 100, Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausr.SV NW100 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 100, verzinkt (verz.).

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausr.SV NW100 E-st.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne (Parkhausr.) SV NW 100, Edelstahl (E-st.).

IZ	Überschubm.f.Parkhr.SV NW100 verz.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhr.) SV NW 100, verzinkt (verz.), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhr.SV NW100 E-st.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhr.) SV NW 100, Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschrmat.f.Gitterr.f.Parkhr.SV NW100 E-st	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschrmat.f.Gussr.f.Parkhr.SV NW100 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

13.G8 11

Parkhausrinnen NW 150, ohne eingebautem Gefälle, mit oder ohne Schnellverschluss, Einbauhöhe 55 mm, für Standard-Abdeckungen, Klasse A 15 kN bis Klasse E 600 kN, einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel. Abdeckungen und Verschraubungsmaterial werden in eigener Position abgerechnet,

z.B. BG-PA Parkhausrinne NW 150, 55 mm Bauhöhe oder Gleichwertiges.

AZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW150 ohne SV	m

Aus verzinktem Stahl (verz.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 150 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Parkhausrinne E-st.h=55mm NW150 ohne SV	m

Aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 150 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW150 mit SV	m

Aus verzinktem Stahl (verz.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 150 mm, mit Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Parkhausrinne E-st.h=55mm NW150 mit SV	m

Aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 150 mm, mit Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 12

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen NW 150, ohne Schnellverschluss-System,

z.B. BG-PA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW150 125kN 1000mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/197/25mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW150 125kN 500mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/197/25mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW150 125kN 1000mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 1000/197/25mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW150 125kN 500mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 500/197/25mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gussrost f.Parkhausrinne NW150 400kN 500mm	m

BG-PA Gussrost, 500/197/25mm, SW 14/45 mm, Kl.D 400 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 13

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen SV NW 150, mit Schnellverschluss-System,

z.B. BG-SV Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 125kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/197/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 125kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/197/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/197/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/197/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 600kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/197/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW150 600kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/197/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

GZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW150 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl 1.4301 (E-st.), 1000/197/25 mm, MW 31/15 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW150 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl 1.4301 (E-st.), 500/197/25 mm, MW 31/15 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

IZ	Gussr.f.Parkhausr.SV NW150 250kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/197/25 mm, SW 12/150 mm, Kl.B/C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

JZ	Gussr.f.Parkhausr.SV NW150 400kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/197/25 mm, SW 18/170 mm, Kl.D 400 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

KZ	Guss-Lstabr.Parkhausr.SV NW150 600kN 500mm	m

BG-SV Guss-Längsstabrost (Guss-Lstabr.), 500/197/25 mm, SW 27/13 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 14

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne NW 150 ohne Schnellverschluss-System.

AZ	Ablaufteil verz.f.Parkhausr.NW150 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil verzinkt (verz.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne (Parkhausr.) ohne Schnellverschluss-System.

BZ	Ablaufteil E-st.f.Parkhausr.NW150 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne (Parkhausr.) ohne Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne NW150	m

BG-PA L-Stück Edelstahl (Edelst.), Länge 500/698 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne NW150	m

BG-PA T-Stück Edelstahl (Edelst.), Länge 500/698 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnwand Parkhausrinne NW150 verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte NW 150 verzinkt (verz.).

FZ	Stirnwand Parkhausrinne NW150 Edelst.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte NW 150 Edelstahl (Edelst.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW150 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 150 verzinkt (verz.).

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW150 E-st.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 150 Edelstahl (E-st.).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW150 verz.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 150 verzinkt (verz.), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW150 E-st.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 150 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschr-mat.f.Gitterr.f.Parkhr.NW150 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschr-mat.f.Gussr.f.Parkhausr.NW150 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

13.G8 15

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne SV NW 150 mit Schnellverschluss-System.

AZ	Ablauft.verz.f.Parkhausr.SV NW150 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) verzinkt (verz.) SV, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

BZ	Ablauft.E-st.f.Parkhausr.SV NW150 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) Edelstahl (E-st.) SV, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW150	m

BG-PA L-Stück Edelstahl SV, Länge 500/698 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW150	m

BG-PA T-Stück Edelstahl SV, Länge 500/698 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnw.Parkhausrinne SV NW150 verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte SV NW 150 verzinkt (verz.).

FZ	Stirnw.Parkhausrinne SV NW150 E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte SV NW 150 Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubm.f.Parkhausrinne SV NW150 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) SV für Parkhausrinne NW 150 verzinkt (verz.).

HZ	Überschubm.f.Parkhausrinne SV NW150 E-st.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) SV für Parkhausrinne NW 150 Edelstahl (E-st.).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.SV NW150 verz.Höhenv	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) SV NW 150 verzinkt (verz.), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.SV NW150 E-st.Höhenv	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) SV NW 150 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschrmat.f.Gitterr.f.Parkhr.SV NW150 E-st	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschrmat.f.Gussr.f.Parkhr.SV NW150 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

13.G8 21

Parkhausrinnen NW 200, ohne eingebautem Gefälle, mit oder ohne Schnellverschluss, Einbauhöhe 55 mm, für Standard-Abdeckungen, Klasse A 15 kN bis Klasse D 400 kN, einschließlich der beidseitigen Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmittel. Abdeckungen und Verschraubungsmaterial werden in eigener Position abgerechnet,

z.B. BG-PA Parkhausrinne NW 200, 55 mm Bauhöhe oder Gleichwertiges.

AZ	Parkhausrinne verz.h=55mm NW200 ohne SV	m

Aus verzinktem Stahl (verz.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 200 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Parkhausrinne Edelst.h=55mm NW200 ohne SV	m

Aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), fixe Höhe 55 mm, Nennweite 200 mm, ohne Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Parkhausrinne verzinkt h=55mm NW200 mit SV	m

Aus verzinktem Stahl, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 200 mm, mit Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Parkhausrinne Edelstahl h=55mm NW200 mit SV	m

Aus Edelstahl, fixe Höhe 55 mm, Nennweite 200 mm, mit Schnellverschluss, Baulängen 1000 oder 2000 mm.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 22

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen NW 200, ohne Schnellverschluss-System,

z.B. BG-PA Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW200 125kN 1000mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhausr.NW200 125kN 500mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW200 125kN 1000mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 1000/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.E-st.f.Parkhausr.NW200 125kN 500mm	m

BG-PA Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 500/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.B 125 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gussr.f.Parkhausrinne NW200 400kN 500mm	m

BG-PA Gussrost (Gussr.) 500/247/25 mm, SW 14/62 mm, Kl.D 400 kN, ohne Verschraubungsmaterial.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 23

Abdeckungen für BG-PA Parkhausrinnen SV NW 200, mit Schnellverschluss-System,

z.B. BG-SV Abdeckroste oder Gleichwertiges.

AZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW200 400kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 1000/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.C/D 400 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	Gitterr.verz.f.Parkhr.SV NW200 400kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) verzinkt (verz.), 500/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.C/D 400 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW200 250kN 1000mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 1000/247/25 mm, MW 30/30 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	Gitterr.E-st.f.Parkhr.SV NW200 250kN 500mm	m

BG-SV Gitterrost (Gitterr.) Edelstahl (E-st.), 500/247/25 mm, MW 30/10 mm, Kl.C 250 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

EZ	Gussr.f.Parkhausrinne SV NW200 400kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/247/25 mm, SW 16/220 mm, Kl.D 400 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

FZ	Gussr.f.Parkhausrinne SV NW200 600kN 500mm	m

BG-SV Gussrost (Gussr.), 500/247/25 mm, SW 16/220 mm, Kl.D/E 600 kN, mit Schnellverschluss-System.

Angebotenes Erzeugnis: ....

13.G8 24

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne NW 200 ohne Schnellverschluss-System.

AZ	Ablauft.verz.f.Parkhausrinne NW200 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) verzinkt (verz.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

BZ	Ablauft.E-st.f.Parkhausrinne NW200 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) Edelstahl (E-st.), Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelstahl f.Parkhausrinne NW200mm	m

BG-PA L-Stück Edelstahl, Länge 500/748 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelstahl f.Parkhausrinne NW200mm	m

BG-PA T-Stück Edelstahl, Länge 500/748 mm, für Parkhausrinne ohne Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnpl.Parkhausrinne NW200mm verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte (Stirnpl.) NW 200 verzinkt (verz.).

FZ	Stirnpl.Parkhausrinne NW200mm E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte (Stirnpl.) NW 200 Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW200 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 200 verzinkt (verz.)

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausrinne NW200 Edelst	m

BG-PA Überschubmuffe für Parkhausrinne NW 200 Edelstahl (Edelst).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW200 verz.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 verzinkt (verz.), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.NW200 E-st.Höhenv.	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschr-mat.f.Gitterr.f.Parkhr.NW200 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschr-mat.f.Gussr.f.Parkhausr.NW200 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).

MZ	Verschrmat.f.Gr.f.Parkhr.NW200 E-st.strang.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.) bei Strangende.

13.G8 25

Zubehör für BG PA-Parkhausrinne SV NW 200 mit Schnellverschluss-System.

AZ	Ablauft.verz.f.Parkhausr.SV NW200 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) verzinkt (verz.) SV, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

BZ	Ablauft.E-st.f.Parkhausr.SV NW200 DN100mm	m

BG-PA Ablaufteil (Ablauft.) Edelstahl (E-st.) SV, Ablauf DN 100 mm, Länge 1000 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

CZ	L-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW200mm	m

BG-PA L-Stück Edelstahl SV, Länge 500/748 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

DZ	T-Stück Edelst.f.Parkhausrinne SV NW200mm	m

BG-PA T-Stück Edelstahl SV, Länge 500/748 mm, für Parkhausrinne mit Schnellverschluss-System.

EZ	Stirnpl.Parkhausrinne SV NW200 verz.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte (Stirnpl.) SV NW 200 verzinkt (verz.).

FZ	Stirnpl.Parkhausrinne SV NW200 E-st.h=55mm	m

BG-PA Stirnplatte (Stirnpl.) SV NW 200 Edelstahl (E-st.).

GZ	Überschubmuffe f.Parkhausr.SV NW200 verz.	m

BG-PA Überschubmuffe SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 verzinkt (verz.).

HZ	Überschubmuffe f.Parkhausr.SV NW200 E-st.	m

BG-PA Überschubmuffe SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 Edelstahl (E-st.).

IZ	Überschubm.f.Parkhausr.SV NW200 verz.Höhenv	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 verzinkt (verz), mit Anker zur Höhenverstellung.

JZ	Überschubm.f.Parkhausr.SV NW200 E-st.Höhenv	m

BG-PA Überschubmuffe (Überschubm.) SV für Parkhausrinne (Parkhausr.) NW 200 Edelstahl (E-st.), mit Anker zur Höhenverstellung.

KZ	Verschrmat.f.Gitterr.f.Parkhr.SV NW200 E-st	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschrmat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gitterroste (Gitterr.).

LZ	Verschr-mat.f.Gussr.f.Parkhr.SV NW200 E-st.	m

BG-PA Verschraubungsmaterial (Verschr-mat.) aus Edelstahl (E-st.) für Gussroste (Gussr.).