AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer:	BRAMAC

Bauvorhaben:

Auftragsbezeichnung:

Ausschreibende Stelle:

Angebotsfrist:

Abgabeort:

Datum Preisbasis:	Druckdatum:	07.08.2007

geprüfte Summen

LV-SUMME	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

20	% UST	+ EUR	. . . . . . . . . . . . . .	+ EUR	. . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS	EUR	. . . . . . . . . . . . . .	EUR	. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am	. . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort	Datum	Rechtsgültige Unterschrift

Projekt BRAMAC	Seite 1

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22	Dachdeckerarbeiten

Version 17, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

Deckregeln:

Wenn nicht anders angegeben, gelten für die Ausführung der

Dachdeckerarbeiten die von der Bundesinnung der Dachdecker

herausgegebenen Deckregeln (erhältlich in der Bundesinnung der

Dachdecker, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 64) und die

Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Bei Widersprüchen zu den

ÖNORMEN wird der Auftraggeber darauf aufmerksam gemacht.

Dachneigung:

Alle Abbruch-, Abtragungs- und Deckungspositionen gelten, wenn

nicht anders angegeben, bis zu einer Dachneigung von 45 Grad. Bei

Dächern mit einer Dachneigung über 45 Grad wird die Erschwernis mit

Aufzahlungspositionen verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit

stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Einfachdeckung (ED), Doppeldeckung (DD):

In der Folge werden die Abkürzungen ED für Einfachdeckungen und

DD für Doppeldeckungen in den Positionsstichwörtern verwendet.

22D1	Z	Schutzeinrichtungen (BRAMAC)

22D101	Dachschutzblenden auf- und abbauen.

22D101A	Z	Dachschutzblenden n.Wahl AN             (Z)

Dachschutzblenden nach Wahl des Auftragnehmers.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 2

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D2	Z	Dachsicherungssystem (BRAMAC)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als

Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten

Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die in den Positionen

beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten

Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind

alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen

Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

22D201	Sicherheitsdachhaken aus feuerverzinktem Stahl, Polyester,

pulverbeschichtet, geeignet als Anschlagpunkt zum Anbringen der

persönlichen Schutzausrüstung und zum Einhängen von Dachleitern.

Die Befestigung des Hakens erfolgt auf verzinktem C-Profil 1250 x

100 x 20 x 3 mm (L/B/H/S) aus Stahlblech, mittels verdrehsicherer

Schraube M 8 x 16 und Mutter. Die Befestigung der Schienen erfolgt

über zwei Sparren oder Konterlatten mittels jeweils zwei Schrauben 8

x 140/80 (Durchmesser x Gesamtlänge/Gewindelänge). Bei

Ausführung mit Konterlattung muss diese jeweils zusätzlich mit zwei

Schrauben 8 x 140/80 befestigt werden. Die obere Überdeckung des

Hakens erfolgt mit einem auf das jeweilige Dachsteinmodell

abgestimmten Hakenstein.

Der Sicherheitsdachhaken entspricht sowohl der ÖNorm EN 517 als

auch der EN 795. Die Anzahl der Sicherheitsdachhaken pro Dach

erfolgt nach den Angaben des Planungskoordinators beziehungsweise

des SiGe-Plans. Sicherheitsdachhaken liefern und montieren.

22D201A	Z	SicherheitsDachHaken

Sicherheitsdachhaken einschließlich Befestigungsschiene,

Befestigungsschrauben und Hakenstein entsprechend der ÖNorm EN

517 (Typ B) und EN 795 zur Anbringung der persönlichen

Schutzausrüstung beziehungsweise zum Einhängen einer Dachleiter,

z.B. BRAMAC SicherheitsDachHaken oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 3

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D201B	Z	SicherheitsSpiralHaken

Sicherheitsspiralhaken einschließlich Befestigungsschiene,

Befestigungsschrauben und Hakenstein entsprechend der ÖNorm EN

795, Klasse A2. Spiralhaken zur Verwendung als einfache und in

Kombination für mehrere Anschlagpunkte, zu einem wartungsfreien

Seilsystem, zur Absturzsicherung,

z.B. BRAMAC SicherheitsSpiralHaken oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D3	Z	Vordeckungen und Unterspannungen (BRAMAC)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als

Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten

Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die in den Positionen

beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten

Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind

alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen

Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

22D305	Unterspannung auf Sparren, einlagig, genagelt, mit senkrechten und

waagrechten Überdeckungen von mindestens 10 cm.

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 4

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D305A	Z	Unterspannung gitterv.Fol.140g          (Z)

Mit gitterverstärkter Kunststoffolie, 140 g/m2,

Wasserdampfdurchlässigkeit ca. 24 g/m2 in 24 Stunden,

z.B. BRAMAC-UNTERSPANNBAHN (WEISS) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D306	Vordeck- und Unterspannbahn, Diffusionsoffen mit einer

Flächenmasse von mindestens 151 g/m2, mit verzinkten

Breitkopfstiften verdeckt genagelt, sd-Wert < = 0,03 m, WDD = > 1300

g/m2 in 24 h, Reißfestigkeit längs 490 N, quer 450 N,

Nagelausreisfestigkeit mindestens 360 N,

z.B. BRAMAC UNIVERSAL (schwarz) VORDECK- oder

UNTERSPANNBAHN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D306A	Z	Vordeckbahn Universal                   (Z)

Als Vordeckbahn auf die Schalung verlegt.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D306B	Z	Unterspannbahn Universal                (Z)

Als Unterspannbahn direkt auf die Sparren verlegt.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D306C	Z	Az Vord/Untersp.Univ.Winddicht          (Z)

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vordeckung- und Unterspannbahn

einlagig, verdeckt genagelt, für eine Winddichte Ausführung durch

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 5

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

Verklebung der Überdeckungen mit dem dazugehörigen einseitigen

Klebeband,

z.B. DIVOTAPE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D307	Vordeck- und Unterspannbahn, Diffusionsoffen, mit Klebestreifen in

der Längsrichtung für winddichte Ausführung. Flächenmasse von

mindestens 151 g/m2, mit verzinkten Breitkopfstiften verdeckt

genagelt, sd-Wert < = 0,03 m, WDD = > 1300 g/m2 in 24 h,

Reißfestigkeit längs 490 N, quer 450 N, Nagelausreißfestigkeit

mindestens 360 N,

z.B. BRAMAC UNIVERSAL S (schwarz) VORDECK- oder

UNTERSPANNBAHN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D307A	Z	Vordeckbahn Universal S                 (Z)

Als Vordeckbahn auf die Schalung verlegt.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D307B	Z	Unterspannbahn Universal S              (Z)

Als Unterspannbahn direkt auf die Sparren verlegt.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 6

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D3080	Z	Az Vord/Untersp.Univ.Nageldicht

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vordeckung- und Unterspannbahn,

für regensichere Ausführung von Unterdächer durch Verlegung eines

Butyl-Nageldichtbandes unter der Konterlattung.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D5	Z	Deckung mit Betondachsteinen (BRAMAC)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als

Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten

Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die in den Positionen

beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten

Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind

alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen

Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckung wird nur das Ausmaß ohne

Zuschläge abgerechnet. Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste,

Grate, Traufen) werden in eigenen Positionen abgegolten. Öffnungen

unter 4,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür

entfallen die Zuschläge.

Umsäumungen:

Mit den Positionen für ÖNORM-Zuschläge ist bei Dachdeckungen aller

Art das zweisteinbreite Nageln bzw. das Befestigen mit verzinktem

Draht an den Umsäumungen abgegolten.

Zubehör, Dachdeckung, Formsteine:

Die Dachdeckung, Formsteine und Zubehör sind vom gleichen

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 7

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

Erzeuger und System. Müssen andere Erzeugnisse mitverwendet

werden, ist das in die betreffende Bieterlücke "Angebotenes

Erzeugnis" eingetragen.

22D503	Betondachsteindeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

22D503A	Z	Betondachst.profiliert glatt            (Z)

Mit profilierten, glatten Dachsteinen, mit Protectoroberfläche

z.B. BRAMAC-ALPENDACHSTEIN CLASSIC 330 x 420 mm oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D503B	Z	Betondachst.profiliert granul.          (Z)

Mit profilierten, granulierten Dachsteinen, mit Protectoroberfläche

z.B. BRAMAC-ALPENDACHSTEIN 330 x 420 mm oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D503C	Z	Betondachst.profiliert mehrfärbig       (Z)

Mit profilierten, glatten, mehrfärbigen Dachsteinen,

z.B. BRAMAC-ADRIA 330 x 420 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 8

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D503D	Z	Betondachst.asym.profil.glatt           (Z)

Mit asymmetrisch profilierten, glatten Dachsteinen, mit

Protectoroberfläche

z.B. BRAMAC-DONAUDACHSTEIN 332 x 420 mm oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D503E	Z	Betondachst.markant.prof.glatt          (Z)

Mit markant profilierten glatten Dachsteinen,

z.B. BRAMAC-MARKANTDACHSTEIN 330 x 420 mm oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D503F	Z	Betondachst.Tegalit eben.glatt          (Z)

Mit ebenen glatten Dachsteinen, mit Protectoroberfläche,

z.B. BRAMAC-TEGALIT-DACHSTEIN 334 x 420 mm oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 9

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D503G	Z	Betondachst.prof.glatt großfl.          (Z)

Mit großflächigen profilierten glatten Dachsteinen,

z.B. BRAMAC MAX 365 x 480 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D515	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Betondachsteindeckungen aller Art

für Zuschläge gemäß ÖNORM.

22D515A	Z	Az Betondachst.Einf.0,5m2/m             (Z)

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Kehlen,

Firsten, Graten, Fuß- und Ortgangsäumen oder anderen

Einsäumungen.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D517	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Betondachsteinen.

22D517A	Z	Az Steindeck.Neig.üb.40Gr.              (Z)

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 40 Grad.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D517B	Z	Az Steindeck.Sonderfarbe                (Z)

Für eine Sonderfarbe:

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 10

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D522	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Betondachsteine ohne Unterschied

der Profilierung als Einfachdeckung.

22D522A	Z	Az Betondachst.1-fachd.3.K              (Z)

Für das Befestigen jedes dritten Steines (3.K) in der laufenden Fläche,

mit Euroklammern (Edelstahl).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D522B	Z	Az Betondachst.1-fachd.2.K              (Z)

Für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.K) in der laufenden

Dachfläche, mit Euroklammern (Edelstahl).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D522C	Z	Az Betondachst.1-fachd.1.K              (Z)

Für das Befestigen jedes Steines (1.K) in der laufenden Dachfläche,

mit Euroklammern (Edelstahl).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D523	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Betonstrangfalz- und

Betondachsteine ohne Unterschied der Profilierung als

Einfachdeckung.

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 11

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D523A	Z	Az Betondachst.1-fachd.3.S              (Z)

Für das Befestigen jedes dritten Steines (3.S) in der laufenden

Dachfläche, mit Sturmklammern.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D523B	Z	Az Betondachst.1-fachd.2.S              (Z)

Für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.S) in der laufenden

Dachfläche, mit Sturmklammern.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D523C	Z	Az Betondachst.1-fachd.1.S              (Z)

Für das Befestigen jedes Steines (1.S) in der laufenden Dachfläche,

mit Sturmklammern.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m2	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Betondachsteinen.

22D527A	Z	Az Steind.Ortgangsteine                 (Z)

Für das Eindecken von Ortgängen mit Ortgangsteinen,

z.B. mit BRAMAC-ORTGANGSTEINEN oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527B	Z	Az Steind.abdicht.Innenrand             (Z)

Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse),

einschließlich Unterzugschalung,

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 12

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

z.B. mit BRAMAC-COMPRIBAND oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527C	Z	Az Steind.Unterfütterung Kehlbereich    (Z)

Für Unterfütterung der Kehlbereiche mit Kunststoffmörtel,

z.B. mit BRAMAC-RUFA oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527D	Z	Az Steind.Schneefanggitter              (Z)

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Schneefang,

einschließlich Stützen, Verbindungsklammern und aller

Befestigungsmittel sowie der Schneefangpfannen,

z.B. BRAMAC-SCHNEEFANGGITTER und BRAMAC-

SCHNEEFANGPFANNEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527F	Z	Az Steind.Traufentlüftungsel            (Z)

Für einen eingelegten Vogelschutz,

z.B. BRAMAC-AERO-TRAUFELEMENT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 13

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527H	Z	Az Belüftungsgitter Konterl.            (Z)

Für Belüftungsgitter als Vogelschutz im Traufenbereich bei

Konterlattung,

z.B. BRAMAC-TRAUFGITTER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527J	Z	Az Steind.Variokehle                    (Z)

Für Kehlenausbildung mit beidseitig einbrennlackiertem

Aluminiumblech auf vorhandener Kehlschalung, mit einbrennlackierten

Aluminiumhaften in 50 cm Abstand entlang der Verfalzung befestigt,

am oberen Kehlenende mit Abdichtungsband gegen Wassereintritt

gesichert,

z.B. BRAMAC-VARIOKEHLE und BRAMAC-KEHLSATTELBAND

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527L	Z	Az Lüftungsband Konterlatt.             (Z)

Für ein Lüftungsband als Vogelschutz im Traufenbereich bei

Konterlattung,

z.B. BRAMAC-LÜFTUNGSBAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 14

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D527N	Z	Az Wand-Fanganschluß                    (Z)

Für ein flexibles Wand-/ Rauchfanganschlußsystem, einschließlich

Unterzugsschalung, Abschlußleiste, erforderlicher Schlagdübel für die

Befestigung und Abdichtung mit Dichtungsmasse,

z.B. BRAMAC-WAKAFLEX und BRAMAC-WAKALEISTE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Betondachsteinen.

22D528A	Z	Az Steind.Belichtungsformst.            (Z)

Für Belichtungsformsteine,

z.B. BRAMAC-PLEXIGLASPFANNE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528B	Z	Az Steindeck.Lüftungsstein              (Z)

Für Lüftungssteine,

z.B. BRAMAC-ENTLÜFTUNGSSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 15

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528C	Z	Az Steind.Dunstrohr.Durovent            (Z)

Für Dunstrohraufsatz, einschließlich Pfanne, Wetterkappe und

Anschlussrohr,

z.B. BRAMAC DUNSTROHRAUFSATZ DUROVENT oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528D	Z	Az Steindeck.Anschluß.Dunstrohr-USB     (Z)

Für regensichere Einbindung des Dunstrohres in Unterspann- und

Vordeckbahnen,

z.B. BRAMAC-ANSCHLUSSSET-DUROVENT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528E	Z	Az Steindeck.Antennenaufsatz Durovent   (Z)

Für Antennenaufsatz Durchmesser 22 - 110 mm, einschließlich

Pfanne,

z.B. BRAMAC-ANTENNENDURCHGANG DUROVENT oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 16

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528F	Z	Az Steind.flexib.Rohrans.Durovent 100mm (Z)

Für einen flexiblen Rohranschluß Durchmesser 100 mm,

z.B. BRAMAC-SCHLAUCHANSCHLUSS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528G	Z	Az Steind.flexib.Rohrans.Durovent 125mm (Z)

Für einen flexiblen Rohranschluß Durchmesser 125 mm,

z.B. BRAMAC-SCHLAUCHANSCHLUSS DUROVENT oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528H	Z	Az Abgaskalotte Durovent Durchm.116mm   (Z)

Für Abgaskalotte Durchmesser 116 mm, einschließlich Pfanne,

z.B. BRAMAC-ABGASKALOTTE DUROVENT, Durchmesser 116 mm

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 17

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528I	Z	Az Abgaskalotte Durovent Durchm.128mm   (Z)

Für Abgaskalotte Durchmesser 128 mm, einschließlich Pfanne,

z.B. BRAMAC-ABGASKALOTTE DUROVENT, Durchmesser 128 mm

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528J	Z	Az Steindeck.Rohrredukt.                (Z)

Für Rohrreduktion,

z.B. BRAMAC-REDUZIERSTÜCK DN (NW) 100/70 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528K	Z	Az Steindeck.Standstein                 (Z)

Für Standbrettsteine für Trittstufen und Sicherheitsroste, einschließlich

Unterstützung durch Latten,

z.B. BRAMAC-STANDBRETTSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 18

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528L	Z	Az Steindeck.Stufenrost                 (Z)

Für Stufenrost (410 mm x 250 mm), aus Alu-Guß, beschichtet,

passend zu den Standbrettsteinen bzw. Standbrettpfannen,

einschließlich der Befestigung und Bügel,

z.B. BRAMAC-TRITTSTUFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528M	Z	Az Steind.Standrost ü.3 St.             (Z)

Für Standrost (880 mm x 250 mm), aus Alu-Guß beschichtet, passend

zu den Standbrettsteinen bzw. Standbrettpfannen, einschließlich der

Befestigung und Bügel,

z.B. BRAMAC-SICHERHEITSROST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528N	Z	Az Steind.Schneestoppstein              (Z)

Für Schneestoppstein,

z.B. BRAMAC-SCHNEESTOPPSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 19

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528O	Z	Az Steindeck.Schneehaken                (Z)

Für verzinkte und beschichtete Haken,

z.B. BRAMAC-SCHNEESCHUTZ MODELL 1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528P	Z	Az Steindeck.Modulstütze                (Z)

Für Modulstützen zur Befestigung von Kollektoren oder

Fotovoltaikanlagen,

z.B. BRAMAC-MODULSTÜTZEN-SET oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528Q	Z	Az Beidecken Stütze 1-fachd.            (Z)

Für das Beidecken vorhandener Stützen aller Art, bei

Einfachdeckungen.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 20

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D528R	Z	Az.Steindeck.Ausstiegf.Kunstst          (Z)

Ausstiegsöffnung 47 x 52 cm, allseitig öffenbar, aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-LUMINEX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528S	Z	AzSteind.Ausst-f.Kunstst.Universal 47x52(Z)

Ausstiegsöffnung 47 x 52 cm, allseitig öffenbar,

z.B. BRAMAC-LUMINEX UNIVERSAL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528T	Z	Az Steindeck.Ausst-f.Kunstst.52x60      (Z)

Für Lichtkuppel, allseitig öffenbar, Ausstiegsöffnung 52 x 60 cm,

z.B. BRAMAC-LUMINEX MAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528U	Z	Az Steindeck.Ausstiegf.47x72            (Z)

Für Ausstiegsfenster, links und rechts aufklappbar dunkelbraun,

Ausstiegsöffnung 47 x 72 cm,

z.B. BRAMAC-LUMINEX-TOP oder Gleichwertiges.

Angebotenens Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 21

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528V	Z	Az Steindeck.Ausstiegf.ALU 47x57        (Z)

Für Ausstiegsfenster, oben aufklappbar dunkelbraun,

z.B. BRAMAC-LUMINEX-ALU-22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528W	Z	Az Steindeck.Standbrettpfanne           (Z)

Für Standbrettpfannen für Trittstufen und Sicherheitsroste

einschließlich Unterstützung durch Latten,

z.B. BRAMAC STANDBRETTPFANNE oder Gleichwertiges.

Angebotenens Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D528X	Z	Az Steindeck.Blitzschutzstein

Für Befestigung des Blitzschutzdrahtes in der Fläche, ohne

Durchdringung der Dachhaut,

z.B. BRAMAC BLITZSCHUTZSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 22

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D529	Dachschmuck für die Befestigung auf Betonfirststeinen. Befestigung

mittels Befestigungsschiene, Spezial-Firstklammer, Schrauben,

Gewindestange, Abdichtung und Mutter.

22D529A	Z	Az Dachhahn                             (Z)

Für Dachhahn einschließlich Befestigungsmaterial,

z.B. BRAMAC-DACHHAHN MIT BEFESTIGUNGSSET oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D530	First- oder Grateindeckung auf vorhandener First-/Gratlattung bzw.

Mörtelbett mit Betonfirststeinen. Bei Trockenverlegung jeden Stein mit

Klammer sichern und/oder nageln.

22D530A	Z	First Betonst.250 Weißmört.             (Z)

Betonfirststeine 250 x 450 mm, mit Längs- und Querschlag aus

verlängertem Weißkalkmörtel,

z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 23

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D530B	Z	First Betonst.250 Farbmört.             (Z)

Betonfirststeine 250 x 450 mm, mit Längs- und Querschlag aus

farbigem Mörtel,

z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN mit farbigem BRAMAC-FERTIGMÖRTEL

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D530C	Z	First Betonpultstein trocken            (Z)

Betonpultdachsteine (Halbfirstdeckung), mit Formsteinen für den

Übergang zum Ortsaum,

z.B. BRAMAC-PULTDACHSTEIN und BRAMAC-

PULTORTGANGSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D530D	Z	First Betonst.1f trock+F-Elem.          (Z)

Betonfirststeine 250 x 450 mm bei Einfachdeckung, trocken verlegt,

auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten gesamt 380

cm2/m),

z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN auf BRAMAC-AEROFIRSTELEMENTEN

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 24

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D530G	Z	First Betonst.profil.250 Weißm          (Z)

Betonfirststeine profiliert 250 x 450 mm, Längs- und Querschlag aus

verlängertem Weißkalkmörtel,

z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN-PROFILIERT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D530H	Z	First Betonst.profil.250 Farbm          (Z)

Betonfirststeine profiliert 250 x 450 mm, mit Längs- und Querschlag

aus farbigem Mörtel,

z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN-PROFILIERT mit farbigem BRAMAC-

FERTIGMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D530I	Z	FirstBetonst.profil.trock+F-EL          (Z)

Betonfirststeine profiliert 250 x 450 mm bei Einfachdeckung, trocken

verlegt, auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten

gesamt 380 cm2/m),

z.B. BRAMAC-FIRSTSTEIN PROFILIERT auf BRAMAC-AERO-

FIRSTELEMENTEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 25

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D530J	Z	First/Grat Betonst.trock+Metallr.       (Z)

Betonfirststeine 250 x 450 mm bei Einfachdeckung trocken verlegt auf

Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten 210 cm2/m),

z.B. BRAMAC FIRSTSTEIN auf BRAMAC METALLROLL oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D530K	Z	First/Grat Betonst.profil.trock+Metallr.(Z)

Firststeine profiliert 250 x 450 mm bei Einfachdeckung, trocken verlegt

auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten gesamt 210

cm2/m),

z.B. BRAMAC FIRSTSTEINE-PROFILIERT auf BRAMAC-

METALLROLL oder Gleichwertiges.

Angebotenes ERzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D530L	Z	First/Grat Betonst.trock+Gratr.         (Z)

Betonfirststeine 250 x 450 mm bei Einfachdeckung trocken verlegt auf

Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten 150 cm2/m),

z.B. BRAMAC FIRSTSTEIN auf BRAMAC FIRSTGRATROLLE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 26

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D530M	Z	First/Grat Betonst.profil.trock+Gratr.  (Z)

Firststeine profiliert 250 x 450 mm bei Einfachdeckung, trocken verlegt

auf Lüftungselementen (Lüftungsquerschnitt beider Seiten gesamt 150

cm2/m),

z.B. BRAMAC FIRSTSTEINE-PROFILIERT auf BRAMAC-

FIRSTGRATROLLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D530N	Z	Az Steindeck.Blitzschutzstein First     (Z)

Für Befestigung des Blitzschutzdrahtes am First,

z.B. BRAMAC BLITZSCHUTZSTEIN FIRST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D531	Aufzahlung (Az) auf die Positionen First- oder Grateindeckungen aller

Art.

22D531A	Z	Az First/Grat Anf-Endscheibe            (Z)

Für Firstanfang- oder Firstendscheiben,

z.B. BRAMAC-FIRSTENDSCHEIBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 27

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D531B	Z	Az Gratanfangstein                      (Z)

Für Gratanfangsteine, einschließlich Befestigung mit Glockennagel,

z.B. BRAMAC-GRATANFANGSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D531C	Z	Az Gratverteiler                        (Z)

Für Gratverteilersteine, für Dachneigungsbereiche von 30 bis 50 Grad,

einschließlich Befestigung mit Glockennagel,

z.B. BRAMAC-GRATVERTEILERSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D531D	Z	Az First-Grat Sonderfarbe               (Z)

Für eine Sonderfarbe:

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D531E	Z	Az First-Gratlattenhalter               (Z)

Für First- oder Gratlattenhalter,

z.B. BRAMAC-UNIVERSAL-FIRST- und GRATLATTENHALTER oder

Gleichwertiges.

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 28

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D531F	Z	Az Firstanfang/ -endstein               (Z)

Für Firstanfang- und Firstendsteine,

z.B. BRAMAC-FIRSTANFANG-/ -ENDSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D531G	Z	Az Gratanfangstein profil.              (Z)

Für Gratanfangsteine, profiliert, einschließlich Befestigung mit

Glockennagel,

z.B. BRAMAC-GRATANFANGSTEIN-PROFILIERT oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D6	Z	Solardach (BRAMAC)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 29

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten

Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die in den Positionen

beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten

Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind

alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen

Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

22D601	Großflächensonnenkollektor für dachintegrierten Einbau, bestehend

aus hochselektiv beschichtetem Kupferabsorber,

(Absorbtionskoeffizient = 0,95, Emissionskoeffizient e = 0,05) mit

verschweißten Kupferrohren, Sicherheits-Solarglasabdeckung

hagelfest (strukturiert) (Transmissionsgrad = 0,91), Wärmedämmung

aus Mineralwolle 50 mm dick und schwarzem Glasvlies, Holzrahmen

und OSB-Holzrückwand (8mm), EPDM-Gummiabdichtungen und

verschraubbaren Aluminium Abdeckprofilen, einschließlich

vormontierten, beschichteten Aluminium Eindeckrahmen

(Aluminiumfassung). In der Dachsteinfarbe braun - nach Wahl des

Auftraggebers (auf Wunsch gegen Aufpreis und Lieferzeit auch in

Kupfer oder RAL), Vor- und Rücklauf aus flexiblen Edelstahl-Wellrohr

gedämmt, sowie Temperaturfühlerschlauch, mittig oben angeordnet.

Einschließlich Kranmontage am Dach auf vorbereiteten Untergrund

gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers aber ohne

Anschlussmontage an die vom Auftraggeber verlegten Vor- und

Rücklaufleitungen.

Technischen Spezifikation:

(Bezug Aperturfläche),

Linearer Wärmeverlustkoeffizient (W/m2K) 3,8,

Quadratischer Wärmeverlustkoeffizient: (W/m2K2) 0,01,

Konversionsfaktor: 0,805,

empf. Durchfluß (L/m2h): 12-40,

empf.Betriebsdruck (bar): 2,5-3,0,

größter Betriebsdruck (bar): 6 (Sicherheitsventil),

Stillstandstemperatur (Grad C): 200

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D601A	Z	Solardachelem.dachintegr.4m2            (Z)

Element 5,6 m2 groß, einschließlich Einfassung, Abmessungen

(BxLxH): 2360 x 2380 x 110 mm, Masse: 120 kg,

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 30

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

z.B. BSD4E BRAMAC SOLARDACHELEMENTE 4 M2

DACHINTEGRIERT oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D601B	Z	Solardachelem.dachintegr.6m2            (Z)

Element 7,75 m2 groß, einschließlich Einfassung, Abmessungen

(BxLxH): 3260 x 2380 x 110 mm, Masse: 180 kg,

z.B. BSD6E BRAMAC SOLARDACHELEMENTE 6 M2

DACHINTEGRIERT oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D601C	Z	Solardachelem.dachintegr.8m2            (Z)

Element 10,25 m2 groß, einschließlich Einfassung, Abmessungen

(BxLxH): 4310 x 2380 x 110 mm, Masse: 240 kg,

z.B. BSD8E BRAMAC SOLARDACHELEMENTE 8 M2

DACHINTEGRIERT oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D601D	Z	Solardachelem.dachintegr.10m2           (Z)

Element 12,75 m2 groß, einschließlich Einfassung, Abmessungen

(BxLxH): 5360 x 2380 x 110 mm, Masse: 300 kg,

z.B. BSD10E BRAMAC SOLARDACHELEMENTE 10 M2

DACHINTEGRIERT oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D602	Großflächensonnenkollektor für Dachaufständerung, bestehend aus

stabilem und witterungsbeständigen Alurahmen und Rückwand mit

hochselektiv beschichtetem Kupferabsorber, (Absorbtionskoeffizient =

0,95, Emissionskoeffizient e = 0,05) mit verschweißten Kupferrohren,

SicherheitsSolarglasabdeckung hagelfest (Transmissionsgrad = 0,91),

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 31

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

Wärmedämmung aus Mineralwolle 50 mm dick und schwarzem

Glasvlies, Alurahmen und Rückwand, EPDM-Gummiabdichtungen

und verschraubbaren AluminiumAbdeckprofilen. Einschließlich

Kranmontage am Dach auf vorbereiteten Untergrund gemäß den

Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers aber ohne Anschlußmontage

an die vom Auftraggeber verlegten Vor- und Rücklaufleitungen.

Technischen Spezifikation: (Bezug Aperturfläche),

Linearer Wärmeverlustkoeffizient: (W/m2K) 3,23,

Quadratischer Wärmeverlustkoeffizient: (W/m2K2) 0,014,

Konversionsfaktor: 0,746,

empf. Durchfluß (L/m2h): 12-100,

empf. Betriebsdruck (bar): 2,5 - 3,5,

größter Betriebsdruck (bar): 6

(Sicherheitsventil),

Stillstandstemperatur( Grad C): 200

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D602A	Z	Solardachelem.f.Aufständ.4m2            (Z)

Bruttofläche 4,11 m2, Abmessungen (BxH): 2026 x 2027 mm, Masse:

71 kg,

z.B. GKA4 BRAMAC SOLARDACHELEMENTE 4 M2 FÜR

DACHAUFSTÄNDERUNG oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D602B	Z	Solardachelem.f.Aufständ.6m2            (Z)

Bruttofläche 6,13 m2, Abmessungen (BxH): 3019 x 2031 mm, Masse:

115 kg,

z.B. GKA6 BRAMAC SOLARDACHELEMENTE 6 M2 FÜR

DACHAUFSTÄNDERUNG oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D602C	Z	Solardachelem.f.Aufständ.8m2            (Z)

Bruttofläche 8,15 m2, Abmessungen (BxH): 4012 x 2031, Masse: 156

kg,

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 32

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

z.B. GKA8 BRAMAC SOLARDACHELEMENTE 8 M2 FÜR

DACHAUFSTÄNDERUNG oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D602D	Z	Solardachelem.f.Aufständ.10m2           (Z)

Bruttofläche 10,15 m2, Abmessungen (BxH): 5005 x 2027 mm,

Masse: 196 kg,

z.B. GKA10 BRAMAC SOLARDACHELEMENTE 10 M2 FÜR

DACHAUFSTÄNDERUNG oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D602F	Z	Aufständerungsset                       (Z)

Aufdachbefestigung mit Stockschrauben 45 Grad angehoben für

Grossflächenkollektoren, Alu-Befestigungssystem für 45 Grad,

Aufdach-, Wand- oder Bodenmontage (Freiaufstellung), inklusive aller

erforderlicher Befestigungselemente und Kleinteile, (1 Grundset plus 1

Set je m2 Solardachelement),

z.B. BRAMAC FREIAUFSTELLUNGSSET oder Gleichwertiges.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D9	Z	Sonst.Deckungen, Kunststoffentwäss.(BRAMAC)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als

Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten

Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die in den Positionen

beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten

Ausführung angegeben sind.

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 33

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind

alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen

Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

22D905	Runde Hängerinnen aus Kunststoff, einschließlich

kunststoffbeschichteten Rinnenhaltern (Rinnenhaken) und zweiteiligen

Verbindungsklammern. Jedes Rinnenstück ist zusätzlich mindestens

einmal mit der Feder des Rinnenhalters im hinteren Wulst zu fixieren,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D905A	Z	Hängerin.rund Kunstst.RG100             (Z)

Richtgröße RG (DN) 100 (Zuschnittsbreite 25 cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D905B	Z	Hängerin.rund Kunstst.RG125             (Z)

Richtgröße RG (DN) 125 (Zuschnittsbreite 28 cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D905C	Z	Hängerin.rund Kunstst.RG150             (Z)

Richtgröße RG (DN) 150 (Zuschnittsbreite 33 cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D908	Rinnenstutzen mit Abgang aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 34

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D908C	Z	R-Stutzen Kunstst.rund 70               (Z)

Mit rundem Fallrohranschluß RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D908D	Z	R-Stutzen Kunstst.rund 100              (Z)

Mit rundem Fallrohranschluß RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D9120	Z	Schrägdach-Traufstreifen                (Z)

Schrägdach-Traufstreifen, einschließlich der Hafte,

Überdeckungsbreite 5 cm, je nach Gegebenheit zusätzlich

abgedichtet,

z.B. BRAMAC-SCHRÄGDACHTRAUFSTREIFEN oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D913	Variabler Rinnenabgang aus Kunststoff, senkrecht mit 30 oder 40

Grad zur Dachrinne,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 35

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D913A	Z	Variabler Kunstst.R-abgang 70           (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D913B	Z	Variabler Kunstst.R-abgang 100          (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D914	Linke oder rechte Rinnenendstücke aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-UNIVERSAL-RINNENENDSTÜCK für BRAMAC-

STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D914A	Z	Rinnenendstück Kunstst.RG100            (Z)

Richtgröße RG (DN) 100 (Zuschnittsweite 25 cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D914B	Z	Rinnenendstück Kunstst.RG125            (Z)

Richtgröße RG (DN) 125 (Zuschnittsweite 28 cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 36

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D914C	Z	Rinnenendstück Kunstst.RG150            (Z)

Richtgröße RG (DN) 150 (Zuschnittsweite 33 cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D915	Rinnen-Innen- oder Außenwinkel aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D915A	Z	Rinnenwinkel Kunstst.RG100              (Z)

Für Rinnen mit einer Richtgröße RG (DN) 100 (Zuschnittsweite 25

cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D915B	Z	Rinnenwinkel Kunstst.RG125              (Z)

Für Rinnen mit einer Richtgröße RG (DN) 125 (Zuschnittsweite 28

cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D915C	Z	Rinnenwinkel Kunstst.RG150              (Z)

Für Rinnen mit einer Richtgröße RG (DN) 150 (Zuschnittsweite 33

cm).

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D920	Fallrohre aus Kunststoff, einschließlich der dazugehörigen verzinkten

und kunststoffbeschichteten Rohrschellen, im Abstand von höchstens

2,0 m, als Fix- oder Führungsschellen,

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 37

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D920A	Z	Fallrohr Kunstst.70                     (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D920B	Z	Fallrohr Kunstst.100                    (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	m	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D921	Fallrohrbogen 67 Grad aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D921A	Z	Fallohrbog.67Gr.Kunstst.70              (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D921B	Z	Fallrohrbog.67Gr.Kunstst.100            (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 38

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D922	Fahlrohrbogen 45 Grad aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D922A	Z	Fallrohrbog.45Gr.Kunstst.70             (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D922B	Z	Fallrohrbog.45Gr.Kunstst.100            (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D923	Fallrohrbogen 15 Grad aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D923A	Z	Fallrohrbog.15Gr.Kunstst.70             (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D923B	Z	Fallrohrbog.15Gr.Kunstst.100            (Z)

Richtgrößen RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 39

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D924	Fallrohrwinkelstück 30 Grad aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D924A	Z	Fallr.Winkelst.30Gr.Kunstst.70          (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D924B	Z	Fallr.Winkelst.30G.Kunstst.100          (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D925	Fallrohrabzweigung 45 Grad aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D925A	Z	Fallr.Abzweig.45Gr.Kunstst.70           (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D925B	Z	Fallr.Abzweig.45Gr.Kunstst.100          (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 40

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D926	Fallrohr-Regenauffangklappe aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D926A	Z	Fallr.Regenauffang.Kunstst.70           (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D926B	Z	Fallr.Regenauffang.Kunstst.100          (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D927	Fallrohr-Schiebemuffe (Mehrzweckverbindung) aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D927A	Z	Fallr.Schiebemuffe.Kunstst.70           (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D927B	Z	Fallr.Schiebemuffe.Kunstst.100          (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 41

GESCHLOSSENES LV	07.08.2007

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

22D928	Fallrohrmuffe aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22D928A	Z	Fallrohrmuffe Kunstst.70                (Z)

Richtgröße RG (DN) 70.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D928B	Z	Fallrohrmuffe Kunstst.100               (Z)

Richtgröße RG (DN) 100.

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22D9290	Z	Fallr.Reduzier.Kunstst.100/70           (Z)

Reduzierung NW 100/70 aus Kunststoff,

z.B. BRAMAC-STABICOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

* . . . . . . . . *	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

22	SUMME	Dachdeckerarbeiten

. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LS V3.2-7510

Projekt BRAMAC	Seite 42

ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN	07.08.2007

HG	OG	LG	BEZEICHNUNG	SUMME

22	Dachdeckerarbeiten	. . . . . . . . . . . . . .

LV-SUMME	. . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe  . . . .  %	. . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)	. . . . . . . . . . . . . .

Summe Nachlässe / Aufschläge	. . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS	. . . . . . . . . . . . . .

20 % UST	. . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS	. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am	. . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort	Datum	Rechtsgültige Unterschrift

ABK-LS V3.2-7510