# Ausschreibungstext für das DachSystem Bramac 7°

22D703	Vorbemerkung:

Das DachSystem Bramac 7° ist für regensichere Dächer ab 7° Dachneigung geeignet.

Das System besteht aus den Komponenten Vordeckbahn TOP RU, der Dichtmasse für die Herstellung der Nageldichtheit bei Konterlattung, Anschlusskleber zum Verkleben der Stöße der Vordeckbahn und dem Dachstein Max 7°. Für Hochzüge bei Dachdurchdringungen sind das Klebeband Divotape und das Dichtband Flexiroll zu verwenden.

Es sind ausschließlich die von Bramac vorgeschlagenen und freigegebenen Produkten zu verwenden. Die Verarbeitung erfolgt nach den Verlegerichtlinien für Bramac 7° durch von Bramac eigens zertifizierte Dachdeckerbetrieben.

# 22D703A	Vordeckung auf Schalung

mit Vordeckbahn Bramac TOP RU mit Selbstklebestreifen in der Längsrichtung. Die Verklebung muss mit Klebeband auf Klebeband erfolgen. Die Kopfstösse sind mit

1-Komponentenanschlusskleber PUR zähflüssig herzustellen.

Die Befestigung der Bahn erfolgt mittels verdeckter Nagelung.

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                    EP:   ..............        .........................

# 22D703B	Ausführg.Trauf-&Tropfblech

# Trauf- & Tropfblech, falls erforderlich konisch zugeschnitten. Abgerechnet die größte Zuschnittsbreite, Material nach Wahl des Auftraggebers.

Lohn:

Sonstiges:

........m                                    EP:   ..............        .........................

# 22D703C	Konterlattung für Dachlattung

Abstand den Sparren angepasst, Querschnitt mindt. 5 x 5 cm. Befestigung mittels Schrauben. Die Nageldichtheit wird mittels 1-Komponeneten  PUR Klebstoff flüssig hergestellt.

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                      EP:   ..............        .......................

# 22D703D	Dachlattung für Max7°

Im Abstand von max. 37,5 cm auf Konterlattung, Querschnitt mindt. 4 x 5 cm

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                      EP:   ..............        .......................

# 22D703E	Eindeckung mit Max 7°

auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt. Bedarf ca.  8 Stk per

m².

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                      EP:   ..............        .......................

22D703F	Aufz.Betondachst.Einf.0,5m²/m

Von 0,5m² je Meter, für das einseitige Beidecken von Firsten, Graten, Fuß- und Ortgangsäumen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                      EP:   ..............        .......................

22D703G	Aufz.Öffnungen0,5m²

Für das Beidecken von Öffnungen aller Art bis 0,5m²

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                      EP:   ..............        .......................

22D703H	Aufz.Max7°-1-fachd.3.K

Für das Befestigen jedes dritten Steines (3.K) in der laufenden Fläche, mit Euroklammer (Edelstahl).

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                      EP:   ..............        .......................

22D703I	Aufz.Max7°-1-fachd.2.K

Für das Befestigen jedes zweiten Steines (2.K) in der laufenden Fläche, mit Euroklammer (Edelstahl).

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                      EP:   ..............        .......................

22D703J	Aufz.Max7°-1-fachd.1.K

Für das Befestigen jedes Steines (1.K) in der laufenden Fläche, mit Euroklammer (Edelstahl).

Lohn:

Sonstiges:

........m²                                      EP:   ..............        .......................

# 22D703K	Aufz.Steind.Ortgangsteine

Für das Eindecken mit Ortgangsteinen Max7°

Lohn:

Sonstiges:

........m                                    EP:   ..............        .........................

22D703L	First/Grat Betonst. trock+Metallr.

Betonfirststeine 250 x 450 mm trocken verlegt auf BRAMAC METALLROLL.

Lohn:

Sonstiges:

........m                                    EP:   ..............        .........................

# 22D703M		Aufz.Max 7° Dunstrohr-Set

Set bestehend aus Dachstein mit Dunstrohraufsatz, Anschlussrohr, Anschluss-Set und flexiblen Schlauchanschluss.

Lohn:

Sonstiges:

.......STK                                    EP:   ..............        .......................

# 22D703N		Aufz.Max 7°Antennen-Set

Set bestehend aus Dachstein mit Antennenaufsatz

Lohn:

Sonstiges:

.......STK                                    EP:   ..............        .......................

# 22D703O	Aufz. Max 7°Entlüftungsstein

Max 7° Entlüftungsstein für Einfachdeckung, Bedarf 1 Stk/10m²

Lohn:

Sonstiges:

.......STK                                    EP:   ..............        .......................

# 22D703P	Aufz. Max 7° Schneestoppstein

Für das Eindecken mit Max 7° Schneestoppstein

Lohn:

Sonstiges:

.......STK                                    EP:   ..............        .......................

# 22D703R	Aufz.Wand-&Rauchfanganschlüsse

Für die Einfassung von Wand- & Rauchfänge mit Bramac-Wakaflex und Bramac-Wakaleiste oder Wakastrip, einschließlich Befestigung mit Schlagdübel, Abdichtung mit Dichtungsmasse und Unterzugsschalung.

BRAMAC-WAKAFLEX und BRAMAC-WAKALEISTE oder BRAMAC-WAKASTRIP

Lohn:

Sonstiges:

......STK                                                        EP:    ...............        .....................