Standardisierte Leistungsbeschreibung

LB-HB Ergänzungen  ETERNIT V:09/2004 01

LB-HB, Version 11, 2002-09

LG 22

Dachdeckerarbeiten

Version 11, 2002 09

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

22.E1	Schutzeinrichtungen (ETERNIT)

22.E2	Deckung mit Tondachziegeln (ETERNIT)

22.E3	Sonnenkollekt,Dachinst.Unt.sp-taf.(ETERNIT)

22.E4	Deck.m.Fas-zem.-Dachplatt.Toscana (ETERNIT)

22.E5	Deckung mit Betondachsteinen (ETERNIT)

22.E6	Deckung m.Faserzement-Dachplatten (ETERNIT)

22.E7	Deckung m.Faserzement-Wellplatten (ETERNIT)

22.E8	Wandeindeckung u. Wandverkleidung (ETERNIT)

22 Dachdeckerarbeiten

22.E1 Z Schutzeinrichtungen (ETERNIT)

Kommentar:

Baustelleneinrichtung,Gerüste:

Positionen für die Baustelleneinrichtungen und Gerüste (Schutzgerüste) sind mit der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Leistungsgruppe 01 "Baustellengemeinkosten-Einrichtung" zu finden.

Regieleistungen:

Regieleistungen können mit der LB-HB, LG 22 Unterleistungsgruppe 90 ausgeschrieben werden.

22.E1 01

Dachschutzblenden auf- und abbauen sowie vorhalten während der Zeit des eigenen Bedarfes.

AZ	Dachschutzblenden nach Wahl des AN	m

Dachschutzblenden nach Wahl des Auftragnehmers.

22.E1 02

Arbeitsgerüst für Arbeiten an Außenflächen von Gebäuden.

AZ	Gerüst Wahl AN	m2

Nach Wahl des Auftragnehmers.

Angebotene Gerüstart: ....

22.E2 Z Deckung mit Tondachziegeln (ETERNIT)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien, Zubehör:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten und dessen Zubehör verwendet.

Tondachziegeln (TDZ):

In der Folge wird im Positionsstichwort die Abkürzung TDZ für Tondachziegeln verwendet. Ebenso werden die Abkürzungen HARM für Terra Harmonica, TECTA für Terra Tecta, OPT für Terra Optima und MAX für Terra Maxima verwendet.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckungen wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Anstelle der Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. Firste, Grate, Traufen) werden eigene Aufzahlungspositionen für Erschwernisse verwendet. Öffnungen unter 4,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge für deren Beideckung.

Umsäumungen:

Mit den ÖNORM-Zuschlägen ist bei Dachdeckungen aller Art, das zweisteinbreite Nageln beziehungsweise das Verhängen mit Sturmklammern bei den Tondachziegeln an den Umsäumungen abgegolten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ETERNIT-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen ständigen Vertragsbestimmungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszuschreiben.

22.E2 01

Deckung mit Tondach-Pressfalzziegel Naturrot auf vorhandener Lattung trocken gehängt.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	TDZ Flachdachpfanne	m2

Mit Flachdachpfannen, doppeltem Seiten- und Kopffalz,

z.B. ETERTON-TERRA HARMONICA oder Gleichwertiges.

BZ	TDZ Falzziegel	m2

Mit Falzziegeln, doppeltem Seiten- und Kopffalz,

z.B. ETERTON-TERRA TECTA oder Gleichwertiges.

CZ	TDZ Reformpfanne	m2

Mit Reformpfannen, doppeltem Seiten- und Kopffalz,

z.B. ETERTON-TERRA OPTIMA oder Gleichwertiges.

DZ	TDZ Großflächenz.	m2

Mit Großflächenziegel, einfacher Seiten- und Kopffalz,

z.B. ETERTON-TERRA MAXIMA oder Gleichwertiges.

22.E2 05

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Tondachziegeln aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az TDZ Matte Engobe	m2

Für Tondachziegeln mit matter Engobe, bei Terra Harmonica, Terra Tecta, Terra Optima und Terra Maxima,

Farbe Matte Engobe: _ _ _

BZ	Az TDZ Glanzengobe	m2

Für Tondachziegeln mit Glanzengobe bei Terra Harmonica, Terra Tecta, und Terra Optima,

Farbe Glanzengobe: _ _ _

CZ	Az TDZ Hochglanzengobe	m2

Für Tondachziegeln mit Hochglanzengobe, bei Terra Harmonica, Terra Tecta und Terra Optima,

Farbe Hochglanzengobe: _ _ _

22.E2 15

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Tondachziegeln aller Art, für das Beidecken.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az TDZ Beid.First Traufe Saum	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Firsten, Traufen und Ortssäumen oder anderen Einsäumungen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

BZ	Az TDZ Beid.Ichse Grate+schr.	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr.).

22.E2 17

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Tondachziegeln ohne Unterschied der Deckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az TDZ Dachneig.ü.45-60Gr.	m2

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.

BZ	Az TDZ Ausschneid.b.0,1 m2	ST

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung bis 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei Vordeckung.

CZ	Az TDZ Ausschneiden üb.0,1m2	m

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung bis 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei Vordeckung. Abgerechnet die Länge des Ausschnittes.

DZ	Az TDZ Beidecken Stütze	ST

Für das Beidecken von Stützen.

EZ	Az TDZ 1-fachd.3.N	m2

Bei Einfachdeckung für das Befestigen mit feuerverzinkten Nägeln jedes dritten Ziegel (3.N), in der laufenden Fläche.

FZ	Az TDZ 1-fachd.1.N	m2

Bei Einfachdeckung für das Befestigen mit feuerverzinkten Nägeln jedes Ziegel (1.N) in der laufenden Dachfläche.

GZ	Az TDZ 1-fachd.3.Z	m2

Bei Einfachdeckung für das Befestigen mit Seitenfalzklammern von jedem dritten Ziegel (3.Z) in der laufenden Dachfläche,

z.B. ETERTON-SEITENFALZKLAMMERN oder Gleichwertiges.

HZ	Az TDZ 1-fachd.1.Z	m2

Bei Einfachdeckung für das Befestigen mit Seitenfalzklammern von jedem Ziegel (1.Z) in der laufenden Fläche,

z.B. mit ETERTON-SEITENFALZKLAMMERN oder Gleichwertiges.

22.E2 26

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Tondachziegeln für Formziegel.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az TDZ Ortgangziegel	m

Für das Eindecken des Ortganges mit Ortgangziegel,

z.B. mit ETERTON-ORTGANGZIEGEL oder Gleichwertiges.

BZ	Az TDZ Lüfterziegel	ST

Für das Einsetzen von Lüfterziegel, Entlüftungsquerschnitt ca. 25 cm2,

z.B. ETERTON-LÜFTERZIEGEL oder Gleichwertiges.

CZ	Az TDZ Doppelwulstziegel	m

Für das Eindecken mit Doppelwulstziegel,

z.B. ETERTON-DOPPELWULSTZIEGEL oder Gleichwertiges.

DZ	Az TDZ Firstanschlussl.	m

Für das Eindecken mit Firstanschlusslüfterziegel,

z.B. ETERTON-FIRSTANSCHLUSSLÜFTERZIEGEL oder Gleichwertiges.

22.E2 28

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Tondachziegeln für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az TDZ Dichtkeil 60mm	m

Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse) mit Dichtkeilen,

z.B. mit ETERTON-UNIVERSAL-DICHTUNGSKEIL oder Gleichwertiges.

BZ	Az TDZ Traufenlüftungselement	m

Für das Einlegen von Belüftungskamm-Elementen als Vogelschutz,

z.B. ETERTON BELÜFTUNGSKAMM oder Gleichwertiges.

CZ	Az TDZ Acrylziegel	ST

Für einen Acrylziegel, zur Belichtung,

z.B. ETERTON-ACRYLZIEGEL oder Gleichwertiges.

DZ	Az TDZ Sanitärentl.	ST

Für ein Sanitärentlüftungssystem, aus farbbeschichtetem Aluminium, komplett mit Anschlussschlauch,

z.B. ETERTON-SANITÄRENTLÜFTUNGSSYSTEM, komplett mit Anschlussschlauch oder Gleichwertiges.

EZ	Az TDZ Antennendurchg.	ST

Für einen Antennendurchgang, bestehend aus Durchlassziegel aus farbbeschichtetem Aluminium, mit Gummi-Antennenmanschette,

z.B. ETERTON-DURCHLASSZIEGEL MIT GUMMIANTENNENMANSCHETTE oder Gleichwertiges.

FZ	Az TDZ Alu-Schneefanggitter	m

Für ein farbig beschichtetes Alu-Schneefanggitter,

z.B. ETERTON-ALU-SCHNEEFANGGITTER oder Gleichwertiges.

GZ	Az TDZ Alu-Grundpfanne	ST

Für eine farbig beschichtete Alu-Grundpfanne, als Grundelement für Schneefang oder Laufrost,

z.B. ETERTON-GRUNDPFANNE oder Gleichwertiges.

HZ	Az TDZ Alu-Schneefanggitterh.	ST

Für einen farbig beschichteten Alu-Schneefanggitterhalter,

z.B. ETERTON-SCHNEEFANGGITTERHALTER oder Gleichwertiges.

IZ	Az TDZ Alu-Rundholzhalter	ST

Für einen farbig beschichteten Alu-Rundholzhalter,

z.B. ETERTON-RUNDHOLZHALTER oder Gleichwertiges.

JZ	Az TDZ Alu-Standrost 80cm	ST

Für einen farbig beschichteten Alu-Standrost, Länge 80 cm, einschließlich 2 Halterungen,

z.B. ETERTON-LANGROST 80 cm und 2 Halterungen oder Gleichwertiges.

KZ	Az TDZ Alu-Standrost 46cm	ST

Für einen farbig beschichteten Alu-Standrost, Länge 46 cm, einschließlich 2 Halterungen,

z.B. ETERTON-KURZROST 46 cm und 2 Halterungen oder Gleichwertiges.

LZ	Az TDZ Alu-Steigtritt	ST

Für einen farbig beschichteten Alu-Steigtritt, einschließlich einer Halterung,

z.B. ETERTON-EINZELTRITT und einer Halterung oder Gleichwertiges.

MZ	Az TDZ Ausstiegfenster	ST

Für ein beschichtetes Ausstiegfenster mit Stegglas,

z.B. ETERTON-UNIVERSAL-AUSSTIEGFENSTER mit Stegglas oder Gleichwertiges.

NZ	Az TDZ Schneehaken	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Schneehaken, passend zur Eindeckung.

OZ	Az TDZ Leiterhaken	ST

Für einen feuerverzinkten Leiterhaken.

PZ	Az TDZ Dachflächenfenster	ST

Für ein Dachflächenfenster, einschließlich notwendigem Zubehör und Eindeckrahmen aus: _ _ _ , Größe: _ _ _ .

QZ	Az TDZ Blitzschutzhalter	ST

Für das Mitdecken von Blitzschutzhalterungsstützen, einschließlich notwendigem Zubehör.

22.E2 32

First- oder Grateindeckung auf vorhandener First- oder Gratlattung, mit Tonfirstziegeln, jeder Ziegel mit beschichteten Alu-Firstklammern gesichert und genagelt.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	First u.Grat TDZ mit Firstziegeln Nr.2	m

Trocken verlegt,

z.B. mit ETERTON FIRSTZIEGEL Nr. 2 oder Gleichwertiges.

22.E2 34

First auf vorhandener Firstlattung, mit Tonfirstziegeln, jeder Ziegel mit beschichteten Alu-Firstklammern gesichert und genagelt, als vollkeramisches Firstlüftungssystem ausgebildet.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	First HARM vollk.First	m

Bei Deckung mit Terra Harmonica, Entlüftungsquerschnitt 140 cm2/lfm, einschließlich auf beiden Dachseiten die notwendigen Firstanschlusslüfterziegeln,

z.B. mit ETERTON FIRSTZIEGEL Nr. 2 einschließlich FIRSTANSCHLUSSLÜFTERZIEGEL oder Gleichwertiges.

BZ	First TECTA,OPT,MAX vollk.First	m

Bei Deckung mit Terra Tecta, Terra Optima oder Terra Maxima, Entlüftungsquerschnitt 110 cm2/lfm, einschließlich auf beiden Dachseiten die notwendigen Firstanschlusslüfterziegeln,

z.B. mit ETERTON FIRSTZIEGEL Nr. 2 einschließlich FIRSTANSCHLUSSLÜFTERZIEGEL oder Gleichwertiges.

22.E2 36

Aufzahlung (Az) auf die Positionen First- oder Grateindeckungen aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az First+Grat Entlüftungssystem	m

Für das Unterlegen mit wasserabweisendem, luftdurchlässigem PP-Netz, mit selbstklebenden Butylkleber-Raupen auf der Unterseite des Aluminiumstreifen, zum Ankleben auf die vorhandene Eindeckung, Breite 310 mm, Entlüftungsquerschnitt 190 cm2/m,

z.B. mit ETERTON ALU FIRST- UND GRATROLLE oder Gleichwertiges.

BZ	Az First Firstanfänger	ST

Für einen Anfängerziegel bei First,

z.B. ETERTON-FIRST-ANFÄNGER oder Gleichwertiges.

CZ	Az First Doppelwulst	ST

Für eine First-Doppelwulst-Ziegel,

z.B. ETERTON-FIRST-DOPPELWULST oder Gleichwertiges.

DZ	Az Grat Gratanfänger	ST

Für einen Gratanfänger,

z.B. ETERTON-GRATANFÄNGER oder Gleichwertiges.

EZ	Az Gratverteiler	ST

Für einen Gratverteilerziegel,

z.B. ETERTON-GRATVERTEILERZIEGEL oder Gleichwertiges.

FZ	Az First Firstscheibe	ST

Für eine Firstanfang- oder Endscheibe aus Alu/PVC,

z.B. ETERTON-FIRST-ANFANGS- oder -ENDSCHEIBE oder Gleichwertiges.

22.E2 38

Halbfirstdeckung auf vorhandener Lattung mit Ton Universal-Pultfirstziegel.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Halbfirst Uni Pultfirstziegel	m

Für das Eindecken von Halbfirsten mit Universal-Pultfirstziegeln,

z.B. ETERTON-UNIVERSAL-PULTFIRSTZIEGEL oder Gleichwertiges.

22.E2 40

Aufzahlung (Az) auf die Position Halbfirsteindeckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az Pultfirst-Scheibe re	ST

Für das Einsetzen einer Universal-Pultfirst-Scheibe rechts aus Ton am Halbfirstanfang,

z.B. ETERTON-UNIVERSAL-PULTFIRST-SCHEIBE rechts oder Gleichwertiges.

BZ	Az Pultfirst-Scheibe li	ST

Für das Einsetzen einer Universal-Pultfirst-Scheibe links aus Ton am Halbfirstende,

z.B. ETERTON-UNIVERSAL-PULTFIRST-SCHEIBE links oder Gleichwertiges.

22.E3 Z Sonnenkollekt,Dachinst.Unt.sp-taf.(ETERNIT)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien, Zubehör:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten und dessen Zubehör verwendet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, ständige Vertragsbestimmungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ETERNIT-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen ständigen Vertragsbestimmungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszuschreiben.

Sonnenkollektor, Dachinstallation:

Technische Richtlinien:

Für die Ausführung von Sonnenkollektoren als Dachinstallation einschließlich der Konstruktionsdetails, soweit nicht anders angegeben, werden die zum Zeitpunkt der Angebotslegung gültigen ÖNORMEN und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers eingehalten. Die Verwendung von systemgerechten Zubehörartikeln und Befestigungsmitteln ist verbindlich.

22.E3 01

Sonnenkollektor, dachintegriert im Aluminiumrahmen, in Modulen mit 6,2 m2, 8,2 m2 und 10,2 m2. Der Rahmen besteht aus Hohlkammerprofilen mit Innenzügen zur Sicherstellung der Modulsteifigkeit. Bodenplatte aus Aluminium 0,7 mm, am Rahmen verschraubt, Rückwanddämmung aus 50 mm Steinwolle. Seitenwanddämmung durch Lufthohlkammern. Der Flächenabsorber besteht aus Kupfersammelrohren, Durchmesser D = 22 mm und Kupferregisterrohren Durchmesser 10 x 1 mm. Kupferplatten, hochselektiv beschichtet, sind auf die Registerrohre aufgelötet. Die flexiblen Sammelrohre sind gebündelt in der Mitte angeordnet, ebenso das Fühlerrohr. Anschluss: Weichlöten mit Kupferrohren Durchmesser D = 22 mm. Der Absorber wird durch ein 4 mm starkes, klares Sicherheitsglas (ESG) geschützt. Das Glas wird mit zwei Aluminiumprofilen und Gummidichtungen an der Ober- und Unterseite festgehalten und abgedichtet.

Technische Daten:

Konversionsfaktor R = 0,804

Linearer Wärmeverlustfaktor c1: = 3,528 W/m2K,

Quadratischer Wärmeverlustfaktor c2: = 0,008 W/m2K (bezogen auf die Aperturfläche),

Flächenverhältnis Bruttofläche/ Absorberfläche: > 92 Prozent,

Masse ohne Flüssigkeit: 120 kg bei 6,2 m2, 160 kg bei 8,2 m2, 200 kg bei 10,2 m2,

Flüssigkeitsinhalt: 0,7 l/m2,

Hydraulische Daten: Solldurchfluss: 40 - 100 l/h m2,

Druckverlust: 0,002V2 - 0,22 V V(l/h).

Ein Prüfbericht einer akkredierten Prüf- oder Überwachungsstelle über die angebotenen Leistungsdaten wird beigelegt,

z.B. ETERNIT SOLAMAX-QUICK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Sonnenkollektor Fertigmodule	m2

Sonnenkollektor in Modulen 6,2 m2, 8,2 m2 und 10,2 m2, einschließlich Blecheinfassung, aus dunkelgrau beschichtetem Aluminiumblech, Seitenteile mit Stehfalz und Umbug, einschließlich Blechschürze bei Deckung mit Betondachsteinen und Kleinmaterial.

22.E3 03

Solarkollektor, ohne Blecheinfassung direkt in die Dachdeckung integriert, Modulgröße 2,36 m2. Holzrahmen, Rückwand OSB, Rückwanddämmung 40 mm Steinwolle mit Glasvlieskaschierung. Die Abdeckung besteht aus einer transparenten Kunststoff-Wellplatte, die direkt in eine Wellplatten-Deckung (Eternit-Welle P6 2500 mm) eingebunden wird. Die Abdeckung ist mit Dichtschrauben am Holzrahmen befestigt. Hochselektiv beschichtete Sunstrip-Streifenabsorber sind mit Kupferrohren seriell verschaltet. Anschluss mit flachdichtender Verschraubung 3/4 Zoll. Anschlüsse und Fühlereinsatzrohr sind an der oberen Seitenfläche angeordnet.

Technische Daten:

Abmessungen: 2550 x 1120 x 110 mm

Kollektorfläche: 2,36 m2

Konversionsfaktor R = 0,679 [-]

linearer Wärmeverlustfaktor: 3,905 W/m2K

quadrat. Wärmeverlustfaktor: 0,014 W/m2K2

(bezogen auf Absorberfläche)

Masse ohne Flüssigkeit: 32,7 kg

Flüssigkeitsinhalt pro Kollektor: 0,9 l

Solldurchfluss pro Kollektor: 15 - 25 l/h

Druckverlust: (0,0043 x V2 + 0,30 x V) [mBar]

(V = Durchfluss in [kg/h])

Ein Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle über die angebotenen Leistungsdaten wird beigelegt,

z.B. ETERNIT SolaWELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Solarkollektor Fertigmodule 2,36m2	m2

Sonnenkollektor, Modulgröße 2,36 m2 mit einer transparenten Wellplatten-Abdeckung, die ohne Blecheinfassung direkt in eine Wellplatten-Deckung (Eternit-Welle P6 2500 mm, nur Linksdeckung) eingebunden wird,

z.B. ETERNIT SolaWELL oder Gleichwertiges.

22.E3 05

Imprägnierte Holzfaserplatten, einseitig rot gefärbt, als Unterspanntafeln auf vorhandene Sparren oder Unterkonstruktion, mit 10 cm Überdeckung genagelt, einschließlich nichtrostenden Montagespangen.

AZ	Holzfaser-Unterspanntafel 4,5	m2

Mit einem Dampfdiffusions-Widerstandsfaktor my = 60, 4,5 mm dick,

z.B. ETERNIT-UNTERSPANNTAFEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E3 08

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzfaser-Unterspanntafeln.

AZ	Az Unterspanntafel Blechwinkel	m

Für das Unterlegen mit einem feuerverzinktem Blechwinkel, mindestens 200 mm breit, im Bereich von Kehlen und Knicken.

22.E3 10

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vordeckungen, Unterdeckungen oder Unterspannungen aller Art.

AZ	Az Vordeck.Neig.ü.45-60Grad	m2

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.

Kommentar:

Sonstige Vordeckungen und Unterspannungen sind in der Unterleistungsgruppe 22.03 zu finden.

22.E4 Z Deck.m.Fas-zem.-Dachplatt.Toscana (ETERNIT)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien, Zubehör:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten und dessen Zubehör verwendet.

Dachplatte Toscana (DpT):

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckungen wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Anstelle der Zuschläge gemäß ÖNORM B 2219 (z.B. für Friste, Grate, Traufen) werden eigene Aufzahlungspositionen für Erschwernisse verwendet. Öffnungen unter 4 m2 Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge für deren Beideckung. In den Einheitspreisen sind alle Befestigungen einkalkuliert.

Kommentar:

Leistungsgruppe:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ETERNIT-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszuschreiben.

22.E4 01

Profilierte Faserzement-Dachplattendeckung Toscana, Dicke 6,3 mm, vollflächige Vorder- und Rückseitenbeschichtung, rutschfeste Oberfläche.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Dachplatte Toscana a.Holzpfette	m2

Mit profilierten Dachplatten, Längen 625 mm, auf vorhandene Holzpfetten,

z.B. mit ETERNIT TOSCANA oder Gleichwertigem.

22.E4 03

Lichtplatten Toscana 625 mm nach Wahl des Auftraggebers, aus glasfaserverstärktem Polyester auf Holzpfette verlegt.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Lichtplatten	m2

Z.B. ETERNIT TOSCANA-LICHTPLATTEN oder Gleichwertiges.

22.E4 05

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckung Toscana, für das Beidecken.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az DpT.Beid.First Traufe Saum	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Firsten, Traufen und Ortssäumen oder anderen Einsäumungen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

B 	Az DpT.Beid.Ichse Grate+schr.	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr.).

22.E4 08

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckung Toscana für das Abdichten der Höhenübergriffe.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az FZ-Dp.Toscana Höhenübergr.dicht	m2

Für Höhenübergriffdichtung mit Dichtungsband 40 x 5 mm, einseitig klebend,

z.B. ETERNIT-DICHTUNGSBAND 40 x 5 mm oder Gleichwertiges.

22.E4 10

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckung Toscana aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az Dp.Toscana Dachneig.ü.45-60Gr.	m2

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.

B 	Az FZ-Dp.Toscana Sonderfarbe	m2

Für eine Sonderfarbe: _ _ _

C 	Az FZ-Dp.Toscana Ausschneid.b.0,1	ST

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung bis 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei Vordeckung.

D 	Az FZ-Dp.Toscana Ausschneid.üb.0,1	m

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung über 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei Vordeckung. Abgerechnet die Länge des Ausschnittes.

E 	Az FZ-Dp.Toscana Beidecken Stützen	ST

Für das Beidecken von vorhandenen Stützen aller Art.

22.E4 13

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckung für Formsteine Toscana.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az FZ-Dp.Toscana Traufenst.60/200	m

Für Traufensteine 60/200, an der Traufe,

z.B. ETERNIT-Traufenstein 60/200 oder Gleichwertiges.

B 	Az FZ-Dp.Toscana Ortgangsteine	m

Für das Eindecken des Ortganges mit Ortgangsteinen

z.B. ETERNIT-Ortgangstein oder Gleichwertiges.

C 	Az FZ-Dp.Toscana Ortganganfangstein	m

Für einen Ortganganfangstein (li/re),

z.B. ETERNIT-Ortganganfangstein oder Gleichwertiges.

22.E4 15

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckung Toscana aller Art für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az FZ-Dp.Toscana Strang.Entlüft.	ST

Für eine Strangentlüftung,

z.B. ETERNIT-Alu-Grundplatte plus Rohr und Haube oder Gleichwertiges.

B 	Az FZ-Dp.Toscana Antennen-Durchg.	ST

Für einen Antennendurchgang,

z.B. ETERNIT-Alu-Grundplatte plus Antennenaufsatz oder Gleichwertiges.

C 	Az FZ-Dp.Toscana Ausstiegfenster	ST

Für ein Ausstiegfenster beschichtet, einschließlich Stegglas,

z.B. ETERNIT-Ausstiegfenster oder Gleichwertiges.

D 	Az FZ-Dp.Toscana Schneehaken	ST

Für einen feuerverzinkten und farbbeschichteten Schneehaken,

z.B. ETERNIT-Schneehaken B 520 oder Gleichwertiges.

22.E4 18

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckung Toscana aller Art für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az FZ-Dp.Toscana Dichtkeil 60mm	m

Für das Abdichten der inneren Dachränder, wie Blechanschlüsse, mit Dichtkeilen 60 mm,

z.B. ETERNIT-Universal-Dichtungskeil oder Gleichwertiges.

B 	Az FZ-Dp.Toscana Dachflächenfenster	ST

Für ein Dachflächenfenster, einschließlich notwendigem Zubehör und Eindeckrahmen,

aus: _ _ _ ,

Größe: _ _ _ .

C 	Az FZ-Dp.Toscana Blitzschutzhalter	ST

Für das Mitdecken von Blitzschutzhalterungsstützen, einschließlich notwendigem Zubehör.

22.E4 20

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckung Toscana aller Art für einen Lüftungsstein aus farbbeschichtetem Aluminiumblech.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az Fz-Dp.Toscana Alu-Lüfter	ST

Alu-Lüfter, Lüftungsquerschnitt ca. 50 cm2,

z.B. ETERNIT-Alu-Lüfter oder Gleichwertiges.

22.E4 23

First- oder Grateindeckungen passend zu der Faserzement-Dachplattendeckung Toscana.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	FZ-Dp.Toscana First u.Gratstein	m

First- und Gratsteine mit Firstklammern verzinkt und Alu First- und Gratrolle unterlegt, Breite 310 mm, Entlüftungsquerschnitt ca. 95 cm2 je Dachseite und Laufmeter,

z.B. ETERNIT-FIRST- und Gratsteine und ETERNIT-Alu First- und Gratrolle, einschließlich ETERNIT-Firstklammer verzinkt oder Gleichwertiges.

B 	Fz-Dp.Toscana First mit Übergangsst.	m

Übergangssteine und First- und Gratsteine abgehoben, mit Firstgitter aus Alu unterlegt, Breite 230 mm, Entlüftungsquerschnitt je nach Dachneigung,

z.B. ETERNIT-Übergangssteine und ETERNIT-First- und Gratsteine, einschließlich ETERNIT-Firstgitter oder Gleichwertiges.

22.E4 25

Aufzahlung (Az) auf die Positionen First- oder Grateindeckungen passend zu der Faserzement-Dachplattendeckung Toscana.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az FZ-Dp.Toscana Gratanfangstein	ST

Für einen Gratanfangstein,

z.B. ETERNIT-Gratanfangstein oder Gleichwertiges.

B 	Az FZ-Dp.Toscana First-Grat Verteiler	ST

Für einen Gratverteilerstein,

z.B. ETERNIT-First-Gratverteilerstein oder Gleichwertiges.

C 	Az FZ-Dp.Toscana Firstanfangscheibe	ST

Für eine Firstanfangscheibe aus Faserzement, der Dachfarbe entsprechend beschichtet,

z.B. ETERNIT-Firstanfangsscheibe oder Gleichwertiges.

D 	Az FZ-Dp.Toscana Firstendscheibe	ST

Für eine Firstendscheibe aus Faserzement, der Dachfarbe entsprechend beschichtet,

z.B. ETERNIT-Firstendscheibe oder Gleichwertiges.

22.E4 28

Halbfirstdeckung passend zu der Faserzement-Dachplattendeckung Toscana.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Halbfirst Pultstein	m

Für das Eindecken von Halbfirsten mit Pultsteinen,

z.B. ETERNIT-PULTSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E4 30

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Halbfirsteindeckungen passend zu der Faserzement-Dachplattendeckung Toscana.

Angebotenes Erzeugnis: ....

A 	Az Halbfirst Pultortgangstein	ST

Für das Einsetzen eines Pultortgangsteines am Halbfirstende,

z.B. ETERNIT-PULTORTGANGSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E5 Z Deckung mit Betondachsteinen (ETERNIT)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien, Zubehör:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten und dessen Zubehör verwendet.

Betondachsteine (BDS):

In der Folge wird im Positionsstichwort die Abkürzung BDS für Betondachsteine verwendet.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckungen wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Anstelle der Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste, Grate, Traufen) werden eigene Aufzahlungspositionen für Erschwernisse verwendet. Öffnungen unter 4,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge für deren Beideckung.

Umsäumungen:

Mit den ÖNORM-Zuschlägen ist bei Dachdeckungen aller Art, das zweisteinbreite Nageln beziehungsweise das Verhängen mit Seitenfalzspangen bei den profilierten Dachsteinen an den Umsäumungen abgegolten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ETERNIT-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen ständigen Vertragsbestimmungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszuschreiben.

22.E5 03

Profilierte glatte Betondachsteindeckung auf vorhandener Lattung trocken gehängt.

AZ	BDS stark profiliert glatt	m2

Mit stark profilierten glatten Dachsteinen, doppeltem Seitenfalz steigend, 2 Kapillarrillen, dreifache Fußverrippung,

z.B. ETERNIT-EUROPA-DACHSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

BZ	BDS leicht profiliert glatt	m2

Mit leicht profilierten glatten Dachsteinen, doppeltem hochliegendem Seitenfalz, 2 Kapillarrillen, dreifache Fußverrippung, 3 Auflagenasen, Querrippen an der Rückseite,

z.B. ETERNIT-STRANGFALZ-DACHSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

CZ	BDS profiliert glatt	m2

Mit profilierten glatten Dachsteinen, doppeltem Seitenfalz steigend, 2 Kapillarrillen, dreifache Fußverrippung,

z.B. ETERNIT-HEIDELBERGER-DACHSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

DZ	BDS muldenförmig profiliert	m2

Mit muldenförmig profilierten Dachsteinen, doppeltem Seitenfalz steigend, 2 Kapillarrillen, dreifache Fußverrippung,

z.B. ETERNIT-VERONA-DACHSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E5 15

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Betondachstein aller Art, für das Beidecken.

AZ	Az BDS Beid.First Traufe Saum	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Firsten, Traufen und Ortssäumen oder anderen Einsäumungen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

BZ	Az BDS Beid.Ichse Grate+schr.	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr.).

22.E5 17

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Betondachsteinen ohne Unterschied der Profilierung.

AZ	Az BDS Dachneig.ü.45-60Gr.	m2

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.

BZ	Az BDS Ausschneid.b.0,1m2	ST

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung bis 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei Vordeckung.

CZ	Az BDS Ausschneiden üb.0,1m2	m

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung über 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei Vordeckung. Abgerechnet die Länge des Ausschnittes.

DZ	Az BDS Beidecken Stütze	ST

Für das Beidecken von Stützen.

EZ	Az BDS 1-fachd.3.N	m2

Bei Einfachdeckung für das Befestigen mit feuerverzinkten Nägeln jedes dritten Steines (3.N), in der laufenden Fläche.

FZ	Az BDS 1-fachd.1.N	m2

Bei Einfachdeckung für das Befestigen mit feuerverzinkten Nägeln jedes Steines (1.N) in der laufenden Dachfläche.

GZ	Az BDS 1-fachd.3.S	m2

Bei Einfachdeckung für das Befestigen mit Nirosta-Seitenfalzklammern beziehungsweise Sturmklammern von jedem dritten Stein (3.S) in der laufenden Fläche,

z.B. mit ETERNIT-Seitenfalzklammern beziehungsweise Sturmklammern oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ....

HZ	Az BDS 1-fachd.1.S	m2

Bei Einfachdeckung für das Befestigen mit Nirosta-Seitenfalzklammern beziehungsweise Sturmklammern von jedem Stein (1.S) in der laufenden Fläche,

z.B. mit ETERNIT-Seitenfalzklammern beziehungsweise Sturmklammern oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E5 26

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Betondachsteinen für Formsteine.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az BDS Ortgangssteine	m

Für das Eindecken des Ortganges mit Ortgangsteinen,

z.B. mit ETERNIT-ORTGANGSTEINEN oder Gleichwertigem.

BZ	Az BDS Schlussstein links	m

Für das Eindecken mit Schlusssteinen links,

z.B. mit ETERNIT-SCHLUSSSTEINEN links oder Gleichwertigem.

CZ	Az BDS Schneestoppstein	ST

Für das Eindecken von Schneestoppsteinen,

z.B. ETERNIT-SCHNEESTOPPSTEIN oder Gleichwertiges.

DZ	Az EDS Lüfterstein	ST

Für das Einsetzen von Lüftersteinen, Entlüftungsquerschnitt ca. 55 cm2,

z.B. ETERNIT-EUROPA-LÜFTUNGSSTEIN (EDS) oder Gleichwertiges.

EZ	Az HDS Lüfterstein	ST

Für das Einsetzen von Lüftersteinen, Entlüftungsquerschnitt ca. 55 cm2,

z.B. ETERNIT-HEIDELBERGER-LÜFTUNGSSTEIN (HDS) oder Gleichwertiges.

FZ	Az SDS Lüfterstein	ST

Für das Einsetzen von Lüftersteinen, Entlüftungsquerschnitt ca. 40 cm2,

z.B. ETERNIT-STRANGFALZ-LÜFTUNGSSTEIN (SDS) oder Gleichwertiges.

GZ	Az VDS Lüfterstein	ST

Für das Einsetzen von Lüftersteinen, Entlüftungsquerschnitt ca. 33 cm2,

z.B. ETERNIT-VERONA-LÜFTUNGSSTEIN (VDS) oder Gleichwertiges.

HZ	Az BDS Durchgangstein	ST

Für das Einsetzen eines Durchgangsteines,

z.B. ETERNIT-DURCHGANGSTEIN oder Gleichwertiges.

22.E5 28

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Betondachsteinen für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az BDS Dichtkeil 60mm	m

Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse) mit Dichtkeilen,

z.B. mit ETERNIT-Universal-Dichtungskeil oder Gleichwertigem.

BZ	Az BDS Traufenlüftungselement	m

Für das Einlegen von Belüftungskamm-Elementen als Vogelschutz,

z.B. ETERNIT Belüftungskamm oder Gleichwertiges.

CZ	Az BDS Belichtungsformstein	ST

Für einen Belichtungsformstein,

z.B. ETERNIT-Belichtungsformstein oder Gleichwertiges.

DZ	Az BDS Kunststoffdurchgang	ST

Für eine Kunststoff-Durchgangspfanne,

z.B. ETERNIT-Durchgangspfanne aus Kunststoff oder Gleichwertiges.

EZ	Az BDS Antennenaufsatz	ST

Für einen Antennenaufsatz,

z.B. ETERNIT-Antennenaufsatz oder Gleichwertiges.

FZ	Az BDS Lüftungsaufsatz	ST

Für ein Norm-Entlüftungsrohr einschließlich der schlagregensicheren Haube und eines flexiblen Anschlussschlauchs mit Reduktion 100/70, passend zur Durchgangspfanne,

z.B. ETERNIT-Normentlüftungsrohr einschließlich der ETERNIT-Haube und eines ETERNIT-Anschlussschlauchs oder Gleichwertiges.

GZ	Az BDS Metallgrundpfanne	ST

Für eine feuerverzinkte und beschichtete Metallgrundpfanne mit Bügel, einschließlich aller Befestigungsmittel,

z.B. ETERNIT-Metallgrundpfanne mit Bügel oder Gleichwertiges.

HZ	Az BDS Schneefanggitt+Stütze	m

Für feuerverzinkte und beschichtete Schneefanggitter, 20 cm hoch, einschließlich Metallgrundpfannen mit Bügeln und Schneefanggitterstützen, größter Abstand 100 cm, Verbinder und aller Befestigungsmittel,

z.B. ETERNIT-Schneefanggitter einschließlich ETERNIT-Metallgrundpfanne mit Bügel, ETERNIT-Schneefanggitterstütze und ETERNIT-Verbinder oder Gleichwertiges.

IZ	Az BDS Schneefangg.auf Grundpl	m

Für feuerverzinkte und beschichtete Schneefanggitter, 20 cm hoch, einschließlich Metallgrundpfannen mit Bügeln direkt auf diese montiert (ohne Stützen), größter Abstand 100 cm, Verbinder und aller Befestigungsmittel,

z.B. ETERNIT-Schneefanggitter einschließlich ETERNIT-Metallgrundpfanne mit Bügel, ETERNIT-Verbinder oder Gleichwertiges.

JZ	Az BDS Schneefangst.f.Rundholz	ST

Für feuerverzinkte und beschichtete Schneefangstütze für Rundholz Durchmesser 15 cm,

z.B. ETERNIT-Schneefangstütze für Rundholz oder Gleichwertiges.

KZ	AzBDS Schneef-st+Pfanne fRundh	m

Für feuerverzinkte und beschichtete Metallgrundpfannen mit Bügeln und Schneefangstützen für Rundholz Durchmesser 15 cm,

z.B. ETERNIT-Metallgrundpfanne und ETERNIT-Schneefangstütze für Rundholz oder Gleichwertiges.

LZ	Az BDS Steigtritt	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Steigtritt, einschließlich aller Befestigungsmittel, auf vorhandener dazugehöriger Metallgrundpfanne mit Bügel montiert,

z.B. ETERNIT-STEIGTRITT oder Gleichwertiges.

MZ	Az BDS Laufrost 25/42cm	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Laufrost 25/42 cm, einschließlich Laufrostbügel und aller Befestigungsmittel, auf zwei vorhandenen Metallgrundpfannen mit Bügeln montiert,

z.B. ETERNIT-LAUFROST 42 cm und ETERNIT-LAUFROSTBÜGEL oder Gleichwertiges.

NZ	Az BDS Laufrost 25/100cm	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Laufrost 25/100 cm, einschließlich Laufrostbügel und aller Befestigungsmittel, auf zwei vorhandenen Metallgrundpfannen mit Bügeln montiert,

z.B. ETERNIT LAUFROST 100 und ETERNIT-LAUFROSTBÜGEL oder Gleichwertiges.

OZ	Az BDS Laufroste 25cm breit	m

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Laufrost auf Laufrostbügeln, einschließlich Metallgrundpfannen mit Bügeln bei jedem 3. Stein, einschließlich aller Befestigungsmitteln,

z.B. ETERNIT-LAUFROST, ETERNIT-METALLGRUND-PFANNE mit Bügeln und ETERNIT-LAUFROSTBÜGEL oder Gleichwertiges.

PZ	Az BDS Ausstiegfenster	ST

Für ein beschichtes Ausstiegfenster mit Stegglas,

z.B. ETERNIT-Ausstiegfenster mit Stegglas oder Gleichwertiges.

QZ	Az BDS Schneehaken	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Schneehaken.

RZ	Az BDS Leiterhaken	ST

Für einen feuerverzinkten Leiterhaken.

SZ	Az BDS Dachflächenfenster	ST

Für ein Dachflächenfenster, einschließlich notwendigem Zubehör und Eindeckrahmen aus: _ _ _, Größe: _ _ _.

TZ	Az BDS Blitzschutzhalter	ST

Für das Mitdecken von Blitzschutzhalterungsstutzen, einschließlich notwendigem Zubehör.

22.E5 30

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen mit Betondachsteinen für erhöhte Schneelagen.

AZ	Az BDS Schneef.f.hohe Schneelage	m

Treppenförmiges Ausbilden von feuerverzinkten und beschichteten Schneefanggittern 20 cm hoch, einschließlich Metallgrundpfannen mit Bügeln, Schneefanggitterstützen, Verbindern und aller Befestigungsmitteln im Bereich der Ichse beidseitig (größte Länge 1,5 m),

z.B. ETERNIT-Schneefanggitter mit ETERNIT-Metallgrundpfanne, ETERNIT-Schneefanggitterstütze, ETERNIT-Verbinder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E5 32

First- oder Grateindeckung auf vorhandener First- oder Gratlattung, mit Betonfirststeinen, jeder Stein mit beschichteten Alu-Klammern gesichert und genagelt,

z.B. mit ETERNIT FIRST- UND GRATSTEINEN oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	First u.Grat BDS weiß Kalkmörtel	m

Längs- und Querschlag aus verlängertem Weißkalkmörtel.

BZ	First u.Grat BDS Farbmörtel	m

Längs- und Querschlag aus verlängertem gefärbtem Weißkalkmörtel.

CZ	First u.Grat BDS trocken	m

Trocken verlegt.

22.E5 34

Aufzahlung (Az) auf die Positionen First- oder Grateindeckungen aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az First Entlüftungsele.m.Bürste 60mm	m

Für das Unterlegen der Firstausbildung mit Kunststoff-Entlüftungselementen mit Bürste, Bürste 60 mm hoch, Entlüftungsquerschnitt 130 cm2/m,

z.B. mit ETERNIT VENTIKAPPE MIT BÜRSTE 60 mm oder Gleichwertigem.

BZ	Az Grat Entlüftungsele.m.Bürste 75mm	m

Für das Unterlegen der Gratausbildung mit Kunststoff-Entlüftungselementen mit Bürste, Bürste 75 mm hoch, Entlüftungsquerschnitt 130 cm2/m,

z.B. mit ETERNIT VENTIKAPPE MIT BÜRSTE 75 mm oder Gleichwertigem.

CZ	Az First- u.Gratentlüftungssystem	m

Für das Unterlegen mit wasserabweisendem, luftdurchlässigem PP-Netz, mit selbstklebenden Butylkleber-Raupen auf der Unterseite des Aluminiumstreifen, zum Ankleben auf die vorhandene Eindeckung, Breite 310 mm, Entlüftungsquerschnitt 190 cm2/m,

z.B. mit ETERNIT ALU FIRST- UND GRATROLLE oder Gleichwertigem.

DZ	Az First Abdicht-element	m

Für das Unterlegen mit Firsteinlegern,

z.B. mit ETERNIT-FIRSTEINLEGER oder Gleichwertigem.

EZ	Az Grat Anfangstein	ST

Für einen Gratanfangstein,

z.B. ETERNIT-GRATANFANGSTEIN oder Gleichwertiges.

FZ	Az First-Grat Verteiler	ST

Für einen Gratverteilerstein,

z.B. ETERNIT-GRATVERTEILERSTEIN oder Gleichwertiges.

GZ	Az First Anfang-Endscheibe	ST

Für eine Firstanfang- oder Endscheibe,

z.B. ETERNIT-FIRSTANFANG- beziehungsweise -ENDSCHEIBE oder Gleichwertiges.

22.E5 36

Halbfirstdeckung auf vorhandener Lattung mit Betonhalbfirststeinen.

AZ	Halbfirst Pultstein BDS	m

Für das Eindecken von Halbfirsten mit Pultsteinen,

z.B. ETERNIT-PULTSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E5 38

Aufzahlung (Az) auf die Position Halbfirstdeckung.

AZ	Az Halbfirst Pultortgangstein BDS	ST

Für das Einsetzen eines Pultortgangsteines am Halbfirstende,

z.B. ETERNIT-PULTORTGANGSTEIN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E6 Z Deckung m.Faserzement-Dachplatten (ETERNIT)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien, Zubehör:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten und dessen Zubehör verwendet.

Dachplatten (Dp):

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckungen wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Anstelle der  Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Firste, Grate, Traufen) werden eigene Aufzahlungspositionen für Erschwernisse verwendet. Öffnungen unter 4,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge für deren Beideckung.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ETERNIT-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen ständigen Vertragsbestimmungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszuschreiben.

22.E6 01

Faserzement-Dachplattendeckung mit Rechtecksteinen 40/60 cm, farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, Materialdicke 5,4 mm als Einfachdeckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Rechteckst.40/60 ED-Latt.	m2

Auf vorhandener Lattung,

z.B. mit ETERNIT-ED-XL-RE 40/60 oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Rechteckst.40/60 ED-Schal.	m2

Auf vorhandener Schalung und Vordeckung,

z.B. mit ETERNIT-ED-XL-RE 40/60 oder Gleichwertigem.

22.E6 03

Faserzement-Dachplattendeckung mit Rhombus, farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, Materialdicke 5,4 mm als Einfachdeckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Rhombus 40/44 waagr.Latt.	m2

Auf vorhandene Lattung, waagrecht gedeckt,

z.B. mit ETERNIT-ED-L-RH 40/44 oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Rhombus 40/44 wwagr.Schal.	m2

Auf vorhandene Schalung und Vordeckung, waagrecht gedeckt,

z.B. mit ETERNIT-ED-L-RH 40/44 NATURA oder Gleichwertigem.

CZ	FZ-Rhombus 40/44 steig.Schal.	m2

Auf vorhandene Schalung und Vordeckung, steigend gedeckt,

z.B. mit ETERNIT-ED-L-RH 40/44 oder Gleichwertigem.

22.E6 05

Faserzement-Dachplattendeckung mit Rhombus-Schablonen, 40/44 cm, farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, Materialdicke 5,2 mm als Einfachdeckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Rhombus-Schablone 40/44-Latt.	m2

Auf vorhandener Lattung,

z.B. mit ETERNIT-ED-L-RHS 40/44 oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Rhombus-Schablone 40/44-Schal.	m2

Auf vorhandener Schalung und Vordeckung,

z.B. mit ETERNIT-ED-L-RHS 40/44 oder Gleichwertigem.

22.E6 08

Faserzement-Dachplattendeckung mit Steinschindeln 38,5/19,4 cm, farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, Materialdicke 4 mm als Einfachdeckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Steinschind.38,5/19,4-Latt.	m2

Auf vorhandener Lattung,

z.B. mit ETERNIT-ED-S 38,5/19,4 oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Steinschind.38,5/19,4-Schal.	m2

Auf vorhandener Schalung und Vordeckung,

z.B. mit ETERNIT-ED-S 38,5/19,4 oder Gleichwertigem.

22.E6 10

Faserzement-Dachplattendeckung mit Rechtecksteinen 60/40 cm, farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, Materialdicke 5,4 m als Doppeldeckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Rechteckst.60/40 vk.DD-Latt.	m2

Vollkantig (vk.), auf vorhandener Lattung,

z.B. mit ETERNIT-DD-XL-RE 60/40 VK oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Rechteckst.60/40 vk.od.gest.DD-Schal.	m2

Vollkantig (vk.), auf vorhandener Schalung und Vordeckung,

z.B. mit ETERNIT-DD-XL-RE 60/40 VK oder Gleichwertigem.

CZ	FZ-Rechteckst.60/40 gest.DD-Latt.	m2

Mit gestutzten Ecken, auf vorhandener Lattung,

z.B. mit ETERNIT-DD-XL-RE 60/40 GE oder Gleichwertigem.

DZ	FZ-Rechteckst.60/40 gest.od.gest.DD-Schal.	m2

Mit gestutzten Ecken, auf vorhandener Schalung und Vordeckung,

z.B. mit ETERNIT-DD-XL-RE 60/40 GE oder Gleichwertigem.

22.E6 12

Faserzement-Dachplattendeckung mit Quadratsteinen 40/40 cm, farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, Materialdicke 4,8 m als Doppeldeckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Quadrat 40/40 vk.DD-Lattung	m2

Auf vorhandene Lattung,

z.B. ETERNIT-DD-L-QU 40/40 oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Quadrat 40/40 vk.DD-Schalung	m2

Auf vorhandener Schalung und Vordeckung,

z.B. ETERNIT-DD-L-QU 40/40 oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Quadrat 40/40 vk.S-loch.Latt.	m2

Auf vorhandener Lattung mit 12 cm Überdeckung,

z.B. mit ETERNIT-DD-L-QU 40/40 mit Sonderlochung (S-loch) oder Gleichwertigem.

DZ	FZ-Quadrat 40/40 vk.S-loch.DD-Schal.	m2

Auf vorhandener Schalung und Vordeckung mit 12 cm Überdeckung,

z.B. mit ETERNIT-DD-L-QU 40/40 mit Sonderlochung (S-loch) oder Gleichwertigem.

22.E6 15

Faserzement-Dachplattendeckung mit Rechtecksteinen 40/30 cm, farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, Materialdicke 4,8 m als Doppeldeckung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Rechteckst.40/30 vk.DD-Latt.	m2

Vollkantig (vk.), auf vorhandener Lattung,

z.B. mit ETERNIT-DD-M-RE 40/30 VK oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Rechteckst.40/30 vk.DD-Schal.	m2

Vollkantig (vk.),auf vorhandener Schalung und Vordeckung,

z.B. mit ETERNIT-DD-M-RE 40/30 VK oder Gleichwertigem.

CZ	FZ-Rechteckst.40/30 gest.DD-Latt.	m2

Mit gestutzten Ecken, auf vorhandener Lattung,

z.B. mit ETERNIT-DD-M-RE 40/30 GE oder Gleichwertigem.

DZ	FZ-Rechteckst.40/30 gest.DD-Schal.	m2

Mit gestutzten Ecken, auf vorhandener Schalung und Vordeckung,

z.B. mit ETERNIT-DD-M-RE 40/30 GE oder Gleichwertigem.

22.E6 18

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckungen (DP), farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, für Formsteine.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az DP Lüfter ED pig.40/60 RE	ST

Für einen Lüftungsstein mit Gitter, Lüftungsquerschnitt 60 cm2, passend zur Einfachdeckung mit Rechtecksteinen (RE) 40 x 60 cm,

z.B. ETERNIT-GITTERLÜFTER ED-XL-RE 40/60 oder Gleichwertiges.

BZ	Az DP Lüfter ED pig.40/44-RH	ST

Für einen Lüftungsstein mit Gitter, Lüftungsquerschnitt 60 cm2, passend zur Einfachdeckung mit Rhombussteinen (RH) 40 x 44 cm,

z.B. ETERNIT-GITTERLÜFTER ED-L-RH 40/44 oder Gleichwertiges.

CZ	Az DP Lüfter ED pig.40/44 RHS	ST

Für einen Lüftungsstein mit Gitter, Lüftungsquerschnitt 60 cm2, passend zur Einfachdeckung mit Rhombus-Schablonen (RHS) 40 x 44 cm,

z.B. ETERNIT-GITTERLÜFTER ED-L-RHS 40/44 oder Gleichwertiges.

DZ	Az DP Lüfter DD pig.60/40 RE	ST

Für einen Lüftungsstein mit Gitter, Lüftungsquerschnitt 60 cm2, passend zur Doppeldeckung mit Rechtecksteinen, 60 x 40 cm, vollkantig oder mit gestutzten Ecken,

z.B. ETERNIT-GITTERLÜFTER DD-XL-RE 60/40 oder Gleichwertiges.

EZ	Az DP Lüfter DD pig.40/40 QU	ST

Für einen Lüftungsstein mit Gitter, Lüftungsquerschnitt 60 cm2, passend zur Doppeldeckung mit Quadratsteinen, 40 x 40 cm,

z.B. ETERNIT-GITTERLÜFTER DD-L-QU 40/40 oder Gleichwertiges.

FZ	Az DP Lüfter DD pig.40/30 RE	ST

Für einen Lüftungsstein mit Gitter, Lüftungsquerschnitt 60 cm2, passend zur Doppeldeckung mit Rechtecksteinen,

z.B. ETERNIT-GITTERLÜFTER DD-M-RE 40/30 oder Gleichwertiges.

22.E6 20

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckungen (DP), farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet, ohne Unterschied des Steinformates, für die Traufenausbildung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az DP Traufe DD 3f.Fußgeb.	m

Für ein dreifaches Fußgebinde bei Doppeldeckungen (DD) aus Dachplatten,

z.B. ETERNIT-Dachschindel oder Gleichwertiges.

BZ	Az DP Traufe N 2f.Fußgeb.RHS	m

Für ein zweifaches Fußgebinde bei Einfachdeckungen mit Rhombus-Schablonen 40/44, aus Saumsteinen,

z.B. ETERNIT-Saumstein 30/20 oder Gleichwertiges.

CZ	Az DP Traufe N 2f.Fußgebinde	m

Für ein zweifaches Fußgebinde bei Einfachdeckungen aus Unterleger-Steinen oder Dachplatten,

z.B. ETERNIT-Unterleger oder ETERNIT Dachplatten oder Gleichwertiges.

22.E6 23

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplatten ohne Unterschied der Art (Einfachdeckung oder Doppeldeckung) für einen Lüftungsstein aus farbbeschichtetem Aluminiumblech.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az DP Lüfter Alu	ST

Alulüfter passend zu Eindeckungen aus Quadratsteinen, Rechtecksteinen, Rhombussteinen, Rhombus-Schablonen und Steinschindeln, Lüftungsquerschnitt 50 cm2,

z.B. ETERNIT-ALULÜFTER SYSTEM VRATNY oder Gleichwertiges.

BZ	Az DP Lüfter Alu UNI	ST

Für einen Alu-Universallüfter 50/26, Lüftungsquerschnitt 105 cm2, passend zur Einfachdeckung mit Steinschindeln 38,5 x 19,4 cm,

z.B. ETERNIT-UNIVERSAL-SCHIEFERLÜFTER 50/26 oder Gleichwertiges.

22.E6 25

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckungen (DP) aller Art, für das Beidecken.

AZ	Az DP Beid.ED First Traufe Saum	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Firsten, Traufen und Ortssäumen oder anderen Einsäumungen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

BZ	Az DP Beid.ED Ichse Grate+schr.	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr.).

CZ	Az DP Beid.DD First Traufe Saum	m

Bei Doppeldeckungen, für das einseitige Beidecken von Firsten, Traufen und Ortsäumen oder anderen Einsäumungen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

DZ	Az DP Beid.DD Ichse Grate+schr.	m

Bei Doppeldeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr.).

22.E6 28

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckungen (DP) aller Art.

AZ	Az DP Dachneig.üb.45-60Gr.	m2

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.

BZ	Az FZ-DP Sonderfarbe	m2

Für die Sonderfarbe: _ _ _

Betrifft Deckung: _ _ _

CZ	Az FZ-DP Ausschneid.b.0,1m2	ST

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung bis 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei der Vordeckung.

DZ	Az FZ-DP Ausschneid.üb.0,1m2	m

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung über 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei der Vordeckung. Abgerechnet die Länge des Ausschnittes.

EZ	Az FZ-DP Beidecken Stützen	ST

Für das Beidecken von vorhandenen Stützen aller Art.

22.E6 30

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckungen (DP), ohne Unterschied des Steinformates, passend zur Eindeckung, für die Ausbildung von Kehlen.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az DP-Herzkehle DD	m

Für Herzkehlen aus Kehlsteinen 40 x 13 cm bei Doppeldeckungen (DD) aller Art,

z.B. ETERNIT-KEHLSTEIN 40/13 oder Gleichwertiges.

BZ	Az DP-einhüft.Kehle DD	m

Für einhüftige Kehlen aus Kehlsteinen 40 x 13 cm bei Doppeldeckungen aller Art,

z.B. ETERNIT-KEHLSTEIN 40/13 oder Gleichwertiges.

CZ	Az DP-Wangenkehle DD	m

Für Wangenkehlen aus Kehlsteinen 40 x 10 cm bei Doppeldeckungen aller Art,

z.B. ETERNIT-KEHLSTEIN 40/13 oder Gleichwertiges.

DZ	Az DP-Brustkehle DD	m

Für Brustkehlen aus Kehlsteinen 40 x 13 cm bei Doppeldeckungen aller Art,

z.B. ETERNIT-KEHLSTEIN 40/13 oder Gleichwertiges.

EZ	Az DP-Herzkehle ED	m

Für Herzkehlen aus Kehlsteinen 60 x 13 cm bei Einfachdeckungen (ED) aller Art,

z.B. ETERNIT-KEHLSTEIN 60/13 oder Gleichwertiges.

FZ	Az DP-einhüft.Kehle ED	m

Für einhüftige Kehlen aus Kehlsteinen 60 x 13 cm bei Einfachdeckungen (ED) aller Art,

z.B. ETERNIT-KEHLSTEIN 60/13 oder Gleichwertiges.

GZ	Az DP-Wangenkehle Pig.ED	m

Für Wangenkehlen aus Kehlsteinen 60 x 10 cm bei Einfachdeckungen (ED) aller Art,

z.B. ETERNIT-KEHLSTEIN 60/13 oder Gleichwertiges.

22.E6 33

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckungen (DP), passend zur Eindeckung, für Verkleidungen mit Rollscharen aus Saumsteinen.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az DP-Rollschar.Verkl.30cm	m

Rollschar aus ganzen Saumsteinen 30 x 20 cm (30 cm breit),

z.B. ETERNIT-SAUMSTEIN 30/20 oder Gleichwertiges.

BZ	Az DP-Rollschar.Verkl.40cm	m

Rollschar aus ganzen Saumsteinen 40 x 20 cm (40 cm breit),

z.B. ETERNIT-SAUMSTEIN 40/20 oder Gleichwertiges.

CZ	Az DP-Rollschar.Verkl.b.30cm	m

Rollscharen aus beschnittenen Saumsteinen unter 30 cm breit,

z.B. ETERNIT-SAUMSTEIN 30/20 oder Gleichwertiges.

DZ	Az DP-Rollschar.Verkl.-30cm	m

Rollscharen aus beschnittenen Saumsteinen über 30 bis 40 cm breit,

z.B. ETERNIT-SAUMSTEIN 40/20 oder Gleichwertiges.

22.E6 35

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Dachplattendeckungen (DP) ohne Unterschied der Art.

AZ	Az Gaupendeckung	ST

Für die Erschwernis beim Decken von Gaupen, Form und Abmessung lt. Skizze: _ _ _

BZ	Az gekrümmte Fläche	ST

Für die Erschwernis beim Decken von Zylinder-, Kegel-, Kugelformen oder sonstigen gekrümmten Flächen.

CZ	Az schräge Traufe	ST

Für die Erschwernis beim Decken von nicht waagrechten Traufen (schräge Traufe).

DZ	Az gebogene Traufe	ST

Für die Erschwernis beim Decken gebogener Traufen (z.B. bei gekrümmten Flächen).

22.E6 38

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckung mit Faserzement-Dachplatten (DP) aller Art, für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-DP Metall-Grundplatte	ST

Für eine feuerverzinkte und beschichtete Metallgrundplatte mit Bügel, einschließlich aller Befestigungsmittel,

z.B. ETERNIT-METALLGRUNDPLATTE mit Bügel oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-DP Steigtritt	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Steigtritt, einschließlich aller Befestigungsmittel, auf vorhandene Metallgrundplatte mit Bügel montiert (eigene Position),

z.B. ETERNIT-STEIGTRITT oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-DP Laufrost 42cm lg	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Laufrost (25/42 cm), mit 2 Laufrostbügeln, einschließlich aller Befestigungsmittel, auf Metallgrundplatten mit Bügeln montiert (eigene Position),

z.B. ETERNIT-LAUFROST 42 cm und ETERNIT-LAUFROSTBÜGELN oder Gleichwertiges.

DZ	Az FZ-DP Laufrost 100cm lg	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Laufrost (25/100 cm), mit 2 Laufrostbügeln, einschließlich aller Befestigungsmittel, auf Metallgrundplatten mit Bügeln montiert (eigene Position),

z.B. ETERNIT-LAUFROST 100 cm und ETERNIT-LAUFROSTBÜGEL oder Gleichwertiges.

EZ	Az FZ-DP Laufrost 25cm br.	m

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Laufrost komplett mit Metallgrundplatten mit Bügeln, größter Abstand 100 cm, Laufrostbügeln einschließlich Verbinder und aller Befestigungsmittel,

z.B. ETERNIT-LAUFROST 25 cm breit, ETERNIT-METALLGRUNDPLATTEN mit Bügel, ETERNIT-LAUFROSTBÜGEL und ETERNIT-LAUFROSTVERBINDER oder Gleichwertiges.

FZ	Az FZ-DP Schneefang+Stütze	m

Für feuerverzinkte und beschichtete Schneefanggitter 20 cm, einschließlich Metallgrundplatten mit Bügel sowie Schneefanggitterstützen, Abstand 80 bis 100 cm, einschließlich Verbinder und aller Befestigungsmittel,

z.B. ETERNIT-SCHNEEFANGGITTER, ETERNIT-METALLGRUNDPLATTEN mit Bügel, ETERNIT-SCHNEEFANGGITTERSTÜTZE und ETERNIT-SCHNEEFANGGITTERVERBINDER oder Gleichwertiges.

GZ	Az FZ-DP Schneefangg.a.Grundpl.	m

Für feuerverzinkte und beschichtete Schneefanggitter 20 cm, einschließlich Metallgrundplatten mit Bügel, Abstand 80 bis 100 cm, Verbinder und aller Befestigungsmittel,

z.B. ETERNIT-SCHNEEFANGGITTER, ETERNIT-METALLGRUNDPLATTEN mit Bügel und  ETERNIT-SCHNEEFANGGITTERVERBINDER oder Gleichwertiges.

HZ	Az FZ-DP Schneefangst.f.Rundh.	ST

Für eine feuerverzinkte und beschichtete Schneefangstütze für Rundholz (Durchmesser 15 cm),

z.B. ETERNIT-SCHNEEFANGSTÜTZE für Rundholz oder Gleichwertiges.

IZ	Az FZ-DP Schneefang Rundh.	m

Für Schneefang komplett, bestehend aus feuerverzinkten und beschichteten Metallgrundplatten mit Bügeln und schneefangstützen, Abstand 80 bis 100 cm, Rundholz (Durchmesser 15 cm),

z.B. ETERNIT-METALLGRUNDPFANNE mit Schneefangstützen für Rundholz oder Gleichwertiges.

JZ	Az FZ-DP Schneehaken	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Schneehaken, Farbe zur Dachdeckung passend,

z.B. ETERNIT-SCHNEEHAKEN B 400 oder B 420 oder Gleichwertiges.

KZ	Az FZ-DP Leiterhaken	ST

Für einen feuerverzinkten und beschichteten Leiterhaken.

LZ	Az FZ-DP Ausstiegfenster	ST

Für ein beschichtetes Alu-Ausstiegfenster komplett.

MZ	Az FZ-DP Drahtglas	ST

Für eine Drahtglasplatte Rhombus 40/44 cm beziehungsweise Rhombus.Schablone 40/44 cm,

z.B. ETERNIT-DRAHTGLASPLATTE ED-L-RH 40/44 cm beziehungsweise ED-L-RHS 40/44 cm oder Gleichwertiges.

NZ	Az FZ-DP Kst-Grundpl.60x60cm	ST

Für eine Kunststoff-Grundplatte, passend zur Eindeckung,

z.B. ETERNIT-KUNSTSTOFF-GRUNDPLATTE oder Gleichwertiges.

OZ	Az FZ-DP Kst-Antennenaufsatz	ST

Für einen Kunststoff-Antennenaufsatz, passend zur Kunststoff-Grundplatte,

z.B. ETERNIT-KUNSTSTOFF-ANTENNENAUFSATZ oder Gleichwertiges.

PZ	Az FZ-DP Lüftungsaufsatz	ST

Für ein Norm-Entlüftungsrohr einschließlich der schlagregensicheren Haube und eines flexiblen Ansschlussschlauchs mit Reduktion 100/70 passend zur Grundplatte,

z.B. ETERNIT-NORMENTLÜFTUNGSROHR einschließlich der ETERNIT-HAUBE und ETERNIT-ANSCHLUSSSCHLAUCH oder Gleichwertiges.

QZ	Az FZ-DP Dachflächenfenster	ST

Für ein Dachflächenfenster, einschließlich notwendigem Zubehör und Eindeckrahmen aus: _ _ _ ,

Größe: _ _ _

RZ	Az FZ-DP Blitzschutzhalterung	ST

Für das Mitdecken von Blitzschutzhalterungsstützen, einschließlich notwendigem Zubehör.

22.E6 40

Aufzahlung (Az) auf die Position Faserzement-Dachplattendeckung (DP) für Doppeldeckungen. Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-DP Sturmhaken verz.	m2

Für zusätzliche Sicherung jeder Dachplatte mit feuerverzinktem Sturmhaken,

z.B. ETERNIT-SCHWEIZERHAKEN VERZINKT oder GLeichwertiges.

22.E6 43

Aufzahlung (Az) auf die Position Faserzement-Dachplattendeckung (DP).

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-DP Sturmklammer Kupfer	m2

Für zusätzliche Sicherung jeder Dachplatte mit Kupfer-Sturmklammern,

z.B. ETERNIT-STURMKLAMMER oder Gleichwertiges.

22.E6 45

Aufzahlung (Az) auf die Position Deckung mit Faserzement-Dachplatten (DP), farbig mit pigmentierter Streuschicht beschichtet für die Ausbildung von Firsten, Halbfirsten, Graten, Ichsen auf vorhandenen First-, Grat-, beziehungsweise Ichsenbrettern oder Latten.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-DP Firstkappen 40/15	m

Für Firstkappen 40/15 cm, mit verzinkten Firstklammern,

z.B. ETERNIT-FIRSTKAPPE 40/15 und ETERNIT-FIRSTKLAMMER oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-DP First-Anfänger 40/15	ST

Für First-Anfänger 40/15 cm,

z.B. ETERNIT-FIRST-ANFÄNGER 40/15 oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-DP First-Ender 40/15	ST

Für First-Ender 40/15 cm,

z.B. ETERNIT-FIRST-ENDER 40/15 oder Gleichwertiges.

DZ	Az FZ-DP Gratverteilerstein	ST

Passend für Firstkappen 40/15 cm,

z.B. ETERNIT-GRATVERTEILERSTEIN oder Gleichwertiges.

EZ	Az FZ-DP Kst-Entlüftband 2-s.	m

Für beidseitig verlegte Kunststoff-Entlüftungsbänder bei abgehobenem First und Grat, Entlüftungsquerschnitt ca. 200 cm2/lfm und Dachseite,

z.B. ETERNIT-KUNSTSTOFF-ENTLÜFTUNGSBAND oder Gleichwertiges.

FZ	Az FZ-DP Kst-Entlüftband 1-s.	m

Für einseitig verlegte Kunststoff-Entlüftungsbänder bei abgehobenem First und Grat, Entlüftungsquerschnitt ca. 200 cm2/lfm,

z.B. ETERNIT-KUNSTSTOFF-ENTLÜFTUNGSBAND oder Gleichwertiges.

GZ	Az FZ-DP Rollg.20/30+Firstkappe	m

Für beidseitiges Rollgebinde aus Saumsteinen 30/20 cm und Firstkappen 40/15 cm, mit verzinkten Firstklammern,

z.B. ETERNIT-Saumsteine 30/20, ETERNIT-Firstkappen 40/15 und ETERNIT-FIRSTKLAMMERN oder Gleichwertiges.

HZ	Az FZ-DP Rollg.30/20 m.Bleinocken	m

Für beidseitiges Rollgebinde aus Saumsteinen 30/20 cm, mit eingelegten Bleiblechnocken 250/100/0,5,

z.B. ETERNIT-Saumsteine 30/20 und ETERNIT-Bleiblechnocken 250/100/0,5 oder Gleichwertiges.

IZ	Az FZ-DP Bleinocken b.Graten	m

Für Bleiblechnocken 250/100/0,5 bei Graten,

z.B. ETERNIT-Bleiblechnocken 250/100/0,5 oder Gleichwertiges.

JZ	Az FZ-DP Alu Blech bei Ichse	m

Für beschichtete Alu-Blechnocken 250/200/0,7 bei Ichsen.

z.B. ETERNIT-Bleiblechnocken 250/200/0,7 oder Gleichwertiges.

KZ	Az FZ-DP Faltpl.60/30 First/Grat	m

Für Faltplatten 60/30 cm bei First und Grat,

z.B. ETERNIT-Faltplatte 60/30 oder Gleichwertiges.

LZ	Az FZ-DP Saumst.30/20+40/20	m

Für zweiseitiges Rollgebinde mit Saumsteinen 30/20 und 40/20 cm (wetterseitiger Überstand),

z.B. ETERNIT-Saumstein 30/20 und 40/20 oder Gleichwertiges.

MZ	Az FZ-DP Saumst.30/20 Halbfirst	m

Für einseitiges Rollgebinde mit Saumsteinen 30/20 cm, am Halbfirst,

z.B. ETERNIT-Saumstein 30/20 oder Gleichwertiges.

NZ	Az FZ-DP Saumst.40/20 Halbfirst	m

Für einseitiges Rollgebinde mit Saumsteinen 40/20 cm, am Halbfirst,

z.B. ETERNIT-Saumstein 40/20 oder Gleichwertiges.

22.E7 Z Deckung m.Faserzement-Wellplatten (ETERNIT)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien, Zubehör:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten und dessen Zubehör verwendet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Abrechnung der Dachfläche ohne Zuschläge:

In den Positionen der Dachdeckungen wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Anstelle der Zuschläge gemäß ÖNORM B2219 (z.B. für Firste, Grate, Traufen) werden eigene Aufzahlungspositionen für Erschwernisse verwendet. Öffnungen unter 4 m2 Einzelfläche werden hohl für voll abgerechnet, dafür entfallen die Zuschläge für deren Beideckung.

In den Einheitspreisen sind alle Befestigungen einkalkuliert.

Kommentar:

Leistungsgruppe:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden ständigen Vertragsbestimmungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ETERNIT-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen ständigen Vertragsbestimmungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese ständigen Vertragsbestimmungen mit auszuschreiben.

22.E7 01

Faserzement-Wellplattendeckung mit Sicherheitsbändern, Dicke 6,3 mm, Profil 6 laut Verlegeplan, in den Längen von 1250, 1500, 1800, 2100 und 2500 mm, mit 4 Prägeecken oder mit vorkonfektioniertem Eckenschnitt für Linksdeckung, vollflächige Vorder- und Rückseitenbeschichtung, rutschfeste Oberfläche.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wellplatte P6 auf Holzpfette	m2

Auf vorhandene Holzpfetten,

z.B. mit ETERNIT-Welle oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Wellplatte P6 a.Stahl-Bet-pf.	m2

Auf vorhandene Stahl- oder Stahlbetonpfetten,

z.B. mit ETERNIT-Welle oder Gleichwertigem.

22.E7 03

Faserzement-Kurzwellplattendeckung, Dicke 6,3 mm, Profil 6, vollflächige Vorder- und Rückseitenbeschichtung, rutschfeste Oberfläche.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Kurzwellpl.P6 a.Holzpfette	m2

Mit Kurzwellplatten, Längen 625 mm beziehungsweise 830 mm, auf vorhandene Holzpfetten,

z.B. mit ETERNIT RUSTICA oder Gleichwertigem.

22.E7 07

Faserzement-Wellplattendeckung mit Sicherheitsbändern, Dicke 6,3 mm, Profil 9 laut Verlegeplan, in den Längen von 1250 und 2500 mm, vollkantig, vollflächige Vorder- und Rückseitenbeschichtung, rutschfeste Oberfläche.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wellplatte P9 auf Holzpfette	m2

Auf vorhandene Holzpfetten,

z.B. mit ETERNIT-Welle oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Wellplatte P9 a.Stahl-Bet.pf.	m2

Auf vorhandene Stahl- oder Stahlbetonpfetten,

z.B. mit ETERNIT-Welle oder Gleichwertigem.

22.E7 10

Lichtwellplatten P6 in den Längen 1250, 1500, 1800, 2100, 2500 cm nach Wahl des Auftraggebers, aus glasfaserverstärktem Polyester auf Holz- beziehungsweise Stahlpfette verlegt.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Lichtwellplatten	m2

Z.B. ETERNIT ETERPLAST-LICHTWELLPLATTEN oder Gleichwertiges.

22.E7 13

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung P6, P9, für das Beidecken.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.Beid.First Traufe Saum	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Firsten, Traufen und Ortssäumen oder anderen Einsäumungen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

BZ	Az FZ-Wellpl.Beid.Ichse Grate+schr.	m

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr.).

22.E7 15

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung P6/P9 für Abdichtung der Übergriffe.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.P6/P9 Höhenübergr.dicht	m2

Für Höhenübergriffdichtung mit Dichtungsband 15 x 15 mm, vorkomprimiert, bituminös,

z.B. ETERNIT-DICHTUNGSBAND 15 x 15 mm oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wellpl.Höhe+Seitendicht	m2

Für Höhen- und Seitenübergriffdichtung mit Dichtungsband 15 x 15 mm, vorkomprimiert, bituminös,

z.B. ETERNIT-DICHTUNGSBAND 15 x 15 mm oder Gleichwertiges.

22.E7 18

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung P6, P9, aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.Dachneig.ü.45-60Gr.	m2

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.

BZ	Az FZ-Wellplatten Sonderfarbe	m2

Für eine Sonderfarbe: _ _ _

CZ	Az FZ-Wellpl.Ausschneid.b.0,1	ST

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung bis 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei Vordeckung.

DZ	Az FZ-Wellpl.Ausschneid.üb.0,1	m

Für das Ausschneiden der Vordeckung und Schalung über 0,1 m2, einschließlich Wasserabweisung bei Vordeckung. Abgerechnet die Länge des Ausschnittes.

EZ	Az FZ-Wellpl.Beidecken Stützen	ST

Für das Beidecken von vorhandenen Stützen aller Art.

22.E7 20

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung für Formsteine P6.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.Giebelabschlussst.	m

Für Giebelabschlusssteine beim Ortsaum,

z.B. ETERNIT-Giebelabschlussstein oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wellpl.Traufenst.80/250	m

Für Traufensteine 80/250, an der Traufe,

z.B. ETERNIT-Traufenstein 80/250 oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-Wellpl.Unterleg.1000/250	m

Für Unterleger 1000/250, bei der Traufe,

z.B. ETERNIT-Unterleger 1000/250 oder Gleichwertiges.

DZ	Az FZ-Wellpl.Zargenstreif.200	m

Für Ausbildung mit Zargenstreifen 200 mm,

z.B. ETERNIT-Zargenstreifen 200 mm oder Gleichwertiges.

EZ	FZ-Wellplatten P6 Übergangsstein	m

Universal-Übergangssteine,

z.B. ETERNIT-UNIVERSAL-Übergangsstein (li/re) oder Gleichwertiges.

22.E7 23

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung für Formsteine P9.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.Traufenst.60/200	m

Für Traufensteine 60/200, an der Traufe,

z.B. ETERNIT-Traufenstein 60/200 (li/re) oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wellpl.Unterleg.1038/250	m

Für Unterleger 1038/250, bei der Traufe,

z.B. ETERNIT-Unterleger 1038/250 oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wellplatten P9 Übergangsstein	m

Universal-Übergangssteine,

z.B. ETERNIT-UNIVERSAL-Übergangsstein (li/re) oder Gleichwertiges.

22.E7 25

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung P6 aller Art für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.Entlüf-Grundpl.	ST

Für eine Entlüftungs-Grundplatte,

z.B. ETERNIT-Kunststoff-Entlüftungs-Grundplatte oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wellpl.Vogelschutzgitter	m

Für Vogelschutzgitter aus Metall, beschichtet,

z.B. ETERNIT-Vogelschutzgitter oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-Wellpl.P6 Ausstiegfenster	ST

Für ein Ausstiegfenster beschichtet, einschließlich Stegglas,

z.B. ETERNIT-Ausstiegfenster oder Gleichwertiges.

22.E7 28

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung P9 aller Art für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.Entlüft-Grundpl.	ST

Für eine Entlüftungs-Grundplatte,

z.B. ETERNIT-Kunststoff-Entlüftungs-Grundplatte oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wellpl.P9 Ausstiegfenster	ST

Für ein Ausstiegfenster beschichtet, einschließlich Stegglas,

z.B. ETERNIT-Ausstiegfenster oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-Wellpl.Belüftungskamm	m

Für das Einlegen von Belüftungskamm-Elementen als Vogelschutz,

z.B. ETERNIT-Belüftungskamm oder Gleichwertiges.

22.E7 30

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung P6/P9 aller Art für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.Antennenaufsatz	ST

Für einen Antennenaufsatz,

z.B. ETERNIT-Antennenaufsatz oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wellpl.Entlüftungsaufs.	ST

Für ein Norm-Entüftungsrohr einschließlich der schlagregensicheren Haube und eines flexiblen Anschlussschlauchs mit Reduktion 100/70, passend zur Durchgangspfanne,

z.B. ETERNIT-Normentlüftungsrohr einschließlich ETERNIT-Haube und ETERNIT-Anschlussschlauch oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-Wellpl.Aufhängehaken	ST

Für einen Aufhängehaken,

z.B. ETERNIT-Aufhängehaken oder Gleichwertiges.

DZ	Az FZ-Wellpl.Schneehalter	ST

Für einen Kunststoff-Schneehalter einschließlich Befestigung,

z.B. ETERNIT-Kunststoff-Schneehalter oder Gleichwertiges.

EZ	Az FZ-Wellpl.Winkelschneerech.	m

Für Winkelschneerechen,

z.B. SYSTEM "Steinbock" oder Gleichwertiges.

FZ	Az FZ-Wellpl.Schneerech+Halter	m

Für Schneerechen mit Schneerechenhalter, 20 cm hoch, an der Wellplattenbefestigung verankert, einschließlich aller Befestigungsmittel.

GZ	Az FZ-Wellpl.Schneerech+Haken	m

Für Schneerechen, 20 cm hoch, mit Schneerechenhaken, an der Unterkonstruktion verankert und eingefasst.

HZ	Az FZ-Wellplatte Laufrost	m

Für feuerverzinkten Laufrost mit Stützen einschließlich aller Befestigungsmittel und Abdichtungen.

22.E7 33

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wellplattendeckung P6, P9, aller Art für Zubehör.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ Wellpl.Dichtkeil 60mm	m

Für das Abdichten der inneren Dachränder, wie Blechanschlüsse, mit Dichtkeilen 60 mm,

z.B. ETERNIT-Universal-Dichtungskeil oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wellpl.Dachflächenfenst.	ST

Für ein Dachflächenfenster, einschließlich notwendigem Zubehör und Eindeckrahmen,

aus: _ _ _ ,

Größe: _ _ _ .

CZ	Az FZ-Wellpl.Blitzschutzhalter	ST

Für das Mitdecken von Blitzschutzhalterungsstützen, einschließlich notwendigem Zubehör.

22.E7 35

First- oder Halbfirst-Eindeckung passend zu Faserzement-Wellplattendeckung P6.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wellpl.P6 Alu-Well Lüfter	ST

Well-Lüfter, mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 120 cm2 je Dachseite, einschließlich allen Befestigungsmitteln und Dichtungen,

z.B. ETERNIT-Alu-Well Lüfter P6/400 oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wellpl.Lüfterkapp.2x30cm2	ST

Lüfterkappe, mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 30 cm2 je Dachseite, einschließlich allen Befestigungsmitteln und Dichtungen,

z.B. ETERNIT-Universal-Lüfterkappe oder Gleichwertiges.

22.E7 38

First- oder Halbfirst-Eindeckung passend zu Faserzement-Wellplattendeckung P6/P9.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wellplatten-FK einteilig	m

Firstkappen (FK),

z.B. ETERNIT-Firstkappe und ETERNIT-Firststreifen oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wellplatten-FK abgeh.2x250cm2	m

Firstkappen (FK) abgehoben, mit beidseitig Firstdichtungsband, System "Maschner" mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 250 cm2 je Dachseite,

z.B. ETERNIT-Firstkappe und ETERNIT-Firstdichtungsband 30/15 oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wellpl-FK abgeh+Gitter 2x250cm2	m

Übergangssteine und Firstkappen (FK) abgehoben, mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 250 cm2 je Dachseite und einem rostfreiem Flugschneegitter, Maschenweite 1,5 mm,

z.B. ETERNIT-Übergangsstein und ETERNIT-Firstkappe, ETERNIT-Firstdistanz-Grundelement einschließlich ETERNIT-Flugschneegitter oder Gleichwertiges.

DZ	FZ-Wellpl-FK abgeh+Gitter2x350cm2	m

Für Übergangssteine und Firstkappen (FK) abgehoben, mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 350 cm2 je Dachseite und einem rostfreien Flugschneegitter, Maschenweite 1,5 mm,

z.B. ETERNIT-Übergangsstein und ETERNIT-Firstkappe, ETERNIT-Firstdistanz-Grund- und Steckelement einschließlich ETERNIT-Flugschneegitter oder Gleichwertiges.

EZ	FZ-Wellpl.Entlüftungs-FS 2x400cm2	m

Entlüftungs-Firststein (FS) mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 400 cm2 je Dachseite, unterlegt mit Flacheisenbügeln, einschließlich Nirosta Flugschneegitter, Maschenweite 1,5 mm und der Übergangssteine,

z.B. ETERNIT-Entlüftungs-Firststein einschließlich Flacheisenbügel, ETERNIT-Übergangsstein und ETERNIT-Flugschneegitter oder Gleichwertiges.

FZ	Fz-Wellpl.Niro.Flugschneegitt.	m

Nirosta Flugschneegitter, Maschenweite 1,5 mm,

z.B. ETERNIT-Flugschneegitter oder Gleichwertiges.

GZ	FZ-Wellpl.First+Gratst.2x300cm2	m

Gratsteine mit Firstklammern verzinkt und Übergangssteine, mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 300 cm2 je Dachseite, einschließlich Nirosta Flugschneegitter, Maschenweite 1,5 mm,

z.B. ETERNIT-Gratstein einschließlich ETERNIT-Übergangsstein und ETERNIT-Flugschneegitter oder Gleichwertiges.

HZ	FZ-Wellpl.Faltplatten 2x200cm2	m

Faltplatten und Kunststoff-Firstentlüftungsbänder auf Holzunterkonstruktion, einschließlich Firstdichtungsbänder, mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 200 cm2 je Dachseite,

z.B. ETERNIT-Faltplatte und ETERNIT-Kunststoff-Firstentlüftungsband, einschließlich ETERNIT-Firstdichtungsband oder Gleichwertiges.

IZ	FZ-Wellpl.Shedfirstkappe 75Grad	m

Shedfirstkappen, 75 Grad,

z.B. ETERNIT-Shedfirstkappe 75 Grad oder Gleichwertiges.

JZ	FZ-Wellplatten Firstentlüftung	m

Durchgehende Firstentlüftung aller Art,

Ausführung: _ _ _

22.E7 40

First-, Halbfirst oder Grateindeckungen passend zu der Faserzement-Wellplattendeckung P9.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wellplatten First u.Gratstein	m

First- und Gratsteine mit Firstklammern verzinkt und Alu-, First-, und Gratrolle unterlegt, Breite 310 mm, Entlüftungsquerschnitt ca. 95 cm2 je Dachseite und Laufmeter,

z.B. ETERNIT-First- und Gratsteine und ETERNIT-Alu-, First und Gratrolle, einschließlich ETERNIT-Firstklammer verzinkt oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wellplatten First m.Übergangsst.	m

Übergangssteine und First- und Gratsteine abgehoben, mit Firstgitter aus Alu unterlegt, Breite 230 mm, Entlüftungsquerschnitt je nach Dachneigung,

z.B. ETERNIT-Übergangssteine und ETERNIT-First- und Gratsteine, einschließlich ETERNIT-Firstgitter oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wellplatten Shedfirstkappe 75Grad	m

Shedfirstkappen, 75 Grad,

z.B. ETERNIT-Shedfirstkappe 75 Grad oder Gleichwertiges.

22.E7 43

Grateindeckungen passend zu der Faserzement-Wellplattendeckung P6.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wellplatten Gratstein	m

Gratsteine der Wellung angepasst, einschließlich Firstdichtungsbänder,

z.B. ETERNIT-Gratstein und ETERNIT-Firstdichtungsband oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wellpl.Gratstein+Gratrolle	m

Gratsteine abgehoben, einschließlich Gratrolle (Lüftungsquerschnitt 95 cm2),

z.B. ETERNIT-GRATSTEIN und ETERNIT-GRATROLLE 390 mm oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wellpl.Gratstein+Bleiblecheinlage	m

Gratsteine der Wellung angepasst, einschließlich Bleiblecheinlage,

z.B. ETERNIT-Gratstein und Bleiblecheinlage oder Gleichwertiges.

22.E7 45

Aufzahlung (Az) auf die Position Grateindeckungen passend zu der Faserzement-Wellplattendeckung P6.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl-Gratanfangstein	ST

Für einen Anfangstein einschließlich Firstdichtungsbänder,

z.B. ETERNIT-Gratanfangstein und ETERNIT-Firstdichtungsband oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Well-Gratanfangsst+Bleibl.	ST

Für einen Anfangstein einschließlich Bleiblecheinlage,

z.B. ETERNIT GRATANFANGSSTEIN und Bleiblecheinlage oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-Well-Gratanfangsst+Gratr.	ST

Für einen Anfangsstein einschließlich Gratrolle (Lüftungsquerschnitt 50 cm2),

z.B. ETERNIT-GRATANFANGSTEIN und ETERNIT-GRATROLLE 390 mmm oder Gleichwertiges.

DZ	Az FZ-Well-Anfallspunkt	ST

Für das zusammenschneiden der Gratsteine und der Firstausbildung, unterlegt mit Bleiblech.

22.E7 48

Aufzahlung (Az) auf die Positionen First- oder Grateindeckungen passend zu der Faserzement-Wellplattendeckung P9.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wellpl.P9 Gratanfangstein	ST

Für einen Anfangstein,

z.B. ETERNIT-Gratanfangstein oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wellpl.P9 First-Grat Verteiler	ST

Für einen Verteilerstein,

z.B. ETERNIT-First-Gratverteilerstein oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-Wellpl.P9 Firstanfangscheibe	ST

Für eine Firstanfangscheibe aus Faserzement, der Dachfarbe entsprechend beschichtet,

z.B. ETERNIT-Firstanfangscheibe oder Gleichwertiges.

DZ	Az FZ-Wellpl.P9Firstendscheibe	ST

Für eine Firstendscheibe aus Faserzement, der Dachfarbe entsprechend beschichtet,

z.B. ETERNIT-Firstendscheibe oder Gleichwertiges.

22.E8 Z Wandeindeckung u. Wandverkleidung (ETERNIT)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Technische Richtlinien:

Für die Ausführung der Wandeindeckungen und Fassadentafelverkleidungen einschließlich der Konstruktionsdetails, soweit nicht anders angegeben, werden die zum Zeitpunkt der Angebotslegung gültigen ÖNORMEN und die Verarbeitungsrichtlinien des Faserzement-Wandschindel- und Fassadentafelerzeugers (z.B. Befestigungsabstände, das Setzen der Befestigungsmittel, die Verankerung am Untergrund) eingehalten. Die Verwendung von systemgerechten Zubehörartikeln und Befestigungsmitteln ist verbindlich.

Oberflächen von Platten und Tafeln:

In der Folge werden im Positionsstichwort die Abkürzungen T für Tectura (farbig deckend beschichtet), N für Natura (farbig lasierend beschichtet), B für Baueternit (unbehandelte Zementmatrix-Oberfläche) und E für EterNIGHT (schwarz durchgefärbte Zementmatrix und lasierend farblos beschichtet).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Ausmaß und Abrechnung:

In den Positionen der Wandeindeckungen und Wandverkleidungen wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Anstelle der Zuschläge gemäß ÖNORM (z.B. für Sockel, Randabschlüsse, Ecken, Gesimse oder Giebelabschlüsse) werden eigene Aufzahlungspositionen verwendet abgegolten. Ansonsten gilt die ÖNORM B 2219 Dachdeckerarbeiten und die EN-NORMEN 492 und 493.

Fassadengerüste:

Bei Wänden die eine Gesamthöhe von 3,2 m nicht überschreiten, sind Gerüstungen (z.B. Böckelgerüst) im Einheitspreis einkalkuliert.

Bei Gesamthöhen über 3,2 m sind Gerüstungen vom Auftraggeber beizustellen oder werden gesondert vergütet, wobei die gesamte eingerüstete Fläche abgerechnet wird.

Fassadengestaltung:

Die Fassadengestaltung, wie Farbgebung, Gliederung und Details, wird nach den Fassadenplänen durchgeführt.

Kommentar:

Hinterlüftungsquerschnitte:

Hinterlüftungsquerschnitte gemäß ÖNORM B 2219 sind bei der Wahl der Unterkonstruktion und der Wärmedämmung zu beachten.

Allgemeine Bestimmungen:

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 Allgemeine Bestimmungen, Unterleistungsgruppe Vertragsunterlagen, mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe Besondere Bestimmungen für den Einzelfall die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ETERNIT-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

22.E8 01

Faserzement-Wandplatten, farbig deckend beschichtet (T) oder farbig lasierend beschichtet (N), als Einfachdeckung auf vorhandene Lattung genagelt.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Quaderdeckung 15x60 T/N	m2

Faserzement-Quaderdeckung 15 x 60 cm, 4 mm dick, befestigt mit feuerverzinkten Schiefernägeln, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Unterlegsblech hinterlegt,

z.B. mit ETERNIT-QUADERDECKUNG 15 x 60 cm TECTURA SELECT LINE oder NATURA LINE oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Quaderdeckung 30x60 T/N	m2

Faserzement-Quaderdeckung 30 x 60 cm, 4 mm dick, befestigt mit feuerverzinkten Schiefernägeln und farbig beschichteten säurefesten Stahlkammnägeln, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Unterlegsblech hinterlegt,

z.B. mit ETERNIT-QUADERDECKUNG 30 x 60 cm TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE, befestigt mit COLOR-FASSADENNÄGELN oder Gleichwertigem.

CZ	FZ-Quadratschablone 40x40 T/N	m2

Faserzement-Quadrat-Schablonendeckung, 40 x 40 cm, 5 mm dick, befestigt mit feuerverzinkten Schiefernägeln,

z.B. mit ETERNIT-QUADRATSCHABLONE 40 x 40 cm TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE oder Gleichwertigem.

DZ	FZ-Strukturdeckung 30/30 T/N	m2

Faserzement-Strukturdeckung 30 x 30 cm, 4 cm dick, befestigt mit feuerverzinkten Schiefernägeln,

z.B. mit ETERNIT-STRUKTURDECKUNG 30 x 30 cm TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE oder Gleichwertigem.

22.E8 02

Faserzement-Wandplatten, farbig deckend beschichtet (T) oder farbig lasierend beschichtet (N), als Einfachdeckung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen genietet,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Quaderdeckung 30x60cm T/N Al-Blech	m2

Faserzement-Quaderdeckung 30 x 60, 4 mm dick, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Unterlegsblech hinterlegt,

z.B. mit ETERNIT-QUADERDECKUNG 30 x 60 cm TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE oder Gleichwertigem.

22.E8 04

Faserzement-Wandplatten, farbig deckend beschichtet (T) oder farbig lasiernd beschichtet (N), 4 mm dick, als Doppeldeckung auf vorhandene Lattung mit feuerverzinkten Schiefernägeln genagelt.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Doppeldeck.15/60 geschlitz.T/N	m2

Faserzement-Doppeldeckung 15 x 60 cm,

z.B. mit ETERNIT-DOPPELDECKUNG 15 x 60 cm GESCHLITZT TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE oder Gleichwertigem.

BZ	FZ-Doppeldeckung 30/60 T/N	m2

Faserzement-Doppeldeckung 30 x 60 cm,

z.B. mit ETERNIT-DOPPELDECKUNG 30 x 60 cm TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE oder Gleichwertigem.

CZ	FZ-Waben-Doppeldeck.30/60 T/N	m2

Faserzement-Wabendeckung 30 x 60 cm,

z.B. mit ETERNIT-WABENDECKUNG 30 x 60 cm TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE oder Gleichwertigem.

22.E8 05

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wandplattendeckungen, ohne Unterschied der Deckungsart für Umsäumungen aller Art.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-W.Umsäum.Rollg.15/20 T/N	m

Mit Rollgebinden aus Saumsteinen 20 x 15 cm, farbig deckend beschichtet (T/N), auf vorhandener Unterkonstruktion,

z.B. mit ETERNIT-SAUMSTEINEN TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE 20 x 15 cm oder Gleichwertigem.

BZ	Az FZ-W.Umsäum.Rollg.20x30 T/N	m

Mit Rollgebinden aus Saumsteinen 30 x 20 cm, farbig deckend beschichtet (T/N), auf vorhandener Unterkonstruktion,

z.B. mit ETERNIT-SAUMSTEINEN TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE 20 x 30 cm oder Gleichwertigem.

22.E8 07

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandeindeckungen, anstelle von Zuschlägen gemäß ÖNORM.

AZ	Az Wandd.FZ-Platt.Abschluss	m

Mit Faserzement-Wandplatten aller Art, für das einseitige Beidecken von Sockeln, Rundabschlüssen, Außen- und Innenecken, Gesimsen oder Giebelabschlüssen (anstelle Zuschlag 0,5 m2 je Meter).

22.E8 08

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Wandplattendeckung, ohne Unterschied der Deckungsart.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wandd.Eckpr.außen	m

Für kunststoffbeschichtete Alu-Eckprofile, 1500/40 - 0,6 mm, als Verkleidung von Außenecken,

z.B. ETERNIT ALU-ECKPROFIL 1500/40-0,6 mm, oder Gleichwertiges.

BZ	Az FZ-Wandd.Eckprofile	m

Für kunststoffbeschichtete Metallprofile als Verkleidung von Außen- oder Innenecken.

CZ	Az FZ-Wandd.Gliederung	m

Für kunststoffbeschichtete Metallprofile als Gliederung in der Fläche.

DZ	Az FZ-Wandd.Lüftungsbl.verz.	m

Für verzinkt beschichtete Lüftungsbleche im Zu- und Abluftbereich, 85/30/3000 mm,

z.B. ETERNIT FASSADENLÜFTUNGSBLECH 85/30/3000 mm, verzinkt beschichtet oder Gleichwertiges.

EZ	Az FZ-Wandd.Lüftungsbl.kst-besch.	m

Für kunststoffbeschichtete Lüftungsbleche im Zu- und Abluftbereich.

FZ	Az FZ-Wandd.Sonderfarbe	m2

Für ein Sonderfarbe: _ _ _ Betrifft: _ _ _

GZ	Az FZ-Wandd.Dehnfuge	m

Für die Ausbildung von Dehnfugen mit kunststoffbeschichteten Metallprofilen.

HZ	Az FZ-Wandd.Putzanschlussbl.	m

Für die Ausbildung von Übergängen von Verkleidungsflächen zu verputzten Wandflächen mit kunststoffbeschichteten Blechprofilen.

IZ	Az FZ-Wandd.Anschluss Glas	m

Für kunststoffbeschichtetes Aluminiumblech, als Anschluss zu Glasfassaden, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

22.E8 10

Faserzement-Fassadentafeln, farbig deckend beschichtet (T), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion mit farbig beschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen geschraubt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mit farbbeschichteten Alu-Blechprofilen und senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.6/1500x594T steh.Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm (T), stehend verlegt (steh.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.6/3000x594T steh.Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm (T), stehend verlegt (steh.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wandv.6/1500x594T lieg.Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm, liegend verlegt (lieg.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

DZ	FZ-Wandv.6/3000x594T lieg.Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgrößen 3000 x 594 mm, liegend verlegt (lieg.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

EZ	FZ-Wandv.6/2500x1200 T Holz.	m2

6 mm dick, Tafelzuschnittgrößen bis 2500 x 1200 mm,

z.B. ETERNIT-KAMINKOPFTAFELN TECTURA 6 mm oder Gleichwertiges.

FZ	FZ-Wandv.8/3000x1200 T Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE 8 mm oder Gleichwertiges.

22.E8 11

Faserzement-Fassadentafeln farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion mit farbig beschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen geschraubt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mit farbbeschichteten Alu-Blechprofilen und senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.6/1500x594N steh.Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm (N), stehend verlegt (steh),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.6/3000x594N steh.Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm (N), stehend verlegt (steh),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wandv.6/1500x594 N lieg.Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm, liegend verlegt,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

DZ	FZ-Wandv.6/3000x594 N lieg.Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm, liegend verlegt,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

EZ	FZ-Wandv.8/3000x1200 N Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittgrößen bis 3000 x 1200 mm, aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm geschnitten,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE 8 mm oder Gleichwertiges.

22.E8 12

Faserzement-Fassadentafeln, schwarz durchgefärbteZementmatrix und lasierend farblos beschichtet (E), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion mit farbig beschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen geschraubt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mit farbbeschichteten Alu-Blechprofilen und senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.8/3000x1200 E Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

22.E8 14

Faserzement-Fassadentafeln, farbig deckend beschichtet (T), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) mit farbig beschichteten Alu-Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mit farbbeschichteten Alu-Blechprofilen und senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.6/1500x594 T steh+Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm, stehend verlegt (steh.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.6/3000x594 T steh+Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm (T), stehend verlegt (steh.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wandv.6/1500x594 T lieg+Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm, liegend verlegt (lieg),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

DZ	FZ-Wandv.6/3000x594 T lieg+Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm, liegend verlegt (lieg),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

EZ	FZ-Kaminverkl.6/2500x1200 T+Al	m2

Als Kaminverkleidung, 6 mm dick, Tafelzuschnittgrößen bis 2500 x 1200 mm, aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm und 2530 x 1230 mm geschnitten,

z.B. ETERNIT-KAMINKOPFTAFELN TECTURA SELECT-LINE 6 mm oder Gleichwertiges.

FZ	FZ-Wandv.8/3000x1200 T+Al	m2

8 mm dick, in Tafelzuschnittgröße bis 3000 x 1200 mm, aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm geschnitten,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE 8 mm oder Gleichwertiges.

22.E8 15

Faserzement Fassadentafelverkleidung farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) mit farbig beschichteten Alu-Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mit farbbeschichteten Alu-Blechprofilen und senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.6/1500x594 N steh.Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm (N), stehend verlegt (steh.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.6/3000x594 N steh.Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm (N), stehend verlegt (steh.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wandv.6/1500x594 N lieg.Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm (N), liegend verlegt (lieg.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

DZ	FZ-Wandv.6/3000x594 N lieg.Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm (N), liegend verlegt (lieg.),

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

EZ	FZ-Wandv.8/3000x1200 N Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittgrößen 3000 x 1200 mm, aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm geschnitten,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE 8 mm oder Gleichwertiges.

22.E8 17

Faserzement-Fassadentafel, schwarz durchgefärbte Zementmatrix und lasierend farblos beschichtet (E), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) mit farbbeschichteten Alu-Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen genietet,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mit farbbeschichteten Alu-Blechprofilen und senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ Wandv.8/3000x1200 E Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

22.E8 18

Aufzahlung (Az) auf die Position Faserzement-Fassadentafel, als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion geklebt, einschließlich notwendigen Vorbereitungsarbeiten, ohne Unterschied der Unterkonstruktion und der Plattendicke.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ Wandv.geklebt	m2

Fassadentafeln geklebt befestigt,

z.B. nach KLEBESYSTEM der Firma SIKA oder Gleichwertiges.

BZ	AZ FZ Wandv.geklebt mech.gesichert	m2

Für die zusätzliche mechanische Sicherung der geklebten Fassadentafeln, den jeweiligen Bauordnungen entsprechend.

22.E8 20

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung farbig deckend beschichtet (T), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion unsichtbar mit farbbeschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 60 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/Mod.Stulp.T Holz.	m2

8 mm dick, Tafelgröße 1494 x 300 mm oder 2494 x 300 mm,

z.B. ETERNIT-MODULARE STULPDECKUNG TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x300 T Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wandv.überl.10/3000x300 T Holz.	m2

10 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

DZ	FZ-Wandv.überl.15/3000x300 T Holz.	m2

15 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.                 Pos. C+D löschen

22.E8 21

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung, farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion unsichtbar mit farbbeschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 60 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/Mod.StulpN Holz.	m2

8 mm dick, Tafelgröße 1494 x 300 mm oder 2494 x 300 mm,

z.B. ETERNIT-MODULARE STULPDECKUNG NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x300 N Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Wandv.überl.10/3000x300N Holz.	m2

10 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

DZ	FZ-Wandv.überl.15/3000x300N Holz.	m2

15 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.        Pos. C+D löschen

22.E8 22

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung, schwarz durchgefärbte Zementmatrix und lasierend farblos beschichtet (E), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion unsichtbar mit farbbeschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 60 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

AZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x300 E Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

22.E8 24

Faserzement-Fassadentafel als Stulpdeckung, farbig deckend beschichtet (T), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion sichtbar mit farbbeschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen, mindestens 35 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x400 T Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 400 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x600 T Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 600 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 25

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung, farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion sichtbar mit farbbeschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen, mindestens 35 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt. Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x400 N Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 400 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm, 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x600 N Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 600 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 27

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung, schwarz durchgefärbte Zementmatrix und lasierend farblos beschichtet (E), als hinterlüfetete Verkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion sichtbar mit farbbeschichteten Edelstahlschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen, mindestens 35 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x400 B Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 400 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x600 B Holz.	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 600 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

22.E8 28

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung, farbig deckend beschichtet (T), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) unsichtbar mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 60 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/Mod.Stulp.T Al	m2

8 mm dick, Tafelgröße 1494 x 300 mm oder 2494 x 300 mm,

z.B. ETERNIT-MODULARE STULPDECKUNG TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x300 T Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 30

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung, farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) unsichtbar mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 60 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/Mod.Stulp.N Al	m2

8 mm dick, Tafelgröße 1494 x 300 mm oder 2494 x 300 mm,

z.B. ETERNIT-MODULARE STULPDECKUNG NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x300 N Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 31

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung, schwarz durchgefärbte Zementmatrix und lasierend farblos beschichtet (E), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) unsichtbar mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 60 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x300 E Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 300 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

22.E8 32

Faserzement-Fassadentafel als Stulpdeckung, farbig deckend (T), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) sichtbar mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 35 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x400 T Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 400 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x600 T Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 600 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 34

Faserzement-Fassadentafel als Stulpdeckung, farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) sichtbar mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 35 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x400 N Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 400 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x600 N Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 600 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 35

Faserzement-Fassadentafeln als Stulpdeckung, schwarz durchgefärbte Zementmatrix und lasierend farblos beschichtet (E), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) sichtbar mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, waagrechte Fugen mindestens 35 mm überlappt, senkrechte Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x400 E Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 400 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wandv.überl.8/3000x600 E Al	m2

8 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 600 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

22.E8 37

Faserzement-Fassadentafeln, farbig deckend beschichtet (T), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandenem Leichtmetall-Unterkonstruktion verdeckt mit rückseitig angedübelten Alu-Aufhängelaschen befestigt, waagrechte und senkrechte Fugen offen.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZWandv.verd.bef15/3000x1200 T	m2

15 mm dick, Tafelzuschnittgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE 15 mm oder Gleichwertigem.

22.E8 38

Faserzement-Fassadentafeln farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Verkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion verdeckt mit rückseitig angedübelten Alu-Aufhängelaschen befestigt, waagrechte und senkrechte Fugen offen.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZWandv.verd.bef15/3000x1200 N	m2

15 mm dick, Tafelzuschnittsgrößen 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE 15 mm oder Gleichwertigem.

22.E8 40

Faserzement-Fassadentafeln farbig deckend beschichtet (T), als hinterlüftete Untersichtsverkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion mit farbbeschichteten Edelstahl-Fassadenschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen geschraubt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Untersichv.8/3000x1200 T Holz.	m2

8 mm dick, in Tafelgröße bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm oder 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Untersichtv.6/1500x594 T Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Untersichtv.6/3000x594 T Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 41

Faserzement-Fassadentafeln farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Untersichtverkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion mit farbbeschichteten Edelstahl-Fassadenschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen geschraubt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Untersichtv.8/3000x1200 N Holz.	m2

8 mm dick, in Tafelgröße bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm oder 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Untersichtv.6/1500x594 N Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Untersichtv.6/3000x594 N Holz.	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 42

Faserzement-Fassadentafeln, schwarz durchgefärbte Zementmatrix und lasierend farblos beschichtet (E), als hinterlüftete Untersichtsverkleidung auf vorhandener Holzunterkonstruktion mit farbbeschichteten Edelstahl-Fassadenschrauben und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen geschraubt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENSCHRAUBEN und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Untersichtv.8/3000x1200 E Holz.	m2

8 mm dick, in Tafelgröße bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

22.E8 44

Faserzement-Fassadentafeln farbig deckend beschichtet (T), als hinterlüftete Untersichtsverkleidung auf vorhandener Leichtmetallunterkonstruktion (Al) mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertiges, Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Untersichtv.8/3000x1200 T Al	m2

8 mm dick, in Tafelgröße bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm oder 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Untersichtv.6/1500x594 T Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Untersichtv.6/3000x594 T Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 45

Faserzement-Fassadentafeln farbig lasierend beschichtet (N), als hinterlüftete Untersichtsverkleidung auf vorhandener Leichtmetallunterkonstruktion (Al) mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Untersichtv.8/3000x1200 N Al	m2

8 mm dick, in Tafelgröße bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm oder 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Untersichtv.6/1500x594 N Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 1500 x 594 mm,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Untersichtv.6/3000x594 N Al	m2

6 mm dick, Tafelgröße 3000 x 594 mm,

z.B. ETERNIT-MITTELFORMAT NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 47

Faserzement-Fassadentafeln, schwarz durchgefärbte Zementmatrix und lasierend farblos beschichtet (E), als hinterlüftete Untersichtsverkleidung auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) mit farbbeschichteten Fassadennieten und aufgesetzten EPDM-Zentrierbuchsen befestigt,

z.B. mit ETERNIT COLOR-FASSADENNIETEN K15 und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem, Fugen mit farbbeschichtetem Alu-Dichtband unterlegt.

Fugenteilung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Untersichtv.8/3000x1200 E Al	m2

8 mm dick, in Tafelgröße bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3030 x 1250 mm oder 2530 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFEL EterNIGHT oder Gleichwertiges.

22.E8 48

Als hinterlüftete Sockelverkleidung aus Faserzement-Fassadentafeln, farbig deckend beschichtet (T), auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt,

z.B. ETERNIT-COLOR-FASSADENNIETEN K15 mit aufgesetzter EPDM-ZENTRIERBUCHSE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Sockelverkleidung 8/3000 T	m2

8 mm dick, in Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Sockelverkleidung 10/3000 T	m2

10 mm dick, in Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Sockelverkleidung 15/3000 T	m2

15 mm dick, in Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN TECTURA SELECT-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 50

Als hinterlüftete Sockelverkleidung aus Faserzement-Fassadentafeln, farbig lasierend beschichtet (N), auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt,

z.B. ETERNIT-COLOR-FASSADENNIETEN K15 mit aufgesetzter EPDM-ZENTRIERBUCHSE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Sockelverkleidung 8/3000 N	m2

8 mm dick, in Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Sockelverkleidung 10/3000 N	m2

10 mm dick, in Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 1810 x 1230 mm, 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Sockelverkleidung 15/3000 N	m2

15 mm dick, in Tafelzuschnittsgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 2530 x 1230 mm und 3030 x 1230 mm,

z.B. ETERNIT-GROSSTAFELN NATURA-LINE oder Gleichwertiges.

22.E8 51

Als hinterlüftete Sockelverkleidng aus Faserzement-Fassadentafeln, schwarz durchgefärbte Zementmatrix und farblos lasierend beschichtet (E), auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt,

z.B. ETERNIT-COLOR-FASSADENNIETEN K15 mit aufgesetzter EPDM-ZENTRIERBUCHSE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Sockelverkleidung 8/3000 E	m2

8 mm dick, in Tafelgrößen bis 3000 x 1200 mm, geschnitten aus den Grundformaten 2530 x 1250 mm und 3030 x 1250 mm,

z.B. ETERNIT-FASSADENTAFELN EterNIGHT 8 mm oder Gleichwertiges.

22.E8 52

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Fassadentafeln, als hinterlüftete Verkleidung, ohne Unterschied der Unterkonstruktion.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wandv.Eckwinkelformteil	m

Für Faserzement-Formteile an Außen- und Innenecken oder als Gliederung der Fläche,

z.B. mit ETERNIT ECKWINKEL TECTURA SELECT-LINE oder NATURA-LINE oder Gleichwertigem.

BZ	Az FZ-Wandv.Eckprof.Außen	m

Für kunststoffbeschichtete Alu-Eckprofile als Verkleidung von Außenecken,

z.B. ETERNIT-ALU-ECKPROFIL 1500 x 40 x 40 - 0,6 mm oder Gleichwertiges.

CZ	Az FZ-Wandv.Lüftungsblech verz	m

Für verzinkte und farbbeschichtete Metalllüftungsbleche im Zuluftbereich,

z.B. ETERNIT-FASSADEN-LÜFTUNGSBLECH, verzinkt und beschichtet 85/30/3000 mm oder Gleichwertiges.

DZ	Az FZ-Wandv.Fuge.waagr.L-Prof.	m

Für das Unterlegen der waagrechten Fugen mit einem farbbeschichtetem Nirosta-L-Profil,

z.B. ETERNIT-L-HORIZONTALFUGENBLECH 3000 x 0,5 mm oder Gleichwertiges.

22.E8 54

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Fassadentafeln als hinterlüftete Verkleidung ohne Unterschied der Unterkonstruktion.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Wandd.Eckwinkel	m

Für kunststoffbeschichtete Metallprofile als Verkleidung von Außen- und Innenecken.

BZ	Az FZ-Wandv.Gliederung	m

Für kunststoffbeschichtete Metallprofile als Gliederung in der Fläche.

CZ	Az FZ-Wandv.Dehnfugenprofil	m

Für die Ausbildung von Dehnfugen mit Alu-Blechprofilen.

DZ	Az FZ-Wandv.Lüftungsblech	m

Für kunststoffbeschichtete Lüftungsbleche im Zu- und Abluftbereich.

EZ	Az FZ-Wandv.Sonderfarbe	m2

Für eine Sonderfarbe: _ _ _ Betrifft: _ _ _

FZ	Az FZ-Wandv.Putzanschluss	m

Für kunststoffbeschichtete Aluminiumbleche als Putzanschluss ausgeführt, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

GZ	Az FZ-Wandv.Anschluss Glas	m

Für kunststoffbeschichtetes Aluminiumblech, als Anschluss zu Glasfassaden, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

HZ	Az FZ-Wandv.zus.Befestigen	m2

Für das zusätzliche Befestigen der Fassadentafeln an Gebäudekanten durch eine senkrechte Befestigungsreihe in Tafelmitte.

IZ	Az FZ-Wandv.opt.Gest-mittel.	m2

Für das Beilegen von optischen Gestaltungsmittel im Befestigungspunkt einschließlich dazugehörigem Befestigungsmaterial. Siehe Detail: _ _ _

JZ	Az FZ-Wandv.senkr.Aluprofile	m2

Für Alu-Leichtprofile als Abdeckung der senkrechten Fugen,

z.B. SYSTEM LANDFASSADE.

Detail: _ _ _

KZ	Az FZ-Wandv.Kantenbeschicht.AN	m

Für das Beschichten der Schnittflächen mit geeignetem Beschichtungsmittel.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E8 55

Fenster- und Türleibungen sowie Stürze mit Faserzement-Tafelstreifen, Farbsystem _ _ _ wie Fassadenhauptposition, auf vorhandener Unterkonstruktion befestigt.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Fenst-Türleib.6mm	m

6 mm dick, von _ _ _ bis _ _ _ cm breit,

z.B. Tafelstreifen, geschnitten aus ETERNIT-MITTELFORMAT oder Gleichwertigem.

BZ	Fenst-Türleib.8mm	m

8 mm dick, von _ _ _  bis _ _ _  cm breit,

z.B. Tafelstreifen, geschnitten aus ETERNIT-MITTELFORMAT oder Gleichwertigem.

22.E8 57

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fenster- und Türleibungen und Stürze verkleiden.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Leibung Anschlussprof.	m

Für einen Anschluss zum Fenster- oder zum Türstock mit Alu-Anschlussprofilen und Dichtung,

z.B. mit ETERNIT ALU-FENSTERANSCHLUSSPROFIL oder Gleichwertigem.

BZ	Az FZ-Leibung Dämmung	m

Für eine Wärmedämmung ohne Unterschied der Art und Dicke. Breite der Leibung von _ _ _ bis _ _ _  cm breit.

22.E8 58

Fenster- und Türleibungen sowie Stürze mit Anschlussprofilierung zum Fensterstock, Lüftungsöffnung im Sturzbereich, Blechdicke: _ _ _

AZ	Fensteranschl.farbb.Alu	m

Aus farbbeschichtetem Aluminiumblech für Leibungstiefen von _ _ _ bis _ _ _ cm breit.

22.E8 60

Fenstersohlbänke mit Anschlussprofilierung oder Anschlusselementen zum Fensterstock und zur Leibungsverkleidung mit mindestens 3 cm hohem Tropfnasenumbug, mit Abstand zur Fassade mindestens 3 cm höchstens 5 cm, Mindestneigung 8 Grad. Abgerechnet die Summe der Einzellängen.

Blechdicke: _ _ _

AZ	Sohlbank Alublech farbb.	m

Aus farbbeschichtetem Alublech für Leibungstiefen von _ _ _ bis _ _ _ cm breit.

22.E8 61

Gesimseabdeckungen aus kunststoffbeschichtetem Alu-Blech, einschließlich der erforderlichen Verbindungsteile und Halterungselemente. Blechdicke: _ _ _

AZ	Alu-Gesimseabdeckung	m

Gesimseabdeckungen für Gesimsbreiten von _ _ _ bis _ _ _ cm breit.

22.E8 62

Faserzement Fassaden-Wellplatten, 6,3 mm dick, Profil 9, in den Längen von 1250, und 2500 mm, mit Sicherheitsbändern und vollflächiger Rückseitenbeschichtung, als Wandverkleidung, laut Verlegeplan auf vorhandener Holzunterkonstruktion mit farbbeschichteten Color-Wellfassadenschraube 4,8 x 50/K19 mm kpl.,

z.B. mit ETERNIT COLOR-WELLFASSADENSCHRAUBEN mit Beilagsscheibendichtelementen und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem befestigt.

Verlegung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wellpl.Holz 6,3mm Wandv.stehend	m2

In Plattenlängen 1250 und 2500 mm, stehend montiert,

z.B. ETERNIT-FASSADEN-WELLPLATTE P9 oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wellpl.Holz 6,3mm Wandv.liegend	m2

In Plattenlängen 1250 und 2500 mm, liegend montiert,

z.B. ETERNIT-FASSADEN-WELLPLATTE P9 oder Gleichwertiges.

22.E8 64

Faserzement Wellplatten, 6,3 mm dick, Profil 9, in den Längen 1250 und 2500 mm, mit Sicherheitsbändern und vollflächiger Rückseitenbeschichtung, als Wandverkleidung, laut Verlegeplan auf vorhandener Leichtmetall-Unterkonstruktion (Al) mit farbbeschichteten Color-Wellfassadenniete 4 x 25/K19 mm kpl.,

z.B. mit ETERNIT COLOR-WELLFASSADENNIETE mit Beilagsscheibendichtelementen und aufgesetzten ETERNIT EPDM-ZENTRIERBUCHSEN oder Gleichwertigem befestigt.

Verlegung gemäß Fassadenplan: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Wellpl.Al 6,3mm Wandv.stehend	m2

In Plattenlängen 1250 und 2500 mm, stehend montiert,

z.B. ETERNIT-FASSADEN-WELLPLATTE P9 oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Wellpl.Al 6,3mm Wandv.liegend	m2

In Plattenlängen 1250 und 2500 mm, liegend montiert,

z.B. ETERNIT-FASSADEN-WELLPLATTE P9 oder Gleichwertiges.

22.E8 65

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Fassadenwellplatten als Wandverkleidung, in stehender Ausführung ohne Unterschied der Unterkonstruktion für waagrechte Fuge mit farbbeschichteten Alu-Blechprofilen.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Tropfblech	m

Für das Unterlegen der waagrechten Fugen mit einem farbbeschichteten Alu-Blechprofil lt. beiliegender Skizze/Plan: _ _ _

22.E8 67

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Fassadenwellplatten als Wandverkleidung, in liegender Ausführung ohne Unterschied der Unterkonstruktion für senkrechte Fuge mit farbbeschichteten Alu-Blechprofilen.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Hutprofil	m

Für das Unterlegen der senkrechten Fugen mit einem farbbeschichtetem Alu-Blechprofil laut beiliegender Skizze/Plan: _ _ _

BZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Stehfalzprofil	m

Für das Unterlegen der senkrechten Fugen mit einem farbbeschichtetem Alu-Blechprofil laut beiliegender Skizze/Plan: _ _ _

CZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Sonderprofil	m

Für das Unterlegen der senkrechten Fugen mit einem farbbeschichtetem Alu-Blechprofil laut beiliegender Skizze/Plan: _ _ _

22.E8 68

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzement-Fassadenwellplatten als Wandverkleidung, in liegender oder stehender AUsführung ohne Unterschied der Unterkonstruktion für Blechprofile.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Eckwinkel	m

Für kunststoffbeschichtete Metallprofile als Verkleidung von Aussen- und Innenecken.

BZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Gliederung	m

Für kunststoffbeschichtete Metallprofile als Gliederung in der Fläche.

CZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Dehnfugenprofil	m

Für die Ausbildung von Dehnfugen mit Alu-Blechprofilen.

DZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Lüftungsblech	m

Für kunststoffbeschichtete Lüftungsbleche im Zu- und Abluftbereich.

EZ	Az FZ-Fassadenwellpl.ober.Abschlussprof.	m

Für die Ausbildung eines oberen Verkleidungsabschlusses mit kunststoffbeschichteten Metall-Profilen.

FZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Sonderfarbe	m

Für eine Sonderfarbe: _ _ _

Betrifft: _ _ _

GZ	Az FZ-Fassadenwellpl.Putzanschluss	m

Für kunststoffbeschichtete Aluminiumbleche, als Putzanschluss ausgeführt, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

H 	Az FZ-Fassadenwellpl.Anschluss Glas	m

Für kunststoffbeschichtetes Aluminiumblech, als Anschluss zu Glasfassaden, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

22.E8 70

Mineralwolleplatten als Wärmedämmung in hinterlüfteten Fassaden, in den vorhandenen Lattenrost geklemmt, leichte Ausführung. Brennbarkeitsklasse A, durchgehend hydrophobiert. Abgerechnet wird je Lage.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Fass.Mineralw-pl.leicht 4cm	m2

4 cm dick.

BZ	Fass.Mineralw-pl.leicht 5cm	m2

5 cm dick.

CZ	Fass.Mineralw-pl.leicht 6cm	m2

6 cm dick.

DZ	Fass.Mineralw-pl.leicht 8cm	m2

8 cm dick.

EZ	Fass.Mineralw-pl.leicht 10	m2

10 cm dick.

FZ	Fass.Mineralw-pl.leicht 12	m2

12 cm dick.

22.E8 71

Mineralwolleplatten als Wärmedämmung von hinterlüfteten Faserzement-Fassadenverkleidungen, zwischen vorhandenen Wandwinkelstützen an den Untergrund befestigt. Fassaden-Mineralwolleplatten, leichte Ausführung, Brennbarkeitsklasse A, durchgehend hydrophobiert. Abgerechnet wird je Lage.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Fass.Mineralw-pl.leicht bef.4	m2

4 cm dick.

BZ	Fass.Mineralw-pl.leicht bef.5	m2

5 cm dick.

CZ	Fass.Mineralw-pl.leicht bef.6	m2

6 cm dick.

DZ	Fass.Mineralw-pl.leicht bef.8	m2

8 cm dick.

EZ	Fass.Mineralw-pl.leicht bef.10	m2

10 cm dick.

FZ	Fass.Mineralw-pl.leicht bef.12	m2

12 cm dick.

22.E8 72

Wärmedämmung im Sockelbereich aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaumplatten, Produktart XPS-G, am Untergrund befestigt.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Sockeldämm.extr.Polystyr.3cm	m2

3 cm dick

BZ	Sockeldämm.extr.Polystyr.4cm	m2

4 cm dick

CZ	Sockeldämm.extr.Polystyr.5cm	m2

5 cm dick

DZ	Sockeldämm.extr.Polystyr.6cm	m2

6 cm dick

EZ	Sockeldämm.extr.Polystyr.8cm	m2

8 cm dick

22.E8 74

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wärmedämmung im Sockelbereich.

AZ	Az FZ-Trägerstreifen	m2

Für das Befestigen der Dämmstoffplatten mit einem Faserzement Trägerstreifen am Untergrund als Unterlage für die Sockelverkleidung.

Angebotenes Erzeugnis: ....

22.E8 75

Wandkonterlattung für Traglattungen lichter Abstand bis 60 cm, mit Polyamid-Rahmendübeln und korrosionsgeschützten Stahlschrauben befestigt, ohne Unterschied des Untergrundes, ausgenommen Gasbeton- und Hohlblockmauerwerk.

AZ	Wand-Konterlattung geschr.3x5	m2

Querschnitt 3 x 5 cm.

BZ	Wand-Konterlattung geschr.3x8	m2

Querschnitt 3 x 8 cm.

CZ	Wand-Konterlattung geschr.4x6	m2

Querschnitt 4 x 6 cm.

DZ	Wand-Konterlattung geschr.5x5	m2

Querschnitt 5 x 5 cm.

EZ	Wand-Konterlattung geschr.5x8	m2

Querschnitt 5 x 8 cm.

FZ	Wand-Konterlattung geschr.6x6	m2

Querschnitt 6 x 6 cm.

22.E8 77

Wand-Konterlattung für Traglattungen lichter Abstand bis 60 cm, auf Holzuntergrund geschraubt.

AZ	WandKonterlatt.geschr.Holz.3x5	m2

Querschnitt 3 x 5 cm.

BZ	WandKonterlatt.geschr.Holz.3x8	m2

Querschnitt 3 x 8 cm.

CZ	WandKonterlatt.geschr.Holz.4x6	m2

Querschnitt 4 x 6 cm.

DZ	WandKonterlatt.geschr.Holz.5x5	m2

Querschnitt 5 x 5 cm.

EZ	WandKonterlatt.geschr.Holz.5x8	m2

Querschnitt 5 x 8 cm.

FZ	WandKonterlatt.geschr.Holz.6x6	m2

Querschnitt 6 x 6 cm.

22.E8 78

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konterlattung ohne Unterschied des Untergrundes und des Holzquerschnittes.

AZ	Az Konterl.Erschw.Gasb/Hohlst.	m2

Für die Erschwernis bei einem  Untergrund aus Gasbeton oder Hohlziegeln oder Hohlsteinen.

BZ	Az Konterl.Untergr.gekrümmt	m2

Für die Erschwernis bei gekrümmtem Untergrund und die Verwendung von Dübeln mit Distanzschraubelementen aus Edelstahl zur Abstandsmontage der Wandkonterlatten.

CZ	Az Konterl.Untersicht	m2

Für erschwerte Befestigung über Kopf bei Untersichtsverkleidungen.

DZ	Az Konterl.Untergr.uneben	m2

Für das Aufdoppeln des Lattenrostes bei unebenen Untergründen von mehr als 4 cm.

EZ	Az Konterl.Dehnfuge	m

Für das Ausbilden von Dehnfugen über Bauwerksabschnitten.

FZ	Az Konterl.doppelte Ausführung	m2

Für die doppelte Ausführung der Konterlattung, erste Lage vertikal und zweite Lage horizontal angeordnet.

22.E8 80

Wand-Holztraglattung auf vorhandene Konterlattung oder Metallunterkonstruktion, als Unterlage für Faserzementdeckungen geschraubt.

AZ	Traglatt.2,4/8+15cm Achse 30,2	m2

Senkrechte Traglattung mindestens 2,4 cm dick, abwechselnd 8 und 15 cm breit, Achsabstand 30,2 cm (für ETERNIT-Doppeldeckung 15/60 cm geschlitzt).

BZ	Traglatt.2,4/8cm Achse 30,2	m2

Senkrechte Traglattung mindestens 2,4 cm dick, 8 cm breit, Achsabstand 30,2 cm (für ETERNIT-DOPPELDECKUNG 30/60 cm und ETERNIT-QUADERDECKUNG 15/60 oder 30/60 cm).

CZ	Traglatt.2,4/5cm Achse 25cm	m2

Senkrechte Traglattung mindestens 2,4 cm dick, 5 cm breit, Achsabstand 25 cm (für ETERNIT-STRUKTURDECKUNG 30/30 cm).

DZ	Traglatt.2,4/8cm Achse 21,4cm	m2

Senkrechte Traglattung mindestens 2,4 cm dick, 8 cm breit, Achsabstand 21,4 cm (für ETERNIT-QUADRATSCHABLONE 40/40 cm).

EZ	Traglatt.3/8cm Achse 2x22,7+15	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, 8 cm breit, Achsabstand 2 x 22,7 cm und 1 x 15 cm (für ETERNIT-WABENDECKUNG 30/60 cm).

FZ	Traglatt.3/12cm Achse 60cm	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, 12 cm breit, Achsabstand 60 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT, stehend verlegt, geschraubt).

GZ	Traglatt.3/8cm Achse 12+48	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, 8 cm breit, gehobelt, Achsabstand abwechselnd 12 cm und 48 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT, stehend verlegt, geklebt).

HZ	Traglatt.3/12u.5cm Achse 51,3/48	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, im Fugenbereich 12 cm breit, bei den Mittelunterstützungen 5 cm breit, Achsabstand abwechselnd 2 x 51,3 cm und 1 x 48 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT 1500/594 mm, liegend verlegt, geschraubt).

IZ	Traglatt.3/12u.5cm Achse 52,3/49	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, im Fugenbereich 12 cm breit, bei den Mittelunterstützungen 5 cm breit, Achsabstand abwechselnd 2 x 52,3 cm und 4 x 49 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT 3000/594 mm, liegend verlegt, geschraubt).

JZ	Traglatt.3/8u.5cm Achse 12/46,2	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, im Fugenbereich 2 x 8 cm breit, bei den Mittelunterstützungen 5 cm breit, gehobelt, Achsabstand abwechselnd 1 x 12 cm und 3 x 46,2 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT 1500/594 mm, liegend verlegt, geklebt).

KZ	Traglatt.3/12u.5cm Achse 12/48,1	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, im Fugenbereich 2 x 8 cm breit, bei den Mittelunterstützungen 5 cm breit, gehobelt, Achsabstand abwechselnd 1 x 12 cm und 6 x 48,1 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT 3000/594 mm, liegend verlegt, geklebt).

LZ	Traglatt.3/12u.5cm Achse b.65	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, im Fugenbereich 12 cm breit, bei den Mittelunterstützungen 5 cm breit, Achsabstand bis 65 cm (für ETERNIT-GROSSTAFELN und ETERNIT-STULPVERKLEIDUNG sichtbar und unsichtbar geschraubt).

MZ	Traglatt.3/8u.5cm Achse b.65	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, im Fugenbereich 2 x 8 cm breit, bei den Mittelunterstützungen 5 cm breit, Achsabstand bis 65 cm (für ETERNIT-GROSSTAFELN VERKLEIDUNG, geklebt).

NZ	Traglatt.3/12u.5cm Achse 62,5/75	m2

Senkrechte Traglattung 3 cm dick, im Fugenbereich 12 cm breit, bei den Mittelunterstützungen 5 cm breit, Achsabstand 62,5 oder 75 cm (für ETERNIT-MODULARE STULPDECKUNG 2494/300 oder 1494/300 mm, geschraubt).

OZ	Traglatt.5/8 Achse b.120 senkr.	m2

Senkrechte Traglattung 5 cm dick, 8 cm breit, Achsabstand bis 120 cm (für ETERNIT-FASSADEN-WELLPLATTEN als Wandverkleidung, liegend verlegt).

PZ	Traglatt.5/8 Achse b.120 waagr.	m2

Waagrechte Traglattung 5 cm dick, 8 cm breit, Achsabstand bis 120 cm (für ETERNIT-FASSADEN-WELLPLATTEN als Wandverkleidung, stehend verlegt).

22.E8 81

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Traglattung von Faserzement-Wanddeckungen oder Fassadentafel-Verkleidung  bei Holz oder Metall-Holzunterkonstruktionen.

AZ	Az senkr.Traglatt.gekrümmt	m2

Für die Erschwernis beim Anpassen der senkrechten Traglattung an die gekrümmte Wandfläche.

BZ	Az waag.Traglatt.Zwischenlatt.	m2

Für die Montage zusätzlicher senkrechter Zwischenlatten 8 x 3 cm in Fassadeneckbereichen.

CZ	Az waag.Traglatt.Rundbogen	m

Für das Herstellen von Rundbögen im Bereich von Fassadenöffnungen. Abgerechnet in der äußeren Länge des Bogens.

DZ	Az waag.Tragpl.auf Met-winkel	m2

Für die Erschwernisse bei der Montage der Traglatten mit korrossionsgeschützten, selbstschneidenden Flügelschrauben auf Metallwinkelschienen.

EZ	Az Tragl.auf VWS	m2

Für die Erschwernisse bei der Montage der Traglatten mit korrossionsgeschützten Stahlschrauben und Polyamid-Rahmendübeln, direkt auf einen bestehenden Vollwärmeschutz.

22.E8 82

Metallunterkonstruktion bestehend aus horizontalen korrosionsgeschützten Metallwinkelschienen, Achsabstand bis 60 cm und Wandwinkelstützen in Abständen bis 80 cm, befestigt am Untergrund mit Polyamid-Rahmendübeln und korrosionsgeschützten Stahlschrauben. Ohne senkrechter Holztraglattung (eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Met-U-Konstr.ohne Latt.8cm	m2

Mit Wandwinkelstützen mit 8 cm Abstand zwischen Wand und horizontaler Winkelschiene.

BZ	Met-U-Konstr.ohne Latt.10cm	m2

Mit Wandwinkelstützen mit 10 cm Abstand zwischen Wand und horizontaler Winkelschiene.

CZ	Met-U-Konstr.ohne Latt.12cm	m2

Mit Wandwinkelstützen mit 12 cm Abstand zwischen Wand und horizontaler Winkelschiene.

22.E8 84

Leichtmetall-Unterkonstruktion für Faserzement-Fassadentafel- und Wandschindelverkleidungen bestehend aus senkrechten Alu Tragprofilen, Achsabstand je nach Unterschied der Deckungsart, Alu-Wandwinkelstützen in Abständen nach statischem Erfordernis für 9 cm Abstand.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	Alu-U-Konstr.T+L-Pr.Achse b.65	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen und Tragprofilen abwechselnd T- und L-Profilen, Achsabstand bis 65 cm (für ETERNIT-GROSSTAFELN und ETERNIT-STULPDECKUNG sichtbar und unsichtbar, genietet).

BZ	Alu-U-Konstr.T-Pr.Achse 60	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen und T-Tragprofilen, Achsabstand 60 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT, stehend verlegt).

CZ	Alu-U-Konstr.T+L-Pr.Achse 51,3/48	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen sowie T- und L-Tragprofilen, im Fugenbereich T-Profile, bei den Mittelunterstützungen L-Profile, Achsabstand (A-) abwechselnd 2 x 51,3 cm und 1 x 48 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT 1500/594 mm, liegend verlegt).

DZ	Alu-U-Konstr.T+L-Pr.Achse 52,3/49	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen sowie T- und L-Tragprofilen, im Fugenbereich T-Profile, bei den Mittelunterstützungen L-Profile, Achsabstand (A-) abwechselnd 2 x 52,3 cm und 4 x 49 cm (für ETERNIT-MITTELFORMAT 3000/594 mm, liegend verlegt).

EZ	Alu-U-Konst.T+L-Pr.Achse 75	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen sowie T- und L-Tragprofilen, im Fugenbereich T-Profile, bei den Mittelunterstützungen L-Profile, Achsabstand (A-) 75 cm (für ETERNIT-MODULAR STULPDECKUNG 1494/300 mm).

FZ	Alu-U-Konstr.T+L-Pr.Achse 62,5	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen sowie T- und L-Tragprofilen, im Fugenbereich T-Profile, bei den Mittelunterstützungen L-Profile, Achsabstand 62,5 cm (für ETERNIT-MODULARE STULPDECKUNG 2494/300 mm).

GZ	Alu-U-Konstr.Z-Pr.Achse 55	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen, Winkelschienen und waagrechten Tragprofilen, Achsabstand der Winkelschienen höchstens 70 cm, der waagrechten Tragprofile bis 55 cm (für ETERNIT-GROSSTAFELN in Stulpdeckung überlappt).

HZ	Alu-U-Konstr.Z-Pr.Achse 26,5	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen, Winkelschienen und waagrechten Z-Profilen, Achsabstand der Winkelschienen höchstens 70 cm der waagrechten Z-Profile 26,5 cm (für ETERNIT-QUADERDECKUNG TECTURA-LINE 30/60 cm).

IZ	Alu-U-Konstr.L-Pr.Achse b.120 senkr.	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen und L-Tragprofilen, Achsabstand im Fugenbereich von 13 cm und im Flächenbereich bis 120 cm (für ETERNIT-FASSADEN-WELLPLATTEN als Wandverkleidung, liegend verlegt).

JZ	Alu-U-Konstr.L-Pr.Achse b.120 waagr.	m2

Bestehend aus Wandwinkelstützen und L-Tragprofilen, Achsabstand im Fugenbereich von 13 cm und im Flächenbereich bis 120 cm (für ETERNIT-FASSADEN-WELLPLATTEN als Wandverkleidung, stehend verlegt).

22.E8 85

Aufzahlung (Az) auf die Position Leichtmetall-Unterkonstruktion von Faserzement-Fassadentafelverkleidungen.

AZ	Az Met-U-Konstr.Abstand 11cm	m2

Für Wandwinkelstützen mit 11 cm Abstand zwischen Wand und Tragprofilaußenkante.

BZ	Az Met-U-Konstr.Abstand 13cm	m2

Für Wandwinkelstützen mit 13 cm Abstand zwischen Wand und Tragprofilaußenkante.

CZ	Az Met-U-Konstr.Abstand 15cm	m2

Für Wandwinkelstützen mit 15 cm Abstand zwischen Wand und Tragprofilaußenkante.

DZ	Az Met-U-Konstr.zus.Zw-prof.	m

Für senkrechte Zwischenprofile und zusätzliche Wandwinkelstützen in Fassadeneckbereichen. Abgerechnet die senkrechten Zwischenprofile.

EZ	Az Met-U-Konstr.Auschn.VWS	ST

Für das Ausschneiden eines bestehenden Vollwärmeschutzes zur punktweisen Befestigung von Wandwinkelstützen.

22.E8 87

Leichtmetall-Unterkonstruktion für verdeckt montierte Faserzement-Fassadenverkleidungen bestehend aus senkrechten Alu-L-Tragprofilen, waagrechten Alu-U-Sonderprofilen, Achsabstand bis 60 cm und Alu-Wandwinkelstützen für 8 cm Abstand zwischen Wand und Tragprofilen-Außenkante, befestigt am Mauerwerk mit Polyamid-Rahmendübeln und korrosionsgeschützten Stahlschrauben.

Angebotenes System: ....

AZ	Al-U-Konst.verdeckt Achse 40-50	m2

Achsabstand 40 bis 50 cm.

BZ	Al-U-Konst.verdeckt Achse 50-60	m2

Achsabstand 50 bis 60 cm.

22.E8 88

Aufzahlung (Az) auf die Position Metall-Unterkonstruktion für verdeckt montierte Faserzement-Fassadenverkleidungen.

AZ	Az U-Konstr.verdeckt Abst.10	m2

Für Wandwinkelstützen mit 10 cm Abstand zwischen Wand und Tragprofilaußenkante.

BZ	Az U-Konstr.verdeckt Abst.12	m2

Für Wandwinkelstützen mit 12 cm Abstand zwischen Wand und Tragprofilaußenkante.

CZ	Az U-Konstr.verdeckt Abst.14	m2

Für Wandwinkelstützen mit 14 cm Abstand zwischen Wand und Tragprofilaußenkante.

DZ	Az U-Konstr.verdeckt zus.Profil	m

Für senkrechten Zwischenprofile und zusätzliche Wandwinkelstützen in Fassadeneckbereichen, abgerechnet die senkrechten Zwischenprofile.

22.E8 90

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen, ohne Unterschied der Art.

AZ	Az U-Konstr.Jalousienkasten	m

Für das Schaffen eines Freiraumes im Fenstersturzbereich für einen verdeckten Jalousienkasten.

22.E8 91

Faserzement-Balkontafeln, als Verkleidung auf vorhandener tragender Geländer- oder Brüstungskonstruktion, Achsabstände laut Hersteller, mit systemgerechten Befestigungen montiert.

Angebotenes Erzeugnis: ....

AZ	FZ-Balkont.10mm beids.T Brüst geschr.	m2

10 mm dick, beidseitig farbig beschichtet (T), in Tafelzuschnittsgrößen bis 3100 x 1500 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3130 x 1530 mm, 2830 x 1530 mm, 3130 x 1280 mm, 2830 x 1280 mm oder 2530 x 1280 mm, befestigt mit Schraubbefestigungssets,

z.B. ETERNIT-BALKONTAFELN TECTURA SELECT-LINE, befestigt mit ETERNIT-Befestigungssets oder Gleichwertiges.

BZ	FZ-Balkont.10mm beids.T Brüst genietet	m2

10 mm dick, beidseitig farbig beschichtet (T), in Tafelzuschnittsgrößen bis 3100 x 1500 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3130 x 1530 mm, 2830 x 1530 mm, 3130 x 1280 mm, 2830 x 1280 mm oder 2530 x 1280 mm, befestigt mit Fassadennieten und aufgesetzter EPDM-Zentrierbuchse,

z.B. ETERNIT-BALKONTAFELN TECTURA SELECT-LINE, befestigt mit farbbeschichteten ETERNIT-COLOR-FASSADENNIETEN mit aufgesetzter EPDM-Zentrierbuchse oder Gleichwertiges.

CZ	FZ-Balkont.10mm beids.T Brüst Klemmhalter	m2

10 mm dick, beidseitig farbig beschichtet (T), in Tafelzuschnittsgrößen bis 3100 x 1500 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3130 x 1530 mm oder 3130 x 1280 mm, befestigt mit Klemmhaltern,

z.B. ETERNIT-BALKONTAFELN TECTURA, befestigt mit Klemmhalter oder Gleichwertiges.

DZ	FZ-Balkont.10mm beids.T Brüst Einfasspr.	m2

10 mm dick, beidseitig farbig beschichtet (T), in Tafelzuschnittsgrößen bis 3100 x 1500 mm, geschnitten aus den Grundformaten 3130 x 1530 mm oder 3130 x 1280 mm oder befestigt mit Einfass- oder Rahmenprofile,

z.B. ETERNIT-BALKONTAFELN TECTURA, befestigt mit Einfass- oder Rahmenprofile oder Gleichwertiges.