# Ausschreibungstext

## Liaton-Vollkörper-Decke

| Vorbemerkungen |
| --- |
| Gleichwertigkeit: Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind. Die Verarbeitungsrichlinien des Erzeugers sind einzuhalten. |
| Pos. | Leistung | Ausmaß | Einheits-preis | Gesamt-preis |
|  | Decke 18 oder 20 cm hoch, mit Vollblocksteinen aus Blähton 55,5/18/25 cm oder 55,5/20/25 cm, Brandwider-standsklasse F180, Dampfdiffusionswiderstandszahl ( = 5. Angebotenes Erzeugnis: . . . . . |  |  |  |
|  | Liefern und Verlegen von Liaton-Deckensteinen 18 cm samt Gitterträgern mit ebener Untersicht einschließlich Bewehrung, erforderlicher Querrippen, Beton, Unterstellung, sowie Schalung und Bewehrung für Auswechslungen, Randfelder und Roste, ausgeführt nach vom Auftraggeber beizustellenden Verlegeplänen und der statischen Berechnung. Decke mit *) / ohne *) Aufbeton Aufbeton aus Normalbeton C 16/20 *) oder Leichtbeton LC 16/18 *) Lichte Weite 4 m *) / 4 – 5 m *) / 5 – 6 m *) *) Nichtzutreffendes streichen! | _______ m² |  |  |
|  | Liefern und Verlegen von Liaton-Deckensteinen 20 cm samt Gitterträgern mit ebener Untersicht einschließlich Bewehrung, erforderlicher Querrippen, Beton, Unterstellung, sowie Schalung und Bewehrung für Auswechslungen, Randfelder und Roste, ausgeführt nach vom Auftraggeber beizustellenden Verlegeplänen und der statischen Berechnung. Decke mit *) / ohne *) Aufbeton Aufbeton aus Normalbeton C 16/20 *) oder Leichtbeton LC 16/18 *) Lichte Weite 4 m *) / 4 – 5 m *) / 5 – 6 m *) *) Nichtzutreffendes streichen! | _______ m² |  |  |