101F	Innenverputzarbeiten (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien: Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Herstellers (z.B Röfix) beachtet und eingehalten, insbesonders die Hinweise auf produktspezifische Untergründe.

.

Putzarten:

.

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

#8#

Kommentar:

.

Verunreinigungen:

.

Vom Bauteilhersteller werden ohne gesonderte Vergütung Verunreinigungen des Putzgrundes, z.B. durch Schalöl oder Ausblühungen, entfernt, sowie Unebenheiten ausgeglichen (Haftung).

.

Putzoberflächen:

.

Verriebene Oberflächen sind Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen zuzuordnen. Diese sind ohne weitere Nachbehandlungen bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchung W2 geeignet.

.

Geglättete Oberflächen sind gipshaltigen Putzen zuzuordnen. Diese sind ohne weitere Nachbehandlungen nur bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchung W1 geeignet (ÖNORM B 3346).

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

101F05	Innen-Lehmunterputz	M2

Innen-Lehmunterputz als ein- oder mehrlagiger Hand- und Maschinenputz im Innenbereich, auf Lehmflächen, Stampflehm, Schilfrohr, Mauerwerk etc.,  Haftvermittler nur mechanisch,

z.B. Röfix Lehmputz UNI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F06-	Innen-Dünnschichtputz auf glatten Flächen

(S2A), Haftbrücken als Haftvermittler bei Betonflächen,

z.B. RÖFIX 10 Haftbrücke oder Gleichwertiges.

101F06A	I-Dünnp.10mm Wand gegl.	M2

Auf Wandflächen, Oberfläche geglättet, Nennputzdicke Decke 10 mm,

z.B. RÖFIX 242 GLÄTT- UND WEISSPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F06B	I-Dünnp.5mm Decke gegl.	M2

Als Einschichtweissputz, auf Deckenflächen, Oberfläche geglättet, Nennputzdicke 5 mm,

z.B. RÖFIX 242 GLÄTT- UND WEISSPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F06C	I-Dünnp.2mm Wand gegl.	M2

Als Gispsglätte, auf Innengrundputzen aller Art sowie für Gipsbauplatten, Oberfläche geglättet, Nennputzdicke 2 mm,

z.B. RÖFIX 242 GLÄTT- UND WEISSPUTZ oder Gleichwertiges.

Angbotenes Erzeungnis: ......

101F06D	I-Dünnp.3mm Betondecke gegl.	M2

Auf Innenwänden und Decken aus Beton, Oberfläche geglättet, Nennputzdicke 3 mm,

z.B. RÖFIX 224 DECKENLEICHTBESCHICHTUNG (auf Betonflächen keine Haftbrücke erforderlich) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F08-	Innenputz mit Werkputzmörtel auf Gips-

und/oder Kalkbasis (GKM), einschließlich Eckschutzwinkeln als Abziehhilfe und Haftvermittler bzw. Saugausgleich bei raugeschaltem Beton und Mauerwerken aller Art,

z.B. RÖFIX 670 ZEMENT-VORSPRITZMÖRTEL SPEZIAL (spritz- und rollbar), bei glatten Betonflächen,

z.B. RÖFIX 10 Haftbrücke oder Gleichwertiges.

101F08A	Innenputz GKM 15mm Wand gegl.	M2

Einlagig, geglättet, Nennputzdicke 15 mm, auf Wandflächen,

z.B. RÖFIX 150 GIPS-KALK-INNENPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeungnis: ......

101F08B	Innenputz GKM 15mm Wand verr.	M2

Einlagig, verrieben, Nennputzdicke 15 mm, auf Wandflächen,

z.B. RÖFIX 190 GIPS-KALK-INNENPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F08C	Innenputz GKM 10mm Decke gegl.	M2

Einlagig, geglättet, Nennputzdicke 10 mm, auf ebenen Untersichten von Decken aller Art,

z.B. RÖFIX 150 GIPS-KALK-INNENPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F08D	Innenputz GKM 10mm Decke verr.	M2

Einlagig, verrieben, Nennputzdicke 10 mm, auf ebenen Untersichten von Decken aller Art,

z.B. RÖFIX 190 GIPS-KALK-INNENPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F08E	Innenputz GKM Gewölbe verr.	M2

Einlagig, verrieben, auf Untersichten von Gewölben, Nennputzdicke 10 mm,

z.B. RÖFIX 190 GIPS-KALK-INNENPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F08F	Innenputz GKM Mehrdicke 5mm	M2

Putzmehrdicke je 5 mm, ohne Unterschied ob auf Wand, Decke, Gewölbe oder Art der Oberfläche. Verrechnungseinheit ist die verputzte Fläche x Anzahl der Mehrdicken (gerechnet je angefangene 5 mm).

101F09-	Innenputz mit Werkputzmörtel auf

Kalk-Zement-Basis (KZM), einschließlich Eckschutzwinkel (als Abziehhilfe) und Haftvermittler bzw. Saugausgleich bei raugeschalten Beton und Mauerwerk aller Art,

z.B. Röfix 670 ZEMENT-VORSPRITZMÖRTEL SPEZIAL (spritz- und rollbar) oder Gleichwertiges.

101F09A	Innenputz KZM 15mm Wand geschn	M2

Einlagig, geschnitten, Nennputzdicke 15 mm, auf Wandflächen aus Ziegeln, Betonsteinen und Holzspansteinen,

z.B. RÖFIX 510 KALK-ZEMENT-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F09B	Innenputz KZM 15mm Wand verr.	M2

Zweilagig, verrieben, Nennputzdicke 15 mm, auf Wandflächen,

z.B. RÖFIX 510 KALK-ZEMENT-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F09C	Innenputz KZM 12mm Decke verr.	M2

Einlagig, Nennputzdicke 12 mm, auf ebenen Untersichten von Decken aller Art,

z.B. RÖFIX 510 KALK-ZEMENT-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F09D	Innenputz KZM 15mm Gewölbe	M2

Zweilagig, verrieben, Nennputzdicke 15 mm, auf Untersichten von Gewölben,

z.B. RÖFIX 510 KALK-ZEMENT-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F09E	Innenputz KZM Mehrdicke 5mm	VE

Putzmehrdicke je 5 mm, ohne Unterschied ob Wand, Decke, Gewölbe oder Art der Oberfläche. Verrechnungseinheit ist die verputzte Fläche x Anzahl der Mehrdicken (gerechnet je angefangene 5 mm).

101F10-	Innenputz als Leichtputz, mit Innenputz als

Leichtputz, mit geringerer Trockenrohdichte (<1300 kg/m3) ohne besondere wärmedämmende Eigenschaften, einschließlich Eckschutzwinkel als Abziehhilfe.

101F10A	Leichtgrundputz KZM Wand 10mm	M2

Kalk-Zement-Unterputz auf Wandflächen, Nennputzdicke 10 mm,

z.B. RÖFIX 866 KALK-ZEMENT-LEICHTGRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F10B	Leichtgrundputz GKM Decke 2mm	M2

Gips-Kalk-Unterputz auf Deckenflächen, Nennputzdicke 2 mm,

z.B. RÖFIX 224 DECKENLEICHTBESCHICHTUNG zum Glätten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F11-	Wärmedämmender Innenputz auf

Kalk-Zement-Basis mit Leicht-Zuschlag, die Oberfläche abgezogen.

101F11A	I-Dämmputz EPS/Perlite 20mm Wa	M2

Mit Zusatz aus Perlite und EPS-Kugeln, Nennputzdicke 20 mm, auf Wandflächen,

z.B. RÖTHERM 888 WÄRMEDÄMMPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F11B	I-Dämmputz EPS/Perlite 30mm Wa	M2

Mit Zusatz aus Perlite und EPS-Kugeln, Nennputzdicke 30 mm, auf Wandflächen,

z.B. RÖTHERM 888 WÄRMEDÄMMPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F11C	I-Dämmputz Perlite 20mm Wand	M2

Mit Zusatz aus Perlite, händisch aufgebracht, Nennputzdicke 20 mm, auf Wandflächen,

z.B. RÖTHERM 850 WÄRMEDÄMMPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F11D	I-Dämmputz Perlite 30mm Wand	M2

Mit Zusatz aus Perlite, händisch aufgebracht, Nennputzdicke 30 mm, auf Wandflächen,

z.B. RÖTHERM 850 WÄRMEDÄMMPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F12-	Überziehen des wärmedämmenden Innenputzes.

101F12A	Überzieh.Dämmp.m.Ausgleichssch	M2

Mit einer Ausgleichsschicht als Zwischenschicht vor Aufbringen des Deckputzes,

z.B. RÖFIX 441 AUSGLEICHSPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F13-	Innenputz mit Werkputzmörtel auf

Zement-Kalk-Basis (ZKM), besonders für Feuchträume einschließlich Eckschutzwinkel (als Abziehhilfe) und Haftvermittler bzw. Saugausgleich bei raugeschalten Beton und Mauerwerk aller Art,

z.B. RÖFIX 670 ZEMENT-VORSPRITZMÖRTEL oder Gleichwertiges.

101F13A	Innenputz ZKM 15mm Wand geschn	M2

Einlagig, geschnitten, Nennputzdicke 15 mm, auf Wandflächen aus Ziegeln, Betonsteinen und Holzspansteinen,

z.B. RÖFIX 610 ZEMENT-KALK-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F13B	Innenputz ZKM 15mm Wand verr.	M2

Zweilagig, verrieben, Nennputzdicke 15 mm, auf Wandflächen,

z.B. RÖFIX 610 ZEMENT-KALK-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F13D	Innenputz ZKM 12mm Decke verr.	M2

Einlagig, Nennputzdicke 12 mm, auf ebenen Untersichten von Decken aller Art,

z.B. RÖFIX 610 ZEMENT-KALK-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F14	Zementputz 25mm geschliffen	M2

Zementputz zweilagig, 25 mm dick, die Oberfläche geschliffen, wasser- und öldicht, einschließlich der Beigabe eines Zusatzmittels,

z.B. RÖFIX 620 ZEMENT-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15-	Oberputz im Innenbereich (I-) auf Wänden

und Decken aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM) mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand. (Untergrund Vorbehandlung in eigener Position).

101F15A	I-Reibputz KZM weiß 1mm	M2

Als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, oder als Spritzputz, Farbe weiß, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15B	I-Reibputz KZM weiß 2mm	M2

Als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, oder als Spritzputz, Farbe weiß, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15C	I-Reibputz KZM weiß 3mm	M2

Als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, oder als Spritzputz, Farbe weiß, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15D	I-Struktur-Feinputz KZM weiß 3	M2

Als Struktur-Feinputz, Kellenstrich oder Pinselstrich, 2 mal aufgetragen, Farbe weiß, Korngröße 0,7 mm,

z.B. RÖFIX EDELFINO MINERALISCHER FEINPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15E	I-Kellenwurf KZM natur 4-7mm	M2

Als Kellenwurf auf Wänden oder Decken, aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM) mit Kalksand und Bimssteingranulat, naturfarbig, Körngröße 4 - 7 mm,

z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF NATUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15F	I-Kellenwurf KZM natur 7-10mm	M2

Als Kellenwurf auf Wänden oder Decken, aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM) mit Kalksand und Bimssteingranulat, naturfarbig, Körngröße 7 - 10 mm,

z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF NATUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15G	I-Kellenwurf KZM natur 12-15mm	M2

Als Kellenwurf auf Wänden oder Decken, aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM) mit Kalksand und Bimssteingranulat, naturfarbig, Körngröße 12 - 15 mm,

z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF NATUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15I	I-Kellenwurf KZM weiß 4-7mm	M2

Als Kellenwurf auf Wänden oder Decken, auf Weißkalk-Weißzement-Basis mit weißem Marmorsand und Bimssteingranulat, weiß, Korngröße 4 - 7 mm,

z.B. RÖFIX KELLENWURF WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15J	I-Kellenwurf KZM weiß 7-10mm	M2

Als Kellenwurf auf Wänden oder Decken, auf Weißkalk-Weißzement-Basis mit weißem Marmorsand und Bimssteingranulat, weiß, Korngröße 7 - 10 mm,

z.B. RÖFIX KELLENWURF WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15K	I-Kellenwurf KZM weiß 12-15mm	M2

Als Kellenwurf auf Wänden oder Decken, auf Weißkalk-Weißzement-Basis mit weißem Marmorsand und Bimssteingranulat, weiß, Korngröße 12 - 15 mm,

z.B. RÖFIX KELLENWURF WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15M	I-Kratzputz KZM 2mm	M2

Als Kratzputz, auf Weißkalkhydrat-/Weißzement-Basis mit weißem Marmorsand, weiß oder eingefärbt, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX KRATZPUTZ oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeungnis: ......

101F15N	I-Strukturabrieb weiß 1mm	M2

Als Strukturabrieb, für innen, auf Weißkalk-Basis mit weißem Marmorsand, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX 360 WEISSKALK-STRUKTURABRIEB oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15O	I-Strukturabrieb weiß 1,5mm	M2

Als Strukturabrieb, für innen, auf Weißkalk-Basis mit weißem Marmorsand, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX 360 WEISSKALK-STRUKTURABRIEB oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15P	I-Innenfeinputz rohweiß 0,8mm	M2

Als Innenfeinputz, auf Weisskalk-Basis, Korngröße 0,8 mm, rohweiss,

z.B. RÖFIX 300 KALK-ABRIEB INNENFEINPUTZ ROHWEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F15Q	I-Innenfeinputz grau 0,8mm	M2

Als Innenfeinputz, auf Kalk-Basis, Korngröße 0,8 mm, grau,

z.B. RÖFIX 300 KALK-ABRIEB INNENFEINPUTZ grau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F16-	Oberputz im Innenbereich (I-) auf Wänden

und Decken aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM) mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, in Standardfarben (Std-farb.) nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis. (Unterputz wenn erforderlich aus KZM oder GKM in eigener Position).

101F16A	I-Reibputz KZM Std.farb.2mm	M2

Als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX 740 EDLEPUTZ FARBIG oder Gleichwertigs.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F16B	I-Reibputz KZM Std.farb.3mm	M2

Als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX 740 EDLEPUTZ FARBIG oder Gleichwertigs.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F16C	I-Reibputz KZM Std.farb.4mm	M2

Als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, Korngröße 4 mm,

z.B. RÖFIX 740 EDLEPUTZ FARBIG oder Gleichwertigs.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F17-	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Oberputz

im Innenbereich aus Kalkzementmörtel mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand in Standardfarben für einen Farbton ausgewählt nach Wahl des Auftraggebers, aus firmeneigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

101F17A	Az I-Reibp.KZM Farbe 2mm	M2

Korngröße 2mm.

Farbe: ______

101F17B	Az I-Reibp.KZM Farbe 3mm	M2

Korngröße 3mm.

Farbe: ______

101F17C	Az I-Reibp.KZM Farbe 4mm	M2

Korngröße 4mm.

Farbe: ______

101F18-	Oberputz als Dünnschichtputz im

Innenbereich (I-) aus Fertigmörtel, silikatgebunden (auf Kali-Wasserglasbasis), auf vorhandenem Unterputz bzw. glatten Putzflächen, einschließlich der notwendigen Grundierung.

101F18A	I-Silikat Reibputz weiß 1mm	M2

Als Reibputz, Farbe weiß, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F18B	I-Silikat Reibputz weiß 1,5mm	M2

Als Reibputz, Farbe weiß, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F18C	I-Silikat Reibputz weiß 2mm	M2

Als Reibputz, Farbe weiß, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F18D	I-Silikat Reibputz weiß 3mm	M2

Als Reibputz, Farbe weiß, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F19-	Oberputz als Dünnschichtputz im

Innenbereich (I-) aus Fertigmörtel, silikatgebunden (auf Kali-Wasserglasbasis), auf vorhandenem Unterputz bzw. glatten Putzflächen, einschließlich der notwendigen Grundierung, in Standardfarben (Std-farb.) nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

101F19A	I-Silikat Reibp.Std-farb.1mm	M2

Als Reibputz,

Korngröße: 1 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F19B	I-Silikat Reibp.Std-farb.1,5mm	M2

Als Reibputz,

Korngröße: 1,5 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F19C	I-Silikat Reibp.Std-farb.2mm	M2

Als Reibputz,

Korngröße: 2 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F19D	I-Silikat Reibp.Std-farb.3mm	M2

Als Reibputz,

Korngröße: 3 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F20-	Aufzahlung (Az) auf die Positionen

Innenputz, silikatgebunden in Standardfarben für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeneigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

101F20A	Az I-Silk-putz Farbe 1,5mm	M2

Bei Korngröße 1,5 mm.

Farbe: ______

101F20B	Az I-Silk-putz Farbe 2mm	M2

Bei Korngröße 2 mm.

Farbe: ______

101F20C	Az I-Silk-putz Farbe 3mm	M2

Bei Korngröße 3 mm.

Farbe: ______

101F21-	Oberputz als Dünnschichtputz im

Innenbereich (I-), aus Fertigmörtel, kunstharzgebunden (Kstharz), weiss, wasserabweisend, auf glattem Untergrund, einschließlich der notwendigen Grundierung.

101F21A	I-Kstharz.Reibputz weiß 1mm	M2

Als Reibputz, Farbe weiß,

Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F21B	I-Kstharz.Reibputz weiß 1,5mm	M2

Als Reibputz, Farbe weiß,

Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F21C	I-Kstharz.Reibputz weiß 2mm	M2

Als Reibputz, Farbe weiß,

Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F21D	I-Kstharz.Reibputz weiß 3mm	M2

Als Reibputz, Farbe weiß,

Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F21E	I-Deckenspritzputz	M2

Innen-Deckenspritzputz auf verputzten oder unverputzten Decken,

z.B. RÖFIX DECKENSPRITZPUTZ LEICHT (auf Grundputzen mit RÖFIX Kunstharzgrundierung vorbehandeln) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeungnis: ......

101F22-	Oberputz als Dünnschichtputz im

Innenbereich (I-) aus Fertigmörtel, kunstharzgebunden (Kstharz), färbig, wasserabweisend, auf glattem Untergrund, einschließlich der notwendigen Grundierung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

101F22A	I-Kstharz.Reibp.Std-farb.1mm	M2

Als Reibputz,

Korngröße: 1 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F22B	I-Kstharz.Reibp.Std-farb.1,5mm	M2

Als Reibputz,

Korngröße: 1,5 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F22C	I-Kstharz.Reibp.Std-farb.2mm	M2

Als Reibputz,

Korngröße: 2 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F22D	I-Kstharz.Reibp.Std-farb.3mm	M2

Als Reibputz,

Korngröße: 3 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F23	Innen-Lehmputz	M2

Innen-Lehmputz als Feinputz als einlagiger Hand- und Maschinenputz im Innenbereich, auf Lehmputz,

z.B. RÖFIX LEHMPUTZ FEIN oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ......

101F24-	Aufzahlung (Az) auf die Positionen

Innenputz.

101F24A	Az.I-Putz Wand ü.3,2 bis 5m	M2

Für Wandflächen mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m.

101F24B	Az.I-Putz Wand ü.5 bis 8m	M2

Für Wandflächen mit einer Höhe über 5 bis 8 m.

101F24C	Az.I-Putz Wand ü.8 bis 10m	M2

Für Wand- und Deckenflächen mit einer Höhe über 8 bis 10 m.

101F24D	Az.I-Putz Decke ü.3,2 bis 5m	M2

Für Deckenuntersichten in einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m.

101F24E	Az.I-Putz Decke ü.5 bis 8m	M2

Für Deckenuntersichten in einer Höhe über 5 bis 8 m.

101F24F	Az.I-Putz Decke ü.8 bis 10m	M2

Für Deckenuntersichten in einer Höhe über 8 bis 10 m.

101F24H	Az.I-Putz Stiegenunters.	M2

Für die Erschwernisse beim Herstellen des Verputzes an Untersichten von Stiegenläufen und Podesten sowie im Zuge dieser Putzarbeiten an Stiegenwangen.

101F24I	Az.I-Putz f.Wandbelag	M2

Für die besondere Sorgfalt beim Herstellen des Putzes und für eine etwaige Erhöhung der Festigkeit, Ebenflächigkeit gemäß ÖNORM B 2207, der als Untergrund für im Dünnbettverfahren verlegte Wandbeläge dienen soll. Abgerechnet die mit Wandbelägen belegte Fläche.

101F24J	Az.I-Putz versch.Arten	M1

Für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Putzarten oder Putzeinfärbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.

101F24K	Az.I-Putz Kellenschnitt	M1

Für das Durchschneiden des Putzes und nachfolgendes Zureiben oder Glätten.

101F24L	Az.I-Putzfuge offen	M1

Für das Durchschneiden des erhärteten Putzes. Die Fuge bleibt offen sichtbar.

101F24M	Az.I-Putz gekrümmte Flächen	M2

Für die erschwerte Oberflächenherstellung und die Erhöhung der Nennputzdicke zur Erzielung einer optisch gleichmäßig gekrümmten Fläche.

101F24N	Az.I-Putz einlegen Glasgewebe	M2

Für das einlegen von Glasgewebe im Innenbereich z.B. RÖFIX P40 Armierungsgewebe (Maschenweite 6mm) oder Gleichwertiges. Abgerechnet wird die tatsächlich verlegete Fläche.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F	Außenverputzarbeiten (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten, insbesonders die Hinweise auf produktspezifische Untergründe.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

.

Putzarten, Einfärbungen:

.

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbigen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße. Die Mindestdicke des Außenputzes beträgt 20 mm.

.

Hinweise:

.

Installationsschlitze und -löcher, Mauerwerksfugen und dgl. werden nur mit zementgebundenen Materialien geschlossen. Beim Zusammentreffen verschiedener Wandbaustoffe werden gegebenenfalls Putzarmierungen eingelegt und gesondert verrechnet.

.

Vorbehandlungsarbeiten:

.

Als Haftvermittler bzw. Saugausgleich wird bei raugeschaltem Beton und Mauerwerken aller Art,

z.B. RÖFIX 670 ZEMENT-VORSPRITZMÖRTEL, und bei glatten Betonflächen,

z.B. RÖFIX 55 BAUKLEBER oder Gleichwertiges verwendet und in die Einheitspreise einkalkuliert.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

102F01-	Unterputz im Außenbereich (Fas

102F01A	Fassaden Unterputz KZM 20mm	M2

Aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM), die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hochziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Nennputzdicke 20 mm,

z.B. RÖFIX 510 KALK-ZEMENT-GRUNDPUTZ (mit Perlite) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01B	Fassade Unterputz ZKM 20mm	M2

Aus Zement-Kalk-Mörtel (ZKM), die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund mit besonderen Anforderungen an den Putz, Nennputzdicke 20 mm,

z.B. RÖFIX 610 ZEMENT-KALK-GRUNDPUTZ oder Gleichwetiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01C	Fassade Leichtgrundputz 15mm	M2

Kalk-Zement-Unterputz mit Leichtzuschlägen, die Oberfläche abgezogen, Nennputzdicke 15 mm,

z.B. RÖFIX 866 KALK-ZEMENT-LEICHTGRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01E	Fassade UnterputzKZM Gasb.15mm	M2

Kalk-Zement-Unterputz mit Leichtzuschlägen, auf einem Untergrund aus Porenbeton (Gasbeton) die Oberfläche abgezogen, Nennputzdicke 15 mm,

z.B. RÖFIX 866 KALK-ZEMENT-LEICHTGRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01G	Fassade Unterp.KZM Mantelb15mm	M2

Kalk-Zement-Unterputz mit Leichtzuschlägen, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art oder aus Holzwolle-Leichtbaublatten, die Oberfläche abgezogen, ohne Armierung, Nennputzdicke 15 mm,

z.B. RÖFIX 866 KALK-ZEMENT-LEICHTGRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01H	Fassade UnterpKZM+Arm.Mant15mm	M2

Kalk-Zement-Unterputz mit Leichtzuschlägen, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art oder aus Holzwolle-Leichtbauplatten, die Oberfläche abgezogen, einschließlich Einlegen einer Putzarmierung aus Textilglasgitter, Maschenweite 6 x 6 mm, Nennputzdicke 15 mm,

z.B. RÖFIX 866 KALK-ZEMENT-LEICHTGRUNDPUTZ und RÖFIX P40 Armierungsgewebe mit RÖFIX 441 EINBETTUNGSMASSE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01J	Fassade Unterp.ZM zugest.20mm	M2

Aus Zement-Mörtel (ZM), die Oberfläche mit dem Hobel zugestoßen, Nennputzdicke 20 mm,

z.B. RÖFIX 620 ZEMENT-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01L	Fassade Unterp.KZM Mzugest20mm	M2

Aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM), die Oberfläche abgezogen und zugestoßen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Nennputzdicke 20 mm,

z.B. RÖFIX 510 KALK-ZEMENT-GRUNDPUTZ (mit Perlite) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01M	Fass.UnterpZM Mantelb.zug.15mm	M2

Aus Zement-Mörtel (ZM), auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art, oder Holzwolle-Leichtbaublatten, abgezogen und zugestoßen, Nennputzdicke 15 mm,

z.B. RÖFIX 620 ZEMENT-GRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F01N	Fass.Grobputz KZM zugest.15mm	M2

Grobputz im Außenbereich (Fassaden) aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM), auf Wandflächen aus Materialien aller Art, die Oberfläche mit dem Hobel zugestoßen, Nennputzdicke 15 mm,

z.B. RÖFIX 660 KALK-ZEMENT-GROBGRUNDPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F02-	Wärmedämmender Fassaden-Unterputz mit

Leichtzuschlag aus Perlite auf Wandflächen aller Art, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner 0,13 W/mK.

102F02A	Fass.Dämmputz Perlite 30mm	M2

Unterputz händisch aufgebracht, Nennputzdicke 30 mm,

z.B. RÖFIX 850 WÄRMEDÄMMPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F02B	Fass.Dämmputz Perlite 40mm	M2

Unterputz händisch aufgebracht, Nennputzdicke 40 mm,

z.B. RÖFIX 850 WÄRMEDÄMMPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F02C	Fass.Dämmputz Perlite 50mm	M2

Unterputz händisch aufgebracht, Nennputzdicke 50 mm,

z.B. RÖFIX 850 WÄRMEDÄMMPUTZ (mit Perlite) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F03-	Wärmedämmender Fassaden-Unterputz auf

Kalk-Zement-Basis mit Zuschlag, die Oberfläche abgezogen.

102F03A	Fass.Dämmputz EPS/Perlite 30mm	M2

Nennputzdicke 30 mm, mit Zusatz aus Perlite und EPS-Kugeln,

z.B. RÖTHERM 888 WÄRMEDÄMMPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F03B	Fass.Dämmputz EPS/Perlite 40mm	M2

Nennputzdicke 40 mm, mit Zusatz aus Perlite und EPS-Kugeln,

z.B. RÖTHERM 888 WÄRMEDÄMMPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04-	Fassaden Oberputz auf minerali Fassaden

Oberputz auf mineralischer Basis, aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM) mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand. (Unterputz wenn erforderlich aus Kalk-Zement-Mörtel in eigener Position).

102F04A	Fass.Struktur-Feinputz KZM wei	M2

Als Struktur-Feinputz, Kellenstrich oder Pinselstrich, 2 mal aufgetragen, Farbe weiß, Korngröße 0,7 mm,

z.B. RÖFIX EDELFINO MINERALISCHER FEINPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04B	Fass.Edelputz weiß KZM 1mm	M2

Als Reib- oder Spritzputz aus Kalk-Zement-Mörtel, Farbe weiß, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04C	Fass.Edelputz weiß KZM 1,5mm	M2

Als Reib- oder Spritzputz aus Kalk-Zement-Mörtel, Farbe weiß, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04D	Fass.Edelputz weiß KZM 2mm	M2

Als Reib- oder Spritzputz aus Kalk-Zement-Mörtel, Farbe weiß, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04E	Fass.Edelputz weiß KZM 3mm	M2

Als Reib- oder Spritzputz aus Kalk-Zement-Mörtel, Farbe weiß, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX 700 EDELPUTZ WEISS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04H	Fass.Kellenw.nat/weiß KZM 4-7	M2

Als Kellenwurf, naturfarbig oder weiß, Korngröße 4 - 7 mm,

z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04I	Fass.Kellenw.nat/weiß KZM 7-10	M2

Als Kellenwurf, naturfarbig oder weiß, Korngröße 7 - 10 mm,

z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04J	FassKellenw.nat/weiß KZM 12-15	M2

Als Kellenwurf, naturfarbig oder weiß, Korngröße 12 - 15 mm,

z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04L	Fass.natur Kratzputz 2mm	M2

Als Kratzputz, naturfarbig, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX KRATZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04M	Fass.natur Kratzputz 3mm	M2

Als Kratzputz, naturfarbig, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX KRATZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F04N	Fass.natur Kratzputz 4mm	M2

Als Kratzputz, naturfarbig, Korngröße 4 mm,

z.B. RÖFIX KRATZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F05-	Fassaden Oberputz (OP) auf mineralischer

Basis, aus Kalk-Zement-Werkputzmörtel mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, in Standardfarben (Std-f.) nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis. (Unterputz wenn erforderlich aus Kalk-Zement-Mörtel in eigener Position). Die farbigen Edelputze müssen gestrichen werden (eigene Position).

102F05A	Fass.OP miner.Reibp.Std-f.2mm	M2

Als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX 740 EDELPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F05B	Fass.OP miner.Reibp.Std-f.3mm	M2

Als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX 740 EDELPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F05C	Fass.Spritzputz Std-f.2mm	M2

Als Spritzputz auf Wandflächen mit verputzter, glatter Oberfläche, aus Werkputzmörtel (Edelputz), Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX 740 EDELPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F05D	Fass.Spritzputz Std-f.3mm	M2

Als Spritzputz auf Wandflächen mit verputzter, glatter Oberfläche, aus Werkputzmörtel (Edelputz), Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX 740 EDELPUTZ FÄRBIG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F06-	Aufzahlung (Az) auf den Fassaden-Oberputz

auf mineralischer Basis aus Kalk-Zement-Werkputzmörtel mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand in Standardfarben, für einen Farbton, nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeneigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

102F06A	Az.F-OP min.Reibp.Farbe 2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm.

Farbe : ______

102F06B	Az.F-OP min.Reibp.Farbe 3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm.

Farbe: ______

102F06C	Az.F-OP min.Spritzp.Farbe 2mm	M2

Als Spritzputz, Korngröße 2 mm.

Farbe: ______

102F06D	AzF-OPmin.Spritzp.Farbe 3mm	M2

Als Spritzputz, Korngröße 3 mm.

Farbe: ______

102F10-	Fassaden Dünnschicht-Oberputz (Dünn-OP.)

aus Fertigmörtel, kunstharzgebunden (Kstharz) wasserabweisend, auf glattem Untergrund, einschließlich der notwendigen Grundierung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

102F10A	Fass.Dünn-OP.Kstharz.Reibp.1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F10B	Fass.Dünn-OP.Kstharz.Reibp.1,5	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F10C	Fass.Dünn-OP.Kstharz.Reibp.2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F10D	Fass.Dünn-OP.Kstharz.Reibp.3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F11-	Aufzahlung (Az) auf den

Fassaden-Dünnschicht-Oberputz aus Fertigmörtel, kunstharzgebunden (Kstharz.), in Standardfarben, für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeneigener Farbkarte aus Farben mit einem Aufpreis.

102F11A	Az.F.Dünn.OP Kstharz.Farbe 1mm	M2

Als Reibputz, Körnung 1 mm.

Farbe: ______

102F11B	Az.F.Dünn.OP Kstharz.Farbe 1,5	M2

Als Reibputz, Körnung 1,5 mm.

Farbe: ______

102F11C	Az.F.Dünn.OP Kstharz.Farbe 2mm	M2

Als Reibputz, Körnung 2 mm.

Farbe: ______

102F11D	Az.F.Dünn.OP Kstharz.Farbe 3mm	M2

Als Reibputz, Körnung 3 mm.

Farbe: ______

102F14-	Fassaden Dünnschicht-Oberputz (Dünn-OP.)

aus Fertigmörtel, mineralisch, silikatgebunden (auf Kali-Wasserglasbasis), wasserabweisend, auf glatten Putzflächen, einschließlich der notwendigen Grundierung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

102F14A	FassDünn-OP.silik.Reibp.1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F14B	FassDünn-OP.silik.Reibp.1,5	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F14C	FassDünn-OP.silik.Reibp.2	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F14D	FassDünn-OP.silik.Reibp.3	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F15-	Aufzahlung (Az) auf den

Fassaden-Dünnschicht-Oberputz aus Fertigmörtel, mineralisch, silikatgebunden (auf Kali-Wasserglasbasis), in Standardfarben, für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeneigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

102F15A	Az.F.Dünn.OP silik.Farbe 1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm.

Farbe: ______

102F15B	Az.F.Dünn.OP silik.Farbe 1,5mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm.

Farbe: ______

102F15C	Az.F.Dünn.OP silik.Farbe 2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm.

Farbe: ______

102F15D	Az.F.Dünn.OP silik.Farbe 3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm.

Farbe: ______

102F18-	Fassaden Dünnschicht-Oberputz (Dünn-OP.),

silikonharzgebunden, wasserabweisend, auf glattem Untergrund, einschließlich der notwendigen Grundierung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

102F18A	FassDünn-OP.Siliharz.Reibp.1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F18B	FassDünn-OP.Siliharz.Reibp.1,5	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F18C	FassDünn-OP.Siliharz.Reibp.2	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F18D	FassDünn-OP.Siliharz.Reibp.3	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F19-	Aufzahlung (Az) auf den

Fassaden-Dünnschicht-Oberputz, silikonharzgebunden (Siliharz), in Standardfarben, für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeneigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

102F19A	Az.F.DünnOP.Siliharz.Farbe 1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm.

Farbe: ______

102F19B	Az.F.DünnOP.Siliharz.Farbe 1,5	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm.

Farbe: ______

102F19C	Az.F.DünnOP.Siliharz.Farbe 2	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm.

Farbe: ______

102F19D	Az.F.DünnOP.Siliharz.Farbe 3	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm.

Farbe: ______

102F20-	Verputz von Wandsockeln aus Zementmörtel.

102F20A	Sockelverputz ZM 15mm	M2

Nennputzdicke: 15 mm,

z.B. RÖFIX 620 ZEMENT-GRUNDPUTZ (wasserabweisend) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F20D	Sockel-Reibp.ZM 1mm grau	M2

Als Reibputz, waagrecht und senkrecht gezogen, grau, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX 320 STRUKTUR-DECKPUTZ GRAU oder Gleichwertiges. (Anstrich in eigener Position).

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F20E	Sockel-Reibp.ZM 2mm grau	M2

Als Reibputz, waagrecht und senkrecht gezogen, grau, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX 320 STRUKTUR-DECKPUTZ GRAU oder Gleichwertiges. (Anstrich in eigener Position).

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F20F	Sockel-Reibp.ZM 3mm grau	M2

Als Reibputz, waagrecht und senkrecht gezogen, grau, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX 320 STRUKTUR-DECKPUTZ GRAU oder Gleichwertiges. (Anstrich in eigener Position).

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F32-	Aufzahlung (Az) auf die Positionen

Fassadenputz ohne Unterschied der Art.

102F32A	Az.Fass.Putz versch.Arten	M1

Für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen. Abgerechnet die Länge der gemeinsamen Stoßfuge.

102F32B	Az.Fass.Putz Nuten	M1

Für das Ziehen von Nuten in den Grundputz in einer maximalen Tiefe von 25 % der Nennputzdicke, einschließlich der Erschwernis beim Herstellen des Deckputzes in den Nuten und an den angrenzenden Flächen. Ausführungsdetails (Tiefe, Breite, Querschnittsform, Putzarten und ggf. Farben) werden vom Auftraggeber angegeben.

102F33-	Aufzahlung auf die Positionen Fassadenputz,

für das Ziehen von profiliertem Gesimse gemäß Zeichnung.

102F33A	Aufz.Putz Gesimse bis 15cm	M1

Mit einer Auskragung bis 15 cm.

102F33B	Aufz.Putz Gesimse bis 25cm	M1

Mit einer Auskragung bis 25 cm.

102F33C	Aufz.Putz Gesimse bis 50cm	M1

Mit einer Auskragung bis 50 cm.

102F33D	Aufz.Putz Gesimse lt.Angabe	M1

Mit einer Abwicklung von: ______

102F34	Aufz.Fass.Putz Faschen	M1

Aufzahlung auf die Position Fassadenputz ohne Unterschied der Art, für die Herstellung von aufgesetzten Faschen, Umrahmungen, Lisenen udgl. durch Aufbringen einer zweiten Putzlage auf den Unterputz unter Verwendung von geeigneten Leisten, Profilen udgl., einschließlich der Erschwernisse beim Herstellen des Deckputzes. Ausführungsdetails (Dicke und Breite der Fasche, Randausbildung -rechtwinklig oder schräg, - Putzarten und ggf. Farben) werden vom Auftraggeber angegeben.

102F35	Aufz.Fass.Putz Untersichten	M2

Aufzahlung auf die Positionen Außenverputz, für die Erschwernisse beim Verputzen von Untersichten aller Art ausgenommen Fensterstürze.

102F36	Aufz.Fass.Putz Hof,beengter R.	M2

Aufzahlung auf die Positionen Außenverputz für den händischen Transport in Höfe oder Lichthöfe sowie für das Arbeiten in beengten Bereichen (liegend, knieend).

102F37-	Streichen von Fassadenflächen einfärbig,

zweimal, Grund- und Deckanstrich, mit Farben auf Silikatbasis, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

102F37A	Streichen Fass-putz verr.Silik	M2

Flächen aus fein verriebenem Kalkzementmörtel,

z.B. RÖFIX SILIKATFARBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F37B	Streichen Fass-Spritzp.Silik.	M2

Flächen aus Spritzputz,

z.B. RÖFIX SILIKATFARBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F37C	Streichen Fass.Betonfl.Silik.	M2

Flächen aus schalreinem Beton,

z.B. RÖFIX SILIKATFARBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F39-	Aufzahlung (Az) auf die Position Streichen

von Fassadenflächen einfärbig, Grund- und Deckanstrich, mit Farben auf Silikatbasis, in Standardfarben, für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeneigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

102F39A	Az.Streich.Sili-Farb.Putzverr.	M2

Bei Flächen aus fein verriebenem Kalkzementmörtel.

Farbe: ______

102F39B	Az.Streich.Sili-Farb.F-Spritz.	M2

Bei Flächen aus Spritzputz.

Farbe: ______

102F39C	Az.Streich.Sili-Farb.Beton	M2

Bei Flächen aus schalreinem Beton.

Farbe: ______

102F40-	Streichen von Fassadenflächen einfärbig,

zweimal, Grund- und Deckanstrich, mit Farben auf Silikonharzbasis, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

102F40A	Streichen Fass-putz verr.Silik	M2

Flächen aus fein verriebenem Kalkzementmörtel,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZFARBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F40B	Streichen Fass-Spritzp.Silikon	M2

Flächen aus Spritzputz,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZFARBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F40C	Streichen Fass.Betonfl.Silikon	M2

Flächen aus schalreinem Beton,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZFARBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

102F41-	Aufzahlung (Az) auf die Position Streichen

von Fassadenflächen einfärbig, Grund- und Deckanstrich, mit Farben auf Silikonharzbasis in Standardfarben, für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

102F41A	Az.Streich.Silikonharzfarbe.Pu	M2

Bei Flächen aus fein verriebenem Kalkzementmörtel.

Farbe: ______

102F41B	Az.Streich.Silikonharzfarbe.F.	M2

Bei Flächen aus Spritzputz.

Farbe: ______

102F41C	Az.Streich.Silikonharzfarbe.Be	M2

Bei Flächen aus schalreinem Beton.

Farbe: ______

102F42-	Aufzahlung (Az) auf die Positionen

Streichen von Außenflächen.

102F42A	Az Fass.streichen zweifärbig	M2

Für Zweifarbigkeit, gemäß Beschreibung oder Zeichnung.

102F42B	Az Fass.streichen Untersichten	M2

Für die Erschwernisse beim Streichen von Untersichten.

103F	Putzträger,Putzarmierung,Einbauteile(RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten insbesonders die Hinweise auf produktspezifische Untergründe.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen: Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

103F08	Putzanschlußprofil auß/innen	M1

Putzanschluß außen und innen an Rahmenprofile von Fenstern und Türen, einschließlich integriertem, selbstklebendem Schaumstoffdichtungsband, 3 mm dick,

z.B. RÖFIX APU-PUTZLEISTE UNIVERSAL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

103F09-	Textilglasgitter auf Fassadenputz

flächendeckend eingespachtelt (gemäß ÖNORM B 6122). Das Gewebe wird im oberen Drittel des Armierungsmörtel eingelegt. Maschenweite mindestens einfache Größtkorngröße der Spachtelmasse, jedoch nicht kleiner als 4 x 4 mm.

103F09A	Glasgitter.aufgespacht.KZM	M2

Auf bestehendem Struktur-Deckputz, mit einem Armiermörtel auf Kalk-Zement-Basis, Auftragsdicke von 4 bis 5 mm,

z.B. RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE und RÖFIX UNISTAR ARMIERMÖRTEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

103F09B	Glasgitter.aufgespacht.ZM	M2

Auf Zement-Putze (z.B. im Sockelbereich),

z.B. RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE und RÖFIX 55 SPACHTELMASSE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

103F09C	Glasgitt.Streifen aufgespacht.	M2

Auf Kalk-Zement-Putze bei Materialübergängen, Textilglasgitterstreifen mit 50 cm Breite,

z.B. RÖFIX P40 ARMIERUNGSGEWEBESTREIFEN und RÖFIX 441 EINBETTUNGSMASSE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

103F09D	Glasgitt.aufgespacht.KZM faser	M2

Auf Kalk-Zement-Putze oder bestehenden Strukturdeckputzen, mit einem faser armierten Haftmörtel, auf Kalk-Zement-Basis, Auftragsdicke 4 - 5 mm,

z.B. RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE und RÖFIX RENOSTAR UNIVERSELLER RENOVIER- und HAFTPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

103F10-	Nicht systembedingter Kantenschutz als

Einputzprofile.

103F10A	Kantenschutz verzinkt Innen	M1

Putzeckleiste für Innenputz, aus feuerverzinktem Stahlblech, für Putzdicken von 12 mm,

z.B. RÖFIX PUTZECKLEISTE für 12 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

103F10B	Schnellputzprofil verz.Innen	M1

Schnellputzprofil für den Innenputz, aus feuerverzinktem Stahlblech, für Putzdicken von 6 mm,

z.B. RÖFIX SCHNELLPUTZPROFIL für 6 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeungnis: ......

103F10C	Schnellputzprofil verz.Innen	M1

Schnellputzprofil für den Innenputz, aus feuerverzinkten Stahlblech, für Putzdicken von 10 mm,

z.B. RÖFIX SCHNELLPUTZPROFIL für 10 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeungnis: ......

103F10D	Kantenschutz verz.Außen 7mm	M1

Kantenrichtwinkel für den Aussenputz, aus verzinktem Stahlblech mit Hart-PVC Schiene, für Putzdicken von 7 mm,

z.B. RÖFIX KANTENRICHTWINKEL für 7 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeungnis: ......

103F10E	Kantenschutz verz.Außen 15mm	M1

Kantenschutz für den Aussenputz, aus verzinktem Stahlblech, für Putzdicken von 15 mm,

z.B. RÖFIX KANTENPROFIL für 15 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeungnis: ......

103F10F	Kantenprofil verz.f.Dämmputz	M1

Kantenprofil für Dämmputz, verzinkt,

z.B. RÖFIX DRAHTRICHTWINKEL WIDRA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeungnis: ......

105F	Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (RÖFIX)

.

Vorbemerkungen:

.

Verarbeitungsrichtlinien:

.

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) des Herstellers (z.B. RÖFIX) beachtet und eingehalten insbesonders die Hinweise auf produktspezifische Untergründe.

.

Gleichwertigkeit:

.

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

.

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS):

.

Das angebotene A-WDVS entspricht den behördlichen Vorschriften. Es werden nur Produkte eines Systems verwendet. Dieses ist entweder durch Verordnung zugelassen oder durch einen Prüfbericht als geeignet nachgewiesen. Das Ausmaß wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

.

Unebenheiten des Untergrundes:

.

Der Ausgleich von Unebenheiten bis 10 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

#8#

Kommentar:

.

Allgemeine Bestimmungen:

.

Die Formulierung der Positionen setzt voraus, daß aus der Leistungsgruppe LG 00 "Allgemeine Bestimmungen", Unterleistungsgruppe "Vertragsunterlagen" mindestens die Positionen "ÖNORMEN verbindlich" sowie aus der Unterleistungsgruppe "Besondere Bestimmungen für den Einzelfall" die Positionen "Leistungsumfang", "Materialbeistellung" und "Qualitätsgleichwertigkeit" mit ausgeschrieben werden.

.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

.

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-H vorhandenen Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der RÖFIX-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen, mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

105F00-	Zusätzliche Vorbemerkungen für das RÖTHERM

A-WDVS.

105F00A	Vorbem.A-WDVS EPS.Dünnbett	--

Bei der Erstellung des RÖFIX Außenwand-Wärmedämmverbundsystems mit RÖFIX EPS-F Polystyrol-Platten und RÖFIX W50 Baukleber/Spachtelmasse werden nachfolgende Hinweise und

.

Verarbeitungsrichtlinien eingehalten:

.

Verarbeitungsrichtlinien für das RÖFIX W50 POLYSTYROL-WÄRMEDÄMMSYSTEM:

.

Verlegen der EPS-Platten:

.

Die Dämmplatten werden planeben, dicht aneinandergestoßen im Verband verlegt und mit dem Baukleber auf den trockenen und tragfähigen Untergrund geklebt. Zur Vermeidung von Kältebrücken wird darauf geachtet, daß die Stöße mörtelfrei bleiben.

.

Dübel:

.

Bei Altbauten, bei nicht genügend festem Untergrund, bei größeren Wandflächen ohne Flächenunterbrechung (über 40 m2) und bei Dämmdicken über 10 cm wird eine zusätzliche mechanische Befestigung erstellt (eigene Position). Als Dübel zur Plattenbefestigung werden spezielle Dübel für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme, z.B. RÖFIX WDVS-DÜBEL, verwendet. Die RÖFIX Polystyrol Dämmplatten werden mit mindestens 6 Dübeln pro m2 befestigt. Bei Gebäudehöhen bis 8 m wird in den Randbereichen die Dübelanzahl auf 8 Stk/m2 erhöht. Bei Gebäudehöhen von 8 m bis Hochhausgrenze werden im Randbereich 12 Dübel/m2 verwendet. Die Dübellänge ist von der Dicke des Klebemörtels + Dämmplattendicke + evtl. vorhandenen Putz + Verankerungstiefe (abhängig vom Untergrund) abhängig. Die Verankerungstiefe beträgt aber jedoch mindestens 40 mm - genaue Definition laut Angaben des Systemhalters. (Grundlage: "Verarbeitungsrichtlinie für Aussenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme" Qualitätsgruppe Vollwärmeschutz)

.

Mauerwerksöffnungen:

.

Bei Mauerwerksöffnungen (z.B. Fenster oder Türen) werden die Platten so zugeschnitten, daß Plattenstoß und Kanten der Mauerwerksöffnung gegeneinander versetzt sind und keine durchlaufende Fuge ergeben. Der Plattenversatz (Verband), Überbrückmaß, beträgt mindestens 25 cm. Anschlußfugen von verschiedenen Mauerwerksarten werden in gleicher Weise ausgebildet.

.

Kantenausbildung:

.

Dämmplatten an der Maueraußenkante werden wechselweise stumpf gestoßen und mit Gewebewinkel, z.B. RÖFIX-GEWEBEWINKEL, versehen.

.

Klebemörtel:

.

Die Platten werden mit RÖFIX W50 BAUKLEBER an den Untergrund geklebt.

.

Spachtelung, Glasgitter:

.

2-3 Tage nach dem Aufkleben der Dämmplatten wird RÖFIX W50 BAUKLEBER in einer Dicke von mindestens 2 mm aufgetragen und mit der Traufel abgezogen. In das nasse Mörtelbett wird das RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE in senkrechten Bahnen mit einer Überlappung von 10 cm eingelegt und ebenfalls mit RÖFIX BAUKLEBER W50 volldeckend eingebettet. Tür-und Fensteröffnungen werden mittels diagonaler Überlagestreifen zusätzlich armiert.

.

Fassadenabschluß unten:

.

Beim unteren Fassadenabschluß wird darauf geachtet, daß die RÖFIX POLYSTYROL-PLATTEN (EPS-F) nicht in den Bereich stehender Feuchtigkeit ausgeführt werden (Gefälleausbildung der angrenzenden Traufenfläche und notwendige Sockelhöhen vorsehen). Für den Spritzwasserbereich werden extrudierte oder hoch expandierte Polystyrolplatten verwendet, wie z.B. RÖFIX SOCKELPLATTEN PS 30SE (eigene Position). Wenn nicht anders angegeben wird nach Festlegung des Niveaus der Außenanlage, eine Feuchtigkeitsabsicherung unter Terrain durchgeführt, das heißt alle Systemkomponenten im erdberührten Bereich werden mit einer RÖFIX VILLAFALT BITUMEN-SPACHTELMASSE überspachtelt und durch eine Noppenpappe geschützt (eigene Position).

.

Grundieren:

.

Erst nach der vollkommenen Austrocknung des RÖFIX W50 BAUKLEBER wird vor der Endbeschichtung eine Grundierung mit RÖFIX GRUNDIERUNG durchgeführt. Etwaige Unebenheiten werdem vorher mit einem Glaspapierhobel abgeschliffen, und die Flächen entstaubt.

.

Endbeschichtung:

.

Die Endbeschichtung mit RÖFIX STRUKTUR-DECKENPUTZ wird handwerksüblich mit der Traufel in Korndicke aufgezogen und je nach Strukturwunsch abgerieben und strukturiert.

105F00B	Vorbem.A-WDVS.KORK Dickbett	--

Bei der Erstellung des RÖFIX K40 Kork-Wärmedämmsystems mit RÖFIX K40 KORK-DÄMMPLATTEN, geklebt mit RÖFIX 440 Korkkleber und zweilagigem mineralischen Dickputz, RÖFIX 440 Haftputz, werden nachfolgende Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien eingehalten: Verarbeitungsrichtlinien für das RÖFIX K40 KORK-WÄRMEDÄMMSYSTEM (DIPU):

.

Verlegen der Kork-Dämmplatten:

.

Die Dämmplatten werden planeben, dicht aneinandergestoßen im Verband verlegt und mit dem RÖFIX 440 Korkkleber auf den trockenen und tragfähigen Untergrund geklebt. Zur Vermeidung von Kältebrücken wird darauf geachtet, daß die Stöße mörtelfrei bleiben.

.

Dübel:

.

Bei Altbauten, bei nicht genügend festem Untergrund, bei größeren Wandflächen ohne Flächenunterbrechung (über 40 m2) und bei Dämmdicken über 6 cm wird eine zusätzliche mechanische Befestigung erstellt (eigene Position). Als Dübel zur Plattenbefestigung werden spezielle Dübel für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme z.B. RÖFIX WDVS-Dübel verwendet. Die Kork-Dämmplatten werden mit mindestens 6 Dübel/m2 befestigt. In den Randbereichen wird die Dübelanzahl auf 8 Stk/m2 erhöht. Bei Gebäudehöhen von 8 m bis zur Hochhausgrenze werden im Randbereich 12 Dübel/m2 verwendet. Die Dübellänge ist von der Dicke der Klebeschicht + Dämmplattendicke + evtl. vorhandenem Putz + Verankerungstiefe (abhängig vom Untergrund) abhängig. Die Verankerungstiefe beträgt jedoch mind. 40 mm - genaue Definition laut Angaben des Systemhalters. (Grundlage: "Verarbeitungsrichtlinie für Aussenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme" Qualitätsgruppe Vollwärmeschutz).

.

Mauerwerksöffnungen:

.

Bei Mauerwerksöffnungen (z.B. Fenster oder Türen) werden die Platten so zugeschnitten, daß Plattenstoß und Kanten der Mauerwerksöffnung gegeneinander versetzt sind und keine durchlaufende Fuge ergeben. Der Plattenversatz (Verband), Überbrückmaß, beträgt mindestens 25 cm. Anschlußfugen von verschiedenen Mauerwerksarten werden in gleicher Weise ausgebildet.

.

Kantenausbildung:

.

Dämmplatten an der Maueraußenkante werden wechselweise stumpf gestoßen und mit RÖFIX-KANTENRICHTWINKEL versehen. Diese werden mit RÖFIX SK52 SCHNELLKLEBER lot-und fluchtgerecht fixiert.

.

Leibungen:

.

Werden Fensterstöcke mit der äußeren Rohbaukante bündig versetzt, überdeckt die Korkplatte wenn möglich dabei den Fenster-oder Türrahmen. Bei nicht außenbündig versetzten Fenstern oder Türen (Außenleibungstiefe > 5 cm) werden die Leibungen mit wenigstens 2 cm dicken Kork-Platten gedämmt. Diese werden bündig an die fassadenseitigen Dämmplatten angeschlossen, um Wärmebrücken zu verhindern. Zusätzlich wird eine Bewehrung wie bei der Eckausbildung hergestellt. Bei konstruktiv bedingten Fugen (Bewegungsfugen) werden diese mit Dämmschicht- und Putzfuge genau übereinanderliegend ausgebildet. Unter den Putzdehnungsfugen können die darunterliegenden Dämmplatten durchlaufen, das Armierungsgewebe wird jedoch auf einer Breite von 2 cm entfernt. Bei Dämmung einzelner Fassadenflächen werden Übergänge an andere anschließende Gebäude und Fassadenteile in gleicher Weise als Fugen ausgeführt.

.

Grundputz:

.

Der mineralische RÖFIX 440 HAFTPUTZ wird 2-3 Tage nach dem Kleben der Dämmplatten in einer Dicke von 7 mm und nur bei einer Außentemperatur von > + 5 Grad Celsius aufgebracht und vor äußeren Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Schlagregen, usw.) geschützt. Nach 2-3 Tagen wird das RÖFIX P40 ARMIERUNGSGEWEBE mit RÖFIX 440 HAFT-PUTZ in senkrechten Bahnen mit einer Überlappung von 10 cm volldeckend eingebettet. Stoßgefährdete Bereiche (Sockel, Durchfahrten, Balkone etc.) werden doppelt oder mit Panzergewebe armiert.

.

Fassadenabschluß unten:

.

Für den Spritzwasserbereich werden extrudierte oder hoch expandierte Polystyrol-Putzträgerplatten verwendet, wie z.B. RÖFIX SOCKELPLATTEN PS30 SE (eigene Position). Wenn nicht anders angegeben wird nach Festlegung des Niveaus der Außenanlage eine Feuchtigkeitsabsicherung unter Terrain durchgeführt, das heißt alle Systemkomponenten im erdberührten Bereich werden mit einer Röfix Villafalt Bitumenspachtelmasse überspachtelt und durch eine Noppenpappe geschützt (eigene Position).

.

Endbeschichtung:

.

Die Endbeschichtung mit RÖFIX STRUKTUR-DECKENPUTZ wird nach ca. 3 Wochen (je nach Witterung) mit der Traufel in Korndicke aufgetragen und je nach Strukturwunsch mit der Traufel abgerieben und strukturiert.

105F00E	Vorbem.A-WDVS.MIWO.Dünnbett	--

Bei der Erstellung des RÖFIX M30 MINERALWOLLE-WÄRMEDÄMMSYSTEMS mit RÖFIX MW MINERALWOLLEDÄMMPLATTEN und mit einlagigem, faserarmiertem Dünnputz, RÖFIX 58F FASER-SPACHTEL, werden nachfolgende Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien eingehalten: Verarbeitungsrichtlinien für RÖTHERM M30 MINERALWOLLE-WÄRMEDÄMMSYSTEM (DÜPU):

.

Verlegen der Mineralwolle-Dämmplatten:

.

Die Dämmplatten werden planenben, dicht aneinandergestoßen im Verband verlegt und mit dem RÖFIX 440/441 Kleber auf den trockenen und tragfähigen Untergrund geklebt. Zur Vermeidung von Kältebrücken wird darauf geachtet, daß die Stöße mörtelfrei bleiben.

.

Dübel:

.

Eine zusätzliche mechanische Befestigung wird in allen Fällen durchgeführt. Als Dübel zur Plattenbefestigung werden nur spezielle Dübel für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme verwendet, z.B. RÖFIX WDVS-DÜBEL. Die Dämmplatten werden bis zur Hochhausgrenze mit 6 Dübel pro m2 befestigt. Ober der Hochhausgrenze sind 10 Dübel pro m2 zu verwenden. Bei Gebäudehöhen bis 8 m wird die Dübelanzahl in den Randzonen auf 8 Dübel pro m2 erhöht. Bei Gebäudehöhen über 8 m werden in den Randzonen 12 Dübel pro m2 verwendet. Die Dübellänge ist von der Dicke der Klebeschicht + Dämmplattendicke + evtl. vorhandenem Putz + Verankerungstiefe (abhängig vom Untergrund) abhängig. Die Verankerungstiefe beträgt jedoch mind. 40 mm - genaue Definition laut Angaben des Systemhalters. (Grundlage: "Verarbeitungsrichtlinie für Aussenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme" Qualitätsgruppe Vollwärmeschutz)

.

Mauerwerksöffnungen:

.

Bei Mauerwerksöffnungen (z.B. Fenster oder Türen) wird der Putz im Eckbereich mit diagonal aufgelegtem Armierungsgewebe zusätzlich bewehrt.

.

Kantenausbildung:

.

Dämmplatten an der Maueraußenkante werden wechselweise stumpf gestoßen und mit RÖFIX GEWEBEWINKEL versehen.

.

Leibungen:

.

Werden Fensterstöcke mit der äußeren Rohbaukante bündig versetzt, überdeckt die Mineralwollplatte wenn möglich dabei den Fenster- oder Türrahmen. Bei nicht außenbündig versetzten Fenstern oder Türen (Außenleibungstiefe > 5 cm) werden die Leibungen, wenn möglich, mit wenigstens 2 cm dicken RÖFIX MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN gedämmt. Diese werden bündig an die fassadenseitigen Dämmplatten angeschlossen, um Wärmebrücken zu verhindern. Zusätzlich wird wie bei der Eckausbildung bewehrt. Bei konstruktiv bedingten Fugen (Bewegungsfugen) werden diese mit Dämmschicht- und Putzfuge genau übereinander liegend ausgebildet. Unter den Putzdehnungsfugen können die darunterliegenden Dämmplatten durchlaufen, das Armierungsgewebe wird jedoch auf einer Breite von 2 cm entfernt. Bei Dämmung einzelner Fassadenflächen werden Übergänge an andere anschließende Gebäude- und Fassadenteile in gleicher Weise als Fuge ausgeführt.

.

Fassadenabschluß unten:

.

Für den Spritzwasserbereich werden extrudierte oder hoch expandierte Polystyrol-Putzträgerplatten verwendet, wie z.B. RÖFIX SOCKELPLATTE PS30SE (eigene Positon). Wenn nicht anders angegeben wird nach Festlegung des Niveaus der Außenanlage eine Feuchtigkeitsabsicherung unter Terrain durchgeführt, das heißt alle Systemkomponenten im erdberührten Bereich werden mit einer Röfix Villafalt Bitumenspachtelmasse überspachtelt und durch eine Noppenpappe geschützt.

.

Dünnputz, Glasgitter:

.

RÖFIX 58F FASERSPACHTEL wird 2-3 Tage nach dem Aufkleben der Platten in einer Dicke von mindestens 2 mm aufgetragen und mit der Zahntraufel abgezogen. In das nasse Mörtelbett wird das RÖFIX P50 ARMIERUNGS-GEWEBE in senkrechten Bahnen mit einer Überlappung von 10 cm eingelegt und ebenfalls mit RÖFIX 58F FASERSPACHTEL volldeckend eingebettet. Tür- und Fensteröffnungen werden mittels diagonaler Überlagestreifen zusätzlich armiert.

.

Grundieren:

.

Erst nach der vollkommenen Austrocknung der RÖFIX 58F FASERSPACHTEL wird vor der Endbeschichtung eine Grundierung mit RÖFIX GRUNDIERUNG durchgeführt. Etwaige Unebenheiten werden vorher mit einem Glaspapierhobel abgeschliffen, und die Flächen entstaubt.

.

Endbeschichtung:

.

Die Endbeschichtung mit RÖFIX STRUKTURDECK-PUTZEN wird handwerksüblich mit der Traufel in Kornstärke aufgezogen und je nach Strukturwunsch abgerieben und strukturiert.

105F00F	Vorbem.A-WDVS.Mittelbett	--

Bei der Erstellung des RÖFIX UNISTAR Wärmedämmsystem mit RÖFIX MW MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN, RÖFIX EPS POLYSTYROL-PLATTEN, RÖFIX KORK-DÄMMPLATTEN und RÖFIX UNISTAR als KLEBE- u. ARMIERUNGSMÖRTEL werden nachfolgende Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien eingehalten:

.

Verarbeitungsrichtlinien für das RÖFIX UNISTAR Wärmedämmsystem:

.

Verlegen der Wärmedämmplatten:

.

Die Dämmplatten werden planeben, dicht aneinandergestoßen im Verband verlegt und mit RÖFIX UNISTAR auf den trockenen und tragfähigen Untergrund geklebt. Zur Vermeidung von Kältebrücken wird darauf geachtet, daß die Stöße mörtelfrei bleiben.

.

Dübel:

.

Bei Neubauten ist keine Dübelung erforderlich. Bei Dämmdicken über 10 cm wird alle 4,0 m ein Montagedübel gesetzt. Bei Altbauten und bei nicht genügend festem Untergrund wird eine zusätzliche mechanische Befestigung erstellt (eigene Position). Als Dübel zur Plattenbefestigung werden nur spezielle Dübel für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme, z.B. RÖFIX WDVS-DÜBEL, verwendet. Die Dämmplatten werden mit 6 Stk./m2 befestigt. Bei Gebäudehöhen bis 8 m wird die Dübelanzahl in den Randzonen auf 8 Dübel pro m2 erhöht. Bei Gebäudehöhen über 8 m werden in den Randzonen 12 Dübel pro m2 verwendet. Die Dübellänge ist von der Dicke des Klebemörtels + Dämmplattendicke + evtl. vorhandenen Putz + Verankerungstiefe (abhängig vom Untergrund) abhängig. Die Verankerungstiefe beträgt jedoch mindestens 40 mm - genau Definition laut Angaben des Systemhalters. (Grundlagen: "Verarbeitungsrichtlinien für Aussenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme" Qualitätsgruppe Vollwärmeschutz)

.

Mauerwerksöffnungen:

.

Bei Mauerwerksöffnungen (z.B. Fenster oder Türen) werden die Platten so zugeschnitten, daß Plattenstoß und Kanten der Mauerwerksöffnung gegeneinander versetzt sind und keine durchlaufende Fuge ergeben. Der Plattenversatz (Verband), Überbrückmaß, beträgt mindestens 25 cm. Anschlußfugen von verschiedenen Mauerwerksarten werden in gleicher Weise ausgebildet.

.

Kantenausbildung:

.

Dämmplatten an der Maueraußenkante werden wechselweise stumpf gestoßen und mit Gewebewinkel, z.B. RÖFIX-GEWEBEWINKEL (ALU-, PVC oder Panzerwinkel) versehen.

.

Leibungen:

.

Werden Fensterstöcke mit der äußeren Rohbaukante bündig versetzt überdeckt die Dämmplatte wenn möglich dabei die Fenster oder Türrahmen. Bei nicht außenbündig versetzten Fenster oder Türen (Außenleibungstiefe > 5 cm) werden die Leibungen, wenn möglich, mit wenigstens 2 cm dicken RÖFIX DÄMMPLATTEN gedämmt. Diese werden bündig an die fassadenseitigen Dämmplatten angeschlossen um Wärmebrücken zu verhindern. Zusätzlich wird eine Bewehrung wie bei der Eckausbildung hergestellt. Bei konstruktiv bedingten Fugen (Bewegungsfugen) werden diese mit Dämmschicht- und Putzfuge genau übereinanderliegend ausgebildet. Unter den Putzdehnungsfugen können die darunterliegenden Dämmplatten durchlaufen, das Armierungsgewebe wir jedoch auf einer Breite von 2 cm entfernt. Bei Dämmung einzelner Fassadenflächen werden Übergänge an andere anschließende Gebäude- und Fassadenteile in gleicher Weise als Fugen ausgeführt.

.

Klebemörtel:

.

Die Platten werden mit RÖFIX UNISTAR KLEBEMÖRTEL geklebt. Das Auftragen des Mörtels erfolgt in der Wulst-Punkt-oder Wulst-R-Methode.

.

Spachtelung, Glasgitter:

.

2-3 Tage nach dem Aufkleben der Dämmplatten wird RÖFIX UNISTAR ARMIERUNGSMÖRTEL in einer Dicke von 5 mm aufgetragen und eben verzogen. In das nasse Mörtelbett wird das RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE in senkrechten Bahnen mit einer Überlappung von 10 cm eingelegt und ebenfalls mit RÖFIX UNISTAR ARMIERUNGSMÖRTEL volldeckend eingebettet. Tür- und Fensteröffnungen werden mittels diagonaler Überlagestreifen zusätzlich armiert.

.

Fassadenabschluß unten:

.

Beim unteren Fassadenabschluß wird darauf geachtet, daß die RÖFIX DÄMMPLATTEN (RÖFIX EPS,-MW,-Kork) nicht in den Bereich stehender Feuchtigkeit ausgeführt werden (Gefälleausbildung der angrenzenden Traufenfläche und notwendige Sockelhöhen vorsehen). Für den Spritzwasserbereich werden extrudierte oder hoch expandierte Polystyrol-Platten verwendet, wie z.B. RÖFIX SOCKELPLATTE PS30SE (eigene Position). Wenn nicht anders angegeben wird nach Festlegung des Niveaus der Außenanlage eine Feuchtigkeitsabsicherung unter Terrain durchgeführt, das heißt alle Systemkomponenten im erdberührten Bereich werden mit einer Röfix Villafalt Bitumenspachtelmasse überspachtelt und durch eine Noppenpappe geschützt (eigene Position).

.

Grundieren (nur bei Silikat-, Kunstharz -oder Silikonharzputz erforderlich):

.

Erst nach der vollkommenen Austrocknung des RÖFIX UNISTAR wird vor der Endbeschichtung eine Grundierung mit RÖFIX GRUNDIERUNG durchgeführt. Etwaige Unebenheiten werden vorher mit einem Glaspapierhobel abgeschliffen, und die Flächen entstaubt.

.

Endbeschichtung:

.

Die Endbeschichtung mit RÖFIX STRUKTUR-DECKPUTZ wird handwerksüblich mit der Traufel in Kornstärke aufgezogen und je nach Strukturwunsch abgerieben und strukturiert.

105F01-	Untergrund von losem Putz reinigen, etwaige

Unebenheiten über 10 mm mit Mörtel ausgleichen.

105F01A	Untergr.vorber.Mwk.verputzt	M2

Untergrund aus verputztem Mauerwerk aller Art, ausgleichen,

z.B. RÖFIX 440 HAFTPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F01B	Untergr.vorber.Beton	M2

Untergrund aus schalreinem Beton, einschließlich Abschlagen von Graten und Krätzen, ausgleichen,

z.B. mit RÖFIX UNISTAR KLEBE-u. ARMIERMÖRTEL.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F02-	Vorarbeiten für das Aufbringen eines

A-WDVS, durch Abstemmen von Bauteilen an der Fassade, einschließlich Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.

105F02A	Leibungsputz abstemmen	M1

Verputz von den Leibungen abstemmen ohne Unterschied der Breite.

Stgr. Baustellenabfälle: 0,006m3/m.

105F02B	Leibung Mwk.5cm+Putz abstem.	M1

Mauerwerk bis 5 cm Dicke einschließlich Putz abstemmen, ohne Unterschied der Breite.

Stgr. Baustellenabfälle: 0,02m3/m.

105F02C	Faschen abstemmen	M1

Faschen abstemmen ohne Unterschied der Breite und Dicke, danach wieder glatt putzen.

Stgr. Baustellenabfälle: 0,008m3/m.

105F03-	Sockelabschlußprofil in Trogform passend,

z.B. für alle RÖFIX Wärmedämmsysteme,

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form, Alublank oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F03A	A-WDVS Sockelprofil Alu 4cm	M1

Für eine Dämmdicke von 4 cm.

105F03B	A-WDVS Sockelprofil Alu 6cm	M1

Für eine Dämmdicke von 6 cm.

105F03C	A-WDVS Sockelprofil Alu 7cm	M1

Für eine Dämmdicke von 7 cm.

105F03D	A-WDVS Sockelprofil Alu 8cm	M1

Für eine Dämmdicke von 8 cm.

105F03E	A-WDVS Sockelprofil Alu 10cm	M1

Für eine Dämmdicke von 10 cm.

105F04-	Profile für

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme.

105F04A	A-WDVS Armierungs-Eckwink.PVC	M1

Eckschutzwinkel aus PVC mit integriertem Gewebe für,

z.B. RÖFIX-WÄRMEDÄMMSYSTEME im Dünnbett-und Mittelbettverfahren,

z.B. RÖFIX PVC-Gewebewinkel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F04B	A-WDVS Armierungs-Eckwink.ALU	M1

Eckschutzwinkel aus ALU mit integriertem Gewebe für,

z.B. RÖFIX-WÄRMEDÄMMSYSTEME im Dünnbett-und Mittelbettverfahren, RÖFIX ALU-GEWEBEWINKEL.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F04C	A-WDVS Anputzleiste mit Gewebe	M1

Anputz-, Dicht- und Schutzleiste mit integriertem Gewebe,

z.B. RÖFIX ANPUTZLEISTE mit Gewebe oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F04D	A-WDVS Armierungs-Eckwink.Panz	M1

Eckschutzwinkel aus Panzerprofil mit integriertem Panzergewebe für,

z.B. RÖFIX-WÄRMEDÄMMSYSTEME im Dünnbett-und Mittelbettverfahren,

z.B. RÖFIX PANZER-GEWEBEWINKEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F04E	A-WDVS Kantenrichtwinkel	M1

Kantenrichtwinkel aus Aluminium mit PVC-Überzug für,

z.B. RÖFIX-WÄRMEDÄMMSYSTEME im Dickbettverfahren, Schichtdicke bis 7 mm,

z.B. RÖFIX-KANTENRICHTWINKEL 1023 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F04F	A-WDVS Dehnfugen PVC-Flucht	M1

Dehnfugenprofil aus PVC mit dauerelastischer Fugenabdeckung, für durchlaufende Wandflächen, für jede Dämmdicke,

z.B. RÖFIX DEHNFUGENPROFIL E-Form oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F04G	A-WDVS Dehnfugen PVC-ECK	M1

Dehnfugenprofil aus PVC mit dauerelastischer Fugenabdeckung, für eine als Inneneck ausgebildete Dämmstoffschicht, für jede Dämmdicke,

z.B. RÖFIX DEHNFUGENPROFIL V-Form oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F05-	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS),

mit Polystyrol-Dämmplatten EPS-F dicht gestoßen und im Verband auf vorbereitetem Untergrund geklebt, mit Kleber eingebettet, vollflächig überzogen und geglättet, Endbeschichtung in eigener Position,

z.B. RÖFIX W50 POLYSTYROL-WÄRMEDÄMMSYSTEM bestehend aus RÖFIX Polystyrol-Dämmplatte PS 15SE/S, RÖFIX W50 BAUKLEBER/SPACHTELMASSE, RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ......

105F05A	A-WDVS EPS-F 5cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 5 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F05B	A-WDVS EPS-F 6cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 6 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F05C	A-WDVS EPS-F 8cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 8 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F05D	A-WDVS EPS-F 10cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 10 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F05E	A-WDVS EPS-F 12cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 12 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F05G	Az A-WDVS EPS-F Mehrd.	VE

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken der Dämmplatten über 12 cm. Verrechnungseinheit die A-WDVS-fläche mal Mehrdicke (über 12 cm) in Zentimeter.

105F10-	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS)

mit Korkdämmplatten DK-F und Dickputz, Korkdämmplatten dicht gestoßen und im Verband auf vorbereitetem Untergrund geklebt (Verdübelung in eigener Position), Armierungsgewebe vollflächig im Kleber, mindestens 7 mm dick, eingebettet, mit Kleber vollflächig überspachtelt und geglättet, Endbeschichtung in eigener Position,

z.B. RÖFIX K40 KORK-WÄRMEDÄMMSYSTEM bestehend aus RÖFIX Kork-Dämmplatte DK-F, RÖFIX 440 KORKKLEBER/HAFTPUTZ, RÖFIX P40 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ......

105F10A	A-WDVS KORK 5cm Dickputz	M2

Dämmplattendicke 5 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F10B	A-WDVS KORK 6cm Dickputz	M2

Dämmplattendicke 6 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F10C	A-WDVS KORK 8cm Dickputz	M2

Dämmplattendicke 8 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F10D	A-WDVS KORK 10cm Dickputz	M2

Dämmplattendicke 10 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F10E	A-WDVS KORK 12cm Dickputz	M2

Dämmplattendicke 12 cm,

Plattenformat 50 x 100.

105F10G	Az A-WDVS Kork Mehrd.	VE

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken der Dämmplatten über 12 cm. Verrechnungseinheit die A-WDVS-fläche mal Mehrdicke (über 12 cm) in Zentimeter.

105F14-	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS),

mit Polystyrol-Dämmplatten PS15SE/NK (oder PS15SE/S) und Klebe und Armiermörtel. Polystyrolplatten dicht gestoßen und im Verband auf vorbereitetem Untergrund geklebt, Armiermörtel in einer Dicke von 5 mm aufgetragen, Armierungsgewebe vollflächig überzogen und geglättet, Endbeschichtung in eigener Position,

z.B. RÖFIX UNISTAR EPS POLYSTYROL-WÄRMEDÄMMSYSTEM bestehend aus RÖFIX EPS Polystyrol-Platten PS15SE/NK oder PS15SE/S, RÖFIX UNISTAR KLEBE-, und ARMIERUNGSMÖRTEL, RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ......

105F14A	A-WDVS EPS-F 5cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 5 cm.

105F14B	A-WDVS EPS-F 6cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 6 cm.

105F14C	A-WDVS EPS-F 8cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 8 cm.

105F14D	A-WDVS EPS-F 10cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 10 cm.

105F14E	A-WDVS EPS-F 12cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 12 cm.

#8#

Kommentar:

.

Mehrdicke von EPS-F-Dämmplatten können mit Position 10 5F 05G geregelt werden.

105F16-	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS)

mit Korkdämmplatten DK-F und Grundputz, Korkdämmplatten dicht gestoßen und im Verband auf vorbereitetem Untergrund geklebt (Verdübelung in eigener Position), Armierungsgewebe vollflächig mit Kleber überzogen und geglättet, Endbeschichtung in eigener Position,

z.B. RÖFIX UNISTAR K KORK-WÄRMEDÄMMSYSTEM bestehend aus RÖFIX Kork-Dämmplatte DK-F, RÖFIX UNISTAR KLEBE-ARMIERUNGSMÖRTEL, RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ......

105F16A	A-WDVS KORK 5cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 5 cm.

105F16B	A-WDVS KORK 6cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 6 cm.

105F16C	A-WDVS KORK 8cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 8 cm.

105F16D	A-WDVS KORK 10cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 10 cm.

105F16E	A-WDVS KORK 12cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 12 cm.

#8#

Kommentar:

.

Mehrdicken von Korkdämmplatten können mit Position 10 5F 10G geregelt werden.

105F22-	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS)

mit Mineralwolle-Dämmplatten oder Mineralwolle-Lamellenplatten nach Wahl des Auftraggebers und Dünnputz, Mineralwolleplatten planeben und dicht gestoßen im Verband auf vorbereitetem Untergrund geklebt (Verdübelung in eigener Position) Armierungsglasgewebe vollflächig in eine Faserspachtel eingebettet, überspachtelt und geglättet, mit Grundierung vorgestrichen und mit einem mineralischem Silikatgebundenen, wasserabweisenden Dünnputz verputzt, Oberfläche fein verrieben, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis,

z.B. RÖFIX M30 MINERALWOLLE-WÄRMEDÄMM-SYSTEM aus RÖTHERM MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE (MIWO) oder RÖFIX MINERALWOLLE-LAMELLEN-PLATTE (MILA), RÖFIX 440 BAUKLEBER, RÖFIX P40 ARMIERUNGSGEWEBE, RÖFIX 58F FASERSPACHTEL, RÖSIL GRUNDIERUNG, RÖSIL SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ......

105F22B	A-WDVS MIWO 6cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 6 cm, Korngröße 2 mm.

105F22C	A-WDVS MIWO 8cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 8 cm, Korngröße 2 mm.

105F22D	A-WDVS MIWO 10cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 10 cm, Korngröße 2 mm.

105F22E	A-WDVS MIWO 12cm Dünnputz	M2

Dämmplattendicke 12 cm, Korngröße 2 mm.

#8#

Kommentar:

.

Mehrdicken von MIWO-Dämmplatten können mit Position 10 5F 20G geregelt werden.

105F24-	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS)

mit Mineralwolle-Dämmplatten oder Mineralwolle-Lamellenplatten nach Wahl des Auftraggebers und Grundputz, Mineralwolleplatten planeben und dicht gestoßen im Verband auf vorbereitetem Untergrund geklebt (Verdübelung in eigener Position) Armierungsgewebe vollflächig mit Kleber eingebettet, überspachtelt und geglättet, Endbeschichtung in eigener Position,

z.B. RÖFIX UNISTAR MW MINERALWOLLE-WÄRMEDÄMMSYSTEM bestehend aus RÖTHERM MINERALWOLLE-Dämmplatten (MW) oder RÖFIX MINERALWOLLE-Lamellenplatten (MW-L), RÖFIX UNISTAR KLEBE-ARMIERUNGSMÖRTEL, RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ......

105F24B	A-WDVS MIWO 6cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 6 cm.

105F24C	A-WDVS MIWO 8cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 8 cm.

105F24D	A-WDVS MIWO 10cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 10 cm.

105F24E	A-WDVS MIWO 12cm UNISTAR	M2

Dämmplattendicke 12 cm.

#8#

Kommentar:

.

Mehrdicken von MIWO-Dämmplatten können mit Position 10 5F 20G geregelt werden.

105F30-	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS)

im Sockelbereich mit Dünnputz, extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten XPS-R mit glatter Kante, Wasseraufnahme unter Wasser gemäß ÖNORM höchstens 0,5 Volumsprozent. Rohdichte mindestens 28 kg/m3. FCKW frei gemäß Bundesgesetzblatt 301/90 und Montrealabkommen. Produktart: XPS-R, Brennbarkeitsklasse B1, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung, planeben und dichtgestoßen, im Verband auf vorbereitetem Untergrund geklebt, einschließlich Verdübelung mit mindestens 6 Stk.Dübel/m2, Armierungsgewebe im Baukleber eingebettet, vollflächig überzogen und geglättet, Endbeschichtung in eigener Position,

z.B. mit RÖFIX SOCKELPLATTE PS30SE, RÖFIX W50 BAUKLEBER, RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ......

105F30A	A-WDVS Sockel.XPS-R.40mm	M2

Dämmdicke 40 mm, Wärmedurchlaßwiderstand Rt 1,081 m2K/W.

105F30B	A-WDVS Sockel.XPS-R.50mm	M2

Dämmdicke 50 mm, Wärmedurchlaßwiderstand Rt 1,351 m2K/W.

105F30C	A-WDVS Sockel.XPS-R.60mm	M2

Dämmdicke 60 mm, Wärmedurchlaßwiderstand Rt 1,621 m2K/W.

105F30D	A-WDVS Sockel.XPS-R.80mm	M2

Dämmdicke 80 mm, Wärmedurchlaßwiderstand Rt 2,162 m2K/W.

105F32-	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS)

im Sockelbereich mit Dünnputz, extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten XPS-R mit glatter Kante, Wasseraufnahme unter Wasser gemäß ÖNORM höchstens 0,5 Volumsprozent. Rohdichte mindestens 28 kg/m3. FCKW frei gemäß Bundesgesetzblatt 301/90 und Montrealabkommen. Produktart: XPS-R, Brennbarkeitsklasse B1, Erzeugnis mit ÖNORM-Registrierung, planeben und dichtgestoßen, im Verband auf vorbereitetem Untergrund geklebt, einschließlich Verdübelung mit mindestens 6 Stück Dübel/m2, Armierungsgewebe im Baukleber eingebettet, vollflächig überzogen und geglättet, Endbeschichtung in eigener Position,

z.B. mit RÖFIX SOCKELPLATTE PS30SE, RÖFIX UNISTAR KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL, RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: ......

105F32A	A-WDVS Sockel.XPS-R UNIST.40mm	M2

Dämmdicke 40 mm, Wärmedurchlaßwiderstand Rt 1,081 m2K/W.

105F32B	A-WDVS Sockel.XPS-R UNIST.50mm	M2

Dämmdicke 50 mm, Wärmedurchlaßwiderstand Rt 1,351 m2K/W.

105F32C	A-WDVS Sockel.XPS-R UNIST.60mm	M2

Dämmdicke 60 mm, Wärmedurchlaßwiderstand Rt 1,621 m2K/W.

105F32D	A-WDVS Sockel.XPS-R UNIST.80mm	M2

Dämmdicke 80 mm, Wärmedurchlaßwiderstand Rt 2,162 m2K/W.

105F34-	Endbeschichtung des A-WDVS mit Dünnputz,

auf mineralischer Basis, aus Kalk-Zement-Mörtel (KZM) mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, Farbe weiß.

105F34A	A-WDVS Struktur-Feinputz KZM w	M2

Als Struktur-Feinputz, Kellenstrich oder Pinselstrich, 2 mal aufgetragen, Farbe weiß, Korngröße 0,7 mm,

z.B. RÖFIX EDELFINO MINERALISCHER FEINPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F34B	A-WDVS Edelputz spezial KZM 1m	M2

Als Reib- oder Spritzputz aus Kalk-Zement-Mörtel, Farbe weiß, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F34C	A-WDVS Edelputz spezial KZM 1	M2

Als Reib- oder Spritzputz aus Kalk-Zement-Mörtel, Farbe weiß, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F34D	A-WDVS Edelputz spezial KZM 2m	M2

Als Reib- oder Spritzputz aus Kalk-Zement-Mörtel, Farbe weiß, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F34E	A-WDVS Edelputz spezial KZM 3m	M2

Als Reib- oder Spritzputz aus Kalk-Zement-Mörtel, Farbe weiß, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F36-	Endbeschichtung des A-WDVS mit Dünnputz aus

Fertigmörtel, kunstharzgebunden (Kstharz), wasserabweisend, auf glattem Untergrund, einschließlich der notwendigen Grundierung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

105F36A	A-WDVS Kstharz.Reibp.1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F36B	A-WDVS Kstharz.Reibp.1,5mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F36C	A-WDVS Kstharz.Reibp.2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F36D	A-WDVS Kstharz.Reibp.3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX KUNSTHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F37-	Aufzahlung (Az) auf die Positionen A-WDVS

Endbeschichtung mit Dünnputz aus Fertigmörtel, kunstharzgebunden (Kstharz.), färbig, in Standardfarben, für eine Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeneigener Farbkarte aus Farben mit einem Aufpreis.

105F37A	Az.A-WDVS.Kstharz.Farbe 1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm.

Farbe: ______

105F37B	Az.A-WDVS.Kstharz.Farbe 1,5mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm.

Farbe: ______

105F37C	Az.A-WDVS.Kstharz.Farbe 2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm.

Farbe: ______

105F37D	Az.A-WDVS.Kstharz.Farbe 3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm.

Farbe: ______

105F38-	Endbeschichtung des A-WDVS mit Dünnputz aus

Fertigmörtel, mineralisch, silikatgebunden (auf Kali-Wasserglasbasis), wasserabweisend, auf glatten Putzflächen, einschließlich der notwendigen Grundierung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

105F38A	A-WDVS silik.Reibp.1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F38B	A-WDVS silik.Reibp.1,5mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F38C	A-WDVS silik.Reibp.2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F38D	A-WDVS silik.Reibp.3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX SILIKATPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F39-	Aufzahlung (Az) auf die Positionen

A-WDVS-Endbeschichtung mit Dünnputz aus Fertigmörtel, mineralisch, silikatgebunden (auf Kali-Wasserglasbasis), in Standardfarben, für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeneigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

105F39A	Az.A-WDVS silik.Farbe 1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm.

Farbe: ______

105F39B	Az.A-WDVS silik.Farbe 1,5mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm.

Farbe: ______

105F39C	Az.A-WDVS silik.Farbe 2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm.

Farbe: ______

105F39D	Az.A-WDVS silik.Farbe 3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm.

Farbe: ______

105F40-	Endbeschichtung des A-WDVS mit Dünnputz

silikonharzgebunden, wasserabweisend, auf glattem Untergrund, einschließlich der notwendigen Grundierung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

105F40A	A-WDVS.Silikonharz.Reibp.1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F40B	A-WDVS.Silikonharz.Reibp.1,5mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F40C	A-WDVS.Silikonharz.Reibp.2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F40D	A-WDVS.Silikonharz.Reibp.3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F41-	Aufzahlung (Az) auf die Positionen A-WDVS

Endbeschichtung mit Dünnputz, silikonharzgebunden (Siliharz), färbig in Standardfarben, für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

105F41A	Az.A-WDVS Siliharz.Farbe 1mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1 mm.

Farbe: ______

105F41B	Az.A-WDVS Siliharz.Farbe 1,5mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 1,5 mm.

Farbe: ______

105F41C	Az.A-WDVS Siliharz.Farbe 2mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 2 mm.

Farbe: ______

105F41D	Az.A-WDVS Siliharz.Farbe 3mm	M2

Als Reibputz, Korngröße 3 mm.

Farbe: ______

105F42-	Streichen von Fassadenflächen einfärbig,

zweimal, Grund- und Deckanstrich, mit Farben auf Silikatbasis, Silikonharzbasis oder Aussendispersion, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus der firmeneigenen Farbkarte, aus Farben ohne Aufpreis.

105F42A	Streichen Fassadenfl.Silikatf	M2

Streichen von Fassadenflächen mit Silikatfarbe,

z.B. RÖFIX SILIKATFARBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F42B	Streichen Fassadenfl.Silikonha	M2

Streichen der Fassadenfläche mit Silikonharzfarbe,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZFARBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F42C	Streichen Fassadenfl.Aussendis	M2

Streichen der Fassadenfläche mit einer Aussendispersion,

z.B. RÖFIX ACRYL-AUSSENDISPERSION oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F43-	Aufzahlung (Az) auf die Position Streichen

von Fassadenflächen einfärbig, Grund- und Deckanstrich, mit Farben auf Silikatbasis, Silikonharzbasis oder Aussendispersion, getönt, in Standardfarben, für einen Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausgewählt aus firmeigener Farbkarte, aus Farben mit einem Aufpreis.

105F43A	Az.Streich.Fassadenfl.Sili-Far	M2

Für das streichen von Fassadenflächen mit Silikatfarbe, getönt,

z.B. RÖFIX SILIKATFARBE oder Gleichwertiges.

Farbe: ______

105F43B	Az.Streich.Fassadenfl.Silikonh	M2

Für das streichen von Fassadenflächen mit Silikonharzfarbe, getönt,

z.B. RÖFIX SILIKONHARZFARBE oder Gleichwertiges.

Farbe: ______

105F43C	Az.Streich.Fassadenfl.Aussendi	M2

Für das streichen von Fassadenflächen mit einer Aussendispersion,

z.B. RÖFIX ACRYL-AUSSENDISPERSION oder Gleichwertiges.

Farbe: ______

105F47-	Aufzahlung auf die Positionen

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (A-WDVS) aller Art.

105F47A	Aufz.A-WDVS Untersicht	M2

Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Fensterstürze.

105F47B	Aufz.A-WDVS Gesimsummantelung	M2

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet die abgewickelte behandelte Fläche.

105F47C	Aufz.A-WDVS Fensterfaschen	M1

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren Dämmplatten ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet im äußeren Umfang.

105F48-	Aufzahlung auf die Positionen

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (A-WDVS).

105F48A	Aufz.A-WDVS MIWO zus.Dübel	M2

Für eine zusätzliche mechanische Befestigung der,

z.B. RÖFIX MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN (Format: 62,5 x 80), mit ca. 6 Dämmstoffdübel je m2 (Lastklasse von 0,20 KN),

z.B. RÖTHERM WDVS-DÜBEL TID-T 8L oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F48B	Aufz.A-WDVS KORK zus.Dübel	M2

Für eine zusätzliche mechanische Befestigung der,

z.B. RÖFIX KORK-DÄMMPLATTE (DK-F) auf Vollbaustoffen, mit mindestens 6 Dämmstoffdübel je m2 und einer Lastklasse von 0,20 KN,

z.B. RÖFIX WDVS-DÜBEL TID-T 8L oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F48C	Aufz.A-WDVS EPS zus.Dübel	M2

Für eine zusätzliche mechanische Befestigung der,

z.B. RÖFIX POLYSTYROL-DÄMMPLATTE EPS-F auf Vollbaustoffen, mit mindestens 6 Befestigungsdübeln je m2 und einer Lastklasse von 0,15 KN,

z.B. RÖFIX WDVS-DÜBEL IDK-T oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F48D	Aufz.A-WDVS mehrfärbige Fass.	M1

Für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet die Länge der gemeinsamen Stöße.

105F48E	Aufz.A-WDVS 2.Lage Gitter	M2

Für das Einspachteln einer weiteren Lage Armierungsgewebe an mechanisch stark beanspruchten Gebäudeteilen,

z.B. RÖFIX ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F48F	Aufz.A-WDVS Panzergewebe	M2

Für das Einspachteln von Panzergewebe an mechanisch stark beanspruchten Gebäudeteilen,

z.B. RÖFIX P10 PANZERGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F48G	Aufz.A-WDVS unter Terrain	M2

Für eine Feuchtigkeitsabsicherung unter Terrain durch Überspachteln erdberührter Systemkomponenten mit einer Bitumen-Spachtelmasse und geschützt durch eine Noppenpappe,

z.B. RÖFIX VILLAFALT 5ES Bitumen-Spachtel + Noppenpappe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ......

105F49	Bewegungsfugen	M1

Ausbilden von Bewegungsfugen, einschließlich Beigabe der Fugenprofile, dauerelastischen Dichtstoffe und Herstellen der Kantenverstärkungen.