Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 19

LG 11

Estricharbeiten

Version 19

LB-HB019 Ergänzungen STEINBACHER

V:09/2013 04

Masterstand vom 10.07.2013

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

11.SB	Dämmung bei Estricharbeiten (STEINBACHER)

11 Estricharbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche

- das Ausbilden von Ichsen und Graten

- das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung

- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen

- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden (gleitenden) Estrichen

- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dampfsperre (Schicht, deren Stöße verklebt oder verschweißt sind)

- lose Beschüttungen auf Holzkonstruktionen

- Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Korkplatten

- Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus Polyurethan-Hartschaumplatten

- Wärmedämmplatten mit einer Rohdichte für höhere Beanspruchungen (z.B. schwere Maschinen)

- Randausbildung als Hohlkehle mit kunstharzmodifiziertem Estrich (z.B. in Öl-Lagerräumen)

- Zementestrich als Fließestrich

- Industrie-Estrich

- Verbund-Magnesitestrich

- Verbund-Kaltbitumen-Zementestrich

- Abschlusswinkel

- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2232 Estricharbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3330 Schnellerhärtende Estrichmörtel (Schnellstrichmörtel) - Produkte und Anforderungen - Ergänzende Anforderungen zur ÖNORM EN 13813

- ÖNORM B 2242-4 Herstellung von Fußbodenheizungen - Vertragsbestimmungen für Warmwasser-Fußbodenheizungen - Werkvertragsnorm

11.SB + Dämmung bei Estricharbeiten (STEINBACHER)

Wärme- und Trittschalldämmung bei Estricharbeiten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nicht anders angegeben, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der STEINBACHER Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschreiben.

11.SB 02

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum EPS für Wohnraumbelastung (Auflasten einschließlich Estrich bis 6,5 kN/m2).

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,044 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-T650.

z.B. steinokust EPS-T650 Trittschalldämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Trittschalldämmung EPS-T650 23/20mm	m2

23/20 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m2K/W, U-Wert: 1,49 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Trittschalldämmung EPS-T650 28/25mm	m2

28/25 mm dick, Rt-Wert: 0,60 m2K/W, U-Wert: 1,30 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Trittschalldämmung EPS-T650 33/30mm	m2

33/30 mm dick, Rt-Wert: 0,75 m2K/W, U-Wert: 1,09 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Trittschalldämmung EPS-T650 43/40mm	m2

43/40 mm dick, Rt-Wert: 0,95 m2K/W, U-Wert: 0,89 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Trittschalldämmung EPS-T650 53/50mm	m2

53/50 mm dick, Rt-Wert: 1,20 m2K/W, U-Wert: 0,73 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.SB 03

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum EPS für höchste Wohnraumbelastung (Auflasten einschließlich Estrich bis 10,0 kN/m2).

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK

•

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-T1000.

z.B. steinokust EPS-T1000 Trittschalldämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Trittschalldämmung EPS-T1000 32/30mm	m2

32/30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Trittschalldämmung EPS-T1000 42/40mm	m2

42/40 mm dick, Rt-Wert: 1,10 m2K/W, U-Wert: 0,79 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Trittschalldämmung EPS-T1000 52/50mm	m2

52/50 mm dick, Rt-Wert: 1,40 m2K/W, U-Wert: 0,64 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.SB 04

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für Wohnraumbelastung und erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz. (Auflasten einschließlich Estrich bis 6,5 kN/m2).

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,033 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-T650.

z.B. steinokust EPS-T650 plus Trittschalldämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Trittschalldämmung EPS-T650 plus 17/15mm	m2

17/15 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m2K/W, U-Wert: 1,49 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Trittschalldämmung EPS-T650 plus 23/20mm	m2

23/20 mm dick, Rt-Wert: 0,65 m2K/W, U-Wert: 1,22 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Trittschalldämmung EPS-T650 plus 28/25mm	m2

28/25 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Trittschalldämmung EPS-T650 plus 33/30mm	m2

33/30 mm dick, Rt-Wert: 1,00 m2K/W, U-Wert: 0,85 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Trittschalldämmung EPS-T650 plus 40/37mm	m2

40/37 mm dick, Rt-Wert: 1,20 m2K/W, U-Wert: 0,73 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.SB 05

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für höchste Wohnraumbelastung und erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz. (Auflasten einschließlich Estrich bis 10,0 kN/m2).

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,032 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-T1000.

z.B. steinokust EPS-T1000 plus Trittschalldämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Trittschalldämmung EPS-T1000 plus 32/30mm	m2

32/30 mm dick, Rt-Wert: 1,00 m2K/W, U-Wert: 0,85 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Trittschalldämmung EPS-T1000 plus 42/40mm	m2

42/40 mm dick, Rt-Wert: 1,35 m2K/W, U-Wert: 0,68 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.SB 06

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus hochelastischem, extrudiertem, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff PE. Trittschalldämmung mit Österreich Technischer Zulassung. Stoß- und Nahtüberlappung mindestens 80 mm, bei mehrlagiger Ausführung werden die Bahnen kreuzweise verlegt.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,045 W/mK

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

z.B. steinophon 290 TDZ PE-Trittschalldämmmatten oder Gleichwertiges.

A+	Trittschalldämmmatte PE 5mm	m2

5 mm dick, Trittschallverbesserung ca. 20 dB.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Trittschalldämmmatte PE 2x5mm	m2

2 x 5 mm dick, Trittschallverbesserung ca. 25 dB.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Trittschalldämmmatte PE 8mm	m2

8 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Trittschalldämmmatte PE 10mm	m2

10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.SB 07

Feuchtigkeitssperre aus hochelastischem, extrudiertem, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff PE mit Folienkarschierung. Feuchtigkeitssperre schützt Fußbodenflächen gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Feuchtigkeitssperre mit Österreich Technischer Zulassung.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,045 W/mK

• Dampfdiffusionswiderstand sd-Wert: >= 100 m

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

z.B. steinophon 300 oder Gleichwertiges.

A+	Feuchtigkeitssperre PE 3mm	m2

3 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Feuchtigkeitssperre PE 5mm	m2

5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.SB 08

Estrichrandstreifen aus hochelastischem, extrudiertem, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff PE. Randstreifen überragt den Estrich um mindestens 10 mm.

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

A+	Estrichrandstreifen 260 PE	m

Dicke 5 oder 10 mm: _ _ _ mm Höhe: (80, 100, 120, 140, 150, 200): _ _ _ mm

z.B. steinophon 260 PE Estrichrandstreifen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Estrichrandstreifen 260 L PE	m

Randstreifen mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie. Dicke 5 oder 10 mm: _ _ _ mm Höhe: (100, 120, 140, 160): _ _ _ mm

z.B. steinophon 260 L PE Estrichrandstreifen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Estrichrandstreifen 260 F PE	m

Randstreifen mit Fußausbildung aus 2 mm PE-Schaumfolie. Dicke 5 oder 10 mm: _ _ _ mm Höhe: (80, 100, 120, 140, 160): _ _ _ mm

z.B. steinophon 260 F PE Estrichrandstreifen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Estrichrandstreifen 265 PE	m

Randstreifen mit Selbstklebestreifen. Dicke: 5 mm Höhe: (80, 100): _ _ _ mm

z.B. steinophon 265 PE Estrichrandstreifen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.SB 10

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W20.

z.B. steinopor EPS-W20 Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m2K/W, U-Wert: 1,49 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 25mm	m2

25 mm dick, Rt-Wert: 0,65 m2K/W, U-Wert: 1,22 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 0,80 m2K/W, U-Wert: 1,03 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m2K/W, U-Wert: 0,82 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m2K/W, U-Wert: 0,68 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 1,60 m2K/W, U-Wert: 0,56 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 70mm	m2

70 mm dick, Rt-Wert: 1,85 m2K/W, U-Wert: 0,50 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m2K/W, U-Wert: 0,43 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 90mm	m2

90 mm dick, Rt-Wert: 2,40 m2K/W, U-Wert: 0,39 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 2,65 m2K/W, U-Wert: 0,35 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 110mm	m2

110 mm dick, Rt-Wert: 2,95 m2K/W, U-Wert: 0,32 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m2K/W, U-Wert: 0,30 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 140mm	m2

140 mm dick, Rt-Wert: 3,75 m2K/W, U-Wert: 0,26 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 160mm	m2

160 mm dick, Rt-Wert: 4,30 m2K/W, U-Wert: 0,22 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 180mm	m2

180 mm dick, Rt-Wert: 4,85 m2K/W, U-Wert: 0,20 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 200mm	m2

200 mm dick, Rt-Wert: 5,35 m2K/W, U-Wert: 0,18 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Az Estrich-Wärmedämmpl.EPS-W20 Stufenfalz	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

11.SB 11

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,036 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W25.

z.B. steinopor EPS-W25 Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m2K/W, U-Wert: 1,39 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,10 m2K/W, U-Wert: 0,79 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 1,40 m2K/W, U-Wert: 0,64 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m2K/W, U-Wert: 0,53 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 70mm	m2

70 mm dick, Rt-Wert: 1,95 m2K/W, U-Wert: 0,47 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 2,25 m2K/W, U-Wert: 0,41 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 90mm	m2

90 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m2K/W, U-Wert: 0,37 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 2,80 m2K/W, U-Wert: 0,34 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 110mm	m2

110 mm dick, Rt-Wert: 3,10 m2K/W, U-Wert: 0,31 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 3,40 m2K/W, U-Wert: 0,28 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 140mm	m2

140 mm dick, Rt-Wert: 3,95 m2K/W, U-Wert: 0,24 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 160mm	m2

160 mm dick, Rt-Wert: 4,55 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 180mm	m2

180 mm dick, Rt-Wert: 5,10 m2K/W, U-Wert: 0,19 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 200mm	m2

200 mm dick, Rt-Wert: 5,65 m2K/W, U-Wert: 0,17 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Az Estrich-Wärmedämmpl.EPS-W25 Stufenfalz	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

11.SB 12

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W30.

z.B. steinopor EPS-W30 Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m2K/W, U-Wert: 1,39 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m2K/W, U-Wert: 0,76 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m2K/W, U-Wert: 0,62 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 70mm	m2

70 mm dick, Rt-Wert: 2,05 m2K/W, U-Wert: 0,45 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 90mm	m2

90 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m2K/W, U-Wert: 0,36 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m2K/W, U-Wert: 0,33 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 110mm	m2

110 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m2K/W, U-Wert: 0,30 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 140mm	m2

140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m2K/W, U-Wert: 0,23 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 160mm	m2

160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 180mm	m2

180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m2K/W, U-Wert: 0,18 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 200mm	m2

200 mm dick, Rt-Wert: 5,85 m2K/W, U-Wert: 0,17 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Az Estrich-Wärmedämmpl.EPS-W30 Stufenfalz	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

11.SB 13

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

z.B. steinopor EPS-W20 plus Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,60 m2K/W, U-Wert: 1,30 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m2K/W, U-Wert: 0,70 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 1,90 m2K/W, U-Wert: 0,49 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m2K/W, U-Wert: 0,37 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m2K/W, U-Wert: 0,30 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 3,85 m2K/W, U-Wert: 0,25 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 140mm	m2

140 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Az Estrich-Wärmedämmpl. EPS-W20 plus Stufenfalz	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

11.SB 18

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus formgeschäumtem, hydrophobiertem Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS, für erhöhte Druckfestigkeit. Dämmplatte feuchtigkeitsunempfindlich ohne Stufenfalz.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

• Druckspannung bei 2% Stauchung: >=0,13 N/mm2

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

z.B. steinodur EST Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

A+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS EST 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m2K/W, U-Wert: 1,39 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS EST 30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS EST 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m2K/W, U-Wert: 0,76 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS EST 50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m2K/W, U-Wert: 0,62 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS EST 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS EST 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS EST 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m2K/W, U-Wert: 0,33 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS EST 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.SB 28

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus Polyurethan-Hartschaum PUR, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: < 80 mm 0,023 W/mK, >= 80 mm 0,022 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltproduktdeklaration

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.

z.B. steinothan 107 PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.25mm	m2

25 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m2K/W, U-Wert: 0,82 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m2K/W, U-Wert: 0,68 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m2K/W, U-Wert: 0,53 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m2K/W, U-Wert: 0,43 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m2K/W, U-Wert: 0,36 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 3,60 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 5,45 m2K/W, U-Wert: 0,18 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Az Estrich-Wärmedämmpl.PUR alub.Stufenfalz	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

11.SB 35

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus Polyurethan-Hartschaum PUR, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit Mehrlagenverbund.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,024 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

z.B. steinothan 105 PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,80 m2K/W, U-Wert:1,03 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.25mm	m2

25 mm dick, Rt-Wert: 1,00 m2K/W, U-Wert: 0,85 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m2K/W, U-Wert: 0,70 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,65 m2K/W, U-Wert: 0,55 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 2,05 m2K/W, U-Wert: 0,45 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 2,50 m2K/W, U-Wert: 0,37 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 3,30 m2K/W, U-Wert: 0,29 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....