Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 19

LG 44

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Version 19

LB-HB019 Ergänzungen STEINBACHER

V:09/2013 04

Masterstand vom 10.07.2013

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

44.SB	AW-Wärmedämmverbundsyssteme (STEINBACHER)

44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

• Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS

• für untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich

• für ein Gliederungselement der Gestaltung, der Begriff Sockel

verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den Verarbeitungsnormen. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

• eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil

• Prüfungen während der Verarbeitung

• eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse

• die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden

• die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- das lagenweise, rückschreitende Entfernen von Gerüstteilen

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 1991-1-4: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten - Nationale Festlegung zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale Ergänzungen

- ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen - Werkvertragsnorm.

- ÖNORM B 2259: Werkvertragsnorm - Herstellung von Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen

- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten und Anwendung

- ÖNORM B 6124: Dübel für Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme

- ÖNORM B 6400: Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) - Planung

- ÖNORM B 6410: Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) - Verarbeitung

- ÖNORM DIN 18202:Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- ETAG 004: Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht

- Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme: Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämmverbundsysteme - technische Richtlinien und Detailzeichnungen

Klarstellung bei Pkt. 5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

zu Positionen 44 0225A, 44 0325A, 44 0625A

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil (Nutzungskategorie II)

- Prüfungen während der Verarbeitung

- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse

- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden

- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

44.SB + AW-Wärmedämmverbundsyssteme (STEINBACHER)

AW-Wärmedämmverbundsysteme.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nicht anders angegeben, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der STEINBACHER Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschreiben.

44.SB 03

WDVS Sockeldämmung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit gerader Stoßkante und beidseitiger Spezialoberfläche (Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltzeichen.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

z.B. steinodur SPL Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

A+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m2K/W, U-Wert: 1,39 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m2K/W, U-Wert: 0,76 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m2K/W, U-Wert: 0,62 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m2K/W, U-Wert: 0,33 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 140mm	m2

140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m2K/W, U-Wert: 0,23 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 160mm	m2

160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 180mm	m2

180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m2K/W, U-Wert: 0,18 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 200mm	m2

200 mm dick, Rt-Wert: 5,85 m2K/W, U-Wert: 0,17 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 220mm	m2

220 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m2K/W, U-Wert: 0,15 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 240mm	m2

240 mm dick, Rt-Wert: 7,00 m2K/W, U-Wert: 0,14 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 300mm	m2

300 mm dick, Rt-Wert: 8,75 m2K/W, U-Wert: 0,11 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 350mm	m2

350 mm dick, Rt-Wert: 10,25 m2K/W, U-Wert: 0,10 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 400mm	m2

400 mm dick, Rt-Wert: 11,70 m2K/W, U-Wert: 0,08 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

44.SB 05

WDVS mit Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,040 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-F sowie ETAG 004.

z.B. steinopor EPS-F Fassadendämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	WDVS Dämmplatte EPS-F 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m2K/W, U-Wert: 1,49 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	WDVS Dämmplatte EPS-F 30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 0,75 m2K/W, U-Wert: 1,09 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	WDVS Dämmplatte EPS-F 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,00 m2K/W, U-Wert: 0,85 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	WDVS Dämmplatte EPS-F 50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m2K/W, U-Wert: 0,70 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	WDVS Dämmplatte EPS-F 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 1,50 m2K/W, U-Wert: 0,60 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	WDVS Dämmplatte EPS-F 70mm	m2

70 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	WDVS Dämmplatte EPS-F 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 2,00 m2K/W, U-Wert: 0,46 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	WDVS Dämmplatte EPS-F 90mm	m2

90 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	WDVS Dämmplatte EPS-F 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m2K/W, U-Wert: 0,37 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	WDVS Dämmplatte EPS-F 110mm	m2

110 mm dick, Rt-Wert: 2,80 m2K/W, U-Wert: 0,34 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	WDVS Dämmplatte EPS-F 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 3,05 m2K/W, U-Wert: 0,31 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	WDVS Dämmplatte EPS-F 140mm	m2

140 mm dick, Rt-Wert: 3,55 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	WDVS Dämmplatte EPS-F 160mm	m2

160 mm dick, Rt-Wert: 4,05 m2K/W, U-Wert: 0,24 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	WDVS Dämmplatte EPS-F 180mm	m2

180 mm dick, Rt-Wert: 4,60 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	WDVS Dämmplatte EPS-F 200mm	m2

200 mm dick, Rt-Wert: 5,10 m2K/W, U-Wert: 0,19 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	WDVS Dämmplatte EPS-F 250mm	m2

250 mm dick, Rt-Wert: 6,35 m2K/W, U-Wert: 0,15 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	WDVS Dämmplatte EPS-F 300mm	m2

300 mm dick, Rt-Wert: 7,65 m2K/W, U-Wert: 0,13 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Az WDVS Dämmplatte EPS-F NF	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Nut-Feder (NF).

S+	Az WDVS Dämmplatte EPS-F Lochung	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Lochung der Dämmplatten.

44.SB 06

WDVS mit Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-F sowie ETAG 004.

z.B. steinopor EPS-F plus Fassadendämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,60 m2K/W, U-Wert: 1,30 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 0,95 m2K/W, U-Wert: 0,89 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m2K/W, U-Wert: 0,70 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 1,60 m2K/W, U-Wert: 0,56 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 1,90 m2K/W, U-Wert: 0,48 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 70mm	m2

70 mm dick, Rt-Wert: 2,25 m2K/W, U-Wert: 0,41 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m2K/W, U-Wert: 0,37 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 90mm	m2

90 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m2K/W, U-Wert: 0,33 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m2K/W, U-Wert: 0,30 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus 110mm	m2

110 mm dick, Rt-Wert: 3,55 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

S+	Az WDVS Dämmpl.EPS-F plus Lochung	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Lochung der Dämmplatten.

44.SB 07

WDVS mit Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz, geschlitzte, spannungsarme Platte.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-F sowie ETAG 004.

z.B. steinopor EPS-F plus flexx Fassadendämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 3,85 m2K/W, U-Wert: 0,25 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 140mm	m2

140 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 160mm	m2

160 mm dick, Rt-Wert: 5,15 m2K/W, U-Wert: 0,19 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 180mm	m2

180 mm dick, Rt-Wert: 5,80 m2K/W, U-Wert: 0,17 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 200mm	m2

200 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m2K/W, U-Wert: 0,15 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 220mm	m2

220 mm dick, Rt-Wert: 7,10 m2K/W, U-Wert: 0,14 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 240mm	m2

240 mm dick, Rt-Wert: 7,75 m2K/W, U-Wert: 0,13 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 260mm	m2

260 mm dick, Rt-Wert: 8,40 m2K/W, U-Wert: 0,12 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 280mm	m2

280 mm dick, Rt-Wert: 9,05 m2K/W, U-Wert: 0,11 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 300mm	m2

300 mm dick, Rt-Wert: 9,70 m2K/W, U-Wert: 0,10 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Az WDVS Dämmpl.EPS-F plus flexx NF	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Nut-Feder (NF).

L+	Az WDVS Dämmpl.EPS-F plus flexx Lochung	m2

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Lochung der Dämmplatten.

44.SB 15

WDVS aus Polyurethan-Hartschaum PUR, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie (diffusionsdicht). WDV-System speziell für diffusionsdichte Innendämmung. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: < 80 mm 0,023 W/mK, >= 80 mm 0,022 W/mK

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-,HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltproduktdeklaration.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.

z.B. steinothan 107 PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.

A+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 20mm	m2

20 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U(K)-Wert: 0,98 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 25mm	m2

25 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m2K/W, U(K)-Wert: 0,82 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 30mm	m2

30 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m2K/W, U(K)-Wert: 0,68 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 40mm	m2

40 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m2K/W, U(K)-Wert: 0,53 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 50mm	m2

50 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m2K/W, U(K)-Wert: 0,43 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 60mm	m2

60 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m2K/W. U(K)-Wert: 0,36 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 80mm	m2

80 mm dick, Rt-Wert: 3,60 m2K/W, U(K)-Wert: 0,27 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 100mm	m2

100 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m2K/W, U(K)-Wert: 0,21 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 120mm	m2

120 mm dick, Rt-Wert: 5,45 m2K/W, U(K)-Wert: 0,18 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 140mm	m2

140 mm dick, Rt-Wert: 6,35 m2K/W, U(K)-Wert: 0,15 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 160mm	m2

160 mm dick, Rt-Wert: 7,25 m2K/W, U(K)-Wert: 0,13 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 180mm	m2

180 mm dick, Rt-Wert: 8,15 m2K/W, U(K)-Wert: 0,12 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

44.SB 20

Wärmedämmung für Kellerdecken, Verbundelement aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus mit Schutzplatte, Dämmplatten mit allseitiger Nut/Feder-Verbindung.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,030 W/mK

• Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

z.B. steinopor KDE plus Kellerdeckendämmelement oder Gleichwertiges.

A+	Dämmung N+F f. Kellerd. EPS plus KDE 83mm	m2

83 (80+3) mm dick, mit allseitiger N/F-Verbindung, Rt-Wert: 2,65 m2K/W, U-Wert: 0,35 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Dämmung N+F f. Kellerd. EPS plus KDE 103mm	m2

103 (100+3) mm dick, mit allseitiger N/F-Verbindung, Rt-Wert: 3,30 m2K/W, U-Wert: 0,29 W/m2K.

Angebotenes Erzeugnis:....