Muster-Ausschreibungstexte

für das Holzbalkon-Verankerungssystem

BRAUN-Anker

Pos. 1.000		MAURERARBEITEN:

Pos. 1.001	     ........ Stck. BRAUN-Anker Stecksysteme liefern und das

Deckenelement nach Einbauanleitung des Herstellers

fachgerecht versetzen und einbetonieren.

Die Ankerkästen um die Putzstärke von ........cm

über die Mauerkante überstehend versetzen.

Kastengröße (B/H): 16cm / ........[16|18|21]cm

Achtung: Zum exakten Einbau die erhältlichen

Montagehilfen verwenden.

Bezugsquelle: 	Baustoff-Fachhandel   oder

Fa. BRAUN-Vertrieb

Prinzregent-Luitpold-Str. 17, D-88175 Scheidegg

Tel: 06-08381/940150, Fax 940152

Pos. 1.002	     ....... Stck. BRAUN-Anker Ecklösungen lieferun und nach

nach Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht versetzen.

Gleicher Überstand über die Mauerkante wie unter 1.001.

Achtung: Bei unsymetrischen Balkonauskragungen die

Ecklösungen unter Angabe der entsprechenden Winkel beim

Hersteller gesondert anfertigen lassen.

Pos. 2.000		ZIMMERERARBEITEN:

Pos. 2.001	     ........ Stck Holzbalken als Kragbalken in kernfreiem Fichtenholz,

gehobelt, Maße: ca. 16cm/.......cm, nach Detail profiliert,

alles imprägniert, mit BRAUN-Anker Zuglasche nach Montage-

anleitung des Herstellers vormontieren, nach Abschluß der An-

stricharbeiten in die bauseits einbetonierten Ankerkästen ein-

hängen und justieren, ebenfalls nach den Richtlinien des Herstellers.

Abdichten der Fugen zwischen den Ankerkästen und den Krag-

balken mit Silikon, in der Farbe des Hausanstriches.

Abdeckung der Kragbalken im Außenbereich mit Fichtenbrett

und Dachpappstreifen als Witterungsschutz.

Achtung: Montage vor dem Gerüstabbau!

Pos. 2.002	    ........ m2 Balkon-Holzboden aus Fichte/Lärche, 3cm

stark auf Kanthölzern 10x10 verlegen

Pos. 3.000		SPENGLERARBEITEN:  (Alternativ zur Holzabdeckung)

Pos. 3.001	     ........ Stck. Balkenabdeckungen: Pappstreifen, b=16cm, Länge =

.............cm, auf bauseits vorhandene Balkonbalken legen und

befestigen, darüber Metallabdeckung in (Material) ...............,

d=........mm, als Dachprofil mit lotrechten Schenkeln, beidseits

und stirnseits eingefalzt mit Tropfnase, wandseitig aufgekantet,

Höhe =........... cm, Befestigung mit Dichtschrauben