Heraklith BM, BM-W, EPV,

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 032, UNIFIT 034,

Fassaden-Dämmplatte TP 435 B, TP 432 B,

Fassaden-Dämmplatte FPL 035-GVB,

Knauf Insulation LDS 0.04, FlexPlus

SUPAFIL Timber Frame, SUPAFIL Loft

Mineral Plus KP 034, KP 035, KP

LG. 36	Holzbau

3615                  Dämmpaket Wand

1 Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegte Bahnen mit überdeckten Fugen.

2 Ausführung:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK .

Das dichte verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

361503	Dampfbremse bzw. Dampfsperre bei Wänden.

Überdeckung mindestens 10cm geheftet.

361503I  Z	Dampfbremse variabler sd-Wert

Mit variablen sd-Wert, von 0,2 bis 20,0 m.

KnaufInsulation FlexPlus oder Gleichw.

………… m²

361504		Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet bei Wänden.

361504B  Z	Az Dampfbremse Stöße und Anschlüsse verklebt

Für zusätzliche dichte Verklebung der Überlappungen

sowie Verklebung von Anschlüssen an Holz, Putz usw.

z.B. Knauf Insulation LDS Solitwin Bahnenüberlappungen

z.B. Knauf Insulation LDS Solimur zur Anschlussverklebung

………… m

361504C Z	Az Dampfbremse Rohrdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Rohrdurchdringungen

Einbindung mit Universalmanschette

z.B. Knauf Insulation LDS Universalmanschette

………… Stk

361504D Z	Az Dampfbremse Leitungsdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Leitungsdurch-

dringungen Einbindung mit Leitungsmanschetten

8 bis 12 mm, 15 bis 22 mm und 28 bis 35 mm

z.B. Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette

………… Stk

361506		Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart (MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

361506H  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK

KnaufInsulation KP 035 oder Gleichw.

………… m²

361506I  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK

KnaufInsulation KP oder Gleichw.

………… m²

361506J  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP 034 oder Gleichw.

………… m²

361506K  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP HB 034 oder Gleichw.

………… m²

361507		Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Klemmfilz

(Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt.

Als Klemmfilz gerollt, mit Strichmarkierung oder Dämmkeilplatten.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

361507A  Z	Wanddämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 032 oder Gleichw.

………… m²

361507B  Z	Wanddämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 034 oder Gleichw.

………… m²

361520		Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnung.

361520B   Z	Wandämmung mit Supafil Frame Glaswolle

Als Einblasdämmung aus bindemittelfreier, sortenreiner Glaswolle

gemäß ÖNORM EN 14064-1 mit einer Dichte von mind. 30kg/m³.

Verarbeitung gemäß ÖNORM EN 14064-2 durch geschultes Personal.

Nach Beendigung der Arbeiten ist dem Auftraggeber die Einbauerklärung

zu übergeben.

Materialeigenschaften:

- Brennbarkeitsklasse A1

- Wärmeleitzahl D   0,034 [W/mK]

Förderhöhe bis maximal 40m

Mittlere Schichtdicke (cm) ……………………………

tatsächliche Förderhöhe: ……………………………

Angebotenes Produkt: SUPAFIL Timber Frame oder Gleichwertiges

…………………………………………………………..	………… m²

3616	Innenbekleidung Wand

361640		Bekleidung der Riegelwand mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne Bandagieren der Stöße. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

361640A  Z	Verkl.Riegelw.WW 25 mm

25 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

361540B  Z	Verkl.Riegelw.WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

361640C  Z	Verkl.Riegelw.WW 50 mm

50 mm dick,Format 2000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

361640D  Z	Verkl.Riegelw.WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM-W oder Gleichwertiges.	………… m²

361640E  Z	Verkl.Riegelw.WW 50 mm

50 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM-W oder Gleichwertiges.	………… m²

361640IF  Z	Verkl.Riegelw.WW 25 mm

25 mm dick,Format 1250 x 615 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

361640G Z	Verkl.Riegelw.WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 625 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

361640H  Z	Verkl.Riegelw.WW 50 mm

50 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

3619                  Fassade

361905	Lattung. Konterlattung und Traglattung.

361906 Z	Aufzahlung für die Montage einer Wärmedämmung zwischen der Lattung.

Ausreichende und abgleitsichere Befestigung.

361906 A  Z	Az.Fassadendämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation TP 435 B oder Gleichw.

………… m²

361906B  Z	Az.Fassadendämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK

KnaufInsulation TP 432 B oder Gleichw.

………… m²

361906C  Z	Az.Fassadendämmung MW-WF Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK

KnaufInsulation FPL 035-GVB oder Gleichw.

………… m²

3625                  Dämmpaket Decke

1 Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegte Bahnen oder stoßversetzten Platten mit überdeckten Fugen.

2 Ausführung:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK .

3 Einbringung Dampfbremse und Dämmung:

Im Folgenden ist eine Einbringung von oben beschrieben.

362502	Dampfbremse bzw. Dampfsperre bei Decken.

Überdeckung mindestens 10cm geheftet.

Das dichte Verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in den Einheitspreis

einkalkuliert.

362502I  Z	Dampfbremse variabler sd-Wert

Mit variablen sd-Wert, von 0,2 bis 20,0 m.

KnaufInsulation FlexPlus oder Gleichw.

………… m²

362503		Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, bei Decken.

362503B  Z	Decke Anschlüsse verklebt

Verklebung aller glatten An- und Abschüsse

mittels Klebeband

z.B. Knauf Insulation LDS Solitwin 	………… m

362503D	Decke Anschlüsse verkleben auf nicht geputztem MWK

Anschüsse verkleben auf nicht verputztem Mauerwerk (MWK).

362503DZ	Decke Anschlüsse verkleben auf nicht geputztem MWK

Das unverputzte MWK wird im Bereich der Verklebung verputz

bzw. verspachtelt, sodaß eine Verklebung mit Spezialklebstoff

möglich ist.

Kleber:

z.B. Knauf Insulation LDS Solimur, Bedarf ca.0,310ml/m

Haftgrund:

z.B. Knauf Insulation LDS Primer, Bedarf ca.0,1l/m²

………… m

362503E Z	Az Dampfbremse Rohrdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Rohrdurchdringungen

Einbindung mit Universalmanschette

z.B. Knauf Insulation LDS Universalmanschette

………… Stk

362503F Z	Az Dampfbremse Leitungsdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Leitungsdurch-

dringungen Einbindung mit Leitungsmanschetten

8 bis 12 mm, 15 bis 22 mm und 28 bis 35 mm

z.B. Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette

………… Stk

362505		Wärmedämmung von Decken mit gebundener Mineralwolle, Produktart MW-WL, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

362505A  Z	Wanddämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 032 oder Gleichw.

………… m²

362505B  Z	Wanddämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 034 oder Gleichw.

………… m²

362506		Wärmedämmung von Decken mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

362506F Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK

KnaufInsulation KP 035 oder Gleichw.

………… m²

362506G  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK

KnaufInsulation KP oder Gleichw.

………… m²

362506H  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP 034 oder Gleichw.

………… m²

362506J  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP HB 034 oder Gleichw.

………… m²

362520		Wärmedämmung von Deckenflächen (Deckendämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnung.

Die Höhe des Hohlraums beträgt höchstens 40cm.

362523B   Z	Wärmedämmung der Obersten Geschoßdecke mit Blaswolle

Aufbringen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle gemäß

ÖNORM EN 14064-1 im Aufblasverfahren vollflächig und fugenlos.

Die Verarbeitung hat gemäß ÖNORM EN 14064-2 durch geschultes

Personal zu erfolgen. Nach Beendigung der Arbeiten ist dem Auftraggeber

die Einbauerklärung zu übergeben.

Materialeigenschaften:

- Brennbarkeitsklasse A1

- Setzmaßklasse S1

Förderhöhe max……...m

Angebotenes Produkt: SUPAFIL Loft oder Gleichwertiges

…………………………	.………… m²

362524 Z	Aufzahlung (AZ) auf die Blaswolle

Die gesamte Oberfläche der Blaswolle ist mit nichtbrennbarem

Bindemittel im Sprühverfahren zu verfestigen.

………… m²

3626	Innenbekleidung Decke

362640		Bekleidung der Decke mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne Bandagieren der Stöße. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

362640A  Z	Verkl.Decke WW 25 mm

25 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

362640B  Z	Verkl.Decke WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

362640C  Z	Verkl.Decke WW 50 mm

50 mm dick,Format 2000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

362640D  Z	Verkl.Decke WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM-W oder Gleichwertiges.	………… m²

362640E  Z	Verkl.Decke WW 50 mm

50 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM-W oder Gleichwertiges.	………… m²

362640F  Z	Verkl.Decke WW 25 mm

25 mm dick,Format 1250 x 615 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

362640G Z	Verkl.Decke WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 625 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

362640H  Z	Verkl.Decke WW 50 mm

50 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

3635                  Dämmpaket Dach

1 Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegte Bahnen mit überdeckten Fugen.

2 Ausführung:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK .

363503		Dampfbremse bzw. Dampfsperre bei Dächern. Überdeckung mindestens 10cm

geheftet.

Das dichte Verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

363503D  Z	Dampfbremse variabler sd-Wert

Mit variablen sd-Wert, von 0,2 bis 20,0 m.

Rücktrocknungsfähig.

KnaufInsulation FlexPlus oder Gleichw.

………… m²

363504		Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, bei Dächern.

363504B  Z	Dach Anschlüsse verkleen m.Klebebändern

Dichtes Verkleben aller Anschlüssen an Holz, GK und glatten

Rahmen sowie glatten Putz mit Klebeband.

z.B. Knauf Insulation LDS Solitwin 	………… m

363504D	Dach Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem MWK

Anschüsse verkleben auf nicht verputztem Mauerwerk (MWK).

363504DZ	Dach Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem MWK

Das unverputzte MWK wird im Bereich der Verklebung verputz

bzw. verspachtelt, sodaß eine Verklebung mit Spezialklebstoff

möglich ist.

Kleber:

z.B. Knauf Insulation LDS Solimur, Bedarf ca.0,310ml/m

Haftgrund:

z.B. Knauf Insulation LDS Primer, Bedarf ca.0,1l/m²

………… m

363504E Z	Az Dampfbremse Rohrdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Rohrdurchdringungen

Einbindung mit Universalmanschette

z.B. Knauf Insulation LDS Universalmanschette

………… Stk

363504F Z	Az Dampfbremse Leitungsdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Leitungsdurch-

dringungen Einbindung mit Leitungsmanschetten

8 bis 12 mm, 15 bis 22 mm und 28 bis 35 mm

z.B. Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette

………… Stk

363505		Wärmedämmung von Dächern mit gebundener Mineralwolle, Produktart MW-WL, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

( gerollt

Im  Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

363505A Z	Dachdämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 032  oder Gleichw.

………… m²

363505B  Z	Dachdämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 034 oder Gleichw.

………… m²

363505C  Z	Dachdämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 037 oder Gleichw.

………… m²

362506		Wärmedämmung von Dächern mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

Im  Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

363506A  Z	Dachdämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK

KnaufInsulation KP 035 oder Gleichw.

………… m²

363506B  Z	Dachdämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK

KnaufInsulation KP oder Gleichw.

………… m²

363506C  Z	Dachdämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP 034 oder Gleichw.

………… m²

363506D Z	Dachdämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP HB 034 oder Gleichw.

………… m²

363520		Wärmedämmung von Dachflächen (Dachdämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnung.

Die Höhe des Hohlraums beträgt höchstens 40cm.

363520B   Z	Dachdämmung mit Supafil Frame Glaswolle

Als Einblasdämmung aus bindemittelfreier, sortenreiner Glaswolle

gemäß ÖNORM EN 14064-1 mit einer Dichte von mind. 30kg/m³.

Verarbeitung gemäß ÖNORM EN 14064-2 durch geschultes Personal.

Nach Beendigung der Arbeiten ist dem Auftraggeber die Einbauerklärung

zu übergeben.

Materialeigenschaften:

- Brennbarkeitsklasse A1

- Wärmeleitzahl D   0,034 [W/mK]

Förderhöhe bis maximal 40m

Mittlere Schichtdicke (cm) ……………………………

tatsächliche Förderhöhe: ……………………………

Angebotenes Produkt: SUPAFIL Timber Frame oder Gleichwertiges

…………………………………………………………..	………… m²

363640		Bekleidung von Dachschrägen mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne bandagieren der Stöße. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmplatten angegeben.

363640A  Z	Verkl.Dachschräge WW 25 mm

25 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

363640B  Z	Verkl. Dachschräge WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

363640C  Z	Verkl. Dachschräge WW 50 mm

50 mm dick,Format 2000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

363640D  Z	Verkl. Dachschräge WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM-W oder Gleichwertiges.	………… m²

363640E  Z	Verkl. Dachschräge WW 50 mm

50 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith BM-W oder Gleichwertiges.	………… m²

362640F  Z	Verkl. Dachschräge WW 25 mm

25 mm dick,Format 1250 x 615 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

362640G Z	Verkl. Dachschräge WW 35 mm

35 mm dick,Format 1250 x 625 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

362640H  Z	Verkl. Dachschräge WW 50 mm

50 mm dick,Format 1250 x 600 mm

Heraklith EPV oder Gleichwertiges.	………… m²

3639	Dachaufbau

363903		Unterdeckung für die Verlegung auf einer Schalung

( regensicher diffusionsoffen und winddicht (do/w)

363903D  Z	Unterdeckung Kunstst.-bahn, erh. Rregensicherheit

Mit diffusionsoffenen Vlies,äquivalente Luftschichtdicke (my.d)

kleiner als 0,04 m.

Erhöhte Regensicherheit nach ÖNORM B4119 (DU,Do-s)

z.B. KnaufInsulation LDS 0.04 oder Gleichw.

………… m²