# Ausschreibungstext

## Liafit-Trockenschüttung

als Wärme- und Schalldämmschicht auf Betonflächen

| Pos. | Menge | Leistung | Einheits-preis | Gesamt-preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _______ m² | Betonfläche für Trockenschüttung vorbereiten und reinigen. Sämtliche Installationsleitungen müssen fachgerecht verlegt und gegen Korrosion geschützt sein. |  |  |
|  | _______ m² | Unter unbeheizten Räumen ist auf der Rohdecke eine Dampfsperre aus __________________________ nach Herstellervorschrift zu verlegen. |  |  |
|  | _______ m² | Liafit-Trockenschüttung laut Verlegeanleitung einbringen und planeben abziehen bei einer mittleren Einbauhöhe von ____________ cm. |  |  |
|  | _______ m² | Eventualposition: Bei Einbauhöhen über 10 cm Schüttung mechanisch verdichten. |  |  |
|  | _______ m² | Trittschalldämmplatte Typ _______________ _____ / _____ mit einer dynamischen Steifigkeit ≥ 20 MN/m³ nach Herstellervorschrift auflegen. Es ist darauf zu achten, daß bei der Verlegung dieser, die Ebenheit der darunterliegenden Lecafit-Trockenschüttung nicht beeinträchtigt wird. |  |  |
|  | _______ m² | Über unbeheizten Räumen ist unter dem Gips-Trockenestrichelement bzw. über der Holzspanplatte V 100 eine Dampfsperre aus __________________________ nach Herstellervorschritft zu verlegen. |  |  |
|  | _______ m² | Gips-Trockenestrichelement Typ ____________________ oder Holzspanplatte V 100 Typ ____________________ nach Herstellervorschrift auflegen. |  |  |