# Ausschreibungstext

## Aussenwand – Liapor-Ton-Massiv-Wand (gefügedicht)

| Vorbemerkungen |
| --- |
| Die Anlieferung der Liapor-Ton-Massiv-Wände (LC 12/13 D1,5) ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort versetzt werden können. Die Wände sind auf der Bodenplatte im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden. Der Verbund der Wände ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen. Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 16/18 Konsistenz C3 zu verwenden. |
| Pos. | Leistung | Ausmaß | Einheits-preis | Gesamt-preis |
|  | Liefern und Versetzen von geschosshohen, Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 20 cm Stärke. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystemes geeignet. Bewertetes Schalldämmaß Rw = 51 dB Brandwiderstandsklasse = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Liefern und Versetzen von geschosshohen, Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 25 cm Stärke. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystemes geeignet. Bewertetes Schalldämmaß Rw = 53 dB Brandwiderstandsklasse = F 180 | _______ m² |  |  |
|  | Liefern und Versetzen von geschosshohen, Liapor Ton-Massiv-Wänden, mit 30 cm Stärke. Die Wände sind an der Außenseite für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystemes geeignet. Bewertetes Schalldämmaß Rw = 56 dB Brandwiderstandsklasse = F 180 | _______ m² |  |  |